Материалы по обоснованию генерального плана

муниципального образования Лопухинское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

в текстовой форме

(новая редакция)

Пояснительная записка

Генеральный директор

ООО «УК «Круг»	Двас Д.В.

Санкт-Петербург – Лопухинка

2023 год

# Оглавление

Оглавление	2

Список сокращений	5

Состав новой редакции генерального плана муниципального образования Лопухинское  сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и материалов по его обоснованию	6

1.	Общая часть	7

2. Природные условия и ресурсы	11

2.1. Климат	11

2.2. Гидрологическая характеристика	12

2.3. Геологические и гидрогеологические условия	13

2.4. Почвы	14

2.6. Лесопокрытые территории	19

2.7. Объекты животного мира	23

2.8. Природно-рекреационные ресурсы	23

3. Система расселения	24

4. Современное использование и состояние территории	25

4.1. Общая характеристика территории поселения	25

4.2. Территориальные ресурсы	28

4.2.1. Структура землепользования	28

4.2.2. Характеристика населенных пунктов	29

4.3. Характеристика экономики поселения	36

4.3.1. Сельское хозяйство	36

4.3.2. Туризм и рекреация	38

4.3.3. Промышленность	42

4.3.4. Малый бизнес	42

4.3.5. Характеристика бюджета поселения	42

4.4. Население и трудовые ресурсы	48

4.5. Жилищный фонд	54

4.6. Транспортная инфраструктура	55

4.6.1. Автомобильные дороги общего пользования	55

4.6.2. Транспортное обслуживание населения	57

4.6.3. Улично-дорожная сеть	58

4.7. Характеристика населенных пунктов	60

4.7.3. Социально-культурное и бытовое обслуживание населения	60

4.7.4. Благоустройство территории	74

4.8. Коммунальная инфраструктура	75

4.8.1. Электроснабжение	75

4.8.2. Газоснабжение	76

4.8.3. Теплоснабжение	77

4.8.4. Водоснабжение	80

4.8.5. Водоотведение	83

4.8.6. Связь	84

4.8.7. Места захоронения	85

4.9. Ограничения использования территории	85

4.9.1. Зоны с особыми использования территории	85

4.9.2. Планировочные ограничения	110

4.9.3. Инженерно-строительные условия	123

5. Состояние окружающей среды	125

5.1. Источники и уровень загрязнения атмосферного воздуха	125

5.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	127

5.3. Источники загрязнения почв и подземных вод	127

5.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	129

5.5. Общая оценка экологической обстановки	130

6. Прогноз социально-экономического развития территории	132

6.1. Документы стратегического планирования	132

6.1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения	132

6.1.2. Стратегия социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района	138

6.1.3. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области	142

6.2. Документы территориального планирования	142

6.2.1. Документы территориального планирования Российской Федерации	142

6.2.2. Документы территориального планирования Ленинградской области	143

6.2.3. Документы территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	144

6.2.4. Анализ реализации генерального плана Лопухинского сельского поселения	146

6.3. Прогноз социально-экономического развития	146

6.4. Демографический прогноз	151

6.5. Основные направления развития территории	156

6.5.1. Общие положения	156

6.5.2. Основные направления и приоритеты развития поселения	157

6.5.3. Основные параметры планируемого развития территории	161

7. Проектная организация территории	164

7.1. Развитие транспортной инфраструктуры	164

7.2.1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования	164

7.2.2. Развитие общественного пассажирского транспорта	165

7.2.3. Размещение объектов улично-дорожной сети населенных пунктов	165

7.2. Развитие экономики Лопухинского сельского поселения	166

7.2.1. Развитие туризма	167

7.2.2. Развитие сельского хозяйства	170

7.2.3. Развитие промышленного потенциала	171

7.2.4. Создание условий для развития предпринимательства	172

7.3. Развитие населённых пунктов	173

7.3.1. Планировочная организация территории населённых пунктов	173

7.3.2. Развитие жилищного строительства	174

7.3.3. Развитие социальной инфраструктуры	180

7.3.4. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования	196

7.3.5. Обоснование размещения планируемых объектов регионального и местного значения на территории Лопухинского сельского поселения	197

7.4. Развитие коммунальной инфраструктуры	246

7.4.1. Развитие системы электроснабжения	246

7.4.2. Развитие системы газоснабжения	252

7.4.3. Развитие системы теплоснабжения	259

7.4.4. Развитие системы водоснабжения	263

7.4.5. Развитие системы водоотведения	269

7.4.6. Размещение кладбищ	272

7.4.7. Размещение объектов по санитарной очистке территории	272

7.5. Функциональное зонирование территории	275

7.6. Охрана окружающей среды	281

7.6.1. Охрана воздушного бассейна	282

7.6.2. Защита от шума	282

7.6.3. Охрана водных ресурсов	283

7.6.4. Охрана почв	284

7.6.5. Решения по охране объектов животного мира и среды их обитания, растительного мира	284

7.7. Планируемые особо охраняемые природные территории	285

7.8. Охрана и сохранение объектов культурного наследия	285

7.9. Изменение границ земель различных категорий	288

7.10. Изменение границ населённых пунктов Лопухинского сельского поселения	303

8. Предложения о внесении изменений в СхемЫ территориального планирования Ленинградской области	310

9. Предложения о внесении изменений в Схему территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	311

10. Основные технико-экономические показатели	313

# Список сокращений

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ВНС – водонасосная станция

ГВС – горячее водоснабжение

ГРП – газовый распределительный пункт

ГРС – газовая распределительная станция

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости

ЖКО – жидкие коммунальные отходы

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

КВЛ – кабельная высоковольтная линия

КГО – крупногабаритные бытовые отходы

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационно-очистные сооружения

ЛЭП – линия электропередачи

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МКОУДО – муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования

МОУ – муниципальное образовательное учреждение

ОАО – открытое акционерное общество

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемая природная территория

ПАО – публичное акционерное общество

ПС – подстанция электрическая

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ТКО – твёрдые коммунальные отходы

ТП – трансформаторная подстанция

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс

в. – выдел

г. – город

г.п. – городской посёлок

д. – дом

дер. – деревня

др. – другое

ед. – единица

инв. – инвентарный

кв. – квартал

пер. – переулок

р. – река

руб. – рубль

с. – село

тыс. – тысяча

ул. – улица

уч. – участок

ч. – часть

чел. – человек

шт. – штука

# Состав новой редакции генерального плана муниципального образования Лопухинское  сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и материалов по его обоснованию

Новая редакция генерального плана муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области содержит:

- Положение о территориальном планировании.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 1:25000. Инв. № ГП.02-01.19.

- Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения поселения. 1:5000. Инв. № ГП.02-02.19.

- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 1:25000. Инв. № ГП.02-03.19.

- Карта функциональных зон поселения. 1:25000. Инв. № ГП.02-04-19.

- Фрагменты карты функциональных зон поселения. 1:5000. Инв. № ГП.02-05-19.

- Приложение к генеральному плану: сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Инв. № ПЗ.02-02.19.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме:

- Пояснительная записка. Инв. № ПЗ.02-03.19.

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Инв. № ПЗ.02-04.19.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Инв. № ПЗ.02-05.19.

Материалы по обоснованию в виде карт:

- Ситуационная карта. 1:200000. Инв. № ГП.02-06.19.

- Карта использования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. 1:25000. Инв. № ГП.02-07.19.

- Фрагменты карты использования территории. Фрагменты карты границ зон с особыми условиями использования территории. 1:5000. Инв. № ГП.02-08.19.

- Карта размещения планируемых объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района. 1:25000. Инв. № ГП.02-09.19.

- Карта оценки территории по фактору риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1: 25000. Инв. № ГП.02-10.19.

- Карта защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий. 1: 25000. Инв. № ГП.02-11.19.

- Карта размещения пожарных депо. 1: 25000. Инв. № ГП.02-12.19.

- Карта с отображением границ максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры для населения. 1: 25000. Инв. № ГП.02-13.19.

# Общая часть

Генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции разработан на основании постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2018 № 239/18.

Подготовка генерального плана осуществлена по заказу администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту от 28.09.2018 № 0845300014818000567-0241557-01.

Лопухинское сельское поселение образовано областным законом от 24.12.2004 № 117-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (с последующими изменениями). Деревня Лопухинка определена административным центром Лопухинского сельского поселения.

Границы Лопухинского сельского поселения утверждены областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с последующими изменениями).

Официальное наименование поселения – его название, установленное в уставе – муниципальное образование Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Сокращенное наименование муниципального образования – Лопухинское сельское поселение.

В генеральном плане использованы ранее разработанные документы территориального планирования, а также социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным, водным и лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия, законодательством в области организации местного самоуправления, техническими регламентами, в том числе:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- областной закон Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Ленинградской области в части вопросов территориального планирования» (с изменениями на 10.04.2023);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённые постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, в редакции постановления от 22.03.2012 № 83 (с изменениями на 18.10.2023);

- местные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 (с изменениями на 04.07.2023);

- Правила оформления документов, утвержденные распоряжением вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и Правительства Ленинградской области от 18.01.2006 № 6-03/2;

- Порядок рассмотрения проектов документов территориального планирования в Администрации Ленинградской области, утверждённый постановлением Правительства Ленинградской области от 14.07.2008 № 204 (с изменениями);

- Порядок рассмотрения в Администрации Ленинградской области проектов документов территориального планирования муниципальных образований Ленинградской области, проектов изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Ленинградской области, представляемых на утверждение в Правительство Ленинградской области, утверждённый постановлением Правительства Ленинградской области от 16.03.2015 № 68 (с изменениями);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология»;

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями от 26.08.2023);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями от 27.05.2023);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с изменениями на 23.11.2016);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р (с изменениями на 30.07.2021);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями от 29.07.2023);

Схемы территориального планирования Ленинградской области:

- в области энергетики (за исключением электроэнергетики), утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2023 № 465;

- в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 379 (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 01.08.2023 № 539 и постановлением Правительства Ленинградской области от 15.08.2022 № 585);

- в области электроэнергетики, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381 (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 01.08.2023 № 539);

- в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.07.2021 № 455 (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 01.08.2023 № 539 и постановлением Правительства Ленинградской области от 07.09.2022 № 652);

- в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302;

- в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2022 № 41 (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022 № 748 и постановлением Правительства Ленинградской области от 01.08.2023 № 539);

- в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341;

- в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2021 № 480 (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 01.08.2023 № 539).

- Лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества Ленинградской области, утвержденный приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 01.11.2018 № 19;

- «Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года» (комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, 2017 год);

- «Объединенная комплексная транспортная схема Санкт-Петербурга и Ленинградской области», одобренная на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.11.2017 под председательством Министра транспорта Российской Федерации;

- Схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённая постановлением Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 № 605;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утверждённая Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.03.2016 № 21;

- Стратегический план социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года.

- Генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённый решением совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.07.2014 № 12;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 303 от 30.11.2017;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 304 от 30.11.2017;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 302 от 30.11.2017;

- нормативно-правовые акты  муниципального образования Лопухинское сельское поселение.

Генеральным планом предусматривается следующие этапы территориального планирования:

- первая очередь – 2030 год;

- расчётный срок – 2043 год.

Графические материалы разработаны на базе цифровых картографических материалов масштаба 1: 25000 на территорию поселения и цифровых топографических материалов масштаба 1: 2000 – 1: 5000 на территории населенных пунктов в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

В результате подготовки генерального плана определены границы и параметры функциональных зон, а также назначение и наименование планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случаях, когда установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

В материалах по обоснованию подготовлено предложение по размещению объектов регионального и местного значения муниципального района, для которых также определены назначение и наименование, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случаях, когда установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, в том числе: объектов здравоохранения, объектов дошкольного и общего образования.

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климат

Климат на территории Лопухинского сельского поселения умеренный с мягкой зимой и умерено-теплым летом. Климатические особенности определяются большой повторяемостью морских атлантических воздушных масс и активной циклонической деятельностью, обуславливающей неустойчивый характер погоды. Лишь в мае и июле продолжительность устойчивой антициклональной погоды превышает 50 %. Весна и осень имеют затяжной характер.

В течение года преобладают ветры юго-западного и западного, направлений. Средняя годовая скорость ветра 4 – 5 м/с. На залесенных территориях средняя скорость ветра уменьшается до 2,5 – 3,0 м/с. Среднемесячная скорость ветра с сентября по март составляет 5 – 8 м/с, с апреля по август 3 – 6 м/с. Сила штормового ветра достигает 13 – 19 реже 20 – 27 м/с. В течение года преобладают ветры юго-западного и западного направлений (рисунок 1). Летом увеличивается повторяемость северо-восточных ветров, зимой – юго-восточных. Повторяемость штилей невелика в течение всего года, и в среднем за год составляет 4 %.

Рисунок 1. Роза ветров по направлениям в % по метеорологической станции Ломоносов

Средняя годовая температура воздуха +4,1 °С. Самый холодный месяц – январь (средняя месячная температура -9 °С), самый тёплый – июль (+17,1 °С – +18 °С). Абсолютный минимум температур составляет (-36 °С), абсолютный максимум – (+33 °С). Средний период с положительными температурами – 214 суток. Территория поселения избыточно увлажнена. За год в среднем выпадает 600 мм осадков, на Ижорской возвышенности до 800 мм. Распределение осадков внутри года неравномерное. Максимум осадков приходится на июль – август. Снег выпадает с октября по апрель. Среднее число дней со снежным покровом около 140.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, наибольшая относительная влажность более 90 % отмечается в период с сентября по январь.

Годовое число пасмурных дней (облачность 8 – 10 баллов) колеблется от 145 до 175 дней. Из неблагоприятных погодных условий выделяются грозы и туманы. Число дней с туманом от 30 до 75 в год, с сильными ветрами (более 15 м/с) и штормом 1 – 3 суток.

Климатически условия благоприятны для летних и зимних видов отдыха. Общая продолжительность комфортного периода 145 – 155 дней. Летний комфортный период (со среднесуточной температурой более 15 °С) самый продолжительный в области – около 65 суток. Продолжительность зимнего комфортного периода около 100 дней и лимитируется продолжительностью залегания снежного покрова и числом дней с неблагоприятными погодными условиями. Территория поселения характеризуется высокой повторяемостью солнечных дней.

## 2.2. Гидрологическая характеристика

В границах Лопухинского сельского поселения расположены следующие водные объекты: р. Воронка, р. Лопухинка, р. Рудица, оз. Теглицкое, относящиеся к бассейну Балтийского моря.

Река Воронка – длина реки 37 км, площадь водосбора 286 км2, из них 80 км2 приходится на Силурийское плато, откуда река получает питание за счет грунтовых вод. Река берет начало в 1 км к юго-западу от дер. Савольщина и впадает в Финский залив к северу от дер. Мустово (Копорское сельское поселение).

Поверхность водосбора имеет возвышенный, холмистый рельеф с заметным уступом глинта в средней части бассейна. В верхнем течении река протекает в области развития моренных отложений, залегающих на кварцевых песчаниках, из-под которых у подошвы склонов выбиваются многочисленные ключи. Долина реки ясно выражена; ширина её в истоках 50 м, глубина около 4 м, склоны крутые облесенные, имеют высоту до 15 – 20 м, пойма луговая шириной 150 – 200 м. Ширина русла 3 – 4 м, глубина 0,2 – 0,5 м. Ниже река течет в узкой облесенной долине, попеременно отклоняясь от одного склона к другому. Склоны долины крутые, высотой 15 – 30 м. Пойма односторонняя, большей частью левобережная, шириной от 50 до 200 м. Русло малоизвилистое, шириной 3 – 5 м; глубины – от 0,2 до 1,0 м, скорости течения – от 0,5 до 1 м/с. Дно песчаное с большим количеством валунов. Ниже по течению склоны долины снижаются и становятся более пологими, ширина её здесь 80 – 150 м. Русло сильно меандрирует; ширина его в среднем 5 – 8 м. Глубины на всем протяжении реки 0,2 – 0,8 м, скорости течения 0,2 – 0,6 м/с, дно ровное, песчаное с редкими валунами.

Реки и ручьи, как правило, не перемерзают и не пересыхают.

Озеро Теглицкое расположено в бассейне р. Воронка в 2 км к юго-востоку от оз. Заозерское. По происхождению, форме и размеру относится к категории малых. Площадь водосбора составляет 28,9 км2, площадь зеркала – 1,4 км2. Озеро мелководно (средняя глубина 0,5 м, наибольшая – 0,8 м), имеет заболоченные низкие берега, водная поверхность более чем на 30 % зарастает высшей водной растительностью.

В соответствии перечнем зарегистрированных решений о предоставлении водных объектов в пользование, выданных комитетом по природным ресурсам Ленинградской области по состоянию на 04.02.2021, на территории Лопухинского сельского поселения пользование водными объектами осуществляет АО «ИЭК» (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1. Перечень водопользователей

| № п/п | Наименование водного объекта, его код | Место водопользования | Цель водопользования | Водопользователь | Дата прекращения действия договора, решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Лопухинка БАЛ/КОВА ШИ/39, (0103000071 21990000001 80) | дер. Лопухинка (КОС); 14 км от устья, правый берег, выпуск № 12: 59° 44' 25.49" северной широты 29° 25' 2.52" восточной долготы | сброс сточных, в том числе дренажных, вод | АО «ИЭК» | 30.11.2024 |
| 2 | родник №1 в дер. Лопухинка БАЛ/КОВАШИ/39/1, (01030000714199000000060) | дер. Лопухинка; забор № 8: 59° 44' 20.9" северной широты 29° 24' 38.7" восточной долготы | забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | АО «ИЭК» | 03.07.2026 |

Внутренние водотоки и водоемы на территории Лопухинского сельского поселения имеют водно-рекреационный потенциал, способный приносить в бюджет доход за счет лицензионного рыболовства, однако в настоящее время не используются для данных целей. Привлекательной для туристов является р. Лопухинка, на которой расположен комплексный памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка».

## 2.3. Геологические и гидрогеологические условия

Территория Лопухинского сельского поселения расположена в пределах трёх крупных геоморфологических элементов – Предглинтовой низменности, Ижорского плато и разделяющего их глинта (Балтийско-Ладожского уступа).

Предглинтовая низменность является частью Восточно-Европейской равнины, характеризуется равнинным рельефом с преобладающими абсолютными отметками поверхности до 40 м и имеет выраженный в рельефе крутой уступ высотой до 10 – 20 м. Абсолютные отметки поверхности равнины увеличиваются от 17 – 20 м в восточной части до 40 – 50 м – в западной. Поверхность равнины слабоволнистая, местами плоская, заболоченная.

На отдельных участках, особенно в восточной части, встречаются пологие холмы, сложенные ледниковыми отложениями. Относительные превышения отдельных холмов достигают 10 – 20 м, а абсолютные отметки их вершин – 68,8 м – 72 м.

Ижорское плато представляет собой полого-холмистую равнину, с преобладающими абсолютными отметками поверхности свыше 100 м (120 – 150 м), осложнённую отдельными холмами высотой 10 – 20 м. Характерной особенностью плато является развитие в его пределах карстовых процессов, которые проявляются в виде поверхностных карстовых форм (воронок, провалов, суходолов, оврагов, поноров и иных). Поражённость их оценивается от слабой до сильной. Наиболее сильно процессы карстообразования проявляются в районе населённых пунктов: дер. Глобицы, дер. Заостровье, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Флоревицы, а также на юге поселения. Карст достаточно активный, о чём свидетельствует появление «свежих» воронок и провалов.

Балтийско-Ладожский уступ (глинт) расположен между Предглинтовой низменностью и Ижорским плато и представляет собой относительно пологий склон шириной 1 – 2 км, с преобладающими уклонами поверхности до 10 %. Глинт рассечён глубокими оврагами и долинами многочисленных ручьёв с крутыми, местами обрывистыми склонами.

Подземные воды содержатся как в четвертичных, так и в коренных образованиях. Основным источником водоснабжения являются подземные воды ордовика или девона. Они используются для водоснабжения населенных пунктов, расположенных в пределах рассматриваемой территории, и с территории Ижорского плато транспортируются за его пределы для водоснабжения городов, расположенных на Предглинтовой низменности. Здесь функционируют как централизованные, так и децентрализованные системы водоснабжения.

Ломоносовский муниципальный район относится к территориям с повышенной радоноопасностью. Полоса вдоль глинта характеризуется катастрофическим уровнем радоноопасности, а прилегающие территории – кризисным, поэтому строительству на них должны предшествовать исследования по оценке уровня радонопасности.

Рисунок 2. Карта районирования Ленинградской области по степени радоноопасности

## 2.4. Почвы

На территории Лопухинского сельского поселения распространены дерново-карбонатные почвы.

Дерново-карбонатные почвы встречаются фрагментарно в буро-земно-лесной области среди бурых лесных почв. Они приурочены к территориям, сложенным породами, содержащими карбонаты кальция: известняками, мраморами, доломитами, мергелями, известковистыми песчаниками и глинами. Они формируются также под широколиственными лесами, в основном дубовыми и буково-дубовыми. В связи с тем, что дерново-карбонатные почвы формируются на почвообразующих породах, богатых кальцием, продукты разложения растительного опада нейтрализуются. Органическое вещество этих почв, связываясь с кальцием, закрепляется в верхней части профиля, что и приводит к обособлению хорошо выраженного гумусового горизонта, обогащенного поглощенными основаниями и характеризующегося высокой емкостью обмена.

## 2.5. Полезные ископаемые

В границах Лопухинского сельского поселения расположены участки недр:

- месторождение «Лагутошный ручей» - гравийно-песчаный материал;

- месторождение «Глобицы» - гравийно-песчаный материал;

- месторождение Лубенское-1 - гравийно-песчаный материал.

Право недропользования является платным, за исключением использования недр для общего геологического изучения, создания особо охраняемых геологических объектов, а также добычи общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод собственниками и владельцами земельных участков для своих нужд. Система платежей, взимаемых при пользовании недрами, включает: сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензии; платежи за пользование недрами (их вносят все недропользователи); акцизы (установлены на отдельные виды минерального сырья, добываемого из месторождений с относительно лучшими характеристиками). Помимо этого, пользователь недр уплачивает и другие платежи, сборы и налоги (за землю, акваторию и так далее).

По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области по состоянию на 01.06.2021 в государственном реестре участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами на территории Лопухинского сельского поселения числится четыре недропользователя (таблица 2.5.1).

Таблица 2.5.1. Выписка из государственного реестра участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами по территории Лопухинского сельского поселения по состоянию на 01.04.2019

| Дата подачи лицензии на регистрацию | Дата присвоения Государственного регистрационного номера | Государственный регистрационный номер лицензии | Наименование пользователя недр | Целевое назначение пользования недрами и виды работ | Участок недр, на который выдана лицензия | Наименование уполномоченного органа управления фондом недр | Наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации | Дата окончания срока действия лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | серия | номер | вид лицензии |  |  | Название участка недр, вид объекта, местоположение | Статус отвода |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.04.2014 | 11.04.2014 | ЛОД | 3393 | ВЭ | ЗАО «Горки гольф клуб» | добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | действующие водозаборы с утвержденными запасами пресных вод у дер. Горки | горный отвод – зона санитарной охраны I пояса | Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) | Севзапнедра | 31.07.2037 |
| 04.10.2017 | 04.10.2017 | ЛОД | 47591 | ВП | АО «ИЭК» | геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения дер. Лопухинка | дер. Лопухинка | геологический отвод | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | 01.09.2022 |
| 04.10.2017 | 04.10.2017 | ЛОД | 47592 | ВП | АО «ИЭК» | геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения дер. Глобицы | дер. Глобицы | геологический отвод | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | 01.09.2022 |
| 22.04.2016 | 22.04.2016 | ЛОД | 47313 | ТЭ | ООО «ЭФЭСК-ПГС 647-77-91, 92» | разведка и добыча, гравийно-песчаный материал, песок прочий | месторождение Лубенское-1, Б-1753 Ломоносовский муниципальный район в 5 км северо-западнее дер. Воронино по дороге на Сосновый Бор | горный отвод | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | 01.03.2031 |
| 10.01.2012 | 10.01.2012 | ЛОД | 3044 | ТР | ООО «Горная Областная Нерудная Корпорация» | геологическое изучение, разведка и добыча, гравийно-песчаный материал | участок лицензирования Глобицы-1 | геологический отвод | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | 30.12.2031 |

## 2.6. Лесопокрытые территории

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 17.10.2008 № 319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ» земли лесного фонда в границах Ломоносовского муниципального района входят в состав Ломоносовского лесничества Ленинградской области. Лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества Ленинградской области утвержден приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 01.11.2018 № 19 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Ломоносовского лесничества Ленинградской области».

На территории поселения земли лесного фонда представлены кварталами:

- Лопухинского участкового лесничества № 1 – 52, 55 – 66, 68 – 84, 86 – 193 (эксплуатационные, леса, расположенные в водоохранных зонах, нерестоохранные полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль дорог);

- Гостилицкого участкового лесничества № 119, 122 (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль дорог);

- Ломоносовского участкового лесничества Ломоносовского лесничества № 310, 401 – 406.

Общая площадь земель лесного фонда в границах поселения по обмеру карты «Карта современного использования. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. 1:25 000. Инв. № ГП.02-07.19» в границах Лопухинского сельского поселения, установленных областным законом «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с изменениями на 23 октября 2020 года), отображённых на картах генерального плана, выполненных в ArcGIS 9.3, составляет 19481,07 га, из них защитные леса – 9211,86 га, эксплуатационные – 10269,21га.

Лесохозяйственным регламентом Ломоносовского лесничества, в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешаются следующие виды использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- 10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных

- объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

В лесничестве разрешены все виды использования лесов, предусмотренные статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.

В защитных лесах запрещены:

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов.

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Информация о договорах аренды лесных участков на территории Лопухинского сельского поселения по состоянию на 12.02.2022 представлена в таблице 4.3.5.1.

Таблица 4.3.5.1. Перечень лесопользователей на территории Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Арендатор | Вид использования | Номер договора аренды | Срок действия договора, лет | Местоположение (участковые лесничества, урочища, номера кварталов и выделов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «ЭФЭСК-ПГС» | выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 141/К-2012-07 | 19 лет (с 2012 года) | Лопухинское участковое лесничество: квартал 28 выдел 17 часть; квартал 41 части выдел 12, 14 – 17, выделы 13, 18 – 21, выдел 22 часть, выдел 23, части выделов 25, 27, 28, выдел 29, части выделов 30, 31, 33 – 35, выдел 36; квартал 43 части выделов 17, 18, 26; квартал 54 части выделов 2, 3, 35; квартал 56 части выделов 1, 21 |
| 2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 3/О-2013-11 | 47 лет (с 2013 года) | Лопухинское участковое лесничество: квартал 119 выделы 33, 42, 43, 58, 65, 66, 67; квартал 120 выделы 16, 25 часть, 26, 30 часть, 31 часть, 43 часть, 44 часть, 45 часть, 48 часть, 49 часть, 50 часть |
| 3 | Дачное некоммерческое партнерство Уютное | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 566/ДС-2013-05 | 49 лет (с 2013 года) | Лопухинское участковое лесничество: квартал 91 выдел 30 |
| 4 | ПАО «Газпром» | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 795/ДС2014-12 | 49 лет (с 2014 года) | Лопухинское участковое лесничество: квартал 8 выдел 52 часть, квартал 25 выдел 39 часть |
| 5 | ООО «ЛЮМ» | переработка древесины и иных лесных ресурсов | 9/П-2014-02 | 49 лет (с 2014 года) | Лопухинское участковое лесничество: квартал 138 выделы 2, 23 |
| 6 | ООО «Линк Девелопмент» | осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 1023/ДС-2017-05 | 49 лет (с 2017 года) | Гостилицкое участковое лесничество: квартал 119 выдел 15 |
| 7 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Новое Заостровье» | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 1226/ДС-2019-05 | 49 лет (с 2019 года) | Ломоносовское участковое лесничество: квартал 405, части выделов 2, 3, 12 |
| 8 | ПАО «Мобильные Телесистемы» | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 1226/ДС-2019-05 | 49 лет (с 2019 года) | Лопухинское участковое лесничество квартал 1 части выделов 9, 378, 53, 54, 56, квартал 3 части выделов 39, 40, квартал 5 части выделов 45, 47, квартал 22 части выделов 34, 35, 36, квартал 39 часть выдела 37, выдел 38, квартал 52 часть выдела 36, квартал 66 часть выдела 37, выдел 38, квартал 84 части выделов 35, 38, квартал 101 части выделов 23, 24 |

## 2.7. Объекты животного мира

Животный мир в границах Лопухинского сельского поселения преимущественно представлен лесными животными – лось, кабан, крот, белка, енотовидная собака, темный хорь. Орнитофауна разнообразна из-за различия природных условий и наличия на территории Ломоносовского муниципального района основной трассы Беломоро-Балтийского пролетного пути птиц.

Приоритетное направление использования объектов животного мира – это организация отдыха населения, связанного с любительской и спортивной охотой, развитие охотничьего туризма.

Любительская охота, как вид отдыха, всегда имела большое значение и популярность ее с каждым годом увеличивается. Ленинградская область обладает большими ресурсами охотничьих животных, имеет хорошие перспективы совершенствования их использования.

На территории Лопухинского сельского поселения ведение охотничьего хозяйства осуществляет межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации и межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов».

В соответствии с охотхозяйственным соглашением охотпользователи должны проводить биотехнические мероприятия, мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, мероприятия по созданию охотничьей инфраструктуры. Охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, лодочные станции, питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. К охотничьей инфраструктуре относятся также лесные дороги и другие линейные объекты.

Разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на территории Лопухинского сельского поселения не выдавались.

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, введении в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## 2.8. Природно-рекреационные ресурсы

К природно-рекреационным ресурсам относятся объекты и явления природы, которые можно использовать в целях отдыха, туризма и лечения.

Бальнеологические ресурсы

На территории Лопухинского сельского поселения расположен комплексный памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка».

Памятник природы находится у северной границы Ордовикского плато – Балтийско-Ладожского уступа (глинта). В северной части плато берут начало реки Рудица и Лопухинка, которые текут, прорезая глинт, в глубоких V-образных и каньонообразных долинах. В верховьях р. Лопухинка построены две плотины, выше которых образовались два небольших искусственных озера, цвет воды в которых бирюзово-изумрудный.

К ордовикским известнякам и кембро-ордовикским песчаникам, обнажения которых прослеживаются по склонам долин рек Лопухинка и Рудица в их верховьях, приурочены родники. Гидрокарбонатные воды родников обогащены бесцветным инертным газом радоном, оказывающим целебно-оздоровительное воздействие на организм человека. В 30-х гг. XIX века на их базе действовала небольшая водолечебница для моряков, основанная известным мореплавателем Ф.Ф. Беллинсгаузеном вместе со знаменитым хирургом Н.И. Пироговым.

Особенностью растительного покрова памятника природы являются широколиственные леса по склонам берегов р. Лопухинка и озёр – вязовые, ясеневые, липовые леса. Широколиственные леса являются редкими для Ленинградской области растительными сообществами.

В фауне памятника природы хорошо представлен целый комплекс видов животных, распространение которых в регионе тесно связано с широколиственными лесами или с лесами со значительной примесью широколиственных пород. К ним относятся серая неясыть, малая мухоловка, болотная гаичка, поползень и дубонос.

Биоклиматическая оценка

Климатически условия на территории Лопухинского сельского поселения благоприятны для летних и зимних видов отдыха. Общая продолжительность комфортного периода 145 – 155 дней. Летний комфортный период (со среднесуточной температурой более 15 °С) самый продолжительный в области – около 65 суток.

Рекреационная оценка водных объектов

Лопухинское сельское поселение обладает водно-рекреационным потенциалом, представленным водёмами и водотоками.

Относительно благоприятные климатические условия с продолжительностью комфортного периода около 80 дней, купального сезона – 45 – 60 дней, а в отдельные годы до 75 дней, ледоставного периода 130 – 170 дней, принадлежность рек и озер к категории рыбохозяйственных, создают потенциальные возможности для развития водной и околоводной рекреации, как летней, так и зимней.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений даны рекомендации по основным направлениям возможного использования водных объектов в рекреационных целях: развитие гребных видов спорта и лодочных станций на малых озерах с площадью зеркала менее 5 км2 , развитие любительского рыболовства и охоты на всех водоемах и водотоках области.

# 3. Система расселения

Действующее районирование территорий муниципальных образований Ленинградской области определено Региональными нормативами градостроительного проектирования  Ленинградской области.

В Региональных нормативах градостроительного проектирования  Ленинградской области районирование территории Ленинградской области произведено на основе административно-территориального устройства с учетом типа муниципальных образований, численности и плотности населения, градостроительного освоения и интенсивности урбанизации и предусматривает разделение муниципальных образований Ленинградской области по группам на три зоны.

Лоухинское сельское поселение отнесено к зоне незначительной урбанизации территории (зона урбанизации В1).

В соответствии с Концепцией совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года Лопухинское сельское поселение отнесено к зоне рекреации и сельского хозяйства. Целью выделения данной зоны является развитие устойчивости природного каркаса агломерации и традиционного землепользования с развитием экономической баы поселений.

Основой системы расселения Лопухинского сельского поселения является транспортный каркас территории, состоящий из основных магистралей (осей расселения) – автомобильные дороги регионального значения Петергоф – Кейкино и Лопухинка – Горки – Шёлково.

Автомобильная дорога регионального значения Петергоф – Кейкино проходит через всю территорию Лопухинского сельского поселения, является основной транспортной магистралью, связывающей населенные пункты поселения с муниципальными образования Ломоносовского муниципального района и Санкт-Петербургом.

На территории Лопухинского сельского поселения вдоль оси распложены дер. Флоревицы, дер. Глобицы, дер. Воронино, дер. Верхние Рудицы, дер. Лопухинка, дер. Новая Буря, дер. Заостровье (постоянно проживает 2843 чел.). Локальные центры расселения – дер. Лопухинка и дер. Глобицы.

От основной оси отходит второстепенная ось расселения – автомобильная дорога регионального значения Подъезд к дер. Муховицы, вдоль которой сложилась жилая застройка дер. Муховицы (54 чел.).

В общей сложности вдоль основной и второстепенной оси проживает около 2897 чел. (93,8 % всего населения Лопухинского сельского поселения). Основными подцентрами обслуживания населения этой оси расселения являются дер. Глобицы и дер. Лопухинка, где размещены учреждения здравоохранения и культуры, образовательные учреждения, предприятия обслуживания.

Автомобильная дорога регионального значения Лопухинка – Горки – Шёлково отходит от автомобильной дороги регионального значения Петергоф – Кейкино. Вдоль этой автомобильной дороги расположены населенные пункты дер. Старые Мёдуши и дер. Горки (173 чел. Постоянного населения). Кольцевая дорога местного значения муниципального района Горки – Никольское – Савольщина – Извара – Лопухинка является второстепенной осью расселения, вдоль которой сформировались дер. Никольское, дер. Савольщина и дер. Извара (18 чел.). Основным локальным центром обслуживания населения этой оси расселения является дер. Лопухинка.

# 4. Современное использование и состояние территории

## 4.1. Общая характеристика территории поселения

Лопухинское сельское поселение расположено в южной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – дер. Лопухинка. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области Лопухинское сельское поселение расположено в зоне В – зоне незначительной урбанизации в областной системе расселения.

Граница поселения проходит по смежеству:

- на западе – с Копорским сельским поселением;

- на севере – с Лебяженским городским и Пениковским сельским поселениями;

- на востоке – с Гостилицким сельским поселением;

- на юге – с Волосовским муниципальным районом Ленинградской области.

По сведениям, представленным на официальном Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 01.01.2021 численность населения Лопухинского сельского поселения составила 2876 человек, что составляет 3,67 % от общей численности населения Ломоносовского муниципального района (рисунок 3).

Рисунок 3. Численность населения поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

По обмеру карты «Карта современного использования. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. 1:25 000. Инв. № ГП.02-07.19» в границах Лопухинского сельского поселения, установленных областным законом «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с последующими изменениями), отображённых на картах генерального плана, выполненных в ArcGIS 9.3, площадь Лопухинского сельского поселения составляет 27033,06 га, то есть около 14,04 % от общей площади Ломоносовского муниципального района в установленных границах. По этому показателю поселение занимает четвёртое место в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области (рисунок 4).

Плотность населения составляет около 0,11 человек на гектар, что на 73,5 % меньше среднерайонного показателя.

Рисунок 4. Площади муниципальных образований, входящих в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

В состав муниципального образования в соответствии с областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с последующими изменениями) входят 13 населённых пунктов:

- дер. Верхние Рудицы;

- дер. Воронино;

- дер. Глобицы;

- дер. Горки;

- дер. Заостровье;

- дер. Извара;

- дер. Лопухинка;

- дер. Муховицы;

- дер. Никольское;

- дер. Новая Буря;

- дер. Савольщина;

- дер. Старые Мёдуши;

- дер. Флоревицы.

По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального значения: Лопухинка – Горки – Шёлково; Петергоф – Кейкино; Подъезд к дер. Муховицы; Сосновый Бор – Глобицы, Спецподъезды к автодороге Магистральная, обеспечивающие связь территории поселения с Санкт-Петербургом и муниципальными образованиями Ленинградской области.

Поселение имеет выгодное экономико-географическое положение, находится на пересечении основных транспортных потоков, способных обеспечить связь с муниципальными образованиями Ленинградской области и Санкт-Петербургом.

На территории поселения имеются предпосылки для развития туризма и рекреации: в границах поселения расположена ООПТ регионального значения комплексный памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка», у дер. Горки сложился рекреационный кластер - гольф-курорт Горки, используемый в рекреационных целях круглогодично, по территории поселения проходят 2 туристических маршрута «Геологическая тропа» и экомаршрут в памятнике природы «Радоновые источники и озёра в деревне Лопухинка», которые формируют основные туристические потоки на территории поселения.

Сельское хозяйство на территории поселения получило своё развитие за счёт личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на животноводстве.

В границах населённых пунктов (дер. Глобицы, дер. Лопухинка) имеются территории, пригодные для размещения промышленных площадок и общественно-деловых зон.

## 4.2. Территориальные ресурсы

### 4.2.1. Структура землепользования

Площадь Лопухинского сельского поселения составляет 27033,06 га.

На территории поселения земельный фонд представлен 5 категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых территорий и объектов.

В таблице 3.2.1 представлено распределение земель по категориям в границах Лопухинского сельского поселения.

Таблица 4.2.1. Распределение земель по категориям в границах Лопухинского сельского поселения

| Категории земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5913,97 | 21,88 |
| Земли населённых пунктов, в том числе: | 970,02 | 3,59 |
| дер. Верхние Рудицы | 76,60 | 0,28 |
| дер. Воронино | 85,91 | 0,32 |
| дер. Глобицы | 96,01 | 0,36 |
| дер. Горки | 30,11 | 0,11 |
| дер. Заостровье | 66,18 | 0,24 |
| дер. Извара | 11,46 | 0,04 |
| дер. Лопухинка | 214,11 | 0,79 |
| дер. Муховицы | 112,45 | 0,42 |
| дер. Никольское | 9,07 | 0,03 |
| дер. Новая Буря | 56,94 | 0,21 |
| дер. Савольщина | 49,12 | 0,18 |
| дер. Старые Мёдуши | 60,78 | 0,22 |
| дер. Флоревицы | 101,28 | 0,37 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | 592,00 | 2,19 |
| Земли лесного фонда | 19481,07 | 72,06 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 76,00 | 0,28 |
| ИТОГО | 27033,06 | 100,00 |

Основную часть территории поселения занимают земли лесного фонда – 72,06 %, земли сельскохозяйственного назначения – 21,88 %, земли населённых пунктов – 3,59 %, земли промышленности – 2,19 %, земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,28 %.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 5913,97 га, из них порядка 21 % занимают садоводческие, огороднические объединения граждан.

### 4.2.2. Характеристика населенных пунктов

На территории Лопухинского сельского поселения расположено 13 населённых пунктов, из которых наиболее крупным является дер. Лопухинка, где проживает около 60,4 % населения сельского поселения.

В летнее время для поселения характерен рост численности населения, что связано с расположенными на территории поселения садовыми и дачными участками. Официальной информации о численности населения в летний период нет, по оценкам администрации Лопухинского сельского поселения численность населения вырастает до 23 – 24 тыс. чел. Резкий прирост населения происходит в период с мая по октябрь.

Деревня Верхние Рудицы

Деревня расположена на левом берегу р. Лопухинка в центральной части поселения севернее дер. Лопухинка.

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения отсутствуют.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

В восточной части населённого пункта расположен объект культурного наследия регионального значения парк усадьбы «Верхняя Рудица» площадью 17,36 га. Вблизи дер. Верхние Рудицы расположен рудицкий ледниковый валун, являющийся частью туристического маршрута «Геологическая тропа».

Площадь территории в границах населенного пункта составляет 76,6 га (таблица 4.2.2.1). Численность населения на 01.01.2022 – 73 человека. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 0,95 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 2,2 чел. на га.

Таблица 4.2.2.1. Современное использование территории дер. Верхние Рудицы

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 35,17 | 45,9 |
| Природного ландшафта | 39,31 | 51,3 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,11 | 0,1 |
| Кладбищ | 2,01 | 2,6 |
| ИТОГО | 76,60 | 100,0 |

Деревня Воронино

Деревня расположена в западной части поселения, к западу от дер. Лопухинка на автомобильной дороге регионального значения Петергоф – Кейкино, которая обеспечивает связь деревни с другими населёнными пунктами поселения. Вдоль западной границы дер. Воронино протекает р. Воронка. Вблизи дер. Воронино имеются выходы ордовикских известняков, являющийся частью туристического маршрута «Геологическая тропа».

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В южной части населённого пункта расположены крестьянско-фермерские хозяйства. В северо-западной части деревни расположен объект культурного наследия регионального значения – усадьба Вороницкая, бывшее владение К.Р. Литгарта, семьи Енгалычевых.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 85,91 га (таблица 4.2.2.2). Численность населения на 01.01.2022 – 26 человек. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 0,28 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 0,60 чел. на га.

Таблица 4.2.2.2. Современное использование территории дер. Воронино

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 46,29 | 53,9 |
| Природного ландшафта | 26,32 | 30,6 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,25 | 0,3 |
| Иные сельскохозяйственные | 7,15 | 8,3 |
| Сельскохозяйственных угодий | 5,90 | 6,9 |
| ИТОГО | 85,91 | 100,0 |

Деревня Глобицы

Деревня расположена в западной части поселения, к западу от дер. Лопухинка. По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Петергоф – Кейкино. На северо-западе граничит с дер. Флоревицы. К восточной и северной границам деревни примыкает территория сельскохозяйственного предприятия, специализирующегося на кролиководстве (III класс опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ориентировочный размер СЗЗ 300 м).

В деревне имеются основные объекты социально-культурного и бытового обслуживания населения: ФАП, школа (в том числе дошкольные группы), дом культуры, библиотека, стадион, спортивный зал, баня, магазины.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, а также 14 малоэтажными многоквартирными домами.

В северной части населённого пункта расположены очистные сооружения.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 96,01 га (таблица 4.2.2.3). Численность населения на 01.01.2022 – 730 человек. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 7,6 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 14,4 чел. на га.

Таблица 4.2.2.3. Современное использование территории дер. Глобицы

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 44,23 | 46,1 |
| Застройки малоэтажными жилыми домами | 5,63 | 5,9 |
| Инженерной инфраструктуры | 2,32 | 2,4 |
| Природного ландшафта | 8,81 | 9,2 |
| Общественно-деловые | 1,92 | 2,0 |
| Садоводческих, огороднических объединений граждан | 29,60 | 30,8 |
| Коммунально-складские | 3,50 | 3,6 |
| ИТОГО | 96,01 | 100,0 |

Деревня Горки

Деревня расположена в южной части поселения к югу от административного центра поселения. По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Лопухинка – Горки – Шёлково. С юга к деревне примыкает территория сельскохозяйственного предприятия, специализирующегося на разведения мелкого рогатого скота (IV класс опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ориентировочный размер СЗЗ 100 м).

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, а также 4 малоэтажными многоквартирными домами.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 30,11 га (таблица 4.2.2.4). Численность населения на 01.01.2022 – 136 человек. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 4,5 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 6,1 чел. на га.

Таблица 4.2.2.4. Современное использование территории дер. Горки

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 19,48 | 64,7 |
| Застройки малоэтажными жилыми домами | 1,37 | 4,5 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,47 | 1,6 |
| Сельскохозяйственных предприятий | 0,51 | 1,7 |
| Сельскохозяйственных угодий | 6,98 | 23,2 |
| Садоводческих, огороднических объединений граждан | 1,30 | 4,3 |
| ИТОГО | 30,11 | 100,0 |

Деревня Заостровье

Деревня расположена в восточной части поселения на автомобильной дороге регионального значения Петергоф – Кейкино. К южной границе деревни примыкает территория бывшей фермы. Деятельность на территории фермы не ведётся. Территория занята развалинами зданий, ранее использовавшихся для содержания крупного рогатого скота.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

В границах населённого пункта расположено сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Агро-парк», специализирующееся на выращивании однолетних культур.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 66,15 га (таблица 4.2.2.5). Численность населения на 01.01.2022 – 102 человека. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 1,5 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 1,7 чел. на га.

Таблица 4.2.2.5. Современное использование территории дер. Заостровье

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 59,14 | 89,4 |
| Застройки малоэтажными жилыми домами | 0,57 | 0,9 |
| Природного ландшафта | 4,87 | 7,4 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,10 | 0,2 |
| Садоводческих, огороднических объединений граждан | 1,50 | 2,3 |
| ИТОГО | 66,18 | 100,0 |

Деревня Извара

Деревня расположена в южной части поселения. По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Горки – Никольское – Савольщина – Извара. Вдоль юго-западной границы населённого пункта протекает р. Воронка. В верхнем течении р. Воронка у дер. Извара имеется закарстованный участок, который является частью туристического маршрута «Геологическая тропа».

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 11,46 га (таблица 4.2.2.6). Численность населения на 01.01.2021 – 3 человека. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 0,26 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 0,26 чел. на га.

Таблица 4.2.2.6. Современное использование территории дер. Извара

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 11,46 | 100,0 |
| ИТОГО | 11,46 | 100,0 |

Деревня Лопухинка

Деревня Лопухинка является административным центром Лопухинского сельского поселения. Деревня расположена в центральной части поселения на правом берегу р. Лопухинка.

Автомобильная дорога регионального значения Петергоф – Кейкино обеспечивает связь населённого пункта с муниципальным образованием город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга.

К северу от деревни находится ООПТ регионального значения – комплексный памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка».

Населённый пункт состоит из 8 обособленных частей. Основной жилой массив расположен вдоль автомобильной дороги Петергоф – Кейкино.

Дер. Лопухинка имеет довольно развитую социальную инфраструктуру, представленную амбулаторией с дневным стационаром, школой, дошкольной образовательной организацией, школой искусств, домом культуры, библиотекой, баней, 2 спортивными залами, стадионом, рядом магазинов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, кафе.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, малоэтажными многоквартирными домами, а также среднеэтажными жилыми домами.

Значительную часть населённого пункта занимают коммунально-складские и промышленные территории. Здесь расположены объекты инженерной инфраструктуры, а также предприятие по переработке мяса.

По территории населённого пункта проходит туристический экомаршрут в памятнике природы «Радоновые источники и озёра в деревне Лопухинка».

В границах населённого пунтка отсутствуют территории для дальнейшего развития.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 214,11 га (таблица 4.2.2.7). Численность населения на 01.01.2022 – 1862 человека. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 8,7 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 15,7 чел. на га.

Таблица 4.2.2.7. Современное использование территории дер. Лопухинка

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 104,22 | 48,7 |
| Застройки малоэтажными жилыми домами | 7,49 | 3,5 |
| Застройки среднеэтажными жилыми домами | 5,19 | 2,4 |
| Общественно-деловые | 4,21 | 2,0 |
| Специализированной общественно-деловой застройки | 6,27 | 2,9 |
| Инженерной инфраструктуры | 1,35 | 0,6 |
| Садоводческих, огороднических объединений граждан | 24,10 | 11,3 |
| Производственные | 4,35 | 2,0 |
| Коммунально-складские | 25,79 | 12,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,12 | 0,1 |
| Озеленённые территории общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2,74 | 1,3 |
| Сельскохозяйственных предприятий | 0,47 | 0,2 |
| Сельскохозяйственных угодий | 5,00 | 2,3 |
| Режимные | 4,98 | 2,3 |
| Природного ландшафта | 17,83 | 8,3 |
| ИТОГО | 214,11 | 100,0 |

Деревня Муховицы

По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Подъезд к дер. Муховицы. К юго-восточной границе населённого пункта примыкает территория бывшей фермы. На данной территории в настоящее время функционируют крестьянские (фермерские) хозяйства, специализирующиеся на животноводстве.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

В границах населённого пунтка отсутствуют территории для дальнейшего развития.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 112,45 га (таблица 4.2.2.8). Численность населения на 01.01.2022 – 54 человека. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 0,48 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 1,16 чел. на га.

Таблица 4.2.2.8. Современное использование территории дер. Муховицы

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 46,51 | 41,4 |
| Общественно-деловые | 0,10 | 0,1 |
| Сельскохозяйственных угодий | 43,62 | 38,8 |
| Природного ландшафта | 22,22 | 19,8 |
| ИТОГО | 112,45 | 100,0 |

Деревня Никольское

Деревня расположена в южной части поселения. По территории деревни проходит автомобильная дорога местного значения Горки – Никольское – Савольщина – Извара. Расстояние до административного центра поселения – 7,5 км.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

По данным Единого государственного реестра недвижимости общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 9,07 га (таблица 4.2.2.9). С 1997 года в населённом пункте отсутствует постоянно зарегистрированное население.

Таблица 4.2.2.9. Современное использование территории дер. Никольское

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 9,07 | 100,0 |
| ИТОГО | 9,07 | 100,0 |

Деревня Новая Буря

Деревня расположена в восточной части поселения. По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Петергоф – Кейкино.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

В границах населённого пунтка отсутствуют территории для дальнейшего развития.

По данным Единого государственного реестра недвижим общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 56,94 га (таблица 4.2.2.10). Численность населения на 01.01.2022 – 45 человек. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 0,79 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 0,88 чел. на га.

Таблица 4.2.2.10. Современное использование территории дер. Новая Буря

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 51,11 | 89,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,07 | 3,6 |
| Природного ландшафта | 3,76 | 6,6 |
| ИТОГО | 56,94 | 100,0 |

Деревня Савольщина

Деревня расположена в южной части поселения. По территории деревни проходит автомобильная дорога местного значения Горки – Никольское – Савольщина – Извара. Вдоль западной границы деревни протекает р. Воронка.

В восточной части населённого пункта расположено кладбище.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 49,12 га (таблица 4.2.2.11). Численность населения на 01.01.2022 – 15 человек. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 0,28 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 0,45 чел. на га.

Таблица 4.2.2.11. Современное использование территории дер. Савольщина

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 31,11 | 63,3 |
| Природного ландшафта | 2,24 | 4,6 |
| Сельскохозяйственных угодий | 15,67 | 31,9 |
| Кладбищ | 0,10 | 0,2 |
| ИТОГО | 49,12 | 100,0 |

Деревня Старые Мёдуши

По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Лопухинка – Горки – Шёлково.

В центральной части деревни расположен выявленный объект культурного наследия – усадебный комплекс Плаутина Н.Ф. и великой княгини Елены Павловны. Также на территории населённого пункта сохранились развалины церкви Троицы Живоначальной. Наличие указанных объектов в сочетании с холмистым рельефом в окрестностях дер. Старые Мёдуши служит притяжением туристов

В южной части населённого пункта расположено кладбище.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 60,78 га (таблица 4.2.2.12). Численность населения на 01.01.2022 – 37 человек. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 0,61 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 1,28 чел. на га.

Таблица 4.2.2.12. Современное использование территории дер. Старые Мёдуши

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 29,00 | 47,7 |
| Кладбищ | 2,88 | 4,7 |
| Сельскохозяйственных угодий | 17,96 | 29,5 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,0 |
| Озеленённые территории общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 7,38 | 12,1 |
| Природного ландшафта | 3,55 | 5,8 |
| ИТОГО | 60,78 | 100,0 |

Деревня Флоревицы

По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Сосновый Бор – Глобицы.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь территории в границах населенного пункта составляет 101,28 га (таблица 4.2.2.13). Численность населения на 01.01.2022 – 5 человек. Плотность населения в границах населённого пункта составляет 0,05 чел. на га, площадь населения в границах жилых зон – 0,3 чел. на га.

Таблица 4.2.2.13. Современное использование территории дер. Флоревицы

| Наименование территории | Площадь, га | % от площади в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 16,74 | 16,5 |
| Природного ландшафта | 46,69 | 46,1 |
| Сельскохозяйственных угодий | 35,26 | 34,8 |
| Садоводческих, огороднических объединений граждан | 2,59 | 2,6 |
| ИТОГО | 101,28 | 100,00 |

## 4.3. Характеристика экономики поселения

### 4.3.1. Сельское хозяйство

Территория поселения характеризуется благоприятными агроклиматическими условиями: высокой теплообеспеченностью (сумма температур выше 10 °С составляет 1760 °С – 1800 °С), продолжительным вегетационным периодом – 119 – 125 дней.

На территории Лопухинского сельского поселения расположены сельскохозяйственные предприятия (таблица 4.3.1.1).

Таблица 4.3.1.1. Сведения о сельхозпроизводителях и фермерах Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Местоположение | Основные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Агролесстрой» | производство соленого, вареного, запечённого, копченого, вяленого и прочего мяса | дер. Лопухинка | - |
| 2 | ЗАО «Агро-парк» | выращивание однолетних культур | дер. Заостровье, пер. Лесной | - |
| 3 | ООО «Савольщина» | выращивание картофеля | дер. Савольщина, крестьянское (фермерское) хозяйство «Юлия» | - |
| 4 | Тепличный комбинат питомник «Колос» | выращивание однолетних культур) | территория Сельскохозяйственная зона 5, уч. 1. | - |
| 5 | К(Ф)Х Чабан В.Ф. | молочное животноводство | дер. Муховицы | крупный рогатый скот – 270 голов, 135 голов – дойное стадо |
| 6 | К(Ф)Х Денисенко Михаил Юрьевич | кролиководство | дер. Глобицы | кролики – 2000 голов |
| 7 | К(Ф)Х Степаненко Анастасия Сергеевна | овцеводство | дер. Старые Мёдуши, ул. Парковая, д. 12 | крупный рогатый скот – 2 головы, овцы – 219 голов |
| 8 | ЛПХ Черная Г.В. | животноводство, птицеводство | дер. Муховицы | крупный рогатый скот – 4 головы, козы – 5 голов, птица – 60 голов |
| 9 | ЛПХ Черная А.Б. | животноводство | дер. Муховицы | лошади – 6 голов |
| 10 | ЛПХ Судницына И.В. | животноводство, птицеводство | дер. Муховицы | крупный рогатый скот – 1 голова, птица – 15 голов, кролики – 20 голов |
| 11 | ЛПХ Сиверина Е.А. | животноводство, птицеводство | дер. Муховицы | лошади – 6 голов, птица – 20 голов |
| 12 | ЛПХ Борисенко Ю.В. | животноводство, птицеводство | дер. Муховицы | крупный рогатый скот – 1 голова, лошади – 2 головы, птица – 20 голов, козы – 1 голова |
| 13 | ЛПХ Борисенко А.Ю. | животноводство, птицеводство | дер. Муховицы | овцы – 4 головы, птица – 15 голов, кролики – 20 голов |
| 14 | ЛПХ Гуров М.А. | животноводство, птицеводство | дер. Муховицы | кролики – 20 голов, птица – 15 голов, козы – 5 голов |
| 15 | ЛПХ Панов Н.А. | птицеводство, пчеловодство | дер. Муховицы | птица – 60 голов, ульи – 18 единиц |
| 16 | ЛПХ Тарасова Л.П. | животноводство, птицеводство | дер. Муховицы | птица – 20 голов, козы – 3 головы |
| 17 | К(Ф)Х Шнайдер О.П. | животноводство, птицеводство | дер. Муховицы | крупный рогатый скот – 17 голов, птица – 30 голов |
| 18 | К(Ф)Х Богров А.В. | коневодство |  | - |

На территории поселения расположен ряд нефункционирующих ферм акционерного общества закрытого типа «Лопухинка», ранее специализировавшегося на животноводстве. В настоящее время предприятие не ведет деятельность.

Земли сельскохозяйственного назначения частично используются для ведения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства и дачного хозяйства (около 10,89 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения). Личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства ориентированы на растениеводство: выращивание картофеля и овощей для собственного потребления и животноводство.

### 4.3.2. Туризм и рекреация

Инфраструктура туризма

Под инфраструктурой туризма понимают совокупность предприятий, учреждений и заведений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей людей, участвующих в оздоровлении или отдыхе, а также путей сообщения и транспорта и объектов размещения туристов, обеспечивающих условия стабильного функционирования.

На территории Лопухинского сельского поселения расположен круглогодичный гольф-курорт, включающий в себя гольф-клуб, отель, клубный дом, ресторан, различные спортивные площадки для игры в теннис, волейбол и футбол, пляжный волейбол, футгольф, мини-гольф, открытые спортивные плоскостные сооружения и прогулочные зоны для обеспечения возможности эксплуатации курорта в зимний период (катание на коньках, лыжах, ватрушках, игра в хоккей, зимняя рыбалка).

Общая площадь территории курорта составляет 75,8 га.

Общее количество мест размещения на территории поселения составляет 146 мест (таблица 4.3.2.1).

Таблица 4.3.2.1. Средства размещения на территории Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гольф-курорт – Горки | 3 км к югу от дер. Горки | 8 домов на 40 мест; отель на 120 мест, ресторан на 120 мест |
| 2 | Спортивно-охотничья база «Новая Буря» межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Санкт-Петербурга | дер. Новая Буря у прудов р. Рудица | дом на 14 мест |
| 3 | Загородный комплекс Vinity Forest | 2,5 км к югу от дер. Лопухинка | Коттедж на 12 мест, ресторан на 140 мест, эко-ферма |

Объекты общественного питания представлены кафе и ресторанами общей вместимостью 260 мест.

Поселение имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру, представленную сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения.

Объекты туристического интереса

К основным объектам туристического интереса на территории поселения относятся ООПТ, а также объекты культурного наследия, в частности, усадебные комплексы, расположенные в дер. Верхние Рудины, дер. Воронино, дер. Лопухинка, дер. Старые Мёдуши, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (развалины церкви Троицы Живоначальной в дер. Старые Мёдуши).

На окраине дер. Лопухинка есть огромный овраг глубиной в несколько десятков метров. По его дну протекает небольшая р. Рудица, которую нередко называют Лопухинкой. Склон оврага представляет собой отвесную скалу, сложенную известняками. В овраге встречаются окаменелости морских моллюсков и древнейших ископаемых – трилобитов. Из трещин, рассекающих известняки, вытекают многочисленные ручейки источников, впадающих в р. Рудица.

В XIX веке р. Рудица была перегорожена плотиной, которая образовала небольшое озеро. Из-за отсутствия на озере водорослей и камыша, вода имела небесно-голубой цвет.

В 1839 году великий князь Михаил Павлович Романов (брат императора Николая Первого) приказал доктору Вагнеру отыскать место для водолечебницы. Вагнер знал легенду о «заколдованном» озере и направился в дер. Лопухинка, где и обнаружил минеральные примеси. Великий князь арендовал земли около источников у владельца дер. Лопухинка – Павла Христиановича Геринга (в XVIII веке на берегу р. Лопухинка находилась дер. Сергиевская, которая первоначально принадлежала советнику Никите Лопухину, а с 1783 – генералу Х.Ф. Герингу, его сыну). На организацию водолечебницы выделил деньги и Кронштадтский военный губернатор, путешественник – Ф.Ф. Беллинсгаузен, деятельное участие принял хирург И.И. Пирогов. Лечебница была предназначена для больных и раненых моряков, лечение было бесплатным. Она просуществовала 9 лет. Частная водолечебница (курорт), которую открыл в 1841 году владелец Лопухинской усадьбы – Геринг просуществовала до 80-х гг. XIX века. Он завысил арендную плату, вследствие чего бесплатная лечебница перестала существовать.

Лечение было дорогостоящим, его себе могли позволить дворяне и купцы. Заметная часть состоятельных людей предпочитала ездить лечиться и отдыхать на воды в дер. Лопухинка, нежели в Европу. В летний сезон здесь одновременно находилось до 500 отдыхающих. Некоторые из курортников располагались в ближайших селениях в связи с отсутствием мест размещения в самой дер. Лопухинка. Возникший на базе лечебницы курорт (с соответствующим обустройством и услугами) стал необыкновенно популярен, о нём писали в газетах и журналах.

В процессе лечения пациент выпивал до 20 стаканов воды из источников, принимал ванны, его завёртывали в мокрые простыни. Лечили от ревматизма, невралгических, инфекционных, кожных заболеваний.

Однако в конце XIX века лечебницу закрыли, имущество и инвентарь отправили в г. Старая Русса, известный грязе- и водолечебный курорт.

В послевоенное время на радоновых источниках был нарушен гидрологический режим, они ослабели и изменили свой химический состав вследствие загрязнения стоками. В 70-е годы на радоновых озёрах построили рыбопитомник и животноводческий комплекс. Деятельность этих предприятий принесла значительный урон лопухинскому памятнику природы, который на протяжении последних десятилетий находится в катастрофическом положении. В настоящее время озёра сильно засорены.

Радоновое озеро в окрестностях дер. Лопухинка признано памятником природы решением Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29.03.1976 № 145 «О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской области». Комплексный памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка» (далее – памятник природы) включен в Перечень особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области». В настоящее время радоновые озёра – это два искусственных озера 200 и 550 м в длину, 40 – 60 м в ширину. Исходя из анализа их химического состава, Лопухинские радоновые источники считаются целебными и могут применяться в лечебных целях.

Туристические маршруты

«Геологическая тропа» – туристический маршрут, проходящий вдоль Копорского глинта по территории Лопухинского и Копорского сельских поселений, был разработан в 2003 году. Данный маршрут включает в себя следующие объекты:

- закарстованный участок верхнего течения р. Воронка у дер. Извара;

- холмисто-рельефный участок в окрестностях дер. Старые Мёдуши;

- радоновые озера в долине рек Рудица и Лопухинка с обнажениями ордовика;

- рудицкий ледниковый валун близ дер. Верхние Рудицы;

- выходы ордовикских известняков дер. Воронино;

- карстовая долина близ дер. Подозванье (Копорское сельское поселение);

- Копорская крепость (Копорское сельское поселение);

- валун «Русич» у дер. Ломаха (Копорское сельское поселение).

Экомаршрут в памятнике природы «Радоновые источники и озёра в деревне Лопухинка» (рисунки 8 и 9)

Гидрокарбонатные воды родников обогащены бесцветным инертным газом радоном, обладающим радиоактивностью и оказывающим целебно-оздоровительное воздействие на организм человека. Особенностью растительного покрова памятника природы является наличие широколиственных лесов. Маршрут начинается с обустроенной деревянной купели, затем продолжается вдоль радоновых озёр.

Рисунок 8. Радоновые источники в дер. Лопухинка

Рисунок 9. Экологический маршрут

Факторами, сдерживающими развитие сферы туризма и рекреации на территории поселения, являются:

- недостаточно развитая сфера обслуживания;

- слабо развитая индустрия развлечений;

- высокая конкуренция за туристские потоки и инвестиции со стороны других муниципальных образований, граничащих с Санкт-Петербургом.

- слабый маркетинг территории – продвижение туристско-рекреационных услуг на внутренний рынок;

- отсутствие стратегии развития туризма и рекреации поселения на долгосрочную перспективу;

- отсутствие специализированных структур по поддержке развития туризма и рекреации (туристско-информационного центра, агентства по развитию сельского туризма);

- отсутствие благоустроенных пляжных зон и мест для купания;

- низкий уровень обустройства территории поселения для целей неорганизованного туризма, включая туризм выходного дня;

- недостаток квалифицированных кадров в туристско-рекреационной сфере;

- недостаточно высокое качество туристско-рекреационных услуг при относительно высокой их стоимости.

Факторами развития туризма и рекреации на территории поселения являются:

- богатый природно-ресурсный потенциал и благоприятные климатические условия;

- благоприятная экологическая обстановка, обусловленная отсутствием стационарных объектов, сверхнормативно загрязняющих окружающую среду;

- близость к Санкт-Петербургу (76 км), население которого является основным потребителем туристско-рекреационных услуг Лопухинского сельского поселения;

- поддержка развития туристско-рекреационной отрасли, и прежде всего – спортивно-оздоровительного туризма, со стороны правительства Ленинградской области и администрации Ломоносовского муниципального района;

- мощный потенциал развития сельского туризма на базе дачно-садоводческих товариществ;

- наличие специализированных коллективных средств размещения, а также планов по развитию инфраструктуры туризма и рекреации;

- благоприятный инвестиционно-предпринимательский климат в сфере малого бизнеса;

- рост благосостояния жителей Санкт-Петербурга, и, как следствие, увеличение спроса на туристско-рекреационные услуги Лопухинского сельского поселения.

### 4.3.3. Промышленность

На территории поселения расположены:

- сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос», специализирующийся на производстве пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производстве непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины (дер. Лопухинка, ул. Советская, д. 1а);

- ООО «ЛЮМ», специализирующееся на производстве пиломатериалов (дер. Глобицы);

- ООО «Фрост», специализирующееся на хранении и складировании замороженных продуктов (дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20).

Факторы сдерживания развития промышленности на территории поселения:

- высокая конкуренция за сбыт на региональном рынке продукции, выпускаемой промышленными предприятиями поселения;

- ограничения, связанные с рекреационной специализацией территории

- условия санкций и, как следствие, снижение уровня инвестиционно-предпринимательской активности в регионе в целом и в поселении в частности;

- отсутствие готовых промышленных зон для развития новых промышленных производств;

- устаревшая и нуждающаяся в реконструкции инженерная инфраструктура.

Факторы роста:

- близость к основным рынкам сбыта промышленной продукции;

- наличие собственной сырьевой базы;

- удобное транспортное сообщение и перспективы его дальнейшего развития;

- наличие свободной рабочей силы.

### 4.3.4. Малый бизнес

В соответствии с данными администрации Лопухинского сельского поселения на территории поселения по состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано 8 малых предприятий. Основными видами деятельности малых предприятий являются: розничная торговля, оказание различного рода бытовых услуг, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования и прочее.

Факторами, сдерживающими развитие малого бизнеса на территории поселения, являются:

- низкая покупательная способность населения поселения, сезонный несбалансированный спрос, обусловленный дачным периодом, что существенно сдерживает устойчивое развитие малого бизнеса поселения;

- недостаточная поддержка субъектов малого бизнеса поселения со стороны региональных и муниципальных органов власти.

### 4.3.5. Характеристика бюджета поселения

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения относятся к вопросам местного значения сельского поселения.

Показатели бюджета Лопухинского сельского поселения за 3 года представлены в таблице 4.3.5.1.

Таблица 4.3.5.1. Основные показатели бюджета Лопухинского сельского поселения в 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

| Основные показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета | 34614,30 | 47883,20 | 45958,70 |
| Налоговые доходы, в том числе | 19139,30 | 27613,50 | 28304,50 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 2866,20 | 3030,50 | 2789,40 |
| Налог на доходы физических лиц | 2128,50 | 2102,70 | 2234,20 |
| Налог на имущество физических лиц | 384,00 | 419,30 | 955,30 |
| Земельный налог | 13572,60 | 21975,50 | 22196,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 173,80 | 65,90 | 120,40 |
| Государственная пошлина | 14,20 | 19,60 | 9,20 |
| Неналоговые доходы | 2162,70 | 2099,50 | 1230,40 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1313,10 | 1315,50 | 1230,40 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 177,10 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 560,80 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,00 | 784,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления | 13312,30 | 18170,20 | 16423,80 |
| Расходы бюджета | 46045,40 | 47370,90 | 40846,20 |
| Дефицит, профицит | -11431,10 | 512,30 | 5112,50 |
| Дефицит, профицит бюджета в % к собственным доходам бюджета | -53,66 | 1,72 | 17,31 |

Динамика доходной и расходной составляющих бюджета Лопухинского сельского поселения за период 2018 – 2020 гг. позволяет сделать вывод о достаточной сбалансированности бюджета муниципального образования. В течение данного периода отмечался дефицит бюджета в размере от 11431,1 тыс. руб.(55,66 % от собственных доходов бюджета) в 2018 году, в 2019 и 2020 году напротив наблюдался профицит в размере 512,3 тыс. руб. (1,72 % от собственных доходов бюджета) и 5112,5 тыс. руб. (17,31 %) соответственно (рисунок 10).

Рисунок 10. Динамика доходов и расходов бюджета Лопухинского сельского поселения

В структуре налоговых доходов за 2020 год основную долю занимает земельный налог (87,0 % от общей суммы налоговых доходов), который составил 22196 тыс. руб., что на 1,0 % больше аналогичного показателя 2019 года (рисунок 11).

Вторым по значимости налоговым источником доходов являются акцизы по подакцизным товарам (в структуре налоговых доходов 10,9 %) – поступление составило 2789,40 тыс. руб., что на 8,0 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

Также значительные поступления в бюджет поселения приходятся за счёт налога на доходы физических лиц – 8,8 % от общей суммы налоговых поступлений в 2020 году.

На долю налога на имущество физических лиц приходилось 3,7 % от общей суммы налоговых доходов, единый сельскохозяйственный налог составил 0,5 %, государственная пошлина составила – около 0,04 % от общей суммы налоговых доходов в 2020 году.

Рисунок 11. Структура налоговых доходов Лопухинского сельского поселения в 2020 году

В 2020 году неналоговые поступления в бюджет составили 1230,4 тыс. руб. (2,7 % в общей сумме доходов бюджета), что на 41,4 % меньше аналогичного показателя 2019 года. Неналоговые поступления полностью сформированы за счёт доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В период с 2018 по 2020 гг. доходная часть бюджета увеличилась на 32,8 %, то есть на 11344,4 тыс. руб. Увеличение доходной части связано с увеличением поступлений в бюджет по следующим статьям по сравнению с 2018 годом:

- увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц на 4,9 %;

- увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц в 2,5 раза;

- увеличение поступлений земельного налога в 1,6 раза. Данная статья доходов играет ключевую роль в формировании доходной части бюджета Лопухинского сельского поселения;

- увеличение безвозмездных поступлений на 23,4 %.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов колебалась от 35,7 % общих доходов бюджета в 2020 году до 38,5 % в 2018 году (рисунок 12).

Рисунок 12. Динамика доходной части местного бюджета Лопухинского сельского поселения

Расходы бюджета

Расходы бюджета Лопухинского сельского поселения в 2020 году составили 40846,20 тыс. руб., что на 13,8 % меньше общей суммы расходов бюджета за 2019 год.

Распределение расходов бюджета Лопухинского сельского поселения по статьям за 2020 год представлено на рисунке 13.

Рисунок 13. Структура расходов местного бюджета Лопухинского сельского поселения в 2020 году

32,6 % от общей суммы затрат бюджета в 2020 году приходилось на культуру и кинематографию. 24,0 % от общей суммы затрат приходилось общегосударственные вопросы, на жилищно-коммунальное хозяйство – 23,1 %, на национальную экономику – 17,3 %, на социальную политику – 2,2 %, 0,7 % на национальную оборону.

Общие затраты на социальную сферу (включая культуру и социальную политику) составили 14244,80 тыс. руб. (34,9 % от всех расходов бюджета), что на 14,3 % меньше аналогичных затрат в 2019 году.

За период 2018 – 2020 годы структура расходной части бюджета претерпела некоторые изменения (рисунок 14). В частности, наиболее заметные изменения произошли по следующим статьям:

- увеличились расходы на культуру и кинематографию с 31,0 % до 32,6 % в общем объёме расходов;

- увеличились расходы на жилищно-коммунальное хозяйство с 16,8 % до 23,1 %;

- сократились расходы на социальную политику с 11,2 % до 2,2 %;

- увеличились расходы на общегосударственные вопросы с 22,4 % до 24,0 %.

Иные статьи не претерпели существенных изменений.

В рассматриваемом периоде большая часть общих расходов (31,0 – 33,2 %) приходилась на культуру и кинематографию.

Рисунок 14. Динамика расходов бюджета Лопухинского сельского поселения

Значимой статьей расходов также являются жилищно-коммунальное хозяйство: порядка 16,8 – 23,1 % за 2018 – 2020 гг. от общего объема расходов.

Общая сумма расходов на развитие социальной сферы сократилась за рассматриваемый период на 26,7 % по сравнению с 2018 годом.

Исходя из проведенного анализа составляющих бюджетного процесса Лопухинского сельского поселения, можно выделить следующие слабые и сильные стороны развития финансовой сферы.

Сильные стороны:

- значительная доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета поселения;

- высокая доля расходов на развитие социальной сферы. Это стимулирует развитие социальной сферы муниципального образования и повышает уровень качества жизни населения;

- существенная доля расходов на развитие жилищно-коммунального хозяйства, что будет оказывать влияние на рост уровня жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности территории;

- положительная динамика налога на доходы физических лиц. Это с одной стороны говорит о росте заработной платы работников бюджетной сферы, а также увеличения темпа роста заработной платы работников коммерческих предприятий, с другой – об увеличении налогооблагаемой базы – увеличения количества занятых.

Слабые стороны:

- низкая доля неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, в том числе за счет неэффективного использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Увеличение размера неналоговых доходов будет способствовать снижению зависимости доходов от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий;

- сохраняемая зависимость от безвозмездных поступлений.

## 4.4. Население и трудовые ресурсы

Постоянное население

В соответствии с данными администрации Лопухинского сельского поселения численность постоянного населения Лопухинского сельского поселения на 01.01.2022 составляет 3088 человек. В административном центре поселения (дер. Лопухинка)  проживает 1862 человека, что составляет 60,3 % от общей численности населения муниципального образования (таблица 4.4.1). Второй по численности населения населённый пункт – дер. Глобицы, в котором проживает 730 человек (23,6 % от общей численности поселения). В остальных населённых пунктах сосредоточено 16,1 % всего населения. В дер. Никольское с 1997 года отсутствует постоянно зарегистрированное население.

Таблица 4.4.1. Численность населения Лопухинского сельского поселения по населённым пунктам

| № п/п | Населённый пункт | Численность населения, чел. | Доля от общей численности населения муниципального образования, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Верхние Рудицы | 73 | 2,4 |
| 2 | дер. Воронино | 26 | 0,8 |
| 3 | дер. Глобицы | 730 | 23,6 |
| 4 | дер. Горки | 136 | 4,4 |
| 5 | дер. Заостровье | 102 | 3,3 |
| 6 | дер. Извара | 3 | 0,1 |
| 7 | дер. Лопухинка | 1862 | 60,3 |
| 8 | дер. Муховицы | 54 | 1,7 |
| 9 | дер. Никольское | 0 | 0,0 |
| 10 | дер. Новая Буря | 45 | 1,5 |
| 11 | дер. Савольщина | 15 | 0,5 |
| 12 | дер. Старые Мёдуши | 37 | 1,2 |
| 13 | дер. Флоревицы | 5 | 0,2 |
|  | Итого | 3088 | 100 |

С 2011 года численность населения Лопухинского сельского поселения сократилась на 10 человек (0,3 %) (рисунок 15). В течение указанного периода численность населения колебалась: увеличение численности в начале периода сменилось постепенным снижением в 2015 – 2020 гг. Максимальное значение было достигнуто в 2012 году – 3111 человек, минимум достигнут в 2020 году – 2876 человек.

Рисунок 15. Динамика численности постоянного населения Лопухинского сельского поселения (на конец года), чел.

В период с 2016 по 2021 гг. для поселения была характерна естественная убыль населения (таблица 4.4.2).

Таблица 4.4.2. Показатели демографического развития Лопухинского сельского поселения

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | % к 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 3000 | 2996 | 2974 | 2912 | 2897 | 2876 | -0,7 |
| Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 жителей | 8,3 | 8,0 | 5,4 | 9,6 | 7,2 | 4,9 | -32,8 |
| Рождаемость, чел. | 25 | 24 | 16 | 28 | 21 | 14 | -33,3 |
| Коэффициент смертности, чел. на 1000 жителей, чел. | 10,0 | 13,7 | 13,4 | 10,3 | 14,5 | 10,8 | -25,7 |
| Смертность, чел. | 30 | 41 | 40 | 30 | 42 | 31 | -26,2 |
| Естественный прирост (убыль) населения, чел. | -5 | -17 | -24 | -2 | -21 | -17 | -19,0 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) | -1,7 | -5,7 | -8,1 | -0,7 | -7,2 | -5,9 | -18,5 |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | 1 | -5 | -38 | -13 | 0 | 229 | - |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли), чел. на 1000 жителей | 0,3 | -1,7 | -12,8 | -4,5 | 0,0 | 79,6 | - |
| Численность населения на конец года, чел. | 2996 | 2974 | 2912 | 2897 | 2876 | 3088 | 7,4 |

В 2021 году в Лопухинском сельском поселении родилось 14 детей, что на 33,3 % меньше 2020 года. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил 4,9. За год умер 31 человек, что на 11 человек (26,2 %) больше уровня 2020 года. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) составил 10,8. Таким образом, коэффициент естественной убыли населения поселения в 2021 году составил 5,9. Основными причинами смертности населения являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Показатели естественного прироста населения Лопухинского сельского поселения схожи со средними показателями по Ленинградской области. Показатели рождаемости значительно ниже показателей по Российской Федерации (на 26,8 %) в целом. Показатели смертности населения выше общероссийских показателей на 1,4 % (рисунок 16).

Рисунок 16. Сравнение показателей естественного движения населения за 2020 год

Демографическая структура муниципального образования характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста: 59,0 % от общей численности постоянного населения в 2020 году (рисунок 17), что ниже показателей по Ломоносовскому муниципальному району на 1,8 %, выше показателей по Ленинградской области на 2,3 % и стране в целом на 4,7 %. Доля населения младше трудоспособного возраста составляет 13,2 %, старше трудоспособного возраста – 27,7 %. Таким образом, коэффициент потенциальной нагрузки в 2020 году составил 0,22, то есть на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 225 детей, коэффициент пенсионной нагрузки – 0,47 (470 пенсионеров на 1000 человек трудоспособного возраста), а общий коэффициент нагрузки на трудоспособное население – 0,69 (на 1000 трудоспособного населения приходится 695 детей и лиц старше трудоспособного возраста).

Рисунок 17. Трудовая структура населения в 2020 году

Сложившаяся на сегодняшний день трудовая структура населения в Лопухинском сельском поселении привела к увеличению доли населения старше трудоспособного возраста. Одновременно увеличивается демографическая нагрузка на работающее население. Рост демографической нагрузки – как длительная тенденция – связан, в частности, с проблемой старения населения. В демографическом смысле население считается старым, если доля лиц в возрасте 60 лет и старше превышает 12 %. Также необходимо учитывать, что сложившаяся трудовая структура носит временный характер. Так называемая передвижка возрастов неизбежно будет менять соотношение населения трудоспособного возраста и население пенсионного возраста. При этом малая доля населения младше трудоспособного возраста будет не способна восполнить трудовые ресурсы в полном объеме, что в перспективе может усугубить тенденцию старения населения. Для сохранения трудового баланса необходимо проведение мероприятий по стимулированию рождаемости, а также привлечению населения на территорию поселения.

Миграционные процессы оказывают значительное влияние на сложившуюся демографическую ситуацию в поселении. Из поселения уезжают граждане трудоспособного возраста, конкурентоспособные на рынке труда Санкт-Петербурга и других регионов. Миграционный приток обеспечивается за счет внешней миграции, в основном из стран Содружества Независимых Государств и Балтии. Большинство прибывших составляют мужчины трудоспособного возраста, приехавшие в целях временного трудоустройства для обеспечения семей, оставленных в странах постоянного проживания. Прибывшие мигранты в основном трудоустраиваются в сфере обслуживания. Таким образом, можно прогнозировать увеличение демографической нагрузки в поселении за счет пожилых граждан и дальнейшее усиление зависимости демографической ситуации от экономических факторов.

Основным фактором, определяющим миграционные процессы в поселении, является сочетание приграничного положения Ломоносовского муниципального района к Санкт-Петербургу и низкой конкурентоспособности рынка труда поселения по сравнению с мегаполисом.

Сезонное население

На территории поселения расположен ряд садовых и дачных участков, что формирует поток сезонного населения на территорию поселения. Общая численность сезонного населения превышает численность постоянного населения сельского поселения.

Общая площадь садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории поселения, составляет 1329,13 га.

Численность сезонного населения определяется, исходя из существующего количества садовых и дачных участков – 11076 единиц, среднего числа жителей на один участок – 2,5 чел. и коэффициента одновременности нахождения на территории садовых и дачных участков 0,75 – 0,80. Таким образом, численность сезонного населения Лопухинского сельского поселения ориентировочно составляет 20,8 тыс. чел. Плотность сезонного населения при общей площади территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства 1329,13 га составляет 15,6 чел./га.

Таким образом, максимальная общая численность населения Лопухинского сельского поселения с учетом сезонного населения в летний период составляет 23 – 24 тыс. чел.

Занятость населения

По данным паспорта муниципального образования за 2017 год, из 1755 человек трудоспособного населения 1481 человек реально занят в отраслях народного хозяйства поселения. Из общего числа занятых в экономике поселения 53,2 % составляют занятые в малом бизнесе. Структура занятости населения муниципального образования представлена на рисунке 18.

Наибольшее количество было занято (46,6 % от общего числа занятых в экономике поселения) в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Значительную роль в занятости населения играет строительство – на него приходится 10,7 % занятых; в торговле занято 6,6 %, в сельском хозяйстве – 5,8 %, в образовании – 4,9 %.

Рисунок 18. Структура занятости населения Лопухинского сельского поселения, 2017 год

Численность экономически активного населения по состоянию на 01.01.2022 составляет 1200 человек. По методологии Международной организации труда в эту категорию включают людей в возрасте от 15 до 72 лет занятых (предпринимателей и нанятых работников) и безработных. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения – 3 человека. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в поселении в расчёте от экономически активного населения составляет 0,25 % по состоянию на 01.01.2022.

Выводы:

Для Лопухинского сельского поселения характерны:

- регрессивный характер возрастной структуры населения;

- значительное влияние миграционных процессов на демографическую ситуацию в поселении: сокращение миграционного прироста населения, маятниковые миграции, отток трудоспособного населения;

- устойчивый депопуляционный характер воспроизводства населения;

- тенденция к снижению уровня рождаемости;

- высокие показатели смертности.

Для выравнивания сложившегося трудового баланса на территории поселения, снижения демографической нагрузки на трудоспособное население необходимо проведение мероприятий по стимулированию рождаемости путём создания благоприятных условий для жилищного строительства, развития базы социально-культурного обслуживания населения, создания дополнительных мер поддержки семей с детьми.

Высокий уровень смертности населения говорит о необходимости проведения мероприятий по улучшению качества и своевременности оказания медицинских услуг на территории поселения, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения и физической культуры и спорта, а также проведение мероприятий для профилактики здорового образа жизни.

Создание новых рабочих мест в сфере промышленного производства, туризма и рекреации, сфере обслуживания, а также поддержка малого предпринимательства будет способствовать закреплению молодёжи в поселении, что в свою очередь позволит выровнять сложившийся перекос в возрастной структуре населения, стимулировать увеличение естественного прироста населения.

## 4.5. Жилищный фонд

В соответствии с данными, представленными администрацией Лопухинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2022 общая площадь жилищного фонда поселения составляет 91,3 тыс. м2. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом – 29,6 м2/чел.

В структуре застройки выделяются (таблица 4.5.1):

- индивидуальная жилая застройка – 49,7 тыс. м2 (54,5 % от общей площади жилищного фонда);

- малоэтажная многоквартирная застройка (1 – 4 этажа) – 19,0 тыс. м2 (20,8 %);

- среднеэтажная многоквартирная застройка (5 этажей) – 22,6 тыс. м2 (24,7 %).

Таблица 4.5.1. Распределение жилищного фонда Лопухинского сельского поселения по населённым пунктам, м2

| № п/п | Населённый пункт | Индивидуальная жилая застройка | Малоэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | Итого по населённому пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Верхние Рудицы | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 3240,0 |
| 2 | дер. Воронино | 4740,0 | 0,0 | 0,0 | 4740,0 |
| 3 | дер. Глобицы | 3720,0 | 12947,5 | 0,0 | 16667,5 |
| 4 | дер. Горки | 1200,0 | 2180,0 | 0,0 | 3380,0 |
| 5 | дер. Заостровье | 2760,0 | 1284,6 | 0,0 | 4044,6 |
| 6 | дер. Извара | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,0 |
| 7 | дер. Лопухинка | 12120,0 | 2609,6 | 22567,6 | 37297,2 |
| 8 | дер. Муховицы | 4560,0 | 0,0 | 0,0 | 4560,0 |
| 9 | дер. Никольское | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 |
| 10 | дер. Новая Буря | 5940,0 | 0,0 | 0,0 | 5940,0 |
| 11 | дер. Савольщина | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | 4080,0 |
| 12 | дер. Старые Мёдуши | 3420,0 | 0,0 | 0,0 | 3420,0 |
| 13 | дер. Флоревицы | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
|  | Итого по поселению | 49740,0 | 19021,7 | 22567,6 | 91329,3 |

Централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением обеспечены все среднеэтажные многоквартирные дома дер. Лопухинка и малоэтажные многоквартирные дома дер. Глобицы (35,5 тыс. м2, что составляет 85,4 % от общей площади многоквартирного жилищного фонда поселения). Сетевым газом газифицированы все многоквартирные дома в дер. Лопухинка и 10 многоквартирных домов по ул. Героев в дер. Глобицы (36,9 тыс. м2, 88,7 % от общей площади жилищного фонда).

Индивидуальная жилая застройка частично обеспечена инженерной инфраструктурой.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет:

- холодного водоснабжения – 87,0 %;

- горячего водоснабжения – 87,0 %;

- теплоснабжения – 70,0 %;

- водоотведения – 75,0 %;

- газоснабжения – 40,0 %;

- электроснабжения – 50,0 %.

По состоянию на 01.01.2022 в очереди на улучшение жилищных условий состоит 6 семей.

## 4.6. Транспортная инфраструктура

### 4.6.1. Автомобильные дороги общего пользования

Транспортная сеть Лопухинского сельского поселения формируется автомобильными дорогами регионального и местного значения муниципального района. Автомобильные дороги Лопухинка – Горки – Шёлково; Петергоф – Кейкино; Подъезд к дер. Муховицы; Сосновый Бор – Глобицы; Спецподъезды к автодороге Магистральная (регионального значения) образуют основной транспортный каркас. Автомобильные дороги местного значения дополняют транспортную систему поселения, обеспечивая связь населенных пунктов с дорогами регионального значения. Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории Лопухинского сельского поселения, приведена в таблице 4.6.1.1.

Таблица 4.6.1.1. Характеристика автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области, проходящих по территории Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах поселения, км | Техническая категория | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопухинка – Горки – Шёлково | 8,95 | IV | 41 ОП Р3 41К-026 |
| 2 | Петергоф – Кейкино км 5+000 – км 71+159 | 66,16 |  | 41 ОП РЗ 41К-008 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | км 5+000 – км 28+700 | 23,70 | II |  |
|  | км 28+700 -71 + 159 | 42,46 | III |  |
| 3 | Подъезд к дер. Муховицы | 3,15 | IV | 41 ОП Р3 41К-628 |
| 4 | Сосновый Бор – Глобицы | 6,62 | III | 41 ОП РЗ 41К-136 |
| 5 | Спецподъезды к автодороге Магистральная | 2,30 | III | 41 ОП Р3 41К-624 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области утвержден постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 24.04.2012 № 549. Все автомобильные дороги местного значения относятся к V технической категории. В таблице 4.6.1.2 приведен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории Лопухинского сельского поселения.

Таблица 4.6.1.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории Лопухинского сельского поселения

| Наименование автомобильной дороги (в соответствии с постановлением) | Местоположение | Тип дорожного покрытия | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кольцевая дорога: Горки – Никольское – Савольщина – Извара – Лопухинка | Лопухинское сельское поселение: от автомобильной дороги Лопухинка – Горки – Шёлково (дер. Горки) до границы дер. Никольское (0,9 км); от границы дер. Никольское до границы дер. Савольщина (3,5 км); от границы дер. Савольщина до границы дер. Извара (0,3 км); от границы дер. Извара до Спецподъезда к автодороге Магистральная (2,3 км) | щебень | длина – 6890 м, ширина – 6 м |
| Подъезд к дер. Верхние Рудицы 41-230 ОП МР 024 | Лопухинское сельское поселение, от автодороги Петергоф – Кейкино до границы дер. Верхние Рудицы | асфальтобетон | длина – 1125 м, ширина – 5 м |
| Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги Подъезд к деревне Муховицы и Лопухинка – Горки – Шёлково 41-230 ОП МР 033 | Лопухинское сельское поселение (находится в стадии внесения в перечень) | асфальт | длина – 6000 м, ширина – 4,5 м |
| Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Лопухинка – Горки – Шёлково» и «Спецподъезд к автомобильной дороге Магистральная №31». 41-230 ОП МР 023 | 41-230 ОП МР 023 | асфальт | длина – 6000 м, ширина – 4,5 м |

### 4.6.2. Транспортное обслуживание населения

Общественный транспорт

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. Движение между населёнными пунктами, входящими в состав Лопухинского сельского поселения, осуществляется по маршрутам пригородного сообщения. Автобусных парков на территории поселения нет, все автобусы начинают и заканчивают свои передвижения в автобусных парках Санкт-Петербурга.

Автобусные пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются частными перевозчиками: ООО «АТП-Барс-2», ЗАО «Такси-2», ООО «Вест-Сервис».

По территории Лопухинского сельского поселения проходят восемь автобусных маршрутов. Перечень автобусных маршрутов представлен в таблице 4.6.2.1.

Таблица 4.6.2.1. Перечень междугородных и пригородных автобусных маршрутов, проходящих по территории Лопухинского сельского поселения

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяжённость маршрута, км | Регулярность обслуживания | Среднее количество рейсов в сутки, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 463 | г. Петродворец, вокзал – 5-й км бетонной автомобильной дороги | 48,9 | Ежедневно | 2 |
|  | 463А | г. Петродворец, вокзал – дер. Лопухинка | 43,8 | Ежедневно | 7 |
|  | 684 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, вокзал – 5-й км бетонной автомобильной дороги | 62,9 | Ежедневно | 4 |
|  | 685А | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, вокзал – дер. Глобицы | 62,8 | Ежедневно | 4 |
|  | 686 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, вокзал – дер. Горки | 53,8 | Ежедневно | 2 |
|  | 681 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов – с. Копорье | 71 | Ежедневно | 6 |
|  | 685 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов – с. Копорье (через дер. Муховицы) | 70 | Ежедневно | 4 |
|  | 688Л | Санкт-Петербург, г. Ломоносов – дер. Лопухинка (5 км бетонной дороги) | 40 | Ежедневно | 10 |

Пять маршрутов общественного транспорта из представленного выше перечня являются социальными: № 463, 463А, 684, 685А, 686.

Большинство трудовых передвижений жителей в поселениях приходится на общественный пассажирский транспорт (автобусы), личный автомобильный и велосипедный транспорт, а также пешеходные сообщения.

На данный момент количество автобусных перевозок является достаточным для удовлетворения спроса населения.

На территории населённых пунктов Лопухинского сельского поселения расположено 29 остановочных пунктов, обеспечивающих нормативную пешеходную доступность от объектов жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время остановочные пункты не оборудованы в дер. Верхние Рудицы, дер. Извара, в западной части дер. Лопухинка (ул. Хвойная), дер. Никольское, дер. Савольщина.

Согласно методике оценки качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок (распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»), качество транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Лопухинского сельского поселения оценивается как среднее.

Объекты придорожного сервиса

В дер. Лопухинка имеется станция технического обслуживания автотранспорта.

Места хранения транспорта

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется в пределах отведенных участков предприятий и на придомовых участках многоквартирных жилых домов, индивидуальных приусадебных участках жителей поселения, а также оборудованных стоянках.

На территории дер. Лопухинка имеются две автомобильные стоянки открытого типа: возле здания администрации поселения по ул. Первомайская на 10 машино-мест, а также у магазина «Пятерочка» по ул. Первомайская на 50 машино-мест.

### 4.6.3. Улично-дорожная сеть

Перечень улиц местного значения Лопухинского сельского поселения представлен в таблице 4.6.3.1.

Таблица 4.6.3.1. Улично-дорожная сеть Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт, название улицы | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Верхние Рудицы |  |  |
|  | ул. Полевая | щебень | 0,32 |
|  | ул. Центральная | асфальт | 0,68 |
|  | ул. Лесная | щебень | 3,17 |
|  | ул. Рабочая | асфальт, щебень | 0,26 |
|  | Итого в дер. Верхние Рудицы |  | 4,43 |
| 2 | дер. Воронино |  |  |
|  | ул. Парковая | щебень | 1,20 |
|  | ул. Луговая | щебень | 0,60 |
|  | ул. Липовая | щебень | 0,50 |
|  | ул. Ореховая | щебень | 0,50 |
|  | ул. Заовражная | щебень | 1,50 |
|  | пер. Заовражный | щебень | 0,40 |
|  | Итого в дер. Воронино |  | 4,70 |
| 3 | дер. Глобицы |  |  |
|  | ул. Копорская | щебень | 0,26 |
|  | ул. Лесная | щебень | 0,11 |
|  | ул. Героев | асфальт | 1,66 |
|  | ул. Школьная | щебень | 0,85 |
|  | ул. Октябрьская | асфальт, щебень | 0,95 |
|  | ул. Мирная | асфальт | 0,76 |
|  | Итого в дер. Глобицы |  | 4,59 |
| 4 | дер. Горки |  |  |
|  | улицы и проезды | асфальт | 0,35 |
|  | улицы и проезды | щебень | 0,69 |
|  | Итого в дер. Горки |  | 1,04 |
| 5 | дер. Заостровье |  |  |
|  | улицы и проезды | щебень | 1,40 |
|  | Итого в дер. Заостровье |  | 1,40 |
| 6 | дер. Извара |  |  |
|  | улицы и проезды | щебень | 1,34 |
|  | Итого в дер. Извара |  | 1,34 |
| 7 | дер. Лопухинка |  |  |
|  | улицы и проезды | асфальт | 6,27 |
|  | улицы и проезды | щебень | 2,69 |
|  | Итого в дер. Лопухинка |  | 8,96 |
| 8 | дер. Муховицы |  |  |
|  | улицы и проезды | щебень | 1,40 |
|  | Итого в дер. Муховицы |  | 1,40 |
| 9 | дер. Никольское |  |  |
|  | улицы и проезды | щебень | 0,63 |
|  | Итого в дер. Никольское |  | 0,63 |
| 10 | дер. Новая Буря |  |  |
|  | ул. Полевая до каменной гряды | щебень | 2,52 |
|  | Итого в дер. Новая Буря |  | 2,52 |
| 11 | дер. Савольщина |  |  |
|  | улицы и проезды | щебень | 0,60 |
|  | Итого в дер. Савольщина |  | 0,60 |
| 12 | дер. Старые Мёдуши |  |  |
|  | улицы и проезды | щебень | 2,09 |
|  | Итого в дер. Старые Мёдуши |  | 2,09 |
| 13 | дер. Флоревицы |  |  |
|  | улицы и проезды | щебень | 1,40 |
|  | Итого в дер. Флоревицы |  | 1,40 |
|  | Итого |  | 35,10 |

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов Лопухинского сельского поселения составляет 35,10 км, из них 25,09 км имеют щебеночное покрытие, 10,01 км – асфальтовое покрытие.

Плотность улично-дорожной сети составляет 0,06 км/га.

Выводы:

Лопухинское сельское поселение имеет развитую транспортную инфраструктуру. По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения, что обеспечивает связь всех населенных пунктов поселения с автомобильными дорогами общего пользования Ленинградской области, дает доступ к рынкам сбыта и является стимулом экономического развития поселения.

## 4.7. Характеристика населенных пунктов

### 4.7.3. Социально-культурное и бытовое обслуживание населения

#### 4.7.3.1. Образование

Система образования Лопухинского сельского поселения представлена дошкольной образовательной организацией общеразвивающего вида, общеобразовательной организацией в дер. Лопухинка, филиалом общеобразовательной организации с дошкольными группами в дер. Глобицы и школой искусств дер. Лопухинка. Основные характеристики учреждений образования приведены в таблице 4.7.3.1.1.

Также на территории дер. Лопухинка с 2018 года функционирует государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр оздоровления и отдыха «Березняки», подведомственное комитету общего и профессионального образования Ленинградской области. Учреждение расположено по адресу: дер. Лопухинка, Первомайская улица, д. 1.

Мощность дошкольной образовательной организации (МДОУ № 24 «Родничок») составляет 160 мест. Фактическая наполняемость организации составляет 55,6 %. Низкая наполняемость объясняется сложившейся демографической структурой населения в Лопухинском сельском поселении с низкой долей населения младше трудоспособного возраста.

Мощность дошкольных групп при филиале МОУ «Лопухинский образовательный центр» в дер. Глобицы составляет 23 места, наполняемость – 100 %.

Общеобразовательная организация (МОУ «Лопухинский образовательный центр»), расположенная в дер. Лопухинка, рассчитана на 640 мест, при этом фактическая наполняемость составляет 31,3 %. Данный показатель объясняется сложившимся трудовым балансом населения, а также неполным охватом детей школьного возраста школьным образованием на территории Лопухинского сельского поселения.

Общеобразовательная организация (филиал МОУ «Лопухинский образовательный центр»), расположенная в дер. Глобицы, рассчитана на 130 мест, при этом фактическая наполняемость составляет 15,4 %. Низкая наполняемость общеобразовательной организации является следствием малой численности населения, проживающего в дер. Глобицы, а также сложившейся возрастной структурой населения.

Школа искусств (МКОУДО «Лопухинская детская школа искусств») дер. Лопухинка рассчитана на 90 учеников, наполняемость составляет 100 %, что говорит о востребованности услуг учреждений дополнительного образования на территории поселения.

Таблица 4.7.3.1.1. Образовательные организации Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Мест по проекту | Количество учащихся, человек | Наполняемость, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение «Лопухинский образовательный центр» | дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 23б | 640 | 200 | 31,3 | 1976 |
| 2 | Филиал муниципального образовательного учреждения «Лопухинский образовательный центр» | дер. Глобицы, ул. Школьная, д. 6 | 130 (общеобразовательная организация I ступени обучения) | 20 | 15,4 | 1985 |
|  |  |  | 23 (дошкольные группы) | 23 | 100,0 |  |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 24 «Родничок» | дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 11а | 160 | 89 | 55,6 | 1983 |
| 4 | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Лопухинская детская школа искусств» | дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 21а | 90 | 90 | 100,0 | 1973 |

Основываясь на нормах расчёта учреждений и предприятий обслуживания, заложенных в местных нормативах градостроительного проектирования, фактическая обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях на территории сельских поселений, должна составлять 40 мест на 1000 жителей. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 61 место на 1000 жителей. Нормативное количество мест во внешкольных учреждениях должно составлять 10 % от общего числа школьников.

В таблице 4.7.3.1.2 представлена фактическая вместимость и нормативная потребность населения в образовательных организациях.

Приведенные расчёты показывают, что уровень обеспеченности населения Лопухинского сельского поселения дошкольными образовательными организациями составляет 153,8 % от нормативного значения. Фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций, включая дошкольные группы, составляет 61,2 %. Рост численности населения повысит востребованность дошкольных образовательных организаций на территории поселения.

Уровень обеспеченности населения общеобразовательными организациями превышает нормативное значение в 4,3 раза, при этом фактическая наполняемость общеобразовательной организации в дер. Лопухинка составляет 31,3 %, общеобразовательной организации в дер. Глобицы – 15,4 %, суммарная наполняемость – 28,6 %. Жилищное строительство на территории поселения закономерно увеличит спрос на образовательные услуги.

Уровень обеспеченности внешкольными учреждениями превышает нормативное значение в 5,0 раз. Однако 100 % наполняемость детской школы искусств на территории дер. Лопухинка говорит о необходимости расширения спектра оказываемых услуг внешкольного образования, а также увеличения мощности учреждений дополнительного образования.

Радиусы обслуживания образовательных учреждений в сельских населенных пунктах принимаются в соответствии местными нормативами градостроительного проектирования:

- для дошкольных образовательных организаций – 500 м;

- для общеобразовательных организаций – общеобразовательные организации I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности; общеобразовательные организации II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности;

- для организаций дополнительного образования детей – транспортная доступность до 30 минут.

Таким образом, в радиус обслуживания дошкольных образовательных организаций попадают только дер. Верхние Рудицы, дер. Глобицы, дер. Лопухинка, дер. Флоревицы. Остальные населенные пункты: дер. Воронино (с численностью населения 26 чел.), дер. Горки (136 чел.), дер. Заостровье (102 чел.), дер. Извара (3 чел.), дер. Муховицы (54 чел.), дер. Новая Буря (45 чел.), дер. Савольщина (15 чел.), дер. Старые Мёдуши (37 чел.) не попадают в радиусы обслуживания дошкольных учреждений. По данным администрации в указанных населённых пунктах потребность в дошкольных образовательных организациях отсутствует.

Также в соответствии с пунктом 2.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

В радиус обслуживания общеобразовательных организаций попадают все населённые пункты Лопухинского сельского поселения.

Таблица 4.7.3.1.2. Нормативная вместимость образовательных организаций Лопухинского сельского поселения

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 1000 жителей | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Существующее положение | Нормативное количество | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 40 | 500 м | 183 | 124 | 147,6 |
| Общеобразовательные организации | мест | 61 | общеобразовательные организации I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности; общеобразовательные организации II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности | 770 | 188 | в 4 раза выше нормативного значения |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 10 % от общего числа школьников | не более 30 минут транспортной доступности (в одну сторону) | 90 | 19 | в 4,8 раз выше нормативного значения |

#### 4.7.3.2. Здравоохранение

Население Лопухинского сельского поселения обслуживается Лопухинской амбулаторией дер. Лопухинка, которая относятся к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница имени И.Н. Юдченко».

Мощность Лопухинской амбулатории составляет 50 посещений в смену. Для организации медико-социальной помощи пожилым людям и инвалидам функционируют 10 коек дневного пребывания при амбулатории. Также за амбулаторией закреплен автомобиль (Копорской амбулатории), основной функцией которого является обслуживание вызовов на дому участковой службой.

В 2019 году введён в эксплуатацию ФАП в дер. Глобицы мощностью 20 посещений в смену.

Учреждения, предоставляющие круглосуточную стационарную помощь, на территории поселения отсутствуют. Обслуживание населения в стационарах осуществляется в стационарных отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница имени И.Н. Юдченко».

Ближайшее отделение скорой медицинской помощи расположено в муниципальном образовании город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга с филиалом в с. Русско-Высоцкое (Русско-Высоцкое сельское поселение). Отделение имеет 7 фельдшерских бригад (3 бригады в с. Русско-Высоцкое, 4 бригады в городе Ломоносов с выделением 1 машины на Глобицы – Копорское направление).

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области устанавливаются следующие нормативы обеспеченности населения, проживающего в сельских поселениях в зоне урбанизации В1, объектами здравоохранения:

- участковая больница – 1 единица на 5000 человек;

- амбулатория, форма оказания помощи - плановая; неотложная – 1 единица на 2000 человек;

- центр врачебной практики (семейной медицины) – 1 единица на 2000 человек.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности указанных объектов здравоохранения не нормируется.

В таблице 4.7.3.2.1 представлен расчёт обеспеченности населения объектами здравоохранения. Приведённые расчёты показывают, что для обеспечения населения Лопухинского сельского поселения объектами здравоохранения в настоящее время на территории поселения должны дополнительно располагаться: участковая больница и амбулатория.

Таблица 4.7.3.2.1. Обеспеченность населения объектами здравоохранения

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Существующее положение | Нормативное количество | Обеспеченность, % | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковая больница | единиц | 1/5000 человек | 0 | 1 | 0,0 | не нормируется |
| Амбулатория. Форма оказания помощи - плановая; неотложная | единиц | 1/2000 человек | 1 | 2 | 64,8 | не нормируется |
| Центр врачебной практики (семейной медицины) | единиц | 1/2000 человек | 1 | 1 | 100,0 | не нормируется |

#### 4.7.3.3. Культура и молодёжная политика

На территории поселения действуют два муниципальных дома культуры и две библиотеки. Перечень учреждений культуры Лопухинского сельского поселения приведен в таблице 4.7.3.3.1.

Таблица 4.7.3.3.1. Учреждения культуры Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопухинский дом культуры | 250 мест | дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1в |
| 2 | Лопухинский дом культуры | 120 мест | дер. Глобицы, ул. Героев, д. 11а |
| 3 | Лопухинская сельская библиотека | 0,001 млн экземпляров (общий объём книжного фонда сельского поселения) | дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1в |
| 4 | Глобицкая сельская библиотека |  | дер. Глобицы, ул. Героев, д. 11а |

Дом культуры в дер. Лопухинка рассчитан на 250 посадочных мест. На базе дома культуры проводятся культурно-досуговые, спортивные мероприятия, имеются кружки секции для различных категорий населения, включая молодежь. При доме культуры функционирует библиотека. Численность подростков и молодежи, занимающихся в досуговых учреждениях, по состоянию на 01.01.2022 составляет 210 человек. Специализированные центры и клубы по делам молодёжи в настоящее время отсутствуют.

Мощность дома культуры дер. Глобицы составляет 120 мест. При доме культуры также функционирует библиотека.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, к повседневным объектам обслуживания для сельских населённых пунктов относятся дома культуры. Норматив обеспеченности составляет 1 объект на сельское поселение (независимо от количества жителей) с шаговой доступностью 15 – 30 минут / транспортной доступностью 15 – 30 минут. Норматив обеспеченности библиотеками – одна общедоступная библиотека с детским отделением в административном центре. Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями органов по делам молодежи составляет 25 м2 общей площади, 2 рабочих места на 1000 жителей.

В таблице 4.7.3.3.2 приведён расчёт обеспеченности населения учреждениями культуры и молодёжной политики.

Таблица 4.7.3.3.2. Обеспеченность населения учреждениями культуры учреждениями по работе с молодёжью

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 1000 жителей | Существующее положение | Нормативное количество | Обеспеченность, % | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Соответствие нормативному уровню территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения органов по делам молодежи | м2 общей площади | 25 | 500 | 71,9 | в 6,9 раз больше нормативного значения | - | - |
|  | рабочих мест | 2 | 24 | 6 | в 3,5 раза больше нормативного значения | - | - |
| сельский дом культуры в административном центре | ед. на сельское поселение (независимо от количества населения) | 1 | 1 | 1 | 100,0 | шаговая доступность 15 – 30 минут, транспортная доступность 15 – 30 минут | соответствует |
| количество посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании | мест на 1000 жителей | при численности муниципального образования 3000 – 4999 чел. – 85 мест | 370 | 262,48 | 141,0 |  |  |
| общедоступная библиотека с детским отделением в административном центре | ед. на сельское поселение (независимо от количества населения) | 1 | 2 | 1 | в 2,0 раза больше нормативного значения | - | - |

Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа и библиотеками соответствует нормативному уровню.

Вместимость учреждений органов по делам молодежи выше нормативного уровня в 6,9 раз.

#### 4.7.3.4. Физическая культура и спорт

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

В настоящее время на территории Лопухинского сельского поселения расположены 7 спортивных сооружений (таблица 4.7.3.4.1).

Таблица 4.7.3.4.1. Перечень спортивных сооружений, расположенных на территории Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал (при школе) | 288 | дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 23б |
| 2 | Спортивный зал (при школе) | 162 | дер. Глобицы, улица Школьная, д. 6 |
| 3 | Спортивный зал (при доме культуры) | 162 | дер. Глобицы, ул. Героев, д. 11а |
| 4 | Универсальная спортивная площадка | 970 | дер. Лопухинка ул. Первомайская, уч. 13а |
| 5 | Футбольное поле | 5400 | дер. Глобицы |
| 6 | Площадка для большого тенниса | 800 | дер. Горки |
| 7 | Площадка для игры в гольф | 450000 | дер. Горки |

Распоряжением комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 27.09.2019 № 366-р утвержден «Стандарт обеспеченности Ленинградской области объектами физкультуры и спорта», согласно которому в административных центрах сельских поселений рекомендуется создавать:

- физкультурно-оздоровительный комплекс – 1 единица (с площадью сухого зала для общефизической подготовки – не более 648 м2;

- универсальная спортивная площадка;

- лыжная трасса – 1 единица (минимальная длина дистанции – 2 км).

В настоящее время в административном центре поселения дер. Лопухинка, в соответствии со «Стандартом обеспеченности Ленинградской области объектами физкультуры и спорта», имеется универсальная спортивная площадка.

Физкультурно-оздоровительный комплекс и лыжная трасса в дер. Лопухинка отсутствует, в связи с отсутствием необходимых бюджетных финансовых ресурсов. Ближайший физкультурно-оздоровительный комплекс расположен в пос. Аннино Аннинского городского поселения.

Сведения о минимально допустимом уровне обеспеченности населения поселения объектами физкультуры и спорта, максимально допустимом уровне доступности этих сооружений согласно местным нормативам градостроительного проектирования отражены в таблице 4.7.3.4.2.

Таблица 4.7.3.4.2. Характеристика обеспеченности спортивными объектами

| Наименование | Норматив на 1000 жителей, м2 | Фактическая обеспеченность | Средний стандартный размер объекта, м2 | Минимально допустимый уровень обеспеченности, м2 | Потребность | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Соответствие нормативному уровню территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Единиц |  |  | Единиц | % |  |  |
| Спортивный зал | 350 | 612 | 60,8 | 1 | 400 | 1081 | 1 | 117,3 | транспортная доступность до 30 минут | соответствуют все населенные пункты |
| Бассейн | 75 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 232 | 1 | 116,0 | до 30 минут транспортной доступности | - |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 1950 | 7170 | 127,8 | 4 | 5400 | 6022 | 0 | 0,0 | 1500 м | не соответствуют: дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Муховицы, дер. Савольщина |

Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями на 27,8 % превышает нормативное значение.

Исходя из численности населения 3088 человек, нормативная обеспеченность населения спортивными залами составляет 1081 м2, нормативная обеспеченность бассейнами – 232 м2 зеркала воды. В методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р), установлены средние стандартные размеры объектов физической культуры и спорта: 400 м2 – спортивный зал, 200 м2 – бассейн, плоскостные спортивные сооружения – 5400 м2. При указанных размерах потребность в новом строительстве спортивных залов составляет 1 объект, бассейнов – 1 объект.

Исходя из норматива максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных объектов в сельских поселениях, установленного в местных нормативах градостроительного проектирования, можно сделать следующие выводы:

- территориальная доступность спортивных залов соответствует нормативу;

- территориальная доступность плоскостных спортивных сооружений для населения дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Муховицы, дер. Савольщина (с общим количеством жителей 174 человека) превышает допустимые значения.

При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, в соответствии с ВСН 62-91* и СП 35-103-2001.

Необходимо строительство современных спортивных сооружений, что значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.

Выводы:

- население Лопухинского сельского поселения достаточно обеспечено плоскостными спортивными сооружениями в количественном выражении, однако территориальная доступность для населения дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Муховицы, дер. Савольщина превышает допустимые значения;

- на территории поселения отсутствуют бассейны, существует потребность в строительстве одного бассейна;

- обеспеченность спортивными залами составляет 60,8 % от нормативного значения, необходимо новое строительство.

#### 4.7.3.5. Социальная защита населения

По сведениям комитета по социальной защите населения Ленинградской области на территории Лопухинского сельского поселения осуществляет деятельность подведомственное комитету Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ломоносовский комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда».

Учреждение осуществляет деятельность в социальной сфере, расположено по адресу: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, деревня Лопухинка, улица Первомайская, дом 5А.

Задачами учреждения являются:

- определение конкретных видов социального обслуживания на постоянной, периодической, разовой основе, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;

- дмости от материального положения, возраста и состояния здоровья.

- эффективная реализация стандартов социальных услуг (основных требований к объему, периодичности и качеству предоставления получателю социальных услуг, установленных по видам социальных услуг);

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.

При разработке генеральных планов, проектов планировки территории и правил землепользования и застройки необходимо предусматривать для граждан маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии с действующим законодательством, в том числе с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающий государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

#### 4.7.3.6. Розничная торговля и общественное питание

В соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной статистики, на территории Лопухинского сельского поселения расположено 7 объектов розничной торговли, в том числе объекты по торговле продовольственными товарами – 1722,0 м2, непродовольственными товарами – 361,6 м2.

На территории поселения расположены предприятия общественного питания общей вместимостью 360 мест, из них столовые при школах на 120 посадочных мест и кафе на 240 мест.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов составляет:

- суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Ломоносовскому муниципальному району на 1000 жителей – 405,3 м2;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров на 1000 жителей – 123,7 м2;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей – 281,6 м2.

Нормативное количество мест на предприятиях общественного питания составляет 40 мест на 1000 жителей.

Расчёт нормативной обеспеченности населения объектами торговли и общественного питания приведён в таблице 4.7.3.6.1.

Таблица 4.7.3.6.1. Обеспеченность населения объектами торговли и общественного питания

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 1000 жителей | Существующее положение | Нормативное количество | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые объекты, всего | м2 торговой площади | 405,3 | 2083,6 | 1251,6 | 166,5 |
| по продаже продовольственных товаров | м2 торговой площади | 123,7 | 1722 | 382 | в 4,5 раз превышает норматив |
| по продаже непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 281,6 | 361,6 | 869,6 | 41,6 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 380 | 124 | в 3 раза превышает норматив |

Обеспеченность магазинами продовольственных товаров превышает нормативное значение в 4,5 раз. Обеспеченность магазинами непродовольственных товаров составляет 41,6 % от норматива. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания превышает нормативное значение в 3 раза.

#### 4.7.3.7. Предприятия бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории Лопухинского сельского поселения представлены следующими объектами:

- предприятие по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования;

- баня на 30 мест;

- парикмахерская на 2 кресла.

В таблице 4.7.3.7.1 представлен расчёт нормативной обеспеченности населения Лопухинского сельского поселения предприятиями бытового обслуживания в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 4.7.3.7.1. Нормативная обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 1000 жителей | Существующее положение | Нормативное количество | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 8 | 12 | 66,7 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 | 8 | 9 | 88,9 |
| Баня | помывочных мест | 5 | 30 | 22 | 136,4 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 0 | 62 | 0,0 |

Необходимо создание условий для стимулирования деловой активности населения в части создания предприятий бытового обслуживания на территории поселения.

### 4.7.4. Благоустройство территории

Сформированные в элементы планировочной структуры зеленые насаждения общего пользования на территории поселения отсутствуют.

В качестве территорий массового отдыха населения используются, как правило, территории, прилегающие к пойме реки Лопухинка.

## 4.8. Коммунальная инфраструктура

### 4.8.1. Электроснабжение

Основным источником питания сети 110 кВ и 35 кВ на рассматриваемой территории является Ленинградская АЭС.

Источниками питания распределительной сети 10 кВ Лопухинского сельского поселения являются подстанции:

- ПС 110 кВ № 257 «Кронштадтская» с трансформатором мощностью 6,3 МВ∙А (замена трансформатора в 2017 году);

- ПС 35 кВ «Лопухинка» с трансформатором мощностью 4,0 МВ∙А (замена трансформатора в 2018 году).

Тяговых подстанций ОАО «Российские железные дороги» на территории поселения нет.

Оценка резерва мощности ПС 35 - 110 кВ отражена в таблице 4.8.1.1.

Таблица 4.8.1.1. Оценка резерва мощности ПС 35-110 кВ

| Наименование ПС | Нагрузка, МВ∙А | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВ∙А | Населенные пункты в зоне действия центра питания |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ № 257 Кронштадтская | 3,3 | 3,0 | дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Никольское, дер. Новая Буря, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши, дер. Флоревицы |
| ПС 35 кВ Лопухинка | 2,29 | 0,0 | дер. Лопухинка, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Извара, дер. Савольщина, дер. Флоревицы |

По территории Лопухинского сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи 35 - 750 кВ (таблица 4.8.1.2).

Таблица 4.8.1.2. Характеристика существующих линий электропередачи федерального и регионального значения

| № п/п | Название линии | Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| федерального значения |
| 1 | ЛАЭС – ПС 750/330/110 № 3 Ленинградская | - | 750 |
| 2 | ЛАЭС – ПС 330/110 № 1 Восточная | - | 330 |
| 3 | ЛАЭС – ПС 330/110 № 9 Западная | - | 330 |
| 4 | ЛАЭС – ПС 330/110 № 42 Гатчинская (2 линии) | - | 330 |
| 5 | ЛАЭС-2 – ПС 330/110 № 42 Гатчинская (2 линии) | - | 330 |
| 6 | ЛАЭС-2 – ПС 330/110 Пулковская | - | 330 |
| регионального значения |
| 7 | ЛАЭС – ПС № 39 Ломоносовская с отпайками на ПС № 344 Гостилицы, ПС № 257 Кронштадтская, ПС № 367 Шундорово | Балтийская-7 | 110 |
| 8 | ЛАЭС – ПС № 39 Ломоносовская с отпайками на ПС № 344 Гостилицы, ПС № 257 Кронштадтская, ПС № 367 Шундорово | Балтийская-8 | 110 |
| 9 | Нарвская ГЭС – ЛАЭС с отпайкой на ПС Фосфорит- 1 | Фосфоритская-1 | 110 |
| 10 | Нарвская ГЭС – ЛАЭС | Нарвская-4 | 110 |
| 11 | ПС Ижора – ПС Лопухинка | Ломоносовская-10 | 35 |

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселения.

На территории Лопухинского сельского поселения обеспечено надежное электроснабжение всех населенных пунктов. Для обеспечения надежного электроснабжения районов новой застройки требуется развитие сетей и объектов 10/0,4 кВ.

Укрупненный расход электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями определен в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (таблица 2.4.4) и составил 6,45 млн кВт∙ч в год.

Охранные зоны для объектов энергетики установлены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 (с изменениями) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

### 4.8.2. Газоснабжение

Газоснабжение территории Лопухинского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции ГРС Лебяжье и ГРС Копорье. На территории Лопухинского сельского поселения газораспределительные станции и магистральные газопроводы отсутствуют.

Природный сетевой газ поступает от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград» 1 нитка, проходящего южнее границ поселения.

Информация о проектной производительности и наличии резервов пропускной способности газораспределительных станций, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по состоянию на 10.06.2022 представлена в таблице 4.8.2.1.

Таблица 4.8.2.1. Информация о проектной производительности и наличии резервов пропускной способности газораспределительных станций

| Наименование ГРС | Проектная производительность ГРС, тыс. м3/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс. м3/ч | Наличие (дефицит) свободной пропускной способности, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лебяжье (№ 1 – птицефабрика) | 35,0 | 4,0 | 6,470 | 24,530 |
| Лебяжье (№ 2 – пос. Лебяжье) | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,600 |
| Копорье | 5,0 | 0,689 | 0,060 | 4,251 |

По территории Лопухинского сельского поселения проходят межпоселковые газопроводы высокого давления Гостилицы – Лопухинка и ГРС Копорье – Глобицы.

Сетевым природным газом обеспечены 2 населенных пункта: дер. Лопухинка и дер. Глобицы.

В дер. Лопухинка сетевой природный газ подается на газовую котельную в целях отопления и горячего водоснабжения, также через газорегуляторный пункт в многоквартирную жилую застройку в целях пищеприготовления и горячего водоснабжения. Всего в дер. Лопухинка газифицировано 546 квартир, в 143 квартирах газоснабжение отсутствует, для приготовления пищи и горячего водоснабжения применяются электроприборы.

От межпоселкового газопровода Гостилицы – Лопухинка построен отвод к газовой котельной детского лагеря. Природный газ расходуется на отопление и горячее водоснабжение.

В дер. Глобицы природный газ подается на газовую котельную в целях отопления и горячего водоснабжения, также через газорегуляторный пункт в многоквартирную жилую застройку в целях пищеприготовления. Всего в дер. Глобицы газифицировано 231 квартира, в 32 квартирах газоснабжение отсутствует, для приготовления пищи применяются электроприборы.

Общая протяженность газопроводов в границах поселения составляет:

- межпоселковых 13,8 км,

- распределительных 2,4 км.

Фактический расход сетевого природного газа котельными за 2017 год составил:

- котельная дер. Лопухинка: 1157,2 тонн натурального топлива (1015,1 тыс. м3);

- котельная дер. Лопухинка (детский лагерь): 182,5 тонн натурального топлива (160,1 тыс. м3);

- котельная дер. Глобицы: 769,0 тонн натурального топлива (674,6 тыс. м3).

Нормативный годовой расход сетевого природного газа населением дер. Лопухинка и дер. Глобицы на приготовление пищи составляет 247,4 тыс. м3.

Газоснабжение необеспеченных домовладений осуществляется сжиженным (баллонным) газом, поставку которого для нужд населения обеспечивает филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисепп на участке в селе Русско-Высоцкое (склад газовых баллонов).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2022 № 438 утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 годы, включающая ряд мероприятий, направленных на повышение уровня газификации территории Лопухинского сельского поселения.

### 4.8.3. Теплоснабжение

Централизованным отоплением и горячим водоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры дер. Лопухинка и дер. Глобицы.

Весь многоквартирный жилой фонд дер. Лопухинка и дер. Глобицы обеспечен централизованным отоплением.

492 квартиры дер. Лопухинка обеспечены централизованным горячим водоснабжением, в 197 квартирах централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Все 263 квартиры многоквартирного жилищного фонда дер. Глобицы обеспечены централизованным горячим водоснабжением.

Источниками централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения являются три газовые котельные. Котельные обслуживает организация АО «Инженерно-энергетический комплекс» (АО «ИЭК») (таблица 4.8.3.1).

Таблица 4.8.3.1. Характеристики котельных Лопухинского сельского поселения

| Источник тепла (наименование котельной) | Марка котлов | Количество котлов, шт. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тип топлива | Годовая выработка, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | на ГВС |  |  |
| Котельная дер. Лопухинка | КВГМ-2,5 ВК-32 | 2 1 | 4,30 2,15 | 2,66 | 1,14 | сетевой природный газ | 8,47 |
| Котельная дер. Лопухинка (детский лагерь) | Т/ген ТГ-120 | 5 | 0,60 | 0,45 | 0,18 | сетевой природный газ | 1,40 |
| Котельная дер. Глобицы | КВ-ГМ | 2 | 3,44 | 2,37 | 1,01 | сетевой природный газ | 5,59 |

Протяженность тепловых сетей (включая систему ГВС) в однотрубном исчислении составляет 4,4 м.

Теплоснабжение малоэтажных многоквартирных жилых домов западной части дер. Лопухинка осуществляется от котельной, расположенной на ул. Хвойная.

Тепловые сети, расположенные на территории поселения, находятся в эксплуатационной ответственности АО «ИЭК».

На территории дер. Горки и дер. Заостровье расположены несколько малоэтажных многоквартирных жилых домов (общей жилой площадью по деревням 2286 м2 и 1288 м2). Отопление в этих жилых домах печное.

Отопление в индивидуальной жилой застройке Лопухинского сельского поселения осуществляется при помощи печного отопления, и в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

### 4.8.4. Водоснабжение

Водоснабжение территории Лопухинского сельского поселения осуществляется по централизованной и децентрализованной системам. Централизованную подачу воды населению, бюджетным и прочим потребителям осуществляет АО «ИЭК».

Система централизованного водоснабжения имеется в следующих 8 населенных пунктах: дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Старые Мёдуши. В каждом из указанных населенных пунктов имеется источник водоснабжения. В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды.

Централизованная система горячего водоснабжения существует в двух населенных пунктах: дер. Лопухинка и дер. Глобицы. Обеспечиваются жители многоквартирной жилой застройки. Суммарная численность населения территорий, охваченных системами централизованного горячего водоснабжения, составляет 2308 чел.

Водоснабжение дер. Лопухинка

Водоснабжение дер. Лопухинка производится из каптажного колодца. Обеззараживание воды производится бактерицидными установками БАКТ-50 (2 шт.). Все оборудование водозабора, а также водопроводные сети находятся на балансе АО «ИЭК». Водонапорная башня объемом 150 м3 находится в аварийном состоянии. Ввод в эксплуатацию каптажного колодца – 1965 год. Год постройки водонапорной башни – 1982. Протяженность водопроводных сетей – 13,4 км. В данной технологической зоне имеется 17 водозаборных колонок. Износ водопроводных сетей составляет 90 %. Численность населения, охваченного централизованным водоснабжением, составляет 1432 человека.

Водоснабжение территории детского лагеря дер. Лопухинка осуществляется из артезианской скважины глубиной 35 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в водонапорную башню объемом 50 м3. Водонапорная башня находится в аварийном состоянии, её конструкция изношена и резервуар имеет течи. Обеззараживание воды производится антибактериальной установкой «Блеск 100». Год ввода оборудования – 1965. Все оборудование системы водоснабжения принадлежит АО «ИЭК». Протяженность водопроводных сетей составляет 0,9 км. Износ водопроводных сетей составляет 75 %.

Водоснабжение западной части дер. Лопухинка (ул. Хвойная) осуществляется из артезианской скважины. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в водонапорную башню, далее в водопроводную сеть. Обеззараживание воды не производится. Все оборудование водозабора, а также водопроводные сети находятся на балансе администрации Лопухинского сельского поселения. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,4 км. Год ввода оборудования – 1964.

Водоснабжение дер. Глобицы

Источником водоснабжения дер. Глобицы являются 5 артезианских скважин. Вода от скважин поступает на ВНС, в накопительные металлические емкости, а затем насосами подается в водонапорную башню объемом 200 м3. Обеззараживание воды производится жидким хлором из баллонов. Количество водоразборных колонок – 10 шт. Начало ввода оборудования в эксплуатацию – 1976 год. Износ водопроводных сетей – 100 %. Все оборудование водозабора, а также водопроводные сети находятся на балансе АО «ИЭК». Протяженность водопроводных сетей 4,5 км. Численность населения, охваченного централизованным водоснабжением, составляет 736 человек.

Водоснабжение дер. Воронино

Водоснабжение территории дер. Воронино осуществляется из артезианской скважины № 2323 глубиной 35 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в водонапорную башню объемом 25 м3. Водопроводные сети, пролегающие от водонапорной башни до потребителей, эксплуатируются только летом, в зимний период подача воды перекрывается. В зимний период население берет воду из водонапорной башни. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,2 км. Износ водопроводных сетей составляет 90 %. Обеззараживание воды производится антибактериальной установкой «Бакт 5». Год ввода оборудования – 1962. Все оборудование системы водоснабжения принадлежит АО «ИЭК».

Водоснабжение дер. Верхние Рудицы

Водоснабжение территории дер. Верхние Рудицы производится из каптажного колодца. Из каптажа вода двумя насосами подается в водонапорную башню объемом 25 м3, находящуюся в аварийном состоянии. Обеззараживание воды не производится. Все оборудование водозабора, а также водопроводные сети находятся на балансе АО «ИЭК». Ввод в эксплуатацию каптажа – 1971 год. Протяженность водопроводных сетей – 2 км. Износ водопроводных сетей составляет 66 %. В данной технологической зоне имеется 4 водоразборных колонки.

Водоснабжение дер. Старые Мёдуши

Водоснабжение территории дер. Старые Мёдуши осуществляется из артезианской скважины № 196 глубиной 65 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в напорный бак объемом 7 м3. Протяженность водопроводных сетей составляет 0,1 км. Износ водопроводных сетей составляет 100 %. Обеззараживание воды не производится. Год ввода оборудования – 1955. Все оборудование системы водоснабжения принадлежит АО «ИЭК».

Водоснабжение дер. Горки

Водоснабжение территории дер. Горки осуществляется из артезианской скважины № 1378/8 глубиной 50 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в водонапорную башню объемом 25 м3, затем по водопроводной сети на водоразборные колонки. Обеззараживание воды не производится. Все оборудование водозабора, а также водопроводные сети находятся на балансе АО «ИЭК». Водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки, включая жителей малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Протяженность водопроводных сетей составляет 378 м. Износ водопроводных сетей составляет 100 %. Год ввода оборудования – 1958.

Водоснабжение дер. Заостровье

Водоснабжение территории дер. Заостровье осуществляется из артезианской скважины № 3154 глубиной 47 м. Вода насосом ЭЦВ-5-6,5-80 подается в водопроводную сеть к водоразборным колонкам. Обеззараживание воды производится установкой «БАКТ-3». Все оборудование водозабора, а также водопроводные сети находятся на балансе АО «ИЭК». Имеются 2 водоразборные колонки. Водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки, включая жителей малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Протяженность водопроводных сетей составляет 200 м. Износ водопроводных сетей составляет 90 %. Год ввода оборудования – 1975.

Водоснабжение дер. Муховицы

Водоснабжение территории дер. Муховицы осуществляется из артезианской скважины № 2440 глубиной 59 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-75 подается в водонапорную башню объемом 25 м3, далее в водопроводную сеть. Обеззараживание воды не производится. Все оборудование водозабора, а также водопроводные сети находятся на балансе АО «ИЭК». Имеются 3 водоразборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 250 м. Износ водопроводных сетей составляет 100 %. Год ввода оборудования – 1965.

Таблица 4.8.4.1. Производительность водозаборных сооружений

| Источник водоснабжения | Производительность, м3/ч |
| --- | --- |
| Каптажный колодец дер. Лопухинка | 100,0 +100 (резерв) |
| Скважина дер. Лопухинка (детский лагерь) | 10,0 |
| Скважина дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | 10,0 |
| Скважина № 1 (№ 2270/2) дер. Глобицы | 16,0 |
| Скважина № 2 (№ 2270/2) дер. Глобицы | 16,0 |
| Скважина № 3 (№ 2274) дер. Глобицы | 16,0 |
| Скважина № 4 (№ 204) дер. Глобицы | 16,0 |
| Скважина № 2323/2 дер. Воронино | 10,0 |
| Каптажный колодец дер. Верхние Рудицы | 14,4 + 10 (резерв) |
| Скважина № 196 дер. Старые Мёдуши | 10,0 |
| Скважина № 1378/8 дер. Горки | 10,0 |
| Скважина № 3154 дер. Заостровье | 6,5 |
| Скважина № 2440 дер. Муховицы | 10,0 |

В системе водоснабжения Лопухинского сельского поселения за исключением насосных станций на источниках (скважинах) насосное оборудование установлено на станциях второго подъёма водоподготовительных сооружениях в дер. Глобицы и дер. Лопухинка. Состояние оборудования станций второго подъёма оценивается как удовлетворительное.

Водоснабжение дер. Извара, дер. Никольское, дер. Новая Буря, дер. Савольщина, дер. Флоревицы осуществляется децентрализовано из колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Общая протяжённость водопроводных сетей по территории Лопухинского сельского поселения – 14,8 км.

Таблица 4.8.4.2. Потребление питьевой воды по населенным пунктам Лопухинского сельского поселения, тыс. м3/год

| Населённый пункт | Централизованное холодное водоснабжение | Централизованное горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| дер. Лопухинка | 52,79 | 43,04 |
| дер. Лопухинка (детский лагерь) | 3,99 | 2,38 |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | 7,3* | - |
| дер. Глобицы | 19,46 | 15,30 |
| дер. Верхние Рудицы | 3,00 | - |
| дер. Воронино | 0,84 | - |
| дер. Горки | 3,29 | - |
| дер. Заостровье | 2,38 | - |
| дер. Муховицы | 2,40 | - |
| дер. Старые Мёдуши | 4,77 | - |

* расчетное потребление

Таблица 4.8.4.3. Объёмы водопотребления по потребителям, тыс. м3/год

| Водоснабжение | Население | Бюджетные организации | Прочие | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| холодное | 85,31 | 7,61 | 2,55 | 95,47 |
| горячее | 52,82 | 5,79 | 2,11 | 60,72 |
| Всего | 138,13 | 13,40 | 4,66 | 156,19 |

Система водоснабжения Лопухинского сельского поселения имеет резерв для увеличения объемов подаваемой воды потребителю.

Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды из систем централизованного водоснабжения на одного человека в целом по поселению составляет 127,2 л/сут.

Основные проблемы системы водоснабжения Лопухинского сельского поселения:

- высокий износ водопроводных сетей, водонапорных башен, насосов;

- артезианские скважины работают дольше нормативного срока службы;

- на части источников водоснабжения отсутствуют водоочистные сооружения;

- не разработаны проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

### 4.8.5. Водоотведение

Системой централизованного водоотведения на территории Лопухинского сельского поселения обеспечена только многоквартирная жилая застройка, объекты социальной инфраструктуры и прочие организации дер. Лопухинка и дер. Глобицы. Централизованное водоотведение осуществляется АО «ИЭК».

Водоотведение дер. Лопухинка

Система водоотведения дер. Лопухинка представляет собой комплекс инженерных сооружений. В систему водоотведения входят:

- самотечная и напорная канализационная сеть – общая длина 11,5 км;

- канализационная насосная станция – 2 шт. (КНС);

- очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки с территории многоквартирной жилой застройки дер. Лопухинка по самотечному коллектору диаметром 300 мм поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, расположенной рядом с канализационными очистными сооружениями, откуда уже по напорному коллектору перекачивается на канализационные очистные сооружения. На КОС дер. Лопухинка происходит полная биологическая очистка на аэротенках с доочисткой на фильтрах в биопрудах. Стоки обеззараживаются жидким хлором из баллонов и сливаются после контрольного резервуара в р. Лопухинка. Избыточный ил сбрасывается на иловые площадки. Техническое состояние КОС дер. Лопухинка удовлетворительное. Требуется капитальный ремонт КНС, иловых площадок, укрепление бетонных конструкций (биопруды, вторичный отстойник), реконструкция выпуска. Год ввода в эксплуатацию КНС – 1970, КОС – 1988. Износ канализационных сетей составляет 70 %.

Водоотведение с территории детского дома дер. Лопухинка осуществляется через КНС по напорному коллектору до общесплавной канализационной сети дер. Лопухинка и далее на КОС в дер. Лопухинка. Диаметр напорного коллектора – 150 мм, материал – чугун. Протяженность напорного коллектора 1,2 км. Протяженность разводящей сети на территории детского дома 0,6 км.

Хозяйственно-бытовые стоки с территории западной части дер. Лопухинка по самотечному коллектору поступают на очистные сооружения на ул. Хвойная, расположенные в 1,5 км от жилой застройки. В настоящее время канализационные очистные сооружения не функционируют должным образом. Сброс недостаточно очищенных вод производится в р. Воронка. Износ канализационных сетей составляет 100 %.

Водоотведение дер. Глобицы

Хозяйственно-бытовые стоки с территории многоквартирной жилой застройки дер. Глобицы по самотечному коллектору диаметром 150 мм поступают на очистные сооружения дер. Глобицы. Канализационные очистные сооружения дер. Глобицы представляют собой биологическую очистку на биофильтрах. КОС дер. Глобицы расположены к северу от деревни на территории лесного фонда, морально и физически устарели. Сброс очищенных вод производится в р. Воронка. Год ввода КОС дер. Глобицы в эксплуатацию – 1972. Материал сетей – чугун и керамика. Износ канализационных сетей составляет 90 %.

Таблица 4.8.5.1. Характеристики объектов водоотведения

| Наименование | Проектная производительность, м3/сут |
| --- | --- |
| КНС дер. Лопухинка | 1200 |
| КНС дер. Лопухинка (детский лагерь) | 1800 |
| КОС дер. Лопухинка | 700 |
| КОС дер. Глобицы | 400 |

Таблица 4.8.5.2. Объёмы водоотведения, тыс. м3/сут

| Наименование КОС | Жилая и общественная застройка | Прочие | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС дер. Лопухинка | 76,02 | 0,67 | 76,69 |
| КОС дер. Глобицы | 24,16 | 0,24 | 24,40 |

На жилых территориях, не оборудованных централизованным водоотведением, имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом.

Основные проблемы в сфере водоотведения:

- высокий процент износа сетей водоотведения, а также оборудования канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций;

- сточные воды недостаточно очищенные, не соответствуют требованиям санитарных правил и норм.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в Лопухинском сельском поселении отсутствует, дождевые воды с территории отводятся по рельефу. Из-за неразвитости системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

### 4.8.6. Связь

Населению Лопухинского сельского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- услуги доступа в сеть Интернет;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи.

Население Лопухинского сельского поселения обслуживают два отделения почтовой связи, расположенные в дер. Глобицы (почтовый индекс 188524) и дер. Лопухинка (почтовый индекс 188523). Отделения работают в составе Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России».

Предоставляемые услуги в отделении почтовой связи:

- услуги почтовой связи: письменная корреспонденция, бандероли и посылки, отправление 1 класса, ЕMS Почта России, вызов Курьера;

- финансовые услуги: КиберДеньги, погашение кредитов на почте, приём коммунальных платежей, приём платежей за услуги связи, Интернет и телевидение, приём платежей на терминалах самообслуживания, страховые услуги, связь-Банк, выплата пенсий и пособий и другие;

- услуги для населения: подписка, книга Почтой, миграционные уведомления и другие.

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области попадает в усредненную зону покрытия 4 объектов:

- Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ, г. Санкт-Петербург);

- Радиоцентр № 1 (пос. Ольгино Приморского района Санкт-Петербурга);

- Передающий цех радиовещания № 3 (Санкт-Петербург);

- Радиоцентр № 11 (г.п. Красный Бор Тосненского муниципального района).

Сотовая связь имеется во всех населённых пунктах Лопухинского сельского поселения. Также уверенный прием имеется вне границ населенных пунктов на территории поселения.

Сотовыми операторами, предоставляющими данные услуги на территории Лопухинского сельского поселения, являются:

- ПАО «МТС»;

- ПАО «ВымпелКом»;

- ПАО «МегаФон»;

- АО «Теле2-Санкт-Петербург».

Услуги доступа к сети Интернет на территории поселения предоставляются всеми действующими на территории поселения сотовыми операторами мобильной связи.

Широкополосный доступ к сети «Интернет» на территории Лопухинского сельского поселения отсутствует.

Стационарной телефонной связью обеспечены все населённые пункты за исключением дер. Извара и дер. Никольское.

### 4.8.7. Места захоронения

На территории Лопухинского сельского поселения расположены 3 кладбища: в дер. Верхние Рудицы, в дер. Савольщина и в дер. Старые Мёдуши общей площадью 4,99 га.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, нормативная площадь кладбищ составляет 0,24 га на 1000 жителей. Таким образом, для Лопухинского сельского поселения нормативная площадь составляет 0,74 га. Площадь действующих кладбищ в поселении превышает нормативное значение. Однако, кладбище в дер. Верхние Рудицы заполнено на 90 %, в дер. Старые Мёдуши – на 80 %, в дер. Савольщина – на 100 %.

## 4.9. Ограничения использования территории

### 4.9.1. Зоны с особыми использования территории

#### 4.9.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия. Защитная зона объектов культурного наследия

В границах Лопухинского сельского поселения расположены объекты культурного наследия федерального значения (таблица 4.9.1.1.1), объекты культурного наследия регионального значения (таблица 4.9.1.1.2) и выявленные объекты культурного наследия (таблица 4.9.1.1.3).

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» опубликованию не подлежат сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Таблица 4.9.1.1.1. Перечень объектов культурного наследия федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Местоположение объекта | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Сведения об установлении границ объекта | Зоны охраны объектов культурного наследия | Защитная зона объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск, установленный на месте, где в XVIII в. находилась стекольная фабрика и лаборатория Ломоносова Михаила Васильевича | памятник | урочище Усть-Рудицы | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 18.12.2019 № 01-03/19-565 | не установлены | 200 м от внешних границ территории памятника |
| 2 | Памятник «Дальний рубеж» | памятник в составе Ансамбля | урочище Терентьево | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 | приказ комитета культуре Ленинградской области от 02.09.2013 № 34 | приказ комитета культуре Ленинградской области от 03.07.2015 № 01-03/15-32 | прекратила существование в соответствии с пунктом 6 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| 3 | Железоделательный центр | памятник | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | не устанавливаются в соответствии с пунктом 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
| 4 | Городище | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | не устанавливаются в соответствии с пунктом 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 5 | Жальник | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» | не устанавливаются в соответствии с пунктом 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |

Таблица 4.9.1.1.2. Перечень объектов культурного наследия регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Местоположение объекта | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Сведения об установлении границ объекта | Зоны охраны объектов культурного наследия | Защитная зона объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадьба, конец ХVIII – ХIХ вв.: | ансамбль | дер. Лопухинка, ул. Советская, 2 | решение Леноблисполкома от 16.09.1985 № 402 | приказ комитета культуре Ленинградской области от 27.04.2020 № 01-03/20-138 | приказ комитета культуре Ленинградской области от 17.11.2020 № 01-03/20-290 | прекратила существование в соответствии с пунктом 6 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| 1.1 | - главный дом |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - парк |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | памятник | дер. Воронино, в 24 км западнее дер. Гостилицы, к северу от деревни, близ Лубенского озера | решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 | не установлена | не установлены | 200 м от внешних границ территории памятника |
| 3 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг., в том числе – Герой Советского Союза Вересов В.И. (1913 – 1941) | памятник | дер. Глобицы, в 15 км к востоку от с. Копорье, в окрестностях деревни, у развилки дорог на с. Копорье | решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 | приказ комитета культуре Ленинградской области от 30.11.2018 № 01-03/18-348 | не установлены | 100 м от внешних границ территории памятника |
| 4 | Памятник-шалаш (из бетона) партизанам, действовавшим в зоне этой деревни во время Великой Отечественной войны | памятник | дер. Лопухинка, в 15 км к западу от дер. Гостилицы, на западной окраине деревни к северу от дороги на с. Копорье | решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 | приказ комитета культуре Ленинградской области от 11.03.2019 № 01-03/19-157 | не установлены | 100 м от внешних границ территории памятника |
| 5 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 и в 1941-44 гг. | памятник | дер. Лопухинка, в 15 км к западу от дер. Гостилицы, на западной окраине деревни к югу от дороги на Копорье | решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 | приказ комитета культуре Ленинградской области от 30.11.2018 № 01-03/18-341 | не установлены | 100 м от внешних границ территории памятника |
| 6 | Памятный знак-стела на месте сожженной фашистами дер. Закорново | памятник | В 10 км к западу от дер. Лопухинка | решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 | не установлена | не установлены | 200 м от внешних границ территории памятника |
| 7 | Усадьба Воронцовых – Ранцевых – Л.О. Рауш-фон-Траубенберг «Мёдуши» | ансамбль | дер. Старые Мёдуши | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 16.08.2018 № 01-03/18-125 | приказ комитета культуре Ленинградской области от 16.08.2018 № 01-03/18-125 | не установлены | 150 м от внешних границ территории ансамбля |
| 7.1 | - парк |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | - хозяйственная постройка (скотный двор) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Усадьба Вороницкая, бывшее владение К.Р. Литгарта, семьи Енгалычевых | достопримечательное место | дер. Воронино | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 16.08.2018 № 01-03/18-120 | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 08.11.2022 № 01-03/22-234 | не установлены | не устанавливается в соответствии с пунктом 2 статьи 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
| 8.1 | - усадебное здание |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | - северный флигель |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | - южный флигель |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | - оранжерея |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | - парк |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Парк усадьбы «Верхняя Рудица» | ансамбль | дер. Верхние Рудицы | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 25.11.2020 № 01-03/20-313 | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 25.11.2020 № 01-03/20-313 | не установлены | 150 м от внешних границ территории ансамбля |

Таблица 4.9.1.1.2. Перечень выявленных объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Местоположение объекта | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Сведения об установлении границ объекта | Зоны охраны объектов культурного наследия | Защитная зона объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебный комплекс (усадебный дом, два амбара, парк 2,5 га) | ансамбль | дер. Воронино | акт постановки на учёт от 15.10.1983 № 11-1 | не установлены | требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | 200 м от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию |

Целевые программы по сохранению объектов культурного наследия на территории Лопухинского сельского поселения не разработаны.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя редакция) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах территории объекта культурного наследия:

  - на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

  - на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

  - на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Территория объектов культурного наследия в соответствии со статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации относятся к землям историко-культурного назначения, которые используются строго в соответствии с целевым назначением.

При проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на территории поселения необходимо соблюдать меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя редакция) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

При реализации генерального плана в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Территории объектов культурного наследия в соответствии со статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ относятся к землям историко-культурного назначения, которые используются строго с целевым их назначением.

Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований к обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В границах Лопухинского сельского поселения расположен выявленный объект культурного наследия. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия определяется статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В границах Лопухинского сельского поселения расположен объект культурного наследия регионального значения Усадьба Вороницкая, бывшее владение К.Р. Литгарта, семьи Енгалычевых (усадебное здание; северный флигель; южный флигель; оранжерея; парк). Особенности государственной охраны достопримечательных мест определены статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Предметом охраны достопримечательного места являются его градостроительные, геологические, ландшафтные, объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-стилистические характеристики, ценные элементы застройки и благоустройства, совместные творения человека и природы, объекты, представляющие интерес с точки зрения архитектуры, истории, археологии, этнологии и экологии, функциональное назначение и мемориальное значение указанного достопримечательного места.

В целях обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места в границах территории достопримечательного места органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 3 статьи 5.1 настоящего Федерального закона, в соответствии с категорией историко-культурного значения данного объекта культурного наследия устанавливаются требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничения использования лесов и требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места, включая требования к видам разрешенного использования земельных участков, к хозяйственной деятельности на земельных участках в границах территории достопримечательного места.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места учитываются в документах территориального планирования, градостроительных регламентах, устанавливаемых правилами землепользования и застройки муниципальных образований.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места не распространяются на земельные участки в границах территорий памятников или ансамблей, расположенных в границах территории достопримечательного места, и должны обеспечивать сохранность таких памятников или ансамблей в их исторической среде.

На территории памятников или ансамблей, расположенных в границах территории достопримечательного места, распространяются требования, установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона для территории памятника или ансамбля.

Установленные статьями 47.2 - 47.4 настоящего Федерального закона требования в отношении объекта культурного наследия к достопримечательному месту не применяются.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц. Сведения о границах объектов культурного наследия в границах Лопухинского сельского поселения приведены в таблицах 4.9.1.1.1 – 4.9.1.1.2.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории могут быть установлены зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающие охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. В настоящее время на территории Лопухинского сельского поселения зоны охраны объектов культурного наследия утверждены приказом комитета культуре Ленинградской области от 17.11.2020 № 01-03/20-290 для объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, конец ХVIII – ХIХ вв.: главный дом, парк».

Защитная зона объекта культурного наследия

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения. В случае установления границ территории объекта культурного наследия защитные зоны сокращаются и устанавливаются от внешних границ территории памятника.

В случае установления территории объекта культурного наследия защитные зоны сокращаются и устанавливаются от внешних границ территории:

    - для памятника, расположенного в границах населенного пункта – 100 м;

    - для памятника, расположенного вне границ населенного пункта – 200 м;

    - для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта – 150 м;

    - для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта – 300 м.

Сведения о размерах защитных зон объектов культурного наследия в границах Лопухинского сельского поселения приведены в разделе 4.9. Объекты культурного наследия.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

#### 4.9.1.2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии со следующими документами:

- порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями и дополнениями от 05.06.2013, 26.08.2013);

- порядок установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033.

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных ограничений.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии в соответствии с таблицей 4.9.1.2.1;

Таблица 4.9.1.2.1.

| Проектный номинальный класс напряжения | Расстояние, метров |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| до 1 кВ | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и так далее, охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 кВ | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 кВ | 15 |
| 110 кВ | 20 |
| 300, 500, +/-400 кВ | 30 |
| 750, +/-750 кВ | 40 |
| 1150 | 55 |

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в пункте 1 настоящего перечня применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В соответствии с действующим законодательством, для объектов электросетевого хозяйства, расположенных в границах Лопухинского сельского поселения, установлены охранные зоны:

- охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 1 ПС-257 (ТП-812-3001) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.113;

- охранная зона ВЛ 10 кВ фидер ПС-203 ) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.114;

- охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 10 ПС-367 Добряницы – Сельцо ) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.116;

- охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 11 от ПС Лопухинка) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.121;

- охранная зона ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – Гатчинская) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.130;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ 10 кВ фидер 12 от РТП Лопухинская) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.138;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ 10 кВ фидер 12 от ПС Лопухинка) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.139;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ 10 кВ фидер 10 от РТП Лопухинка) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.140;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ 10 кВ фидер 4 ПС-344) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.143;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ 10 кВ фидер 4 ПС-257) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.145;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ 10 кВ фидер 3 ПС-257) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.146;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ 10 кВ фидер 2 ПС-257 110/10 кВ) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.147;

- охранная зона ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная, проходящая по территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.16;

- охранная зона ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Гатчинская, проходящая по территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.17;

- охранная зона ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская, проходящая по территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.19;

- охранная зона ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Восточная, проходящая по территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.19;

- охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ Фосфоритная-1/Нарвская-4) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.44;

- охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ Ломоносовская-10 в Пениковском сельском поселении и в Лопухинском сельском поселении Ломоносовского муниципального района Ленинградской области) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.6;

- охранная зона ПС 257 Кронштадтская) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.82;

- охранная зона ПС Лопухинка) – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.86;

- охранная зона ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская, проходящая по территории Волосовского муниципального района Ленинградской области – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.22.2.17;

- охранная зона ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – Гатчинская области – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.22.2.71.

Режим использования территорий в границах охранных зон объектов электроэнергетики на территории Лопухинского сельского поселения не нарушен.

#### 4.9.1.3. Водоохранная зона. Прибрежная защитная полоса

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 градуса и более.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озёр и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

В отношении водных объектов, расположенных в границах Лопухинского сельского поселения водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с действующим законодательством не установлены.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос для водных объектов Лопухинского сельского поселения представлены в таблице 4.9.1.3.1.

Таблица 4.9.1.3.1. Размеры водоохранных зон водных объектов

| Объект | Характеристика | Ширина водоохранных зон, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Воронка | 37 км | 100 | 50 | 20 |
| р. Лопухинка | 16 км | 100 | 50 | 20 |
| р. Рудица | 16 км | 100 | 50 | 20 |
| оз. Теглицкое | 1,4 км2 | 50 | 20 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купальных ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

В границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Лопухинка частично расположена зона застройки индивидуальными жилыми домами дер. Лопухинка (рисунок 19).

В границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Воронка частично расположена зона застройки индивидуальными жилыми домами дер. Глобицы, дер. Извара, дер. Савольщина (рисунки 20 – 22).

Наличие в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы индивидуальных жилых домов не противоречит режиму данных зон при условии соблюдения мероприятий по охране водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Рисунок 19. Водоохранная и прибрежная защитная полоса р. Лопухинка

Рисунок 20. Водоохранная и прибрежная защитная полоса р. Воронка

Рисунок 21. Водоохранная и прибрежная защитная полоса р. Воронка

Рисунок 22. Водоохранная и прибрежная защитная полоса р. Воронка

#### 4.9.1.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Источники водоснабжения, расположенные в границах Лопухинского сельского поселения, имеют охранную зону 1 пояса в размере 50 м.

Часть территории Лопухинского сельского поселения попадает в границу второго и третьего поясов ЗСО действующих водозаборов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на участках Гостилицких, Вильповицких каптажей (в соответствии с «Проектом зон санитарной охраны действующих водозаборов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на участках Гостилицких, Вильповицких каптажей», утвержденным председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 25.08.2011 № 699).

На территории поселения утверждён проект зон санитарной охраны 2 и 3 пояса действующего водозабора ООО «Гольф-клуб» в дер. Горки (распоряжение комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 15.01.2014 № 11, санэпидзаключение 12 от 04.09.2012 № 47.11.01.000.Т.000014.09.).

ЗСО от иных источников водоснабжения, расположенных на территории Лопухинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством не установлены, сведения о них в ЕГРН отсутствуют, таким образом данные ЗСО относятся к планировочным ограничениям.

Режим использования территорий в границах ЗСО на территории Лопухинского сельского поселения не нарушен.

#### 4.9.1.5. Охранная зона газопроводов

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В охранных зонах газораспределительных сетей запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В соответствии с действующим законодательством, для газораспределительных сетей, расположенных в границах Лопухинского сельского поселения, установлены охранные зоны:

- охранная зона газораспределительных сетей Газораспределительная сеть от автоматизированной газораспределительной станции Лебяжье к дер. Лопухинка, дер. Гостилицы и дер. Оржицы области – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.287;

- охранная зона газораспределительных сетей наружный газопровод низкого давления к жилым домам в дер. Глобицы – зарегистрирована в ЕГРН под номером 47.14.2.290.

Режим использования территории в границах охранных зон газорапределительных сетей в границах Лопухинского сельского поселения не нарушен.

#### 4.9.1.6. Охранная зона особо охраняемой природной территории

К восточной границе Лопухинского сельского поселения примыкает ООПТ регионального значения государственный природный заказник «Гостилицкий», расположенный на территории Гостилицкого сельского поселения.

Вопросы хозяйственной деятельности в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий регламентируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Охранная зона особо охраняемой природной территории постановлением Правительства Ленинградской области от 11.03.2011 № 47 установлена для государственного природного заказника «Гостилицкий». Площадь охранной зоны составляет 616,8 га.

Описание границ охранной зоны:

- восточная: от юго-восточного угла квартала 93 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества на север до его северо-восточного угла;

- северная: от северо-восточного угла квартала 93 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества на запад по северным границам кварталов 93, 92, 91 до северо-западного угла квартала 91 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества;

- западная: от северо-западного угла квартала 91 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества на юго-восток по его западной границе до северного угла квартала 104 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества, далее на юго-запад по северо-западным границам кварталов 104, 107, 120, по юго-западной границе квартала 120 до северного угла квартала 133 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества, далее по его северо-западной границе до пересечения с границей земельного отвода автомобильной дороги Лопухинка – Зрекино (Гостилицы);

- южная: от пересечения северо-западной границы квартала 133 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества с границей земельного отвода автомобильной дороги Лопухинка – Зрекино (Гостилицы) на восток по указанной дороге до ее пересечения с границей квартала 111 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества, далее на восток по северо-западным границам кварталов 111, 101, 96, северным границам кварталов 97, 98 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества к исходной точке.

На территории Лопухинского сельского поселения расположена часть охранной зоны: кварталы 104, 107, 120 и 133 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества.

Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:

- проведение всех видов рубок в весенне-летний период в зоне покоя местоположения гнезда скопы в кварталах 91, 92 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества и квартале 104 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества, использование ядохимикатов.

Запрещается:

- формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств и огородничеств, жилищное и дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, гидромелиоративные работы, взрывные работы, добыча полезных ископаемых, мойка машин;

- установка палаток, разведение костров вне специально отведенных мест;

- пуск палов;

- загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами, сброс неочищенных сточных вод;

- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в коммерческих и промышленных целях;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:

- проведение всех видов рубок, кроме рубок в весенне-летний период в зоне покоя местоположения гнезда скопы в кварталах 91, 92 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества и квартале 104 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества;

- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих дорог, линейных сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, обеспечения мер пожарной безопасности в лесах на основании проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и по согласованию с уполномоченным органом, проезд и стоянка вне специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающей проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры;

- сбор грибов, ягод и лекарственного сырья для личного потребления, обустройство экологических троп и рекреационных стоянок на основании проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и по согласованию с уполномоченным органом;

- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр, по согласованию с уполномоченным органом.

Режим использования территорий в границах охранной зоны государственного природного заказника «Гостилицкий» на территории Лопухинского сельского поселения не нарушен (рисунок 23).

Рисунок 23. Охранная зона государственного природного заказника «Гостилицкий»

### 4.9.2. Планировочные ограничения

#### 4.9.2.1. Охранные зоны канализационных сетей и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 устанавливаются охранные зоны канализационных сетей и сооружений.

Охранная зона бытовой напорной канализации составляет 5 м от трубы до фундамента здания или сооружения.

В соответствии с МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации в границах охранных зон канализационных сетей и сооружений запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе линейного.

#### 4.9.2.2. Охранная зона тепловых сетей

В соответствии «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и тому подобное;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и так далее;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Режим использования территорий в границах охранных зон тепловых сетей на территории Лопухинского сельского поселения не нарушен.

#### 4.9.2.3. Охранная зона линий и сооружений связи

Охранная зона линий и сооружений связи устанавливается в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

- на трассах радиорелейных линий связи эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы таких участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Охранные зоны линий и сооружений связи в границах Лопухинского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством не установлены.

Режим использования территорий в границах охранных зон линий и сооружений связи на территории Лопухинского сельского поселения не нарушен.

#### 4.9.2.4. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». Придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере 50 метров для автомобильных дорог III и IV категорий.

Границы придорожных полос в отношении автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством, в настоящее время не установлены и определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства. Указанные ниже размеры придорожных полос от автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах Лопухинского сельского поселения относятся к планировочным ограничениям.

Размеры придорожных полос для автомобильных дорог регионального значения, расположенных в границах Лопухинского сельского поселения, приведены в таблице 4.9.2.4.1.

Таблица 4.9.2.4.1. Размеры придорожных полос для автомобильных дорог регионального значения

| Наименование автомобильной дороги | Протяжённость по территории поселения, км | Техническая категория | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лопухинка – Горки – Шёлково | 8,95 | IV | 50 |
| Петергоф – Кейкино | 23,52 | III | 50 |
| Подъезд к дер. Муховицы | 3,15 | IV | 50 |
| Сосновый Бор – Глобицы | 6,62 | III | 50 |
| Спецподъезды к автодороге Магистральная | 2,30 | III | 50 |

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

В придорожной полосе автомобильной дороги регионального значения Петергоф – Кейкино расположены земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами (рисунки 24 – 29), а также многоквартирные дома, объекты общественно-делового назначения в дер. Лопухинка, земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами в дер. Воронино, в дер. Глобицы, дер. Флоревицы, индивидуальные жилые дома и земельные участки, предназначенные для ведения садоводства в дер. Заостровье,

Рисунок 24. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Петергоф – Кейкино

Рисунок 25. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Петергоф – Кейкино

Рисунок 26. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Петергоф – Кейкино

Рисунок 27. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Петергоф – Кейкино

Рисунок 28. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Петергоф – Кейкино

Рисунок 29. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Петергоф – Кейкино

В придорожной полосе автомобильной дороги регионального значения Лопухинка – Горки – Шёлково расположены индивидуальные жилые дома дер. Лопухинка, дер. Старые Мёдуши, дер. Горки, а также земельные участки для ведения садоводства и малоэтажные многоквартирные жилые дома дер. Горки (рисунки 30 – 32).

Рисунок 30. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Лопухинка – Горки – Шёлково

Рисунок 31. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Лопухинка – Горки – Шёлково

Рисунок 32. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Лопухинка – Горки – Шёлково

В придорожной полосе автомобильной дороги регионального значения Подъезд к дер. Муховицы расположены индивидуальные земельные участки для ведения садоводства вблизи дер. Муховицы и индивидуальные жилые дома в дер. Муховицы (рисунки 33 и 34).

Рисунок 33. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Подъезд к дер. Муховицы (фрагмент 1)

Рисунок 34. Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения Подъезд к дер. Муховицы (фрагмент 2)

Размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса, противоречит положениям постановления Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 371 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».

#### 4.9.2.5. Зона наблюдения

Зона наблюдения Ленинградской атомной электростанции (Ленинградской АЭС)

Зоны наблюдения вокруг радиационных объектов I категории устанавливаются в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.05.2007 № 30 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

В соответствии с данными Отчета по экологической безопасности за 2014 год Ленинградской АЭС зона наблюдения Ленинградской АЭС от существующих энергоблоков составляет 17 км. Начало демонтажа старых энергоблоков намечено на 2030 год. В соответствии с материалами, предоставленными филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», радиус зоны наблюдения от Ленинградской АЭС уменьшен до 15 км.

В зоне наблюдения органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора могут вводиться ограничения на хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с СП 2.6.1.2216-07 ограничения в градостроительной деятельности в зонах наблюдения не устанавливаются.

#### 4.9.2.6. Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности – как до значений установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», (с изменениями на 28.02.2022) новая редакция).По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объектов в штатном режиме.

В СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В СЗЗ (и на территории объектов других отраслей промышленности) не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество производимой продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

СЗЗ или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. СЗЗ должна быть максимально озеленена.

Для большинства рассматриваемых объектов отсутствуют проекты СЗЗ, в связи с чем, границы таких зон отражены в соответствии с ориентировочными размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В таблице 4.10.6.1 представлен перечень предприятий и объекты, расположенных н территории Лопухинского сельского поселения, требующие установления СЗЗ. В ЕГРН сведения об установленных СЗЗ на территории Лопухинского сельского поселения отсутствуют. Указанные в таблице 4.9.2.6.1 ориентировочные размеры СЗЗ относятся к планировочным ограничениям.

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов – по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя, для предприятий III, IV и V классов – по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов – аналогов);

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

СЗЗ объектов, расположенных в границах Лопухинского сельского поселения, в соответствии с указанными выше нормами не установлены. В ЕГРН сведения об установленных СЗЗ на территории Лопухинского сельского поселения отсутствуют. Указанные в таблице 4.10.2.6.1 ориентировочные размеры СЗЗ относятся к планировочным ограничениям.

Таблица 4.9.2.6.1. Перечень производств и объектов, требующих установления санитарно-защитной зоны

| № п/п | Наименование объекта | Вид деятельности | Класс опасности | Размер СЗЗ, м | Фактическое соблюдение СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия |
| 1 | ЗАО «Агролесстрой» | производство соленого, вареного, запечённого, копченого, вяленого и прочего мяса | III | 300 | выдержана |
| 2 | К(Ф)Х Чабан В.Ф. | молочное животноводство | V | 50 | выдержана |
| 3 | К(Ф)Х Денисенко Михаил Юрьевич | кролиководство | III | 300 | выдержана |
| 4 | К(Ф)Х Степаненко Анастасия Сергеевна | овцеводство | IV | 100 | выдержана |
| Промышленные предприятия |
| 5 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос» | производство пиломатериалов | III | 300 | выдержана |
| 6 | ООО «ЛЮМ» | производство пиломатериалов | III | 300 | выдержана |
| Предприятия инженерной инфраструктуры |
| 7 | КНС дер. Лопухинка, дер. Глобицы | приём хозяйственно-бытовых стоков и ЖКО | V | 50 | выдержана |
| 8 | Котельные в дер. Лопухинка, дер. Глобицы | отопление жилых и общественных зданий | V | 50 | выдержана |
| 9 | КОС дер. Лопухинка, дер. Глобицы | обеспечение водоотведением | - | 200 | выдержана |
| 10 | ГРП дер. Лопухинка, дер. Глобицы | подача природного газа населению | V | 50 | выдержана |
| Территории захоронений |
| 11 | Кладбища дер. Верхние Рудицы, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши | сельские места захоронения | V | 50 | выдержана |

Режим использования территорий в границах СЗЗ на территории Лопухинского сельского поселения не нарушен.

#### 4.9.2.7. Особо охраняемые природные территории

В границах Лопухинского сельского поселения расположена ООПТ регионального значения – комплексный памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка» (постановление Правительства Ленинградской области от 05.12.2011 № 418 «Об утверждении паспорта особо охраняемой природной территории «Радоновые источники и озера Лопухинка» и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области»), площадь которой составляет 158,9 га.

Цели создания памятника природы:

- сохранение мест выхода на дневную поверхность родников, обогащенных радоном, озер искусственного происхождения, водотоков рек Лопухинка и Рудица;

- сохранение широколиственных и елово-широколиственных лесов с обилием неморальных видов;

- сохранение комплекса видов птиц широколиственных и елово-широколиственных лесов;

- сохранение охраняемых видов растений, грибов, животных и их местообитаний.

Охраняемые объекты:

- места выхода родников, озера искусственного происхождения, водотоки рек Лопухинка и Рудица;

- широколиственные и елово-широколиственные леса с обилием неморальных видов;

- комплекс видов птиц широколиственных и елово-широколиственных лесов;

- охраняемые виды растений, грибов, животных и их местообитания.

Границы Памятника природы учтены в Едином государственном реестре недвижимости (47:14-9.2).

На территории памятника природы запрещается:

- проведение всех видов рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос и с целью эксплуатации и реконструкции сооружений, включая гидротехнические, коммуникаций к населенным пунктам и объектов инфраструктуры рекреации;

- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ, проводимых с целью осуществления мер пожарной безопасности в лесах и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом, а также работ, проводимых с целью поддержания уровня воды в искусственных озерах, обеспечения содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции сооружений, включая гидротехнические, коммуникаций к населенным пунктам и объектов инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации объектов, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

- использование токсичных химических препаратов;

- формирование и предоставление земельных участков под недропользование, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;

- гидромелиоративные работы;

- взрывные работы;

- недропользование;

- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ;

- устройство туристических и иных стоянок, установка палаток, разведение костров вне специально отведенных мест;

- пуск палов;

- захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов производства и потребления;

- сброс неочищенных сточных вод;

- использование неочищенных сточных вод для удобрения почв;

- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;

- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к охраняемым;

- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос и с целью эксплуатации и реконструкции сооружений, включая гидротехнические, коммуникаций к населенным пунктам и объектов инфраструктуры рекреации. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях осуществления мер пожарной безопасности в лесах и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом, а также работ, проводимых с целью поддержания уровня воды в искусственных озерах, обеспечения содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции сооружений, включая гидротехнические, коммуникаций к населенным пунктам и объектов инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации объектов, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

- сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;

- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий,

- прочих рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ;

- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья и иных пищевых лесных ресурсов для личного потребления;

- геоэкологические исследования, проводящиеся без нарушения недр, по согласованию с уполномоченным органом;

- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических, минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.

### 4.9.3. Инженерно-строительные условия

Условия строительства на территории Лопухинского сельского поселения обусловлены геоморфологическими особенностями территории. В пределах Предглинтовой низменности они осложняются сильной литологической изменчивостью отложений в зоне заложения фундаментов, практически повсеместно близким (менее 2 – 3 м) залеганием уровня грунтовых вод, широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью (ленточных глин и суглинков, пылеватых водонасыщенных песков), очень широким развитием процессов заболачивания и заторфовывания.

На Ижорском плато широко развиты процессы карстообразования.

Вследствие достаточно сложных инженерно-строительных условий, строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания, а также изыскания на карст в зоне возможного развития карста и радиоэкологические исследования для своевременного выявления радоноопасных участков. Площади залегания полезных ископаемых также не подлежат застройке.

С учётом вышеперечисленных факторов в пределах рассматриваемой территории можно выделить несколько инженерно-геологических районов, различающихся по степени благоприятности для градостроительного освоения: болотная равнина, озёрно-ледниковая равнина, моренная равнина и участки с холмисто-моренным и камовым рельефом.

Болотная равнина. Наиболее широко они распространены на территории Предглинтовой низменности (северо-восточная часть поселения). Мощность торфа изменяется от долей метра до 6 – 9 м, составляя в среднем 2 – 4 м. Торф не может служить основанием фундаментов вследствие неравномерной и сильной сжимаемости под нагрузкой. Торф подстилается четвертичными образованиями различного генезиса (озёрными, озёрно-ледниковыми, моренными) и литологического состава (песками, супесями, глинами, суглинками).

Заболоченные территории неблагоприятны для освоения вследствие широкого развития слабых грунтов и высокого стояния уровня грунтовых вод, что требует проведения дорогостоящих мероприятий по выторфовке и понижению уровня грунтовых вод.

Озёрно-ледниковая равнина занимает северную часть территории поселения. Равнинная, местами плоская её поверхность осложнена береговыми валами и абразионными уступами. Для этого района характерно интенсивное развитие процессов заболачивания и заторфовывания, особенно в западной его части. Мощность торфа в отдельных болотах превышает 2 м, достигая 6 м и более.

Слагается равнина с поверхности преимущественно озёрно-ледниковыми отложениями – песками, супесями с включением гальки и валунов, иногда ленточными глинами и суглинками, которые подстилаются моренными суглинками, реже флювиогляциальными песчано-галечными образованиями или кембрийскими алевролитами и глинами. Мощность четвертичных отложений изменяется от первых метров до 20 м и более.

В зоне заложения фундаментов будут находиться озёрно-ледниковые пески, супеси, суглинки, ленточные глины. В зависимости от плотности сложения и степени водонасыщенности условные расчётные сопротивления их в соответствии со СНиП 2.02.01-83* составят: на водонасыщенные пылеватые пески и глины текучей консистенции – 100 кПа (1 кгс/см2), на озёрно-ледниковые пески и супеси с включением гальки 150 – 300 кПа (1,5 – 3,0 кгс/см2). Ленточные глины, супеси и суглинки характеризуются высокой природной влажностью, тиксотропностью, высокой сжимаемостью. При нарушении естественной структуры даже при слабом динамическом воздействии эти грунты разжижаются, и их несущая способность резко снижается. При строительстве на ленточных глинах и супесях необходимо сохранять их естественную структуру.

Грунтовые воды на большей части равнины залегают на глубине 0,5 – 2,0 м, что потребует проведения мероприятий по понижению их уровня. На пологих вершинах гряд и сдренированных участках, прилегающих к террасовым уступам, глубина залегания грунтовых вод превышает 2 м.

Большая часть равнины характеризуется ограниченно благоприятными условиями строительства вследствие близкого залегания уровня грунтовых вод, достаточно широкого распространения грунтов с пониженной несущей способностью. Сдренированные участки равнины благоприятны для строительства, неблагоприятны – болота с мощностью торфа свыше 2 м.

Моренная равнина занимает значительные площади в пределах Ижорского плато и отдельные разрозненные участки преимущественно в юго-западной и восточной частях Предглинтовой низменности. Рельеф равнины полого-холмистый. Относительные превышения рельефа изменяются от 1 – 3 до 5 м.

С поверхности моренная равнина сложена валунными глинами и суглинками с линзами песков и включением гальки, гравия. Мощность их изменяется от 0 до 10 м на Ижорском плато и от первых метров до 20 – 30 м в пределах Предглинтовой низменности. На территории Ижорского плато, где под маломощным покровом ледниковых отложений (лужской морены) залегают ордовикские известняки, отмечаются проявления карбонатного карста. Строительству на этих территориях должны предшествовать изыскания на карст.

В зоне заложения фундаментов будут находиться мореные суглинки и глины, и известняки, относящиеся к устойчивым грунтам.

В целом, территории моренной равнины благоприятны для градостроительного освоения, за исключением участков с проявлениями карстовых процессов, расположенных в пределах ордовикского плато, где строительству должны предшествовать дополнительные изыскания на карст.

Участки с холмисто-моренным и камовым рельефом встречаются как на Ижорском плато, так и в пределах Предглинтовой низменности. Для этого района характерно чередование холмов и понижений. Относительные превышения рельефа изменяются от 2 до 15 м. Склоны холмов нередко имеют повышенные уклоны (свыше 10 %).

Мореные холмы и гряды сложены суглинками с прослоями песка, глинами с включением гравия и гальки, камовые возвышенности – тонко- и мелкозернистыми песками, супесями, алевролитами. Грунты являются устойчивыми основаниями фундаментов.

Грунтовые воды залегают на вершинах и склонах холмов на глубине свыше 3 – 5 м, а в нижних частях склонов и межхолмных понижениях глубина их залегания составляет 0,3 – 2,0 м, иногда понижения заболочены.

Территория поселения ограниченно благоприятна для строительства из-за пересечённого рельефа, затрудняющего прокладку инженерно-транспортных коммуникаций и близкого залегания уровня грунтовых вод в межхолмных понижениях, но представляет интерес для рекреационных целей.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для строительства территорий возможно только после выполнения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

# 5. Состояние окружающей среды

## 5.1. Источники и уровень загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушной среды определяется следующими факторами:

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных, инженерных и иных объектов, транспортных средств и строительных работ;

- фоновым загрязнением воздуха;

- природно-климатическими условиями рассеивания примесей в атмосфере.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется концентрациями основных вредных веществ, которые создаются на рассматриваемой территории при функционировании промышленных предприятий, а также при движении автотранспорта.

Перечень основных источников воздействия на атмосферный воздух на территории поселения представлен в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

| Источник загрязнения атмосферного воздуха | Перечень загрязняющих веществ | Источник информации о качественных характеристиках выбросов загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | оксиды азота; углерод (сажа); сера диоксид (ангидрид сернистый); углерод оксид; углеводороды; бензин (нефтяной, малосернистый); керосин | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). Москва, 1998. |
| Котельные (на природном газе или мазуте) | оксиды азота; углерод оксид; бенз(а)пирен; сера диоксид (ангидрид сернистый) | Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час (кроме пунктов 1, 3.1), Москва, 1999 год. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005 год |
| Очистные сооружения (механическая и биологическая очистка сточных вод) | метан; аммиак; сероводород; смесь природных меркаптанов в пересчёте на этилмеркаптан метилмеркаптан; фенол; формальдегид; углеводороды С6 – С10; углеводороды С12 – С19; азота диоксид; азота оксид | Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), 2012 год |

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

В соответствии с письмом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 16.08.2018 № 20-44/282 «О направлении временных рекомендаций «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» на период с 2019 – 2023 гг.» для населённых пунктов Лопухинского сельского поселения (дер. Верхние Рудицы, дер. Лопухинка, дер. Новая Буря и дер. Старые Мёдуши) принимаются следующие показатели фоновых концентраций вредных веществ, мкг/м3: взвешенные вещества – 199; диоксид серы – 18; диоксид азота – 55; оксид азота – 38; бенз(а)пирен – 1,8 нг/м3; оксид углерода – 1,5 мг/м3; сероводород – 2,1. Для дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Муховицы, дер. Никольское, дер. Савольщина, дер. Флоревицы фоновые концентрации загрязняющих веществ принимаются равными нулю. Все показатели фонового загрязнения атмосферы не превышают соответствующих предельно-допустимых концентраций для населённых мест.

## 5.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Основными водотоками на территории Лопухинского сельского поселения являются р. Воронка, р. Лопухинка, р. Рудица.

Загрязнение гидросферы даже очень малыми количествами токсичных веществ представляет большую опасность, так как они могут концентрироваться и в живых организмах. Особую опасность представляют соединения тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и др.

Качество воды в водотоках в современных условиях формируется под совокупным влиянием природных и антропогенных факторов. Воды рек рассматриваемой территории относятся к категории пресных среднеминерализованных (величина минерализации изменяется в пределах 200 – 350 мг/л). По ионному составу наиболее распространены воды, принадлежащие к гидрокарбонатному классу. По величине общей жесткости воды относятся к категории мягких (1 – 3 ммоль/л). Максимальные значения минерализации и жесткости наблюдаются в речных водах в периоды летней и зимней межени, когда основное питание водные объекты получают из подземных водоносных горизонтов.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются:

- сбросы бытовых и промышленных сточных вод по канализационным системам населенных пунктов;

- сбросы сточных вод сельскохозяйственных предприятий, загрязнение от автомобильного транспорта;

- вымывание атмосферными осадкам почв сельскохозяйственных угодий, обогащенных пестицидами;

- стоки с неблагоустроенных территорий населенных пунктов.

По результатам общего мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, практически все водные объекты Ленинградской области интенсивно загрязнены и относятся по уровню антропотехногенной нагрузки к источникам III степени санитарной опасности.

Вода в большинстве водных объектов оценивается как загрязненная по многим физико-химическим, биологическим и органолептическим показателям, что связано с высокой техногенной нагрузкой на окружающую среду, в частности со сбросом загрязненных или недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водоемы. Особую опасность представляют недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые в природные водные объекты, являющиеся источниками хозяйственно–питьевого водоснабжения.

## 5.3. Источники загрязнения почв и подземных вод

Почвы

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом.

В настоящее время, негативное воздействие на земельные ресурсы заключается в:

- захламлении и загрязнении поверхности почвы отходами, бытовым мусором;

- нарушении почвы в результате эксплуатации транспорта;

- отсутствии регулярной санитарной очистки территорий, расположенных вне районов капитальной застройки.

Загрязняющие вещества (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву как опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна так и непосредственно вследствие разлива нефтепродуктов вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории промышленных предприятий, на полях, складах горюче-смазочных материалов, автостоянках и других объектах автосервиса.

Уровень загрязнения почвы является индикатором состояния окружающей среды и отражает результаты многолетнего накопления загрязняющих веществ на данной территории.

Основными источниками негативного воздействия на почвенный слой на территории Лопухинского сельского поселения являются: объекты инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственные предприятия и транспорт.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению её загрязнения осуществляется на основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На территории Ленинградской области лабораторный контроль над состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

В почвах на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилой застройки устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон.

Химическое загрязнение почв формируется за счет эмиссий от агропромышленных объектов, выбросов автотранспорта и размещения отходов производства и потребления (как санкционированного, так и несанкционированного). Отмечается хорошая корреляционная зависимость факторов демографической и экономической освоенности территории с ее загрязненностью.

К специфическим источникам загрязнения относятся кладбища, которые как техногенные системы влияют на состояние почв, подземных и поверхностных вод. По данным геоэкологических исследований на территории кладбищ в почвах и грунтовых водах происходит накопление таких загрязняющих веществ, как азот аммонийный, нитриты, нитраты, другие низкомолекулярные загрязняющие вещества, бактерии, образующиеся в процессе разложения биомассы.

В почвах кладбищ содержатся продукты разложения в концентрациях значительно выше фоновых. С дренажно-ливневыми водами загрязняющие вещества выносятся в водные источники.

Значительный объем загрязнений поступает в почву и грунтовые воды с неблагоустроенных территорий объектов агропромышленного комплекса (биогенные вещества, патогенная микрофлора и так далее).

Механические нарушения почвенного покрова связаны с промышленным и гражданским строительством, прокладкой инженерно-транспортных коммуникаций, разработкой месторождений полезных ископаемых. Основные мероприятия по охране почв связаны с охраной их не только от загрязнения, но и разрушения.

Подземные воды

Основными факторами загрязнения подземных вод (источников водоснабжения) являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Отсутствует единая система дождевой канализации и очистка дождевых вод.

Основными источниками загрязнения являются объекты коммунального хозяйства, сельскохозяйственные объекты, неочищенные дождевые и талые воды с неблагоустроенных территорий, загрязняющие вещества из атмосферного воздуха.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно.

## 5.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды относится: шум, инфразвук, вибрация электромагнитное и концентрирующее излучения, физические поля различного происхождения.

Шумовое загрязнение

На территории Лопухинского сельского поселения основными источниками шума является движение автомобильного транспорта.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями), для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и (или) физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Регламент зон санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также вынос указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначенной для объектов нового строительства.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 – 50 м от кромки дорожного полотна.

В связи с отсутствием исследований участков шоссе, проходящих по территории Лопухинского сельского поселения, для точного определения размеров и границ санитарных разрывов, требуется проведение натурных наблюдений и уточненных расчётов.

Электромагнитное излучение

Источниками электромагнитного излучения и электростатического поля на территории Лопухинского сельского поселения являются:

- системы связи, оповещения и телекоммуникаций:

- замкнутая телевизионная система;

- телефоны и аксессуары;

- источники бесперебойного питания для телекоммуникационных систем;

- медные телефонные кабели в лотках для радиомаяков и громкоговорителей;

- система оповещения и сигнализации;

- электрическое оборудование:

- кабель или поверхностная система электроснабжения;

- электроприборы (электромоторы и генераторы);

- трансформаторы;

- распределительные устройства.

Трансформаторные подстанции, электрогенераторы, системы связи, оповещения и телекоммуникаций, а также электрическое оборудование обеспечивают функционирование предприятий и являются источником электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц. Защита от воздействия электромагнитного излучения осуществляется путем проведения следующих инженерно-технических мероприятий:

- рациональное размещение нового оборудования;

- использование стандартных сертифицированных средств и оборудования связи;

- применение средств, снижающих распространение электромагнитной энергии в окружающую среду (поглотители мощности, экранирование, использование минимальной необходимой мощности);

- обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем электромагнитного и радиоизлучения.

Радиоактивное загрязнение

Радиационная обстановка на территории Ленинградской области в целом остаётся стабильной. Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется путём регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищевых продуктов), разработки и согласования мероприятий на период возможных аварий и ликвидации их последствий. Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в Ленинградской области не зарегистрировано. Действующая в настоящее время система управления радиационной безопасностью и проводимый комплекс организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий обеспечивают требуемый уровень радиационной безопасности для населения.

По данным, содержащимся в материалах к государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2018 году», в 2018 году на территории Ленинградской области радиационная обстановка в целом продолжала оставаться удовлетворительной, стабильной и практически не отличимой от предыдущего года.

В Ленинградской области осуществляется непрерывный мониторинг учета изменений состояния и перемещений радионуклидных источников, используемых и производимых предприятиями Ленинградской области.

Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области в 2018 году осуществлялся надзор по всем основным составляющим компонентам облучения человека: облучение за счет природных источников, облучение за счет источников, используемых в медицинских целях (как пациентов, так и персонала), а также источников, используемых в промышленных целях.

Доза облучения среднестатистического жителя Ленинградской области с учетом всех источников ионизирующего излучения составила по данным проведенной в 2018 году радиационно-гигиенической паспортизации за отчетный 2017 год, 3,4 мЗв/год, ниже среднероссийского показателя (3,87 мЗв/год), и повторяет аналогичные сравнительные характеристики за истекший 5-летний период.

## 5.5. Общая оценка экологической обстановки

Содержание основных загрязняющих веществ от объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, не превышает предельно допустимых значений. Этому состоянию в большей мере способствует наличие в границах поселения значительной площади лесов, а также отсутствие густой сети автомобильных дорог.

Основные источники загрязнения окружающей среды на территории Лопухинского сельского поселения – сельское и коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, стоки с неблагоустроенных территорий населенных пунктов и зон массового отдыха. Влияние источников загрязнения носит локальный характер.

Загрязнение почв на территории Лопухинского сельского поселения связано с отсутствием необходимой очистки населенных мест и мест массового отдыха от отходов жизнедеятельности. Регулярная санитарная очистка территории осуществляется только в районах капитальной застройки. Твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, вывозятся на полигон ТКО «Новый Свет – Эко» (Гатчинский муниципальный район). Источниками загрязнения почвы нефтепродуктами является автомобильный транспорт.

Стабилизирующее влияние на экологию оказывают леса, расположенные на территории Лопухинского сельского поселения.

Внедрение высоких технологий на сельскохозяйственных предприятиях, прекращение несанкционированных сбросов сточных вод на рельеф и в водоемы, рекультивация и предотвращение появления несанкционированных свалок позволит повысить природно-экологический потенциал территории муниципального образования.

# 6. Прогноз социально-экономического развития территории

## 6.1. Документы стратегического планирования

### 6.1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения

#### 6.1.1.1. Стратегический план социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года

На территории Лопухинского сельского поселения действует Стратегический план социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утверждённый решением совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 13.04.2018 № 12.

В соответствии с указанным Стратегическим планом социально-экономического развития определены основные цели, направления и приоритеты развития поселения.

Главная стратегическая цель развития муниципального образования – повышение качества жизни населения Лопухинского сельского поселения.

Реализация данной цели структурно осуществляется через достижение стратегических подцелей:

- Создание условий для формирования благополучного социального общества в поселении.

- Формирование благоприятных условий для социально ориентированного экономического развития поселения.

- Формирование условий для стабильного финансирования социальных расходов и экономического развития.

Ниже подробно рассмотрены задачи по достижению обозначенных целей:

Цель 1. Создание условий для формирования благополучного социального общества в поселении

Задачи:

- создание условий для сокращения естественной убыли населения;

- сокращение объемов миграционного оттока населения трудоспособного возраста;

- повышение качества социально-медицинского обслуживания;

- повышение доступности социально-значимых учреждений, находящихся за пределами поселения;

- создание условий для реализации инициатив молодежи в социальной сфере;

- расширение спектра услуг в сфере культуры и досуга обеспечение возможностей и создание условий для развития физической культуры и спорта на территории поселения;

- создание благоприятных условий для индивидуального жилищного строительства на территории поселения, содействие реализации крупномасштабных строительных жилищных проектов, улучшение качества обслуживания жилищного фонда в поселении;

- содействие снижению антропогенного воздействия отходами жизнедеятельности на природную среду поселения.

Цель 2. Формирование благоприятных условий для долгосрочного экономического развития

Задачи:

- содействие развитию промышленного производства на территории поселения в том числе путем организации небольшого технопарка, специализирующегося на деревообработке;

- углубление внутриотраслевых и межотраслевых кооперационных связей и формирование на этой основе мини кластеров в сфере туризма и рекреации и деревообработки;

- разработка взаимосвязанных стратегий развития туризма и рекреации и промышленного производства на территории поселения с учетом требований их эколого-экономической сбалансированности;

- содействие развитию комфортной для жителей поселения и туристов автодорожной сети, развитие придорожной инфраструктуры и автотранспортных предприятий, специализирующихся на пассажирских перевозках;

- продвижение имиджа Лопухинского сельского поселения в качестве территории, благоприятной для развития всесезонного туризма и рекреации, дальнейшее развитие туристической инфраструктуры;

- развитие малого предпринимательства на территории поселения как сферы занятости населения, в том числе в сфере оказания потребительских услуг населению.

Цель 3. Формирование благоприятных финансовых условий для социально-экономического развития поселения:

Задачи:

- создание условий для устойчивого роста собственных налоговых доходов поселения;

- содействие активному вовлечению в хозяйственный оборот земельно-имущественного комплекса поселения;

- содействие оптимизации бюджетных расходов поселения.

Основные стратегические направления развития поселения:

Стратегическое направление 1. Благополучное социальное общество

1. Образование

1.1. Оптимизация деятельности существующих учреждений системы образования в рамках организационных изменений.

1.2. Содействие условий для расширения возможностей получения дополнительного образования для молодежи и взрослого населения.

1.3. Реализация комплекса мер по повышению транспортной доступности учреждений образования для детей различных возрастных групп.

2. Здравоохранение

2.1. Совершенствование кадрового обеспечения.

2.2. Повышение информированности населения о доступной медицинской помощи.

2.3. Целевая работа с социально уязвимыми группами.

- Социальная защита населения

  - Мониторинг миграционных процессов.

  - Совершенствование медико-социального и социально-бытового обслуживания на дому.

- Культура и культурно-досуговая деятельность

4.1. Совершенствование текущей культурно-досуговой деятельности.

4.2. Создание новых объектов культуры и культурно-досуговой деятельности.

  - Создание организационной основы для развития молодежных инициатив.

4.4. Повышение доступности библиотечного обслуживания.

- Физическая культура и спорт

5.1. Обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом.

5.2. Создание условий для развития инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.

- Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство.

6.1. Создание условий для жилищного строительства на территории поселения.

6.2. Обновление жилищного фонда.

6.3. Обеспечение и поддержание благоустроенной среды жизнедеятельности населения поселения.

- Экология

  - Организация и оптимизация процесса сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

7.2. Создание условий по отслеживанию состояния природной среды и экологических условий жизни населения поселения.

Стратегическое направление 2. Социально-ориентированное экономическое развитие

- Промышленность

1.1. Ориентация промышленности поселения на преимущественное использование собственной сырьевой базы (лесные и водные ресурсы, излишки сельхозпродукции, производимой на личных подсобных и фермерских хозяйствах, а также дачно-садоводческих участках) и выпуск экологически чистых продуктов, производимых с использованием экологически чистых технологий.

1.2. Углубление диверсификации промышленного потенциала поселения за счет развития предприятий деревообрабатывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности, производства сувениров и изделий народно-художественных промыслов и ремесел.

  - Всестороннее содействие повышению уровня инновационной активности промышленных предприятий поселения; росту конкурентоспособности выпускаемой продукции и на этой основе – увеличению рентабельности производства и размеров зарплаты работников

1.4. Более равномерное распределение промышленного потенциала по территории поселения за счет открытия новых небольших производств в сельских поселениях (деревообработка, пищевая и перерабатывающая промышленность, производство туристского снаряжения, сувениров, изделий народно-хозяйственных промыслов и ремесел).

- Транспорт

2.1. Содействие развитию местных автотранспортных предприятий.

2.2. Содействие развитию транспортных коммуникаций и их инфраструктурному обустройству.

  - Содействие развитию на территории поселения транспортной компоненты туристско-рекреационной сферы.

2.4. Содействие повышению уровня экологизации транспортной деятельности на территории поселения.

2.5. Содействие реализации транспортно-транзитного потенциала территории поселения, в том числе путем организации транспортно-логистического центра.

2.6. Разработка и реализация системы мероприятий по совершенствованию механизма привлечения инвестиционно-финансовых ресурсов в транспортный сектор экономики поселения.

- Туризм и рекреация

3.1. Создание в Лопухинском сельском поселении турбизнесцентра, включающего в себя: туристско-информационно-маркетинговую службу с собственным специализированным Интернет-порталом, обеспечивающим продвижение местных турпродуктов на внешний рынок (прежде всего – на рынок Санкт-Петербурга); агентство (фирму) по поддержке развития сельского туризма в поселении (рыночный интегратор, обеспечивающий вовлечение местных жителей и владельцев дачно-садоводческих участков в турбизнес); пункт проката и аренды различного вида туртехники и турснаряжения.

3.2. Разработка и реализация долгосрочной (до 2030 года) маркетинговой стратегии и программы развития туризма и рекреации в Лопухинском сельском поселении с ориентацией на развитие приоритетных всесезонных видов туризма и рекреации: лечебно- и спортивно-оздоровительного, сельского, экологического, познавательного, туризма выходного дня.

3.3. Всесторонняя поддержка реализации мероприятий по организации на территории поселения особо охраняемых природных территорий и их обустройства в интересах развития регламентированных форм и видов экологического туризма и рекреации; по благоустройству туристско-рекреационных зон (мобильных кемпинговых зон, пляжных зон).

3.4. Всестороннее содействие развитию туристско-рекреационной инфраструктуры (строительство гостиниц, мотелей и других коллективных средств размещения, создание горнолыжных центров, мини-сафари-парков, туристских дорог, организация предприятий по производству сувенирной продукции и изделий народно-художественных промыслов и ремесел).

3.5. Углубление межрегионального взаимодействия в целях активизации и повышения эффективности туристко-рекреационной деятельности поселения.

- Малое предпринимательство и потребительский рынок

  - Активизация работы с муниципальным фондом поддержки предпринимательства Ломоносовского района.

  - Разработка и принятие муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Лопухинском сельском поселении на среднесрочную перспективу».

  - Формирование благоприятных условий для развития потребительского рынка, равномерное распределение объектов потребительского рынка по территории поселения, повышения качества обслуживания населения поселения.

Стратегическое направление 3. Сбалансированный бюджет

1. Увеличение объема налоговых доходов поселения.

2. Рост собственных неналоговых доходов поселения.

3. Повышение эффективности социальных расходов.

#### 6.1.1.2. Анализ действующих программ развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

На территории Лопухинского сельского поселения действует ряд программ, в том числе:

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2017 № 303;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2017 № 304;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2017 № 302.

В таблице 6.1.1.2.1 приведён перечень мероприятий, предусмотренных программами, действующими на территории поселения.

Таблица 6.1.1.2.1. Перечень мероприятий, предусмотренных программами, действующими на территории поселения

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Мероприятия |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 303 от 30.11.2017 | Проектирование и организация парковок на 20 парковочных мест. Организация автобусного маршрута Глобицы – Сосновый Бор к 2021 году; Организация автобусного маршрута Извара – Савольщина – Никольское к 2021 году. Проектирование и устройство велодорожек в дер. Глобицы и дер. Лопухинка общей протяженностью 4,657 км. |
| 2 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 304 от 30.11.2017 | Строительство здания для МКОУДО «Лопухинская детская школа искусств» в дер. Лопухинка – 2022 – 2025 гг. Строительство здания для МКОУДО «Лопухинская детская школа искусств» в дер. Глобицы – 2030 – 2035 гг. Строительство дошкольной образовательной организации на 95 мест в дер. Лопухинка – 2030 – 2034 гг. Строительство дошкольной образовательной организации на 100 мест в дер. Глобицы – 2030 – 2034 гг. Оборудование аптечного пункта при ФАП в дер. Глобицы – 2018 год. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях дер. Муховицы, дер. Горки – 2022 – 2034 гг. Строительство многофункционального спортивного центра в дер. Лопухинка – 2030 – 2034 гг. Оборудование зон краткосрочного загородного отдыха в районе дер. Лопухинка – 2020 – 2021 гг. Организация краеведческого музея в дер. Лопухинка – 2020 – 2021 гг. |
| 3 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 302 от 30.11.2017 | В области газоснабжения (2024 – 2034 гг.): строительство газовых сетей с ГРП в дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Флоревицы. В сфере теплоснабжения: до 2020 года: строительство перспективных магистральных тепловых сетей от ТК-1 (центральная котельная дер. Лопухинка) до зоны перспективной застройки; разработка проекта и перевооружение существующей центральной котельной дер. Лопухинка, с целью увеличения установленной мощности до 7,5 Гкал/ч. до 2025 года: перекладка тепловых сетей технологической зоны № 1 дер. Лопухинка в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; перекладка тепловых сетей технологической зоны № 2 детский лагерь в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; перекладка тепловых сетей технологической зоны № 3 дер. Глобицы в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; прокладка обратного трубопровода ГВС в дер. Лопухинка (технологическая зона №1); установка приборов учета тепловой энергии потребителям в многоквартирных жилых домах централизованной системы теплоснабжения. В сфере водоснабжения: до 2021 года: замена оборудования и реконструкция ВНС дер. Лопухинка; замена оборудования и реконструкция ВНС в дер. Глобицы; обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в том числе проектно-изыскательные работы в дер. Старые Мёдуши; обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в том числе проектно-изыскательные работы в дер. Горки; обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в том числе проектно-изыскательные работы в дер. Заостровье; строительство станции водоподготовки в дер. Верхние Рудицы. до 2025 года: установка коллективных общедомовых приборов учета; замена и реконструкция участков сетей водоснабжения в дер. Лопухинка; замена и реконструкция участков сетей водоснабжения в территориальной зоне детский лагерь; замена и реконструкция участков сетей водоснабжения в дер. Заостровье; замена и реконструкция участков сетей водоснабжения в дер. Воронино. В сфере водоотведения: до 2023 года: замена и реконструкция участков самотечного коллектора в дер. Лопухинка; замена и реконструкция участков самотечного коллектора в дер. Глобицы; замена и реконструкция участков самотечного коллектора у детского лагеря. |

### 6.1.2. Стратегия социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года утверждена решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.03.2016 № 21.

В соответствии со Стратегией выбран основной сценарий развития территории Ломоносовского муниципального района – реалистичный (базовый) сценарий.

Это сценарий, который основан на реальной практической оценке перспектив развития социально-экономической системы муниципального района с учетом реально складывающихся условий развития.

Базовым условием для его реализации является относительной короткий период выхода России из кризиса, восстановление экономического роста, сохранение хороших финансовых возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов, а также действия администрации, нацеленные на улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций. Диверсификация экономики предполагает приоритетное развитие, прежде всего, инновационно ориентированных производств; развитие малого и среднего предпринимательства; расширение номенклатуры продукции и повышение конкурентоспособности многоотраслевого комплекса обрабатывающей промышленности; развитие сферы услуг; снятие транспортных и инфраструктурных ограничений за счет развития транспортно-логистического комплекса; развития туристско-рекреационного комплекса; размещение инвестиционных площадок равномерно на территории сельских поселений.

Эффективность диверсификации будет зависеть от опережающего роста инвестиций в основной капитал по сравнению с темпами экономического роста и качества трудовых ресурсов района, их квалификации, решения проблемы доступности и качества жилья. Сценарий предполагает рост инвестиций в бюджетный сектор, а также сохранение высокой доли социальных расходов в муниципальном бюджете для реализации социально значимых муниципальных программ, что позволит повысить доступность муниципальных услуг для населения, и, при условии ориентации бюджетных расходов на результат, повысить качество этих услуг. Расширение социальных программ окажет благоприятное воздействие на демографическую ситуацию, продолжительность жизни, рождаемость, естественную убыль населения, повышение качества миграционных ресурсов.

Полицентрический характер размещения инвестиционных площадок по территории муниципального района будет способствовать выравниванию уровней социально-экономического развития сельских поселений и повышению качества жизни населения Ломоносовского муниципального района. Реализация реалистичного сценария, позволит задействовать антикризисный потенциал устойчивости муниципальной экономики. В данном сценарии основные направления развития Ломоносовского муниципального района с учетом его внутренних ресурсов соответствуют проектным стратегическим инициативам Ленинградской области. Такой сценарий является наиболее приемлемым и реалистичным.

В качестве главной стратегической цели социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района до 2030 года определено повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории Ломоносовского муниципального района, направленное на качественное развитие человеческого капитала.

Достижение главной цели обусловливает реализацию двух стратегических целей, направленных на сокращение стратегических разрывов по основным направлениям муниципального развития:

- Стратегическая цель 1. Создание условий для развития инновационно-промышленной экономики нового типа как основы формирования мест приложения труда в высокодоходных секторах территориальной специализации Ломоносовского муниципального района.

- Стратегическая цель 2. Создание условий для расширенного воспроизводства человеческого капитала и повышения качества жизни населения Ломоносовского муниципального района.

Достижение стратегических целей и сокращение стратегических разрывов будет обеспечено в рамках трех стратегических приоритетов муниципального развития:

Стратегический приоритет 1. «Современная модель полицентрического пространственного развития муниципальной экономики инновационно-промышленного типа»

Приоритеты муниципального уровня:

1.4. В сфере развития туристско-рекреационного комплекса.

Задача 1. Создание условий для развития перспективных рекреационных зон.

Задача 2. Содействие развитию объектов инфраструктуры туризма и отдыха.

Задача 3. Оборудование мест для остановки и отдыха туристов.

Задача 4. Оборудование зон краткосрочного загородного отдыха.

Задача 5. Содействие реализации комплексных проектов развития культурно-познавательного туризма на основе использования памятников истории и культуры.

Задача 6. Развитие экологического туризма.

Задача 7. Развитие спортивно-оздоровительного туризма.

1.5. В сфере развития малого предпринимательства

Задача 1. Рост предпринимательской активности путем улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на территории Ломоносовского муниципального района.

1.6. В сфере развития потребительского рынка

Задача 1. Содействие росту оборота розничной торговли и общественного питания.

Задача 2. Создание условий для развития объектов потребительского рынка в формате шаговой доступности.

Задача 3. Создание условий для реализации проектов в сфере развития коммерческой деловой недвижимости в соответствии с «Концепцией комплексного развития территорий Ленинградской области, прилегающих к границам Санкт-Петербурга»:

Задача 4. Стимулирование развития крупноформатной торговли, предназначенной для обслуживания потребительского рынка Санкт-Петербурга и быстрорастущих муниципальных образований (в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года).

Стратегический приоритет 2. «Доступные государственные и муниципальные услуги: социальный эффект»

Приоритеты муниципального уровня:

2.3. В сфере развития услуг в области социального обслуживания

Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества социальных услуг, внедрения современных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задача 2. Содействие в решении вопроса организации единого центра для социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов для решения проблем социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, переквалификации инвалидов с приобретенной инвалидностью, раннего вмешательства в проблемы семей, воспитывающих ребенка-инвалида.

Задача 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.4. В сфере развития услуг в области культуры

Задача 1. Обеспечение доступности учреждений культуры и библиотек.

Задача 2. Совершенствование (обновление и модернизация) материально-технической базы учреждений культуры и библиотек, расширение направлений культурно-досуговой деятельности на основе изучения потребностей жителей муниципального района.

2.5. В сфере развития услуг в области физической культуры и спорта, молодежной политики

Задача 1. Развитие сети и модернизация спортивных объектов и сооружений на территории городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.

Задача 2. Реализация молодежной политики.

2.6. В сфере развития институтов гражданского общества

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задача 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ломоносовском муниципальном районе, создание условий для развития конкуренции в сфере обслуживания населения.

Задача 3. Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере укрепления межэтнического и конфессионального сотрудничества путем развития взаимодействия представителей органов государственной власти органов местного самоуправления Ломоносовского муниципального района, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам межнациональных отношений.

Стратегический приоритет 3. «Высокое качество материально-пространственной среды городских и сельских поселений: сокращение социально-экономических диспропорций»

Приоритеты муниципального уровня:

3.2. В сфере развития жилищного строительства

Задача 1. Создание условий для развития жилищного строительства на территории Ломоносовского муниципального района.

Задача 2. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда с реализацией проектов реконструкции.

Задача 3. Реализация полномочий в сфере обеспечения льготных категорий населения и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан комфортным жильем.

3.3. В сфере коммунального хозяйства и газификации

Задача 1. Создание условий для реализации проектов газификации населенных пунктов и объектов экономики;

Задача 2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Задача 3. Развитие и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения и электроснабжения.

Задача 4. Обеспечение жилищного фонда, объектов экономики и территорий нового строительства качественными услугами систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей развития территории.

Задача 5. Создание условий для развития предпринимательства с целью привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, реализация проектов по модернизации и повышению энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование энергосбережения и развитие рынка энергосервисных услуг.

3.4. В сфере развития автомобильных дорог и пассажирского транспорта

Задача 1. Обеспечение развития и реконструкции сети автомобильных дорог местного значения, отвечающее современным требованиям;

Задача 2. Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта с внедрением современного подвижного состава, обеспечивающее повышение комфортности перевозок и учет интересов согласованного развития транспортных инфраструктур Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Задача 3. Повышение эффективности деятельности предприятий пассажирского транспорта.

Задача 4. Создание комфортных многофункциональных транспортно-пересадочных узлов, которые будут способствовать улучшению условий и сокращению времени пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Задача 5. Создание условий для интеграции железнодорожных пассажирских перевозок и пригородного автобусного сообщения в единую систему общественного транспорта.

Задача 6. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта для лиц с ограниченной мобильностью.

Задача 7. Создание условий развития и благоустройства объектов хранения личных транспортных средств и парковочных мест.

Задача 8. Обеспечение безопасности транспортной системы.

Задача 9. Развитие велосипедных дорожек.

3.5. В сфере экологии и благоустройства территории

Задача 1. Создание условий для развития сети особо охраняемых природных территорий, создание ООПТ местного значения.

Задача 2. Создание условий для снижения уровня загрязнения окружающей среды, содействие охране и сохранению биологических ресурсов (соблюдение режима природопользования в рыбоохранных и нерестоохранных зонах в прибрежной зоне Финского залива).

Задача 3. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов и создание условий для реализации проектов санитарной очистки территории.

Задача 4. Организация сбора отходов в местах отдыха населения, в том числе возле водных объектов.

3.6. В сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности

Задача 1. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

Задача 2. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Задача 3. Организация безопасного содержания мест массового отдыха населения на водных объектах.

Задача 4. Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от пожаров, сельскохозяйственных палов.

В рамках Стратегии относительно территории Лопухинского сельского поселения сделан акцент на реализации историко-культурного и природного потенциала территории и формирование рекреационно-туристического кластера. В частности, интеграция Лопухинского сельского поселения в инфраструктуру туризма муниципального района будет способствовать развитию историко-культурного туризма на базе дворцово-парковых ансамблей и фортификационных сооружений Ломоносовского муниципального района, развитию спортивно-оздоровительного, сельского и событийного туризма.

В рамках указанных направлений на территории Лопухинского сельского поселения планируется:

- развитие рекреационной инфраструктуры на туристическом маршруте «Гостилицы –Лопухинка – Копорье»;

- создание условий для увеличения количества сельских гостевых домов и отелей, вовлечение местных жителей и субъектов малого и среднего бизнеса в инфраструктуру туризма;

- проведение военно-исторических реконструкций военных действий (сражений) Великой Отечественной войны»;

- развитие рекреационных зон на территории Лопухинского сельского поселения (оздоровительный отдых и санаторное лечение на базе радоновых источников) со строительством санаторного комплекса;

- строительство гольф-клуба в Лопухинском сельском поселении;

- строительство гостиниц и придорожных мотелей в дер. Лопухинка;

- организация площадок для отдыха;

- оборудование зон краткосрочного загородного отдыха в районе дер. Лопухинка;

- сохранение современного использования в туристских, рекреационных, культурно-образовательных целях после проведения реставрационных работ, работ по реконструкции или восстановлению в водолечебнице в Лопухинке.

Также одним из перспективных направлений развития для Лопухинского сельского поселения является развитие агропромышленного комплекса, в рамках которого предусмотрено:

- Задача 1. Содействие реализации проектов модернизации сельскохозяйственных объектов и внедрения современных технологий

- Задача 2. Создание условий для возрождения отрасли рыбоводства

- Задача 3. Содействие развитию на территории района крестьянских (фермерских) хозяйств

- Задача 4. Поддержка увеличения объемов сельскохозяйственного производства картофеля и овощей, развития молочного животноводства

Основные мероприятия:

- реализация проекта по развитию рыбоводства в ООО «Агрофирма Рудицы» на территории Лопухинского сельского поселения;

- оказаниее информационной и консультационной поддержки развития К(Ф)Х;

- содействие К(Ф)Х получению господдержки и субсидий различного уровня;

- разработка и реализация комплекса мероприятий по росту объемов и ассортимента производимой продукции пищевой промышленности, использующей сырьевые ресурсы сельскохозяйственных производителей Ломоносовского муниципального района;

- организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях различного уровня.

### 6.1.3. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области утверждена законом Ленинградской области от 19.12.2019 № 100-оз.

Стратегией установлены принципы управления отдельными территориями Ленинградской области и меры региональной пространственной политики.

В отношении территории Лопухинского сельского поселения установлены следующие принципы управления и меры региональной пространственной политики:

1. Поддержка развития территории через исполнение федеральных и региональных бюджетных обязательств.

2. Развитие обеспечивающей инфраструктуры: транспортной, коммунальной, социальной.

3. Размещение предприятий АПК, выносимых из пригородного пояса. Создание квалифицированных рабочих мест, внедрение программ повышения квалификации местного населения. Реализация программы переселения высококвалифицированных специалистов (жилье, комфортная среда, социальная инфраструктура).

4. Акцент на диверсификацию экономики населенных пунктов, выделенных как потенциальные центры роста удаленных территорий. Населённые пункты Лопухинского сельского поселения не включены в перечень центров роста.

## 6.2. Документы территориального планирования

### 6.2.1. Документы территориального планирования Российской Федерации

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями от 29.07.2023), на территории Лопухинского сельского поселения запланировано размещение следующих объектов федерального значения:

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Гатчинская (реконструкция ЛЭП);

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Восточная (реконструкция ЛЭП);

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Ломоносовская (реконструкция ЛЭП);

- КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская;

- ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская № 2 (строительство).

Схемами территориального планирования Российской Федерации: Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями от 26.08.2023), Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями от 27.05.2023), Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с изменениями на 23.11.2016), Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р (с изменениями на 30.07.2021), в границах Лопухинского сельского поселения не запланировано размещение объектов федерального значения.

### 6.2.2. Документы территориального планирования Ленинградской области

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2021 № 480 (с изменениями от 01.08.2023), на территории дер. Лопухинка запланировано строительство:

- пожарное депо в дер. Лопухинка;

- вид – объекты обеспечения пожарной безопасности;

- назначение – обеспечение пожарной безопасности;

- основные характеристики – V тип, на 6 автомобилей;

- срок реализации – до 2030 года;

- код объекта – 11.99.2.007.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 07.09.2022 № 652, запланировано:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта 1-го типа (ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко») мощностью 20 посещений в смену в дер. Глобицы (мероприятие реализовано);

- создание Лопухинской туристско-рекреационной зоны площадью 396 га (включая два контура: северный участок: 257 га, южный участок: 139 га).

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341, запланировано:

- Строительство автодорожного обхода дер. Воронино в рамках реконструкции автомобильной дороги Петродворец – Кейкино.

Назначение – строительство автодорожных обходов населенных пунктов с целью вывода транзитного транспорта с территории жилой застройки.

Основные характеристики:

- протяженность: 7,8 км;

- техническая категория: I;

- статус объекта: планируемый к размещению.

- Реконструкция автомобильной дороги Петродворец – Кейкино.

Назначение – повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки.

Основные характеристики:

- протяженность: 5 км – 107,3 км;

- техническая категория: I, II.;

- статус объекта: планируемый к реконструкции.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 380 (с изменениями от 15.08.2022), предусмотрено создание зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Ломоносовская общей площадью 23133,4 га.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2022 № 41 (с изменениями от 01.08.2023), запланировано создание:

- Государственного природного заказника Озеро Лубенское:

Назначение:

- сохранение водно-озерной системы, мест гнездования и массовых миграционных стоянок пролетных водоплавающих и околоводных птиц,

- сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов и их местообитаний,

- сохранение этого участка естественного ландшафта важно для поддержания экологического равновесия на интенсивно застраиваемой территории

Основные характеристики: ориентировочная площадь территории: 7361 га.

Статус объекта: планируемый к размещению.

Срок реализации – до 2030 года.

Местоположение – Лебяженское городское поселение, Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий – не устанавливаются.

- Памятника природы Копорский глинт:

Назначение: сохранение участков ясеневых лесов и прилегающих лугов, популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов и их местообитаний.

Основные характеристики – ориентировочная площадь территории: 4299 га.

Статус объекта: планируемый к размещению.

Срок реализации – до 2025 года.

Местоположение – Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, Копорское, Лопухинское сельские поселения Ломоносовского муниципального района.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий – не устанавливаются.

### 6.2.3. Документы территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 № 605, на территории Лопухинского сельского поселения запланировано размещение объектов местного значения Ломоносовского муниципального района (таблица 6.2.3.1).

Таблица 6.2.3.1.

| № | Вид, назначение, наименование объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение |
| 1.1 | Межпоселковый газопровод от д. Подозванье до д. Флоревицы | Лопухинское сельское поселение | 9,2 км, уточняются в документации по планировке территории | охранные зоны в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |
| 2.1 | Автомобильный подъезд к дер. Лопухинка (обособленная территория – за ул. Хвойная) | Лопухинское сельское поселение | Автомобильный подъезд к дер. Лопухинка (обособленная территория – за ул. Хвойная) | придорожная полоса в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ: 1) для автомобильных дорог IV категории – 50 метров; 2) для автомобильных дорог V категории – 25 метров; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) (ориентировочный – 25 метров) |
| 2.2. | Автомобильный подъезд к дер. Муховицы (обособленная территория) | Лопухинское сельское поселение | Автомобильный подъезд к дер. Муховицы (обособленная территория) |  |

### 6.2.4. Анализ реализации генерального плана Лопухинского сельского поселения

Генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области утверждён решением совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.07.2014 № 12.

В действующем генеральном плане не дан прогноз развития экономики поселения, отсутствует демографический прогноз, не произведен расчёт потребности населения в объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Из-за ошибок в зонировании территории, а также некорректной установки границ населённых пунктов, которые не учитывают данные ЕГРН, население испытывает проблемы при регистрации прав на объекты недвижимости.

За период с 2014 по 2022 гг. в схему территориального планирования Ленинградской области внесены изменения в части размещения объектов регионального значения на территории муниципальных образований, в том числе Лопухинского сельского поселения (раздел 5.2), также утверждена схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

В 2017 году утверждены программы комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Лопухинского сельского поселения, положения и мероприятия которых не отражены в действующем генеральном плане.

В 2018 году утверждён Стратегический план социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, определивший основной вектор социально-экономического развития поселения.

В адрес местной администрации Лопухинского сельского поселения поступали заявления собственников земельных участков о внесении изменений в генеральный план в части включения земельных участков в границы дер. Новая Буря, дер. Муховицы, дер. Лопухинка, а также изменения функционального зонирования в границах населённых пунктов, а также изменения категории и вида разрешённого использования земельных участков. Данные заявления рассмотрены комиссией по подготовке правил землепользования и застройке сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.

В 2017 году принято решение о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в целях приведения генерального плана в соответствие с данными ЕГРН, действующим законодательством, а также документами территориального планирования Ломоносовского муниципального района и Ленинградской области.

## 6.3. Прогноз социально-экономического развития

Социально-экономическое развитие Лопухинского сельского поселения основано на реализации приоритетов нескольких уровней:

- учет стратегических целей социально-экономического развития Ленинградской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

- учет стратегических целей социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района до 2030 года.

- реализация мероприятий Стратегического плана социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения.

В зависимости от изменения внешних и внутренних факторов разработаны два сценария развития Лопухинского сельского поселения: инерционный и целевой.

Инерционный сценарий основан на показателях социально-экономического и демографического развития, характерных для поселения в течение последних 5 лет: сокращение бизнес-активности населения, снижение инвестиций в реальный сектор экономики, сокращение количества рабочих мест в поселении, низкие показатели рождаемости и миграционный отток населения.

Предпосылками к реализации данного сценария являются:

- существующие тенденции развития поселения;

- подверженность внешним угрозам;

- зависимость бюджета поселения от дотаций;

- низкие показатели рождаемости;

- отток населения.

При инерционном сценарии будет наблюдаться отсутствие возможности инвестиций, нулевой уровень инвестиционной активности предприятий, отсутствие инструментов поддержки предпринимательства и бизнес-активности на территории поселения; сохраняется сложившаяся структура экономики с низкой долей производственной сферы и сферы туризма, точечное развитие существующих предприятий в краткосрочной перспективе; отсутствие новых рабочих мест в поселении, а также отсутствие альтернативы подтолкнёт население, в частности, молодёжь к миграции Санкт-Петербург в целях трудоустройства; прогнозируется снижение уровня доходов населения; спрос на жильё снижается, происходит снижение темпов жилищного строительства, а также останавливается освоение производственных, общественно-деловых и рекреационных зон; сохранение дотационности бюджета; развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры отстаёт от реальных потребностей населения.

При инерционном сценарии реализация мероприятий Стратегического плана социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения будет невозможна в связи с отсутствием инструментов для привлечения инвестиций на территорию поселения, отсутствием должного бюджетного финансирования.

В результате реализации данного сценария возникают риски:

- снижение финансово-экономических показателей деятельности предприятий, возникновение системных проблем в развитии сельского поселения;

- деградация экономики поселения;

- демографический спад.

В долгосрочной перспективе длительное сохранение негативных тенденций инерционного сценария в социально-экономическом развитии Лопухинского сельского поселения может привести к кризисным явлениям и формированию «заброшенных территорий».

Целевой сценарий

Целевой сценарий предполагает проведение социально-экономической политики, направленной на повышения уровня жизни населения на территории поселения, постепенную диверсификацию экономики, увеличение доли промышленного производства, сельского хозяйства и сферы туризма за счет развития производственных, общественно-деловых зон и центров обслуживания туризма, усиление роли малого и среднего бизнеса. Создание новых рабочих мест в сфере обслуживания, промышленного производства, туризма и сельского хозяйства, а также в смежных сферах экономики приведет к повышению привлекательности поселения для работы и проживания, прекращению оттока трудовых ресурсов, а также росту миграционного притока в поселение. Размещение нового комфортного жилья на территории поселения позволит закрепить вновь прибывающее население на территории поселения и сократить каждодневные трудовые миграции, тем самым создавая собственную востребованную базу трудоспособного населения.

Предпосылками реализации данного сценария являются:

- экономико-географическое положение;

- наличие земельных ресурсов;

- наличие свободных территорий, подходящих для реализации инвестиционных проектов;

- политика, проводимая на территории поселения, направленная на создание комфортных условий проживания.

Реализация данного сценария будет способствовать:

- стабилизации темпов социально-экономического развития. Существенную роль в экономическом развитии сельского поселения будет играть малое предпринимательство, особенно в секторе промышленного производства, производства товаров народного потребления, сельского хозяйства, туризма и в сфере услуг.

- стимулированию инвестиционной активности на территории поселения за счёт создания механизмов по привлечению инвесторов

- сохранению рабочих мест, создание новых рабочих мест за счёт реализации инициатив по созданию кластера, специализирующегося на деревообработке, на территории поселения, развития сельского хозяйства и сферы туризма

- стабилизации доходов населения, рост реальных доходов в среднесрочной перспективе

- постепенному увеличению собственных доходов бюджета поселения за счёт увеличения налогооблагаемой базы;

- поступательному социально-экономическому развитию поселения.

Выполнение данного сценария позволит создать условия для совершенствования социальной среды поселения, обеспечивающей развитие человеческого потенциала, условия для развития экономики и повышения инвестиционной.

В сфере промышленного производства предусматривается:

- более равномерное распределение промышленного потенциала по территории поселения (за счёт создания промышленных зон у дер. Глобицы ив дер. Лопухинка со специализацией на деревообработке);

- ориентация промышленности поселения на преимущественное использование собственной сырьевой базы и выпуск экологически чистых продуктов, производимых с использованием экологически чистых технологий.

Для реализации инициатив в сфере промышленности генеральным планом учитывается флагманский проект Стратегического плана социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения – создание кластера, специализирующегося на деревообработке.

К основным предпосылкам создания и эффективной эксплуатации специализированного отраслевого кластера в поселении могут быть отнесены:

- наличие постоянно растущей потребности в самой разнообразной продукции деревообработки (от изделий из дерева для обустройства особо охраняемых природных территорий, лесопарковых и других рекреационных зон до деревянных домов);

- наличие собственной сырьевой базы;

- наличие элементов производственно-технологической цепочки, обеспечивающих возможности формирования в поселении деревообрабатывающего кластера (лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия);

- возможность подключения к активно формируемому в Санкт-Петербурге мебельному кластеру (в том числе в сложившихся условиях ухода с рынка Ленинградской области и Санкт-Петербурга крупных иностранных игроков в данной сфере);

- возможность кооперации в процессе создания кластера с предприятиями и организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- наличие высвободившая рабочая сила с соответствующей специализацией, вызванная закрытием крупных мебельных и деревообрабатывающих предприятий региона.

К основные ожидаемые результаты проекта по созданию специализированного кластера могут быть отнесены:

- создание одного из наиболее значимых объектов инновационной инфраструктуры промышленности поселения – кластера, специализирующегося на деревообработке;

- увеличение количества малых инновационно активных деревообрабатывающих предприятий и их вклада в социально-экономическое развитие поселения;

- значительное повышение уровня конкурентоспособности промышленной продукции, выпускаемой в поселении;

- нахождение и закрепление собственной «ниши» на региональном рынке деревообрабатывающей продукции;

- создание новых наукоемких, высокооплачиваемых и престижных рабочих мест в промышленности поселения;

- сокращение оттока трудоспособного населения, и прежде всего – молодежи;

- ускоренное решение проблем, связанных с развитием других отраслей хозяйствования поселения, и прежде всего – в туристско-рекреационной отрасли, путем обустройства создаваемых в поселении особо охраняемых природных территорий, садово-парковых хозяйств, пляжных и иных рекреационных и туристских зон, специализированных коллективных средств размещения (детских оздоровительных лагерей, баз отдыха), дачно-садоводческих товариществ.

Для реализации флагманского проекта выбрана территория дер. Лопухинка (ул. Хвойная) с формированием функциональной зоны П1 производственная зона (рисунок 35).

Рисунок 35. Фрагмент дер. Лопухинка

В сфере туризма предусматривается:

- всестороннее содействие развитию туристско-рекреационной деятельности;

- углубление межрегионального взаимодействия в целях активизации и повышения эффективности туристко-рекреационной деятельности поселения;

- содействие развитию на территории поселения транспортной компоненты туристско-рекреационной сферы;

- совершенствование текущей культурно-досуговой деятельности;

- создание новых объектов культуры и культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом;

- создание условий для развития инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.

Для реализации инициатив в сфере туризма генеральным планом учитывается флагманский проект Стратегического плана социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения – создание турбизнесцентра.

Турбизнесцентр представляет собой новую форму территориальной организации туристско-рекреационной деятельности и выступает в качестве рыночного интегратора таких видов туризма, как сельский туризм (деревенский, фермерский, дачный); лечебно- и спортивно-оздоровительный туризм, экологический и культурно-познавательный туризм и прочие. Кроме того, данная организационно-управленческая структура участвует в разработке и реализации маркетинговых стратегий развития туризма и рекреации в поселении, формировании базы данных потенциальных участников туристско-рекреационной деятельности из местных жителей и владельцев дачных и садоводческих участков, разработке механизмов привлечения туристов и рекреантов в поселение (включая новые турпродукты), оценке вклада туризма и рекреации в экономику поселения.

Ожидаемые результаты:

1.	На базе турбизнесцентра будут созданы объекты современной туристско-рекреационной инфраструктуры:

- информационно-рекламная и маркетинговая службы;

- турфирма (туроператор), специализирующаяся на внутреннем туризме;

- гостиничный комплекс, включающий в себя, помимо номерного фонда, современный конференц-зал, ресторан, бар, объекты индустрии развлечений.

2. Будут созданы новые рабочие места путем вовлечения местных жителей в туристско-рекреационную деятельность, снизится уровень бедности населения.

3. Будет создан постоянно действующий эффективный механизм продвижения имиджа Лопухинского сельского поселения в качестве привлекательной для туристов и рекреантов территории.

4. Будут развиваться существующие и создаваться новые турпродукты.

5. Существенно увеличится вклад туризма и рекреации в экономику Лопухинского сельского поселения.

Для реализации флагманского проекта в сфере туризма выбрана территория в границах дер. Лопухинка (ул. Хвойная) (рисунок 35).

В сфере сельского хозяйства предусматривается выполнение мероприятий Стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района:

Основные мероприятия:

- реализация проекта по развитию рыбоводства в ООО «Агрофирма Рудицы» на территории Лопухинского сельского поселения;

- оказание информационной и консультационной поддержки развития К(Ф)Х;

- содействие К(Ф)Х получению господдержки и субсидий различного уровня;

- разработка и реализация комплекса мероприятий по росту объемов и ассортимента производимой продукции пищевой промышленности, использующей сырьевые ресурсы сельскохозяйственных производителей Ломоносовского муниципального района;

- организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях различного уровня.

Основное направление – развитие К(Ф)Х на территории поселения со специализацией на животноводстве.

Генеральным планом предлагается организация иных зон сельскохозяйственного использования Сх4 на территории Лопухинского сельского поселения общей площадью 36,6 га для размещения крестьянско-фермерских хозяйств. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств будет способствовать появлению новых рабочих мест (порядка 75 новых рабочих мест).

## 6.4. Демографический прогноз

Прогноз численности населения является важным аспектом обоснования вариантов решения задач территориального планирования. Определение перспективной численности населения необходимо для расчета характеристик сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок, для определения перечня предлагаемых мероприятий по достижению нормативных параметров обеспечения населения основными видами социально-культурного, бытового и коммунального обслуживания.

Основными задачами социально-экономической политики, проводимой на территории поселения, является обеспечение комфортной среды жизнедеятельности населения, проведение мероприятий, направленных на сдерживание депопуляционных процессов, стимулирование рождаемости и снижение смертности, а также снижение оттока населения путём создания достаточного количества мест приложения труда.

Генеральным планом муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённым решением совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.07.2014 № 12, не рассматривались вопросы численности населения, также не был дан прогноз изменения численности населения Лопухинского сельского поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период 2017 – 2034, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2017 № 304, а также Стратегический план социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года содержит демографический прогноз до 2034 года, на основе которого сделан расчёт нормативной потребности населения в объектах социальной инфраструктуры, а также заложены мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории поселения. Рост численности Лопухинского сельского поселения в соответствии с прогнозом показан на рисунке 36 и в таблице 6.4.1.

Рисунок 36. Демографический прогноз в соответствии с программой комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица 6.4.1. Прогноз численности населения Лопухинского сельского поселения по населённым пунктам в соответствии с программой комплексного развития социальной инфраструктуры

| Населённый пункт | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Верхние Рудицы | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 400 |
| дер. Воронино | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| дер. Глобицы | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 |
| дер. Горки | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 350 |
| дер. Заостровье | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 300 |
| дер. Извара | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 120 |
| дер. Лопухинка | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2400 |
| дер. Муховицы | 80 | 100 | 150 | 200 | 220 | 350 |
| дер. Никольское | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 120 |
| дер. Новая Буря | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 | 400 |
| дер. Савольщина | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 |
| дер. Старые Мёдуши | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 350 |
| дер. Флоревицы | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 120 |
| ИТОГО | 3190 | 3590 | 4000 | 4520 | 4880 | 6810 |

Увеличение численности обуславливается рядом факторов:

- демографо-экономические факторы, связанные с общим увеличением рождаемости в обществе, вследствие изменения структуры занятости и демографической мотивации, независимо от качества жизни;

- социально-экономические факторы, связанные со сломом прежней социальной модели общества, коренными экономическими реформами, улучшением среды обитания, увеличением уровня жизни, возможностей содержать семью и детей;

- социально-медицинские факторы, связанные с повышением качества жизни и здоровья населения.

В качестве мер, направленных на повышение рождаемости, снижение смертности и общее улучшение демографической обстановки, относятся:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные воздействия;

- применение мер адаптации в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, так как сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- рост обеспеченности гарантированным жильем семей с детьми;

- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка.

В генеральном плане скорректирован прогноз демографического развития Лопухинского сельского поселения в целом на первую очередь (2030 год) и расчётный срок (2043 год) с учётом мер по стимулированию увеличения численности населения на территории поселения, предусмотренных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, с учётом мероприятий по социально-экономическому развитию поселения Стратегического плана социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 13.04.2018 № 12, мероприятий по стимулированию инвестиционной активности, развития туризма и сельского хозяйства Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.03.2016 № 21, а также ориентиров, заложенных в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утверждённой областным законом от 19.12.2019 года № 100-оз, демографическому прогнозу схемы территориального планирования Ленинградской области в разрезе муниципальных образований.

Проектом рассмотрены два сценария социально-экономического развития: инерционный и целевой (рисунок 37).

Рисунок 37. Сценарии демографического развития Лопухинского сельского поселения

Инерционный сценарий

Инерционный сценарий основан на демографических показателях, характерных для поселения в течение последних 5 лет: низкие показатели смертности и миграционный отток населения. Коэффициенты естественного движения населения сохранятся на уровне 2018 – 2021 годов с постепенным снижением смертности с 10,8 человек на 1000 жителей в 2021 году до 10 человек на 1000 жителей на период первой очереди и до 9,5 человек на 1000 жителей на расчётный срок с сохранением тенденции естественной убыли населения. Таким образом, тенденция естественной убыли населения сохраняется на перспективу.

Отсутствие мест приложения труда, комфортных условий проживания на территории поселения, низкий уровень обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры повлечет за собой отток трудоспособного населения, что, в свою очередь, повлияет на трудовую структуру населения и относительно низкие показатели рождаемости.

Данный вариант не может быть принят в качестве основного, так как в нём не учтены возможные направления развития поселения в целом, не учтены мероприятия по социально-экономическому развитию, возможные меры по преодолению сложившейся демографической ситуации на территории поселения, а также выбранные варианты размещения новой жилой застройки, промышленных зон, зон отдыха, общественно-деловых зон в населённых пунктах Лопухинского сельского поселения в целях стимулирования социально-экономического развития и увеличения инвестиционной привлекательности территории поселения.

Показатели демографического развития по инерционному сценарию приведены в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.2. Прогнозные показатели демографического развития по инерционному сценарию

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2030 год | 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года | чел. | 3088 | 2860 | 2700 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 4,9 | 8,0 | 7,5 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 10,8 | 10,0 | 9,5 |
| Коэффициент естественного прироста | чел./1000 жителей | -5,9 | -2,0 | -2,0 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 74,2 | -5,0 | -10,0 |
| Трудовая структура населения: |
| моложе трудоспособного возраста | чел/% | 409/13,2 | 360/12,7 | 355/13,1 |
| трудоспособного возраста | чел./% | 1822/59,0 | 1500/52,4 | 1265/46,9 |
| старше трудоспособного возраста | чел./% | 857/27,7 | 1000/34,9 | 1080/40,0 |

В соответствии с инерционным сценарием демографического развития, численность населения Лопухинского сельского поселения к 2030 году составит 2860 человек, а к 2043 году – 2700 человек.

Целевой сценарий

Целевой сценарий предполагает проведение социально-экономической политики, направленной на повышения уровня жизни населения на территории поселения. Создание новых рабочих мест в сфере обслуживания, промышленного производства, туризма и сельского хозяйства, а также в смежных сферах экономики приведет к повышению привлекательности поселения для работы и проживания, прекращению оттока трудовых ресурсов в другие регионы, а также росту миграционного притока в поселение. Размещение нового комфортного жилья на территории поселения позволит закрепить вновь прибывающее население на территории поселения и сократить каждодневные трудовые миграции, тем самым создавая собственную востребованную базу трудоспособного населения.

В качестве основного сценария развития выбран целевой сценарий. В таблице 6.4.3 приведены демографические показатели по основному сценарию развития.

Таблица 6.4.3. Прогнозные показатели демографического развития по целевому сценарию

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2030 год | 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года | чел. | 3088 | 6130 | 7900 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 4,9 | 9,0 | 9,6 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 10,8 | 9,0 | 8,3 |
| Коэффициент естественного прироста | чел./1000 жителей | -5,9 | 0,0 | 1,3 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 74,2 | 50,0 | 24,0 |
| Трудовая структура населения: |
| моложе трудоспособного возраста | чел/% | 409/13,2 | 1080/17,7 | 1580/20,0 |
| трудоспособного возраста | чел./% | 1822/59,0 | 3910/63,8 | 4820/61,0 |
| старше трудоспособного возраста | чел./% | 857/27,7 | 1140/18,5 | 1500/19,0 |

Проведение мероприятий по снижению заболеваемости населения, снижению инвалидности и смертности за счёт улучшения оказываемых услуг и повышения социального уровня жизни населения позволит стимулировать процессы естественного прироста населения. Так, коэффициент рождаемости к 2030 году увеличится в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом и составит 9,0 чел. на 1000 жителей, к 2043 году ожидается прирост ещё на 6,6 % по сравнению с 2030 годом. Коэффициент смертности снизится на 16,5 % к 2030 году, к 2043 году произойдёт снижение ещё на 7,8 %. Это позволит к 2030 году достичь нулевого показателя естественного прироста населения, а к 2043 году – положительного естественного прироста населения. На период первой очереди прирост населения будет происходить за счёт механического притока населения: в среднем в период с 2020 по 2030 гг. по 340 человек ежегодно; на расчётный срок ожидается естественный прирост населения по 8 человек в год, а также миграционный прирост составит 170 человек ежегодно.

Таким образом, численность населения Лопухинского сельского поселения в 2030 году составит 6130 человек, в 2043 году – 7900 человек. Прогноз численности населения по населённым пунктам представлен в таблице 6.4.4.

Таблица 6.4.4. Прогнозная численность населения по населенным пунктам Лопухинского сельского поселения

| № п/п | Населённые пункты | Численность населения на конец года, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | прирост на первую очередь | 2030 год | прирост на расчётный срок | 2043 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Верхние Рудицы | 73 | 1 | 74 | 6 | 80 |
| 2 | дер. Воронино | 26 | 0 | 26 | 4 | 30 |
| 3 | дер. Глобицы | 730 | 22 | 752 | 158 | 910 |
| 4 | дер. Горки | 136 | 3 | 139 | 21 | 160 |
| 5 | дер. Заостровье | 102 | 2 | 104 | 6 | 110 |
| 6 | дер. Извара | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | дер. Лопухинка | 1862 | 1690 | 3552 | 1695 | 5247 |
| 8 | дер. Муховицы | 54 | 160 | 214 | 156 | 370 |
| 9 | дер. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | дер. Новая Буря | 45 | 757 | 802 | 20 | 822 |
| 11 | дер. Савольщина | 15 | 76 | 91 | 4 | 95 |
| 12 | дер. Старые Мёдуши | 37 | 4 | 41 | 15 | 56 |
| 13 | дер. Флоревицы | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 |
|  | Итого | 3088 | 2722 | 5810 | 2090 | 7900 |

## 6.5. Основные направления развития территории

### 6.5.1. Общие положения

Учитывая особенности местоположения территории Лопухинского сельского поселения, руководствуясь принципами управления и мерами региональной пространственной политики, установленным Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области, основным направлениям развития территории Лопухинского сельского поселения является градостроительное развитие с учетом размещения планируемой жилой, общественно-деловой и промышленной застройки, создания условий для реализации флагманских проектов на территории поселения в увязке с обновленным демографическим прогнозом.

В рамках функционального экономического зонирования территории Лопухинского сельского поселения с учетом ключевых тенденций и приоритетных направлений развития могут быть выделены следующие зоны в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года:

- зона развития производственной и транспортной инфраструктуры;

- зона селитебного развития;

- зона инновационного развития;

- зона рекреационного развития;

- зона транспортно-логистического развития.

Стратегические направления развития Лопухинского сельского поселения обуславливают их взаимоувязку с существующей и перспективной территориальной организацией хозяйственного комплекса поселения.

Зона развития производственной и транспортной инфраструктуры включает в себя территории населённых пунктов дер. Лопухинка, дер. Глобицы, дер. Новая Буря.

Стратегические направления развития:

- более равномерное распределение промышленного потенциала по территории поселения;

- ориентация промышленности поселения на преимущественное использование собственной сырьевой базы и выпуск экологически чистых продуктов, производимых с использованием экологически чистых технологий;

- содействие развитию местных автотранспортных предприятий;

- совершенствование медико-социального и социально-бытового обслуживания на дому;

- реализация комплекса мер по повышению транспортной доступности учреждений образования для детей различных возрастных групп;

- содействие повышению уровня экологизации транспортной деятельности на территории поселения;

- увеличение объема налоговых доходов поселения.

Зона селитебного развития охватывает территорию всех населённых пунктов поселения.

Стратегические направления развития:

- создание условий для обеспечения населения объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- создание условий для жилищного строительства на территории поселения.

Зона инновационного развития

Стратегические направления развития:

- всестороннее содействие повышению уровня инновационной активности промышленных предприятий поселения;

- разработка и реализация системы мероприятий по совершенствованию механизма привлечения инвестиционно-финансовых ресурсов в транспортный сектор экономики поселения;

- обеспечение и поддержание благоустроенной среды жизнедеятельности населения поселения;

- ориентация промышленности поселения на преимущественное использование собственной сырьевой базы и выпуск экологически чистых продуктов, производимых с использованием экологически чистых технологий;

- создание условий по отслеживанию состояния природной среды и экологических условий жизни населения поселении.

В зону рекреационного развития входят дер. Лопухинка, дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Старые Мёдуши, дер. Горки, дер. Новая Буря, дер. Извара.

Стратегические направления развития:

- ориентация промышленности поселения на преимущественное использование собственной сырьевой базы и выпуск экологически чистых продуктов, производимых с использованием экологически чистых технологий;

- углубление диверсификации промышленного потенциала поселения за счет развития предприятий деревообрабатывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности, производства сувениров и изделий народно-художественных промыслов и ремесел;

- всестороннее содействие развитию туристско-рекреационной деятельности;

- углубление межрегионального взаимодействия в целях активизации и повышения эффективности туристко-рекреационной деятельности поселения;

- содействие развитию транспортных коммуникаций и их инфраструктурному обустройству;

- содействие развитию на территории поселения транспортной компоненты туристско-рекреационной сферы;

- совершенствование текущей культурно-досуговой деятельности;

- создание новых объектов культуры и культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом;

- создание условий для развития инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.

Зона транспортно-логистического развития

Стратегические направления развития:

- содействие реализации транспортно-транзитного потенциала территории поселения, в том числе путем организации транспортно-логистического центра;

- содействие развитию транспортных коммуникаций и их инфраструктурному обустройству;

- создание условий для жилищного строительства на территории поселения;

- обеспечение и поддержание благоустроенной среды жизнедеятельности населения поселения;

- организация и оптимизация процесса сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содействие повышению уровня экологизации транспортной деятельности на территории поселения;

- обеспечение и поддержание благоустроенной среды жизнедеятельности населения поселения;

- совершенствование медико-социального и социально-бытового обслуживания на дому;

- повышение информированности населения о доступной медицинской помощи.

Точками роста Лопухинского поселения являются дер. Лопухинка и дер. Глобицы. В остальных населенных пунктах также предусматривается градостроительное развитие и поступательный рост численности населения.

### 6.5.2. Основные направления и приоритеты развития поселения

Демография

Ключевые приоритеты:

- стимулирование рождаемости с целью обеспечения естественного прироста населения, повышение продолжительности и качества жизни населения старшего возраста;

- закрепление молодёжи на территории поселения;

- стимулирование миграционного притока на территорию поселения;

- увеличение продолжительности жизни.

Основные направления:

- снятие социальных и экономических ограничений при принятии решения завести ребенка: дополнительное материальное обеспечение молодых семей, развитие социальной инфраструктуры для новорожденных и детей всех возрастов, персонализированный подход к предоставлению услуг по рождению и регистрации новорожденных;

- формирование системы активного долголетия: профориентация и обучение граждан старшего поколения, создание условий и инфраструктуры для вовлечения их в различные виды деятельности (предпринимательская, культурная, общественная), развитие системы социального и медицинского обслуживания, способствующей улучшению качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

Это позволит снизить миграционную зависимость региона, сократить темпы старения населения и обеспечить увеличение численности населения за счет естественного прироста.

Образование

Целью развития услуг в сфере образования является организация эффективной системы предоставления населению общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.

Основные направления развития системы образования в долгосрочной перспективе включают решение следующих ключевых задач:

- обеспечение 100 % доступности дошкольного, общего и дополнительного образования для детей путем строительства новых объектов дошкольного и дополнительного образования (реализация мероприятий генерального плана в части строительства дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций) с учётом прогнозируемого роста численности населения в поселении;

- обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для всех детей, посещающих образовательные организации;

- создание условий для постоянного повышения качества образовательных услуг;

- реализация мер поддержки привлечения и развития кадрового потенциала;

- создание условий по предоставлению образовательных услуг по индивидуальным образовательным траекториям и дополнительным общеобразовательным программам (в том числе с использованием дистанционных технологий);

- развитие программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций.

Рост численности населения повлечет за собой спрос на услуги в сфере образования. Для выполнения основных целей в сфере образования генеральным планом предусмотрено строительство новой дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка (ул. Хвойная), а также увеличение мощности действующих образовательных организаций.

Здравоохранение

Основные задачи в сфере здравоохранения:

- усиление профилактической направленности здравоохранения;

- улучшение материально-технической оснащенности медицинских учреждений;

- решение кадровых проблем медицинских учреждений.

Культура и культурно-досуговая деятельность

Основные задачи в сфере культуры:

- совершенствование текущей культурно-досуговой деятельности;

- создание новых объектов культуры и культурно-досуговой деятельности;

- создание организационной основы для развития молодежных инициатив;

- повышение доступности библиотечного обслуживания.

В рамках данного направления генеральным планом предусмотрено строительство нового дома культуры в дер. Лопухинка (ул. Хвойная).

Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и спорта включает решение следующих приоритетных задач:

- модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности различных категорий и групп населения с целью развития массового спорта, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

- содействие строительству объектов физической культуры и спорта в соответствии с мероприятиями, заложенными генеральным планом поселения;

- развитие сети молодежных общественных объединений;

- развитие сети объектов молодежной политики на территории поселения.

В рамках данного направления генеральным планом предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами и бассейнами в дер. Глобицы и дер. Лопухинка, строительство универсальных спортивных площадок в дер. Глобицы, дер. Лопухинка, дер. Новая Буря, дер. Муховицы.

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные задачи:

- создание условий для жилищного строительства на территории поселения;

- обновление жилищного фонда;

- обеспечение и поддержание благоустроенной среды жизнедеятельности населения поселения.

Первоочередные мероприятия:

- содействие муниципальному жилищному строительству в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории Лопухинского сельского поселения за счёт включения в районные и региональные целевые программы по расселению аварийного жилого фонда;

- содействие реализации крупных масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства на территории поселения, включая строительство коттеджных поселков;

- содействие индивидуальным застройщикам по улучшению жилищных условий. С учетом рекреационной особенности Лопухинского сельского поселения данное направление также представляется важным и перспективным. Активное содействие его реализации позволит как улучшить жилищные условия населения поселения и его рекреантов, так создать дополнительную налогооблагаемую базу в целях поступления налогов в бюджет поселения (налог на имущество физических лиц, земельный налог).

Экология

В рамках решения вопросов охраны окружающей среды необходимо решение следующих приоритетных задач:

- организация и проведение мероприятий по мониторингу окружающей среды;

- охрана воздушного бассейна, почв, подземных и поверхностных вод, защита от шума;

- повышение уровня экологической культуры и образования населения, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды;

- повсеместное внедрение системы по раздельному сбору, приему от населения и организаций, утилизации, переработке, экономическому использованию мусора, и отходов в поселениях района;

- стимулирование физических и юридических лиц к раздельному сбору мусора и безопасным способам утилизации отходов.

Промышленность

Реализация данного направления связана с решением таких задач, как:

- создание в одной из промзон поселения небольшого кластера, специализирующегося на деревообработке. Организация на его базе производства прототипов и экспериментальных серий инновационной продукции и соответствующих технологий ее изготовления позволит промышленности поселения собственную нишу на региональном рынке деревообработки;

- формирование на территории поселения деревообрабатывающего кластера, включающего в себя местные предприятия по лесозаготовке и деревообработке; специализированный кластер; сбытовые организации; научно-исследовательские структуры.

Транспорт

Анализ транспортно-транзитного потенциала Лопухинского сельского поселения позволил сформулировать следующую стратегическую цель его развития на перспективу – увеличение вклада транспорта в экономику поселения при неухудшении состояния окружающей среды. Достижение данной цели предполагает мобилизацию всего ресурсного потенциала транспортного сектора поселения и решение следующих задач:

- дальнейшее развитее автомобильных пассажироперевозок как местных жителей, так и гостей поселения путем увеличения объемов и расширения номенклатуры предоставляемых услуг;

- повышение эффективности грузоперевозок за счет создания на территории поселения небольшого транспортно-логистического центра, обслуживающего различные предприятия и организации муниципального образования. Данная форма организации транспортной деятельности, наряду с другими результатами, способствует снижению негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду посредством рационализации грузооборота;

- разработка и реализация мероприятий по экологизации транспортной деятельности на территории поселения;

- ускоренное развитие транспортной инфраструктуры (модернизация и ремонт существующих и строительство новых автодорог; их сервисное обустройство);

- разработка и реализация механизмов по привлечению инвестиционно-финансовых ресурсов в развитие транспорта и его инфраструктуры.

Туризм и рекреация

Основные стратегические направления:

- Создание в Лопухинском сельском поселении турбизнесцентра, включающего в себя: туристско-информационно-маркетинговую службу с собственным специализированным Интернет-порталом, обеспечивающим продвижение местных турпродуктов на внешний рынок (прежде всего – на рынок Санкт-Петербурга); агентство (фирму) по поддержке развития сельского туризма в поселении (рыночный интегратор, обеспечивающий вовлечение местных жителей и владельцев дачно-садоводческих участков в турбизнес); пункт проката и аренды различного вида туртехники и турснаряжения.

- Разработка и реализация долгосрочной (до 2030 года) маркетинговой стратегии и программы развития туризма и рекреации в Лопухинском сельском поселении с ориентацией на развитие приоритетных всесезонных видов туризма и рекреации: лечебно- и спортивно-оздоровительного, сельского, экологического, познавательного, туризма выходного дня.

- Всесторонняя поддержка реализации мероприятий по организации на территории поселения особо охраняемых природных территорий и их обустройства в интересах развития регламентированных форм и видов экологического туризма и рекреации; по благоустройству туристско-рекреационных зон (мобильных кемпинговых зон, пляжных зон).

- Всестороннее содействие развитию туристско-рекреационной инфраструктуры (строительство гостиниц, мотелей и других коллективных средств размещения, создание горнолыжных центров, мини-сафари-парков, туристских дорог, организация предприятий по производству сувенирной продукции и изделий народно-художественных промыслов и ремесел).

- Углубление межрегионального взаимодействия в целях активизации и повышения эффективности туристско-рекреационной деятельности поселения.

Малое предпринимательство и потребительский рынок

Важным направлением развития малого предпринимательства в Лопухинском сельском поселении является сфера потребительского рынка, развитие которой осуществляется субъектами малого бизнеса.

Основной задачей развития потребительского рынка в Лопухинском поселении является формирование благоприятных условий для развития потребительского рынка, равномерное распределение объектов потребительского рынка по территории поселения, повышения качества обслуживания населения поселения, что предполагает:

- создание благоприятных условий для развития потребительского рынка предпринимателям, реализующим спектр потенциально необходимых населению услуг, формирование объектов, предприятий в сфере потребительского рынка поселения;

- разработка комплекса первоочередных мероприятий, направленных на поддержку и развитие сферы потребительского рынка, развития в нем малого предпринимательства.

Сбалансированный бюджет

С целью формирования благоприятных финансовых условий для экономического развития поселения обозначены следующие задачи:

- создание условий для устойчивого роста собственных налоговых доходов поселения;

- содействие активному вовлечению в хозяйственный оборот земельно-имущественного комплекса поселения;

- содействие оптимизации бюджетных расходов поселения с целью увеличения расходов на развитие социальной сферы.

### 6.5.3. Основные параметры планируемого развития территории

Размещение производственных предприятий и объектов общественно-делового назначения

В целях реализации основных стратегических инициатив социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения генеральным планом предусмотрена организация производственных зон (П1) у дер. Глобицы и в дер. Лопухинка общей площадью 22,84 га.

На территории производственной зоны в дер. Лопухинка генеральным планом планируется создание небольшого специализированного кластера в области деревообработки.

Результатом создания кластера станет:

- создание одного из наиболее значимых объектов инновационной инфраструктуры промышленности поселения – кластера, специализирующегося на деревообработке;

- увеличение количества малых инновационно активных деревообрабатывающих предприятий и их вклада в социально-экономическое развитие поселения;

- значительное повышение уровня конкурентоспособности промышленной продукции, выпускаемой в поселении;

- нахождение и закрепление собственной «ниши» на региональном рынке деревообрабатывающей продукции;

- создание новых наукоемких, высокооплачиваемых и престижных рабочих мест в промышленности поселения;

- сокращение оттока трудоспособного населения, и прежде всего – молодежи;

- ускоренное решение проблем, связанных с развитием других отраслей хозяйствования поселения, и прежде всего – в туристско-рекреационной отрасли, путем обустройства создаваемых в поселении особо охраняемых природных территорий, садово-парковых хозяйств, пляжных и иных рекреационных и туристских зон, специализированных коллективных средств размещения (детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и прочее), дачно-садоводческих товариществ.

Создание кластера, специализирующегося на деревообработке, обеспечит создание 800 рабочих мест на территории поселения.

Генеральным планом предлагается создание многофункциональной общественно-деловой зоны для размещения объектов придорожного сервиса на территории Лопухинского сельского поселения у дер. Новая Буря общей площадью 2,32 га, что позволит создать порядка 30 новых рабочих мест. В границах дер. Лопухинка запланировано создание многофункциональной общественно-деловой зоны для размещения объектов торговли (в том числе торговых центров), предприятий по бытовому обслуживанию, объектов офисного назначения общей площадью 55,85 га, что позволит создать порядка 840 новых рабочих мест.

Развития туризма и рекреации

Генеральным планом на территории Лопухинского сельского поселения планируется:

- развитие рекреационной инфраструктуры на туристическом маршруте «Гостилицы –Лопухинка – Копорье»;

- создание условий для увеличения количества сельских гостевых домов и отелей, вовлечение местных жителей и субъектов малого и среднего бизнеса в инфраструктуру туризма;

- проведение военно-исторических реконструкций военных действий (сражений) Великой Отечественной войны»;

- развитие рекреационных зон на территории Лопухинского сельского поселения (оздоровительный отдых и санаторное лечение на базе радоновых источников) со строительством санаторного комплекса;

- строительство гольф-клуба в Лопухинском сельском поселении;

- строительство гостиниц и придорожных мотелей в дер. Лопухинка;

- организация площадок для отдыха;

- оборудование зон краткосрочного загородного отдыха в районе дер. Лопухинка;

- сохранение современного использования в туристских, рекреационных, культурно-образовательных целях после проведения реставрационных работ, работ по реконструкции или восстановлению в водолечебнице в Лопухинке;

- строительство водолечебницы в составе курортно-рекреационной зоны регионального значения;

- выделение зоны отдыха Р2 в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) в целях размещения гостевых домов;

- строительство турбизнес-центра в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) в зоне отдыха Р2;

- обустройство «зелёных стоянок» на туристическом маршруте «Геологическая тропа» в дер. Старые Мёдуши, в долине рек Рудица и Лопухинка в дер. Лопухинка, в дер. Верхние Рудицы и в дер. Воронино;

- создание на территории поселения системы тематических парков и скверов с благоустройством, озеленением, установкой спортивных и детских игровых площадок, малых архитектурных форм в дер. Заостровье, дер. Лопухинка (ул. Хвойная), дер. Муховицы и дер. Новая Буря.

Воссоздание водолечебницы в составе курортно-рекреационной зоны позволит создать до 40 новых рабочих мест, строительство турбизнес-центра – порядка 30 новых рабочих мест.

Таким образом, совокупное количество новых рабочих мест в сфере туризма при условии реализации указанных выше мероприятий, составит 70 рабочих мест.

Развитие сельского хозяйства

В сфере сельского хозяйства предусматривается выполнение мероприятий Стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района:

Основные мероприятия:

- оказание информационной и консультационной поддержки развития К(Ф)Х;

- содействие К(Ф)Х получению господдержки и субсидий различного уровня;

- разработка и реализация комплекса мероприятий по росту объемов и ассортимента производимой продукции пищевой промышленности, использующей сырьевые ресурсы сельскохозяйственных производителей Ломоносовского муниципального района;

- организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях различного уровня.

Основное направление – развитие К(Ф)Х на территории поселения со специализацией на животноводстве.

Генеральным планом предлагается организация иных зон сельскохозяйственного использования Сх4 на территории Лопухинского сельского поселения общей площадью 23,2 га для размещения крестьянско-фермерских хозяйств. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств будет способствовать появлению новых рабочих мест (порядка 50 новых рабочих мест).

Общее количество новых рабочих мест при реализации мероприятий генерального плана составит 1790 мест.

Жилищное строительство

В соответствии с обновленным прогнозом численности населения, который предполагает увеличение численности Лопухинского сельского поселения до 7900 чел. к 2043 году необходимо обеспечить строительство нового жилого фонда. С учетом показателя минимальной обеспеченности жилым фондом, установленного Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области и равного 42 м2/чел., общий объем жилого фонда на расчетный срок должен составить не менее 331800 м2.

# 7. Проектная организация территории

Решения по планируемому развитию территории поселения направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития Лопухинского сельского поселения с учетом его социально-экономических, территориальных и иных особенностей и населенных пунктов, входящих в его состав, укрепления и развития сложившейся системы расселения, охраны здоровья населения, рационального использования уникального природного комплекса региона, формирования природно-пространственного каркаса, сохранения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, обеспечения продовольственной безопасности поселения, развития туристско-рекреационных зон, защиты территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создания условий для реализации определенных законодательствами Российской Федерации и Ленинградской области социальных гарантий граждан, включая инвалидов и маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социальной, транспортной и систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства и озеленения территории.

## 7.1. Развитие транспортной инфраструктуры

### 7.2.1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341, запланировано:

- Строительство автодорожного обхода дер. Воронино в рамках реконструкции автомобильной дороги Петродворец – Кейкино.

Назначение – строительство автодорожных обходов населенных пунктов с целью вывода транзитного транспорта с территории жилой застройки.

Основные характеристики:

- протяженность: 7,8 км;

- техническая категория: I;

- статус объекта: планируемый к размещению.

- Реконструкция автомобильной дороги Петродворец – Кейкино.

Назначение – повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки.

Основные характеристики:

- протяженность: 5 км – 107,3 км;

- техническая категория: I, II.;

- статус объекта: планируемый к реконструкции.

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 № 605, предусмотрено строительство следующих объектов:

- автомобильный подъезд к дер. Лопухинка (обособленная территория – за ул. Хвойная);

- автомобильный подъезд к дер. Муховицы (обособленная территория).

Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов: придорожная полоса в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ: 1) для автомобильных дорог IV категории – 50 метров; 2) для автомобильных дорог V категории – 25 метров; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) (ориентировочный – 25 метров).

### 7.2.2. Развитие общественного пассажирского транспорта

Планы по расширению или сокращению маршрутной сети пассажирского общественного транспорта в настоящее время отсутствуют.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённой постановлением администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 303 от 30.11.2017, предусмотрена организация новых автобусных маршрутов:

- Глобицы – Сосновый Бор к 2021 году;

- Извара – Савольщина – Никольское к 2021 году.

При организации указанных маршрутов необходимо размещение остановочных пунктов на территории населённых пунктов, находящихся на пути следования маршрутов, а также необходимо наличие разворотных кругов на конечных остановочных пунктах.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования в конечных пунктах общественного пассажирского транспорта необходимо наличие отстойно-разворотной площадки для маршрутных автобусов (включающей разворотный круг и место для межрейсового отстоя автобусов). Территории дер. Глобицы и дер. Лопухинка отвечают данным требованиям: разворотная площадка для маршрутных автобусов расположена в дер. Глобицы по ул. Героев и в дер. Лопухинка по ул. Мира.

В соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания населения расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом не превышает значений в зависимости от категории объекта:

- многоквартирный дом – 500 м;

- индивидуальный жилой дом – 800 м;

- предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более – 500 м;

- поликлиники и больницы, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан – 300 м.

Планируемые на территории Лопухинского сельского поселения объекты социальной инфраструктуры соответствуют требованиям социального стандарта транспортного обслуживания населения по обеспечению предельных расстояний кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов.

Планируемые к освоению территории под жилую застройку попадают в радиусы кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов, таким образом, развитие жилых зон на территории поселения не потребует изменения существующей системы транспортного обслуживания.

### 7.2.3. Размещение объектов улично-дорожной сети населенных пунктов

Формирование улично-дорожной сети населенных пунктов Лопухинского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок основано на существующем транспортном каркасе, с созданием новых направлений, связывающих территории, планируемые для градостроительного освоения.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, в генеральном плане принимается следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная улица – обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром.

- основная улица в жилой застройке – обеспечивает вязь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

В таблице 7.2.3.1 представлены основные параметры планируемой улично-дорожной сети в населённых пунктах Лопухинского сельского поселения.

Таблица 7.2.3.1. Основные параметры планируемой улично-дорожной сети

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 – 3 | 1,5 – 2,25 |
| Основная улица в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по размещению объектов улично-дорожной сети:

на первую очередь:

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 4,37 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Новая Буря (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 0,80 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Лопухинка (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 2,37 км в дер. Верхние Рудицы (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 2,00 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Муховицы (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство главной улицы протяженностью 4,00 км в дер. Лопухинка (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 8,70 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Лопухинка (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

на расчётный срок:

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 1,50 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Заостровье (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 7,00 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Лопухинка (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1).

## 7.2. Развитие экономики Лопухинского сельского поселения

Стратегической целью развития экономики Лопухинского сельского поселения является создание условий для комфортного проживания, доступного трудоустройства, удовлетворения современных потребностей жителей в удобном жилье, коммунальных, бытовых, финансовых, социальных услугах, услугах сферы торговли, культуры, спорта и досуга, экологии, связи.

Подцели социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения:

- привлечение инвестиций на территорию поселения;

- увеличение налогового потенциала территории;

- обеспечение занятости населения;

- развитие промышленности на территории поселения;

- развитие сферы туризма на территории поселения;

- создание условий для развития сельского хозяйства;

- улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории поселения.

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- сохранение и укрепление здоровья населения и института семьи;

- увеличение количества мест приложения труда;

- создание условий для стимулирования развития малого предпринимательства на территории поселения;

- предоставление земельных участков для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства жителям поселения, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставленными на учет для участия в мероприятиях, предусмотренных федеральными, региональными и муниципальными жилищными программами;

- строительство объектов социальной инфраструктуры на территории поселения.

Генеральным планом определены основные направления дальнейшего развития экономики Лопухинского сельского поселения с учетом сценарных условий развития Ленинградской области, заложенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, Стратегического плана социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, а также сценариев развития экономики страны в целом, заложенных в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Направления развития Лопухинского сельского поселения:

- развитие туризма;

- развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность;

- развитие промышленного потенциала;

- развитие малого и среднего бизнеса;

- создание комфортной среды проживания;

- создание условия для нового жилищного строительства.

### 7.2.1. Развитие туризма

Благодаря своему богатому природно-ресурсному потенциалу (леса, реки, озера, живописные ландшафты и прочее), благоприятным климатическим условиям и экологической обстановке, близости к Санкт-Петербургу (42 км) и комфортной транспортной доступности, территория Лопухинского сельского поселения является местом притяжения туристов.

Развитие туризма может стать импульсом для развития экономики в целом, в частности будет способствовать развитию малого предпринимательства в сфере услуг. Увеличение потока туристов позволит создать на территории поселения новые рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджет поселения.

Перспективными видами туризма для Лопухинского сельского поселения являются:

- культурно-познавательный;

- спортивно-оздоровительный;

- сельский туризм;

- экологический туризм.

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района планируется:

- развитие рекреационной инфраструктуры на туристическом маршруте «Гостилицы –Лопухинка – Копорье»;

- развитие зоны краткосрочного организованного загородного отдыха в районе дер. Лопухинка;

- создание условий для увеличения количества сельских гостевых домов и отелей, вовлечение местных жителей и субъектов малого и среднего бизнеса в инфраструктуру туризма;

- проведение военно-исторических реконструкций военных действий (сражений) Великой Отечественной войны»;

- развитие рекреационных зон на территории Лопухинского сельского поселения (оздоровительный отдых и санаторное лечение на базе радоновых источников) со строительством санаторного комплекса;

- строительство гольф-клуба в Лопухинском сельском поселении;

- строительство гостиниц и придорожных мотелей в дер. Лопухинка;

- организация площадок для отдыха;

- оборудование зон краткосрочного загородного отдыха в районе дер. Лопухинка;

- сохранение современного использования в туристских, рекреационных, культурно-образовательных целях после проведения реставрационных работ, работ по реконструкции или восстановлению в водолечебнице в Лопухинке.

В соответствии со схемой территориального планирования на территории Лопухинского сельского поселения запланировано создание Лопухинской туристско-рекреационной зоны регионального значения.

Создание Лопухинской туристско-рекреационной зоны регионального значения окажет содействие на развитие объектов отдыха и туризма на территории Ломоносовского муниципального района, а также создаст условия для развития малого предпринимательства и экономики в целом. Увеличение потока туристов позволит создать новые рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджет поселения.

В Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденном постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 31.03.2016 № 426-р/16, в число задач приоритетного направления «Развитие туристско-рекреационного комплекса» включены следующие:

- создание условий для развития перспективных рекреационных зон: развитие рекреационных зон на территории Лопухинского сельского поселения (оздоровительный отдых и санаторное лечение на базе радоновых источников) со строительством санаторного комплекса;

- содействие развитию объектов инфраструктуры туризма и отдыха: строительство гольф-клуба в Лопухинском сельском поселении;

- содействие реализации комплексных проектов развития культурно-познавательного туризма на основе использования памятников истории и культуры: развитие рекреационной инфраструктуры на туристском маршруте «Гостилицы – Лопухинка – Копорье», сохранение и современное использование объектов культурного наследия в туристских, рекреационных, культурно-образовательных целях после проведения реставрационных работ, работ по реконструкции или восстановлению водолечебницы в Лопухинке.

Планируемая Лопухинская туристско-рекреационная зона регионального значения включает два контура:

- Территория в южной части Лопухинского сельского поселения, на которой расположен гольф-курорт GORKI Golf & Resort, используемый в рекреационных целях круглогодично. Курорт включает в себя следующие объекты: гольф-клуб, отель, клубный дом, ресторан, спортивные площадки для игры в теннис, волейбол и футбол, пляжный волейбол, футгольф, мини-гольф, открытые спортивные плоскостные сооружения и прогулочные зоны для обеспечения возможности эксплуатации курорта в зимний период (катание на коньках, лыжах, ватрушках, игра в хоккей, зимняя рыбалка).

- Территория в окрестностях дер. Лопухинка, на которой расположена уникальная система радоновых источников и озер. Основное назначение: для размещения рекреационной и сопутствующей инфраструктуры в границах населенного пункта (восточнее бывшей усадьбы «Верхние Рудицы») или на сопредельных территориях. Территория вблизи дер. Лопухинка неоднократно рассматривалась как благоприятная для создания бальнеологического курорта на радоновых источниках. Радоновые озера в долине рек Рудица и Лопухинка с обнажениями ордовика с 2003 года включены в туристический маршрут «Геологическая тропа», проходящий вдоль Копорского глинта по территориям Лопухинского и Копорского поселений. При этом с учетом наличия ограничений, связанных со статусом особо охраняемой природной территории (особо охраняемая природная территория регионального значения – комплексный памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка») и зон с особыми условиями территории от объекта культурного наследия (объект культурного наследия регионального значения «Усадьба: главный дом, парк»), подобный проект реализован не был. По вопросу возможности использования в лечебных целях радоновых вод в источниках и озерах дер. Лопухинка для их государственного применения необходимо проведение комплекса работ для официального признания их природным лечебным фактором, находящимся на лечебно-оздоровительной местности или курорте федерального, регионального или местного значения. Данный проект, инициированный заинтересованным лицом в связи с интересом руководства термального курорта и водолечебницы венгерского города Залакарош к предварительному обследованию и анализу вод источника в деревне Лопухинка Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в целях строительства водолечебницы и термального курорта на радоновых источниках, может быть реализован в рамках международного сотрудничества в сфере изучения и использования природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов и курортных регионов (районов), предусмотренного Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области поддерживает предложение по созданию на территории Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района туристско-рекреационной зоны с учетом возможности организации санаторно-курортного комплекса на базе радоновых источников. В рамках реализации проекта в качестве одного из объектов, используемых в целях отдыха и туризма может быть рассмотрен объект культурного наследия регионального значения - усадьба «Лопухинка», в настоящее время находящийся в неудовлетворительном состоянии и имеющий особое значение для истории и культуры Российской Федерации, на базе которого возможна реализация историко-культурных межрегиональных и международных проектов при участии представителей бизнес-сообщества. Реализация проектов по приспособлению усадебных комплексов - объектов культурного наследия для современного использования, в том числе в качестве объектов размещения, является актуальной задачей по развитию туризма и направлена на сохранение и продвижение туристских ресурсов Ленинградской области на внутреннем и мировом туристских рынках, повышение конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности объектов туристской индустрии на территории Ленинградской области.

Генеральным планом учитываются мероприятия схемы территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2022 № 41 (с изменениями от 19.10 2022 № 748) в части создания рекреационной зоны регионального значения. Также генеральным планом предусмотрено:

- строительство водолечебницы в составе курортно-рекреационной зоны регионального значения;

- выделение зоны отдыха Р2 в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) в целях размещения гостевых домов;

- строительство турбизнес-центра в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) в зоне отдыха Р2;

- обустройство «зелёных стоянок» на туристическом маршруте «Геологическая тропа» в дер. Старые Мёдуши, в долине рек Рудица и Лопухинка в дер. Лопухинка, в дер. Верхние Рудицы и в дер. Воронино;

- создание на территории поселения системы тематических парков и скверов с благоустройством, озеленением, установкой спортивных и детских игровых площадок, малых архитектурных форм в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) и дер. Новая Буря.

Воссоздание водолечебницы в составе курортно-рекреационной зоны позволит создать до 40 новых рабочих мест, строительство турбизнес-центра – порядка 30 новых рабочих мест.

Таким образом, совокупное количество новых рабочих мест в сфере туризма при условии реализации указанных выше мероприятий, составит 70 рабочих мест.

### 7.2.2. Развитие сельского хозяйства

Цели развития агропромышленного комплекса на территории поселения:

- содействие развитию сельскохозяйственного производства на территории поселения на базе крестьянско-фермерских хозяйств;

- повышение эффективности использования земельных ресурсов;

- выполнение приоритетов Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;

- реализация мероприятий Стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района.

Исходя из приоритетов, изложенных в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, одной из основных задач является обеспечение населения Российской Федерации доступными по цене и безопасными по качеству продуктами питания.

Одним из критериев, определяющих продовольственную безопасность, является потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения. В таблице 7.2.1 произведён расчет потребности населения Лопухинского сельского поселения в продуктах питания в 2030 и 2043 гг.

Таблица 7.2.1. Потребность населения Лопухинского сельского поселения в продуктах питания

| Наименование продуктов питания | Единица измерения | Рациональная норма питания на 1 чел. в год | Потребность в продуктах питания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2030 год | 2043 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлебопродукты (в пересчёте на зерно) | т | 105 | 324,24 | 631,58 | 829,50 |
| Картофель | т | 100 | 308,80 | 601,50 | 790,00 |
| Овощи и бахчевые | т | 140 | 432,32 | 842,10 | 1106,00 |
| в том числе местного производства: | т | 10 | 30,88 | 60,15 | 79,00 |
| Фрукты, ягоды | т | 100 | 308,80 | 601,50 | 790,00 |
| Сахар | т | 28 | 86,46 | 168,42 | 221,20 |
| Масло растительное | т | 12 | 37,06 | 72,18 | 94,80 |
| Молоко и молочные продукты | т | 340 | 1049,92 | 2045,10 | 2686,00 |
| в том числе: цельное молоко и молочнокислые продукты | т | 207 | 639,22 | 1245,11 | 1635,30 |
| из них цельное молоко | т | 120 | 370,56 | 721,80 | 948,00 |
| Мясо и мясопродукты | т | 75 | 231,60 | 451,13 | 592,50 |
| Яйца | шт. | 260 | 802880 | 1563900 | 2054000 |
| Рыба и рыбопродукты | т | 22 | 67,94 | 132,33 | 173,80 |

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации устанавливаются следующие показатели, используемые для оценки состояния продовольственной безопасности: удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:

- зерна – не менее 95 %;

- мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 %;

- молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 %;

- картофеля – не менее 95 %.

Минимальная площадь пашни, необходимая для удовлетворения потребностей населения Лопухинского сельского поселения при планируемой численности населения в продуктах питания в 2030 и 2043 гг., составляет около 2569,4 га и 3374,6 га соответственно (при условии сохранения среднерайонных показателей урожайности, достигнутых в 2021 году: овощи – 414,4 ц/га, картофель – 309 ц/га, зерновые культуры – 32,8 ц/га). Таким образом, население Лопухинского сельского поселения может быть полностью обеспечено продуктами питания местного производства при условии вовлечения сельскохозяйственных угодий в оборот.

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, территория Лопухинского сельского поселения расположена в Ломоносовской зоне преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения. Основные характеристики: площадь 23133,4 га, из них в границах Лопухинского сельского поселения 1952,14 га.

Назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке.

Перспективная специализация Лопухинского сельского поселения – фермерство. Стратегическая цель – обеспечение качественными экологически безопасными продуктами питания населения.

Генеральным планом предусмотрена организация иных зон сельскохозяйственного использования Сх4 на территории Лопухинского сельского поселения общей площадью 23,2 га для размещения крестьянско-фермерских хозяйств. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств будет способствовать появлению новых рабочих мест (порядка 50 новых рабочих мест).

### 7.2.3. Развитие промышленного потенциала

Основным направлением развития промышленного комплекса на территории Лопухинского сельского поселения является ориентация на создание малых и средних промышленных предприятий.

В рамках данного направления необходимо решить ряд задач:

- поиск площадок на территории поселения для размещения коммунально-складских, промышленных и общественно деловых зон;

- снижение административных барьеров при размещении предприятий на территории поселения;

- поддержка проектов молодых предпринимателей в области промышленности на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации.

Размещение на территории поселения новых предприятий поможет решить несколько проблем: повысить поступление налоговых сборов в бюджет поселения, обеспечить местное население конкурентоспособными рабочими местами, привлечь новое население для постоянного проживания, закрепить молодёжь в поселении, стимулировать экономическое развитие.

В целях реализации основных стратегических инициатив социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения генеральным планом предусмотрена организация производственных зон П1 у дер. Глобицы и в дер. Лопухинка общей площадью 22,84 га.

На территории производственной зоны в дер. Лопухинка генеральным планом планируется создание небольшого специализированного кластера в области деревообработки.

Создание кластера обеспечит создание 800 рабочих мест на территории поселения.

### 7.2.4. Создание условий для развития предпринимательства

Степень развития малого и среднего предпринимательства является одним из показателей, характеризующих уровень экономического развития поселения. Малое предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного хозяйства, обеспеченность жителей потребительскими услугами, создание рабочих мест на территории поселения, и, как следствие, – решение социальных проблем.

По состоянию на 2022 год количество малых предприятий, ведущих деятельность на территории Лопухинского сельского поселения, составляет 8 единиц.

Для стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения необходимо решение ряда задач:

- содействие начинающим предпринимателям в организации бизнеса;

- определение перспективных и приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения;

- развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к финансовым и материальным ресурсам.

Приоритетными сферами для развития малого и среднего бизнеса на территории поселения являются: туризм, предоставление бытовых услуг населению, услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомототранспортных средств, развитие информационно-коммуникационных услуг, розничная торговля и общественное питание, предоставление туристических услуг, развитие крестьянских и фермерских хозяйств.

В связи с ростом численности населения Лопухинского сельского поселения на первую очередь и расчётный срок вырастет потребность в торговых объектах, а также объектах социально-культурного и бытового обслуживания населения, что в свою очередь привлечет инвесторов и предпринимателей на территорию поселения, в том числе из числа вновь прибывших жителей.

Генеральным планом предлагается размещение многофункциональной общественно-деловой зоны для размещения объектов придорожного сервиса на территории Лопухинского сельского поселения у дер. Новая Буря общей площадью 2,32 га, что позволит создать порядка 30 новых рабочих мест.

В границах дер. Лопухинка запланировано создание многофункциональной общественно-деловой зоны для размещения объектов торговли (в том числе торговых центров), предприятий по бытовому обслуживанию, объектов офисного назначения общей площадью 55,85 га, что позволит создать порядка 840 новых рабочих мест.

Назначение многофункциональной общественно-деловой зоны О1 – обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

В связи с размещением данной многофункциональной общественно-деловой зоны необходимости в строительстве новых или изменении параметров существующих объектов регионального и местного значения муниципального района нет.

## 7.3. Развитие населённых пунктов

### 7.3.1. Планировочная организация территории населённых пунктов

Деревня Верхние Рудицы

Предусмотрено включение в границы населённого пункта 3,5 га земель сельскохозяйственного назначения для расширения кладбища.

Деревня Воронино

Изменение планировочной структуры населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Глобицы

Генеральным планом предусмотрено совершенствование системы социально-культурного обслуживания на территории населенного пункта. Запланирована реконструкция дошкольной образовательной организации с увеличением мощности, строительство ФОК и универсальных спортивных площадок.

Деревня Горки

Изменение планировочной структуры населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Заостровье

На первую очередь предусмотрено создание тематического парка, как часть туристической системы Лопухинского сельского поселения.

Деревня Извара

Изменение планировочной структуры населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Лопухинка

Предусмотрено включение в границы населенного пункта 472,80 га земель промышленности и иного специального назначения с целью формирования зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, многофункциональной общественно-деловой зоны О1, иных зон ПЛ, производственной зоны П, зоны инженерной инфраструктуры И, зоны озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1, зоны отдыха Р2. На данной территории предусмотрено формирование деревообрабатывающего кластера, размещение объектов общественно-делового назначения, турбизнесцентра с формированием зон краткосрочного отдыха. Данная территория обеспечивается объектами социальной инфраструктуры: дошкольной образовательной организацией на 100 мест, центром врачебной практики (семейной медицины), домом культуры, ФОК с бассейном и спортивным залом, универсальных спортивных площадок.

Генеральным планом учитываются мероприятия схемы территориального планирования Ленинградской области по созданию Лопухинской рекреационной зоны, восстановлению водолечебницы и размещению объекта санаторно-курортного обслуживания.

Деревня Муховицы

Предусмотрено включение в границы населенного пункта 13,43 га земель сельскохозяйственного назначения с формирования зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1. Генеральным планом предусмотрено формирование зоны озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 с размещением универсальной спортивной площадки на территории населённого пункта и созданием тематического парка.

Деревня Никольское

Изменение планировочной структуры населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Новая Буря

Предусмотрено включение в границы населенного пункта 27,77 га земель сельскохозяйственного назначения с формирования зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1. Генеральным планом предусмотрено формирование зоны озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 с созданием тематического парка отдыха, с размещением универсальной спортивной площадки на территории населённого пункта.

Деревня Савольщина

Изменение планировочной структуры населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Старые Мёдуши

Предусмотрено расширение существующего кладбища на 1,94 га.

Деревня Флоревицы

Изменение планировочной структуры населенного пункта не предусмотрено.

### 7.3.2. Развитие жилищного строительства

Основными задачами в рамках развития жилищного строительства будут являться:

- выделение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- определение и выделение земельных участков заинтересованным лицам для развития жилищного строительства;

- увеличение обеспеченности населения жилищным фондом.

Параметры жилищного строительства на территории Лопухинского сельского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Для индивидуальной жилой застройки принимается следующие показатели планируемой застройки: количество участков на 1 га – 8 единиц, средняя площадь дома – 150 м2, обеспеченность населения жилыми помещениями – 45,5 м2 на 1 человека.

В таблицах 7.3.2.1 – 7.3.2.2 представлен укрупнённый расчёт объемов нового жилищного строительства на территории Лопухинского сельского поселения на первую очередь и расчётный срок.

Обеспеченность населения жилыми помещениями на первую очередь составит 38,6 м2/чел., на расчётный срок – 42,0 м2/чел.

На территории Лопухинского сельского поселения предусмотрены территории, на которых планируется выделять земельные участки в рамках реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (с последующими изменениями), а также территории, на которых планируется выделять земельные участки в рамках реализации областного закона от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (с последующими изменениями) для всех жителей Ломоносовского муниципального района:

- в дер. Верхние Рудицы – 6,0 га (рисунок 38);

- в дер. Заостровье – 9,9 га (рисунок 39);

- в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) – 142,0 га (рисунок 40)

- в дер. Новая Буря – 3,6 га (рисунок 41);

- в дер. Старые Мёдуши – 2 участка – 5,0 га и 7,0 га (рисунок 42).

Рисунок 38. Границы территории в дер. Верхние Рудицы для реализации областных законов от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 № 75-оз

Рисунок 39. Границы территории в дер. Заостровье для реализации областных законов от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 № 75-оз

Рисунок 40. Границы территории в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) для реализации областных законов от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 № 75-оз

Рисунок 41. Границы территории в дер. Новая Буря для реализации областных законов от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 № 75-оз

Рисунок 42. Границы территории в дер. Старые Мёдуши для реализации областных законов от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 № 75-оз

Границы указанных территорий показаны на Карте размещения планируемых объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района. 1:25 000. Инв. № ГП.02-09.19.

Таблица 7.3.2.1. Показатели нового жилищного строительства на первую очередь (2030 год)

| Населённые пункты | Прирост жилищного фонда на первую очередь по типам застройки, м2 | Итого жилищный фонд на первую очередь (с учётом существующей застройки) по типам застройки, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | индивидуальные жилые дома | малоэтажные жилые дома | среднеэтажные жилые дома | итого | индивидуальные жилые дома | малоэтажные жилые дома | среднеэтажные жилые дома | итого |
| дер. Верхние Рудицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 3240 |
| дер. Воронино | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | 4740 |
| дер. Глобицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 12948 | 0 | 16668 |
| дер. Горки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2180 | 0 | 3380 |
| дер. Заостровье | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 1285 | 0 | 4045 |
| дер. Извара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 1320 |
| дер. Лопухинка | 93615 | 0 | 0 | 93615 | 105735 | 2610 | 22568 | 130913 |
| дер. Муховицы | 13430 | 0 | 0 | 13430 | 17990 | 0 | 0 | 17990 |
| дер. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 |
| дер. Новая Буря | 34505 | 0 | 0 | 34505 | 40445 | 0 | 0 | 40445 |
| дер. Савольщина | 3540 | 0 | 0 | 3540 | 7620 | 0 | 0 | 7620 |
| дер. Старые Мёдуши | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 3420 |
| дер. Флоревицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1980 |
| Итого | 145090 | 0 | 0 | 145090 | 194830 | 19023 | 22568 | 236421 |

Таблица 7.3.2.2. Показатели нового жилищного строительства на расчётный срок (2043 год)

| Населённые пункты | Прирост жилищного фонда на расчётный срок по типам застройки, м2 | Итого жилищный фонд на расчётный срок (с учётом существующей застройки и застройки на первую очередь) по типам застройки, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | индивидуальные жилые дома | малоэтажные жилые дома | среднеэтажные жилые дома | итого | индивидуальные жилые дома | малоэтажные жилые дома | среднеэтажные жилые дома | итого |
| дер. Верхние Рудицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 3240 |
| дер. Воронино | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | 4740 |
| дер. Глобицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 12948 | 0 | 16668 |
| дер. Горки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2180 | 0 | 3380 |
| дер. Заостровье | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 1285 | 0 | 4045 |
| дер. Извара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 1320 |
| дер. Лопухинка | 95380 | 0 | 0 | 95380 | 201115 | 2610 | 22568 | 226293 |
| дер. Муховицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 17990 | 0 | 0 | 17990 |
| дер. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 |
| дер. Новая Буря | 0 | 0 | 0 | 0 | 40445 | 0 | 0 | 40445 |
| дер. Савольщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620 | 0 | 0 | 7620 |
| дер. Старые Мёдуши | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 3420 |
| дер. Флоревицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1980 |
| Итого | 95380 | 0 | 0 | 95380 | 290210 | 19023 | 22568 | 331801 |

### 7.3.3. Развитие социальной инфраструктуры

Генеральным планом муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённым решением совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.07.2014 № 12, предусмотрено размещение спортивного зала на территории дер. Лопухинка. Характеристики объекта не были определены. Размещение иных объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения на территории поселения не предусматривалось.

В новой редакции генерального плана проведён расчёт потребности населения в объектах образования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

#### 7.3.3.1. Размещение объектов образования

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, фактическая обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях на территории сельских поселений, должна составлять 40 мест на 1000 жителей; максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций составляет 500 м. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 61 место на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций: общеобразовательные организации I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности; общеобразовательные организации II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности.

В таблице 7.3.3.1.1 приведён расчёт потребности населения Лопухинского сельского поселения в образовательных организациях на первую очередь и расчётный срок.

В таблице 7.3.3.1.2 приведён расчёт потребности населения в дошкольных образовательных организациях по населённым пунктам.

Таблица 7.3.3.1.1. Оценка потребности населения Лопухинского сельского поселения в образовательных организациях

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 1000 жителей | Существующее положение | Нормативное количество на 2030 год | Необходимый прирост на 2030 год | Нормативное количество на 2043 год | Сохраняемые объекты | Необходимый прирост на 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 40 | 183 | 245 | 62 | 316 | 183 | 71 |
| Общеобразовательные организации | мест | 61 | 770 | 374 | 0 | 482 | 770 | 0 |

Таблица 7.3.3.1.2. Расчёт потребности населения в дошкольных образовательных организациях в разрезе населённых пунктов Лопухинского сельского поселения

| Населённый пункт | Существующее положение, мест | Количество населения на 2030 год, человек | Нормативное количество на 2030 год, мест | Необходимый прирост на 2030 год, мест | Количество населения на 2043 год, человек | Нормативное количество на 2043 год, мест | Необходимый прирост на 2043 год, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Верхние Рудицы | 0 | 74 | 3 | 3 | 80 | 3 | 0 |
| дер. Воронино | 0 | 26 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 |
| дер. Глобицы | 23 | 752 | 30 | 7 | 910 | 36 | 6 |
| дер. Горки | 0 | 139 | 6 | 6 | 160 | 6 | 1 |
| дер. Заостровье | 0 | 104 | 4 | 4 | 110 | 4 | 0 |
| дер. Извара | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| дер. Лопухинка | 160 | 3872 | 155 | 0 | 5247 | 210 | 50 |
| дер. Муховицы | 0 | 214 | 9 | 9 | 370 | 15 | 6 |
| дер. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дер. Новая Буря | 0 | 802 | 32 | 32 | 822 | 33 | 1 |
| дер. Савольщина | 0 | 91 | 4 | 4 | 95 | 4 | 0 |
| дер. Старые Мёдуши | 0 | 41 | 2 | 2 | 56 | 2 | 1 |
| дер. Флоревицы | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| В целом по Лопухинскому сельскому поселению | 183 | 6130 | 245 | 62 | 7900 | 316 | 71 |

В соответствии с приведёнными расчётами, потребность населения в общеобразовательных организациях на 2030 год и 2043 год может быть удовлетворена за счёт существующих объектов.

Потребность населения дошкольных образовательных организациях на первую очередь составит 245 мест (при имеющихся 183 местах), на расчётный срок – 316 мест. Необходимо увеличение мощности дошкольных образовательных организаций на 62 места на первую очередь и на 71 место на расчётный срок.

Генеральным планом учитывается активное освоение территории населённых пунктов (дер. Лопухинка, дер. Новая Буря, дер. Флоревицы) в целях жилищного строительства. Фактическая наполняемость дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка составляет 55,6 %. Фактическая наполняемость дошкольных групп в дер. Глобицы составляет 100 %. С учётом прироста численности населения на первую очередь и расчётный срок, а также основываясь на нормах доступности объектов дошкольного образования, генеральным планом предлагается следующая система обслуживания:

- дер. Глобицы – реконструкция дошкольной образовательной организации с увеличением мощности на 20 мест с учётом обслуживаемого населения дер. Флоревицы;

- дер. Лопухинка – реконструкция дошкольной образовательной организации с увеличением мощности на 20 мест с учётом обслуживаемого населения дер. Новая Буря;

- дер. Лопухинка (ул. Хвойная) – строительство дошкольной образовательной организации на 100 мест;

- населённые пункты с планируемой численностью населения на расчётный срок менее 150 человек (дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Горки, дер. Извара, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши) – обслуживание существующими объектами дер. Глобицы и дер. Лопухинка с организацией подвоза детей при необходимости.

В соответствии с пунктом 2.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Таким образом, генеральным планом предлагается:

на первую очередь (до 2030 года):

- реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка с увеличением мощности на 20 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3);

- реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы с увеличением мощности на 20 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2);

- строительство дошкольной образовательной организации на 100 мест в дер. Лопухинка (многофункциональная общественно-деловая зона О1).

#### 7.3.3.2. Размещение объектов здравоохранения

Расчет потребности населения в учреждениях здравоохранения выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области с учетом прогнозной численности населения на первую очередь 6130 человек и 7900 человек на расчётный срок (таблица 7.3.3.2.1).

В соответствии с приведёнными расчётами, удовлетворение потребностей населения в объектах здравоохранения на первую очередь и расчётный срок предусматривается за счёт объектов, расположенных в муниципальном образовании город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга, отвечающих нормативным требованиям по уровню территориальной доступности, а также действующей Лопухинской амбулаторией с дневным стационаром и ФАП в дер. Глобицы на 20 посещений.

Учитывая развитие активного жилищного строительства на территории поселения, генеральным планом предлагается внести изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в части строительства центра врачебной практики (семейной медицины) в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) на первую очередь.

Таблица 7.3.3.2.1. Потребность населения Лопухинского сельского поселения в объектах здравоохранения

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Существующее положение | Первая очередь 2030 год | Расчётный срок 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативное количество | Необходимый прирост | Нормативное количество | Необходимый прирост |
| Участковая больница | единиц | 1/5000 человек | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Амбулатория. Форма оказания помощи - плановая; неотложная | единиц | 1/2000 человек | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Центр врачебной практики (семейной медицины) | единиц | 1/2000 человек | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |

#### 7.3.3.3. Развитие культуры, размещение объектов для работы с детьми и молодежью

В генеральном плане проведен расчёт потребности населения в учреждениях культуры и объектов для работы с детьми и молодежью на первую очередь и расчётный срок с учётом изменения прогнозной численности населения Лопухинского сельского поселения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (таблица 7.3.3.3.1).

Приведенные ниже расчёты показывают необходимость увеличения мощности учреждений клубного типа на территории Лопухинского сельского поселения на расчётный срок (до 2043 года).

Мероприятия на расчётный срок:

- строительство дома культуры дер. Лопухинка (ул. Хвойная) на 225 мест (многофункциональная общественно-деловая зона О1).

Таблица 7.3.3.3.1. Расчёт потребности населения в объектах культуры и молодёжной политики

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 1000 жителей | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Существующее положение | Первая очередь 2030 год | Расчётный срок 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нормативное количество | Необходимый прирост | Нормативное количество | Сохраняемые объекты | Необходимый прирост |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения органов по делам молодежи | м2 общей площади | 25 | шаговая доступность 15 – 30 минут, транспортная доступность 15 – 30 минут | 500 | 153 | 0 | 198 | 500 | 0 |
|  | рабочих мест | 2 |  | 21 | 12 | 0 | 16 | 21 | 0 |
| Сельский дом культуры в административном центре | единиц на сельское поселение (независимо от количества населения) | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Количество посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании | мест на 1000 жителей | при численности муниципального образования 3000–4999 чел. – 85 мест, 5000 – 6999 чел. – 80 мест, 7000 - 9999 чел. - 75 мест |  | 370 | 490 | 120 | 593 | 490 | 102 |
| Общедоступная библиотека с детским отделением в административном центре | единиц на сельское поселение (независимо от количества населения) | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |

#### 7.3.3.4. Размещение объектов физической культуры и спорта

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Ленинградской области спортивными сооружениями (объектами физкультуры и спорта), а также предельный показатель максимально допустимого уровня доступности этих сооружений рассчитывается, исходя из норматива на 1000 жителей:

- плоскостные спортивные сооружения – 1950 м2 с радиусом обслуживания 1500 м;

- спортивные залы – 350 м2 с транспортной доступностью до 30 мин;

- плавательные бассейны – 75 м2 зеркала воды с транспортной доступностью до 30 мин.

Действующим генеральным планом Лопухинского сельского поселения было предусмотрено строительство спортивного зала в дер. Лопухинка без указания мощности объекта. В генеральном плане уточнена мощность объекта, а также функциональная зона для его размещения.

В таблице 7.3.3.4.1 представлен расчёт потребности населения Лопухинского сельского поселения в объектах физической культуры и спорта на первую очередь и расчётный срок.

Исходя из численности населения 6130 человек на первую очередь и 7900 человек на расчётный срок, потребность населения в закрытых спортивных сооружениях на 2030 год составит 2145,5 м2, на 2043 год – 2765,0 м2. Таким образом, необходимо дополнительно разместить на территории поселения спортивные залы общей площадью 1533,5 м2 на первую очередь и 619,5 м2 на расчётный срок.

Потребность населения Лопухинского сельского поселения в плавательных бассейнах на первую очередь составит 459,8 м2, на расчётный срок – 132,8 м2.

Потребность населения в плоскостных спортивных сооружениях на первую очередь составит 11953,5 м2, на расчётный срок – 15405,0 м2. В настоящее время обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями превышает нормативные значения.

Таблица 7.3.3.4.1. Расчёт потребности населения в спортивных объектах на первую очередь и расчётный срок

| Наименование объекта | Норматив на 1000 жителей, м2 | Фактическая обеспеченность | Средний стандартный размер объекта, м2 | Нормативное количество на 2030 год, м2 | Потребность в новом строительстве на 2030 год | Нормативное количество на 2043 год, м2 | Потребность в новом строительстве на 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Единиц |  |  | м2 | Единиц | % |  | м2 | Единиц | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивно-тренажёрный зал повседневного обслуживания | 350 | 612,0 | 56,6 | 3 | 400,0 | 2145,5 | 1533,5 | 4 | 383,4 | 2765,0 | 619,5 | 2 | 154,9 |
| Бассейн | 75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 200,0 | 459,8 | 459,8 | 2 | 229,9 | 592,5 | 132,8 | 1 | 66,4 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений на поселение в целом, в том числе: | 1950 | 7170,0 | 119,1 | 4 | 5400,0 | 11953,5 | 4783,5 | 1 | 88,6 | 15405,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| дер. Глобицы |  | 5400,0 | 194,7 | 1 |  | 1413,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1774,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| дер. Заостровье |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 195,0 | 195,0 | 0 | 3,6 | 234,0 | 39,0 | 0 | 0,7 |
| дер. Лопухинка |  | 970,0 | 89,3 | 1 |  | 7419,8 | 6449,8 | 1 | 119,4 | 11489,4 | 3099,7 | 1 | 57,4 |
| дер. Муховицы |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 419,3 | 419,3 | 0 | 7,8 | 729,3 | 310,1 | 0 | 5,7 |
| дер. Новая Буря |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 1560,0 | 1560,0 | 0 | 28,9 | 1602,9 | 42,9 | 0 | 0,8 |
| дер. Савольщина |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 175,5 | 175,5 | 0 | 3,3 | 197,0 | 21,5 | 0 | 0,4 |
| дер. Флоревицы |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 19,5 | 19,5 | 0 | 0,4 | 58,5 | 39,0 | 0 | 0,7 |

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.1999 № 1683-р, установлены средние стандартные размеры объектов физической культуры и спорта: 400 м2 – спортивный зал; 200 м2 – бассейн. При указанных размерах потребность в новом строительстве спортивных залов на 2030 год составит 383,4 % (4 объекта), на 2043 год – 864,5 % (2 объекта). Потребность в строительстве новых бассейнов составит на 2030 год – 229,9 % (2 объекта), на 2043 год – 92,6 % (1 объект).

Учитывая нормативный радиус доступности плоскостных спортивных сооружений 1500 м, а также средний стандартный размер данного вида сооружений в 5400 м2, необходимо строительство плоскостных сооружений в следующих населённых пунктах: дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, дер. Глобицы.

Таким образом, генеральным планом предлагается размещение следующих объектов физической культуры и спорта на территории Лопухинского сельского поселения:

на первую очередь (до 2030 года):

- физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном с площадью спортивного зала 900 м2 и площадью зеркала воды 300 м2 в юго-восточной части дер. Лопухинка (многофункциональная общественно-деловая зона О1);

- универсальной спортивной площадки площадью 2800 м2 в юго-восточной части дер. Лопухинка (многофункциональная общественно-деловая зона О1);

- универсальной спортивной площадки площадью 3650 м2 в западной части дер. Лопухинка (многофункциональная общественно-деловая зона О1);

- универсальной спортивной площадки площадью 1600 м2 в центральной части дер. Новая Буря (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

на расчётный срок (до 2043 года):

- физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном с площадью спортивного зала 500 м2 и площадью зеркала воды 150 м2 в западной части дер. Глобицы (зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2);

- универсальной спортивной площадки площадью 750 м2 в западной части дер. Муховицы (зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1;

- физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном с площадью спортивного зала 750 м2 и площадью зеркала воды 150 м2 в западной части дер. Лопухинка (многофункциональная общественно-деловая зона О1);

- универсальной спортивной площадки площадью 2900 м2 в западной части дер. Лопухинка (многофункциональная общественно-деловая зона О1).

#### 7.3.3.5. Размещение объектов социальной защиты населения

В соответствии с документами территориального планирования Ленинградской области и Ломоносовского муниципального района на территории Лопухинского сельского поселения не планируется строительство объектов социальной защиты населения.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», необходимо обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий необходимо предусматривать для граждан маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

#### 7.3.3.6. Создание условий для развития розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания

Генеральным планом определены потребности населения Лопухинского сельского поселения в предприятиях повседневного обслуживания торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на первую очередь и расчётный срок (таблица 7.3.3.6.1).

В соответствии с приведенными расчётами потребность населения в торговых объектах первую очередь составит 2484,0 м2, на расчётный срок – 3202,0 м2. Потребность населения в предприятиях общественного питания на первую очередь составит 245 мест, на расчётный срок – 316 мест.

С учётом ориентации экономии поселения на туристическую сферу необходимо размещение на территории поселения дополнительных объектов общественного питания, а также торговых объектов.

Размещение предприятий общественного питания и иных объектов бытового обслуживания могут быть реализованы за счёт привлечённых средств.

Также необходимо размещение объектов бытового обслуживания населения в Лопухинском сельском поселении (парикмахерские, ремонтные мастерские и прочее).

Таблица 7.3.3.6.1. Потребность населения в торговых объектах и предприятих бытового обслуживания

| Объекты | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 1000 жителей | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Существующее положение | Нормативное количество на 2030 год | Необходимый прирост на 2030 год | Нормативное количество на 2043 год | Сохраняемые объекты | Необходимый прирост на 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые объекты, всего | м2 торговой площади | 405,3 | не нормируется | 2083,6 | 2484,0 | 400,9 | 3202,0 | 2484,5 | 717,4 |
| по продаже продовольственных товаров | м2 торговой площади | 123,7 |  | 1722,0 | 758,0 | 0,0 | 977,0 | 1722,0 | 0,0 |
| по продаже непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 281,6 |  | 361,6 | 1726,0 | 1364,6 | 2225,0 | 1726,2 | 498,4 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 |  | 380 | 245 | 0 | 316 | 380 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | на территории многоэтажной, среднеэтажной жилой застройки – 500 м; малоэтажной, блокированной жилой застройки – 800 м | 8 | 25 | 17 | 34 | 25 | 9 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 |  | 8 | 18 | 10 | 26 | 18 | 8 |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочных мест | 7 |  | 30 | 43 | 0 | 60 | 43 | 17 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 |  | 0 | 123 | 123 | 172 | 123 | 49 |

### 7.3.4. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов с численностью населения менее 12 тысяч человек, определяется исходя из норматива 10 м2/чел. В населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек, расположенных в окружении лесов или открытых незастроенных пространств, допускается уменьшать площадь озелененных территорий общего пользования, но не более чем на 20 %. В сельских населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек, расположенных в окружении лесов или открытых незастроенных пространств, минимальная площадь озелененных территорий общего пользования не устанавливается.

В таблице 7.3.4.1 представлен расчёт нормативной обеспеченности населения Лопухинского сельского поселения в озелененных территориях общего пользования в границах населенных пунктов.

Таблица 7.3.4.1. Расчёт озеленения территории населённых пунктов Лопухинского сельского поселения

| Населённый пункт | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 1000 жителей, м2 | Количество населения на 2030 год, человек | Нормативное количество на 2030 год, м2 | Количество населения на 2043 год, человек | Нормативное количество на 2043 год, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Верхние Рудицы | 10 | 74 | - | 80 | - |
| дер. Воронино |  | 26 | - | 30 | - |
| дер. Глобицы |  | 752 | - | 910 | - |
| дер. Горки |  | 139 | - | 160 | - |
| дер. Заостровье |  | 104 | - | 110 | - |
| дер. Извара |  | 5 | - | 10 | - |
| дер. Лопухинка |  | 3872 | 38720 | 5247 | 52470 |
| дер. Муховицы |  | 214 | - | 370 | 3700 |
| дер. Никольское |  | 0 | - | 0 | - |
| дер. Новая Буря |  | 802 | - | 822 | - |
| дер. Савольщина |  | 91 | - | 95 | - |
| дер. Старые Мёдуши |  | 41 | - | 56 | - |
| дер. Флоревицы |  | 10 | - | 10 | - |
| В целом по Лопухинскому сельскому поселению |  | 6130 | 38720 | 7900 | 56170 |

В соответствии с предлагаемым функциональным зонированием площадь зоны озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 в дер. Лопухинка составит 38,30 га, в дер. Муховицы – 3,82 га, в дер. Новая Буря – 1,20 га.

Максимально допустимая доступность:

- для парков – не более 20 мин. пешеходной или транспортной доступности;

- для садов – не более 1200 м;

- для скверов – не более 500 м.

Генеральным планом предлагается создание тематических парков и скверов в дер. Заостровье, дер. Лопухинка (ул. Хвойная), дер. Муховицы, дер. Новая Буря, а также организация зон озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) в населённых пунктах с сохранением существующих зелёных насаждений.

Мероприятия на первую очередь:

- создание тематического парка в дер. Заостровье площадью 4,87 га;

- создание тематического парка в дер. Муховицы площадью 3,46 га;

- создание тематического парка в дер. Новая Буря площадью 1,20 га.

Мероприятия на расчётный срок:

- создание тематического парка в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) площадью 5,00 га.

### 7.3.5. Обоснование размещения планируемых объектов регионального и местного значения на территории Лопухинского сельского поселения

#### 7.3.5.1. Объекты регионального значения

##### 7.3.5.1.1. Центр врачебной практики (семейной медицины) в дер. Лопухинка (ул. Хвойная)

Назначение объекта

Размещение объекта направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах здравоохранения, а также на достижение основных целей по направлению «Здравоохранение» в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Вид планируемого объекта здравоохранения – центра врачебной практики (семейной медицины).

Строительство центра врачебной практики (семейной медицины) позволит:

- снизить показатели смертности населения в долгосрочной перспективе;

- обеспечить более комфортные условия проживания на территории дер. Лопухинка.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3) минимально допустимый размер участка амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 0,2 га.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением центра врачебной практики (семейной медицины) не предусмотрено.

Требования к размещению

Медицинские организации располагают на территории жилой застройки, в зеленой или пригородной зоне на расстоянии от общественных, промышленных, коммунальных, хозяйственных и других организаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских, поселковых и сельских населенных пунктов, а также в соответствии с гигиеническими требованиями к санитарно-защитным зонам. Отвод земельного участка подлежит согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии участка санитарным правилам и нормативам.

На участке медицинской организации не должны располагаться здания организаций, функционально не связанных с ней. На территории медицинской организации или в непосредственной близости от нее целесообразно предусматривать гостиницы или пансионаты для проживания пациентов, прибывших на амбулаторное обследование, и/или сопровождающих лиц.

Через территорию медицинской организации не должны проходить транзитные инженерные и транспортные коммуникации.

Не допускается размещение медицинских организаций в СЗЗ объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека.

Земельный участок, на котором размещается центр врачебной практики (семейной медицины), должен быть отнесён к землям населённых пунктов.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К территории центра врачебной практики (семейной медицины) должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Потребность центра врачебной практики (семейной медицины) в электрической энергии, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:

- электроснабжение – 16,2 кВт – от централизованных сетей электроснабжения;

- водоснабжение и водоотведение – ориентировочно 0,9 м3/сут;

- теплоснабжение – 0,071 Гкал/ч.

Размещение объекта

Для размещения объекта выбрана территория площадью 0,2 га, расположенная в западной части дер. Лопухинка (рисунок 43).

Рисунок 43. Выбранный вариант размещения центра врачебной практики (семейной медицины) в дер. Лопухинка

Подъезд к территории планируется осуществлять по существующим и планируемым улицам в жилой застройке. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено (рисунки 44 – 47).

Рисунок 44. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений

Рисунок 45. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения

Рисунок 46. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Рисунок 47. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий

Таким образом, размещение на выбранной территории центра врачебной практики (семейной медицины) не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объекта регионального значения запланировано на первую очередь.

##### 7.3.5.1.2. Пожарное депо в дер. Лопухинка

Назначение объекта

Размещение объекта предусмотрено в целях обеспечение пожарной безопасности Лопухинского сельского поселения.

Вид объекта – объекты обеспечения пожарной безопасности.

Основные характеристики – V тип, на 6 автомобилей.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

В соответствии с приложением 2 НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны площадь земельного участка для размещения пожарного депо V типа составляет 0,85 га.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением пожарного депо не предусмотрено.

Требования к размещению

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Здание пожарного депо должно оборудоваться канализацией, холодным и горячим водоснабжением, центральным отоплением, вентиляцией, автоматическими и слаботочными устройствами (радиофикация, часофикация, телефонизация) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Размещение объекта

Для размещения объекта выбрана территория площадью 0,85 га, расположенная в восточной части дер. Лопухинка (рисунок 48).

Рисунок 48. Выбранный вариант размещения пожарного депо в дер. Лопухинка

Подъезд к территории планируется осуществлять по существующим съездам с автомобильной дороги Петергоф – Кейкино. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Размещение пожарного депо на выбранном земельном участке обеспечивает выполнение требований НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий запланировано строительство данного объекта (рисунок 49).

Рисунок 49. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области (за исключением схемы территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий) размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории пожарного депо не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объекта регионального значения запланировано на первую очередь.

#### 7.3.5.2. Объекты местного значения муниципального района

##### 7.3.5.2.1. Реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка с увеличением мощности на 20 мест

Назначение объекта

Реконструкция объекта планируется в целях решения вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Реконструкция объекта направлена на удовлетворения населения дер. Лопухинка и дер. Новая Буря в объектах образования, а также на достижение основных целей по направлению «Демография» в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Реконструкция объекта позволит создать дополнительные места для детей до 3 лет.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования

минимально допустимый размер участка дошкольных образовательных организаций составляет 40 м2 на 1 место.

Исходя из планируемой вместимости объекта, необходимо расширение площади территории существующей дошкольной образовательной организации не менее, чем на 0,08 га.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением детского сада не предусмотрено.

Требования к размещению

Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Участки дошкольных образовательных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Не допускается размещение образовательных организаций в СЗЗ объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека.

Земельный участок, на котором размещается дошкольная образовательная организация, должен быть отнесён к землям населённых пунктов.

Радиус обслуживания населения сельских поселений в районах малоэтажной жилой застройки дошкольными образовательными организациями составляет 500 м.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К дошкольной образовательной организации должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Потребность дошкольной образовательной организации в электрической энергии, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:

- электроснабжение – 13,8 кВт – от централизованных сетей электроснабжения;

- водоснабжение и водоотведение – ориентировочно 0,6 м3/сут;

- теплоснабжение – 0,125 Гкал/ч.

Размещение объекта

Реконструкция объекта предусматривается в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0804011:70, расположенная в центральной части дер. Лопухинка (рисунок 50).

Рисунок 50. Реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка с увеличением мощности на 20 мест

Подъезд к территории обеспечен по существующим улицам в жилой застройке. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка с увеличением мощности на 20 мест планируется для обслуживания населения дер. Лопухинка и дер. Новая Буря. Потребность населения дер. Новая Буря в дошкольных образовательных организациях не может быть удовлетворена за счёт строительства нового объекта в границах территории дер. Новая Буря в виду отсутствия земельных участков, отвечающих требованиям, предъявляемым к размещению данного вида объектов, а также экономической нецелесообразности строительства малокомплектных организаций малой вместимости. Планируется организация подвоза детей из дер. Новая Буря к реконструируемой дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено (рисунки 51 – 54).

Рисунок 51. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений

Рисунок 52. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения

Рисунок 53. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий

Рисунок 54. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Реконструкция объекта местного значения муниципального района запланирована на первую очередь.

##### 7.3.5.2.2. Реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы с увеличением мощности на 20 мест

Назначение объекта

Реконструкция объекта планируется в целях решения вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Реконструкция объекта направлена на удовлетворения населения дер. Глобицы и дер. Флоревицы в объектах образования, а также на достижение основных целей по направлению «Демография» в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Реконструкция объекта позволит создать дополнительные места для детей до 3 лет.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования минимально допустимый размер участка дошкольных образовательных организаций составляет 40 м2 на 1 место.

Исходя из планируемой вместимости объекта, необходимо расширение площади территории существующей дошкольной образовательной организации не менее, чем на 0,08 га.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением детского сада не предусмотрено.

Требования к размещению

Требования к размещению объекта описаны в разделе 6.3.5.2.1.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К дошкольной образовательной организации должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Потребность дошкольной образовательной организации в электрической энергии, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:

- электроснабжение – 9,2 кВт – от централизованных сетей электроснабжения;

- водоснабжение и водоотведение – ориентировочно 0,4 м3/сут;

- теплоснабжение – 0,093 Гкал/ч.

Размещение объекта

Реконструкция объекта предусматривается в границах земельного участка с кадастровым номером 47:14:0813008:1, расположенная в южной части дер. Глобицы (рисунок 55).

Рисунок 55. Реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы с увеличением мощности на 20 мест

Подъезд к территории обеспечен по существующим улицам в жилой застройке. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы с увеличением мощности на 20 мест планируется для обслуживания населения дер. Глобицы и дер. Флоревицы. Потребность населения дер. Флоревицы в дошкольных образовательных организациях не может быть удовлетворена за счёт строительства нового объекта в границах территории дер. Флоревицы в виду отсутствия земельных участков, отвечающих требованиям, предъявляемым к размещению данного вида объектов, а также экономической нецелесообразности строительства малокомплектных организаций малой вместимости. Планируется организация подвоза детей из дер. Флоревицы к реконструируемой дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Реконструкция объекта местного значения муниципального района запланирована на первую очередь.

##### 7.3.5.2.3. Дошкольная образовательная организация вместимостью 100 мест в дер. Лопухинка

Назначение объекта

Размещение объекта планируется в целях решения вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных п. 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Размещение объекта направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах образования, а также на достижение основных целей по направлению «Демография» в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Вид планируемого дошкольной образовательной организации – детский сад общеразвивающего вида. Общая вместимость 100 мест: 10 групп по 10 мест.

Строительство детского сада позволит создать дополнительные места для детей до 3 лет.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования минимально допустимый размер участка дошкольных образовательных организаций составляет 40 м2 на 1 место.

Исходя из вместимости планируемого объекта, площадь территории, выделяемая для его размещения, должна быть не менее 0,40 га.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта не предусмотрено.

Требования к размещению

Требования к размещению объекта описаны в разделе 7.3.5.2.1.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К дошкольной образовательной организации должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

Потребность дошкольной образовательной организации в электрической энергии, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:

- электроснабжение – 69,0 кВт – от централизованных сетей электроснабжения;

- водоснабжение и водоотведение – ориентировочно 3,2 м3/сут;

- теплоснабжение – 0,514 Гкал/ч.

Размещение объекта

Для размещения объекта выбрана территория площадью 0,04 га в западной части дер. Лопухинка (рисунок 56).

Рисунок 56. Выбранный вариант размещения дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка вместимостью 100 мест

Подъезд к территории планируется осуществлять по существующим и планируемым улицам в жилой застройке. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Размещение дошкольной образовательной организации на выбранном земельном участке обеспечивает выполнение требований региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в части минимально допустимых радиусов обслуживания детских дошкольных учреждений, составляющих для малоэтажной жилой застройки 500 м в границах дер. Лопухинка. Для подвоза детей, проживающих на территории дер. Извара и дер. Савольщина, предусматривается организация подвоза в планируемую дошкольную образовательную организацию дер. Лопухинка в случае необходимости.

В соответствии с пунктом 2.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при расстояниях, свыше указанных для воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Размещение объекта местного значения муниципального района запланировано на первую очередь.

##### 7.3.5.2.4. Сети водоснабжения

Назначение объектов

на первую очередь:

Размещение объектов предусмотрено для подключения потребителей к системе централизованного водоснабжения существующей и планируемой жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры:

на первую очередь:

- существующая индивидуальная жилая застройка, планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном дер. Лопухинка;

- планируемая индивидуальная жилая застройка, планируемая дошкольная образовательная организация дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- существующая индивидуальная жилая застройка, планируемый фельдшерско-акушерский пункт дер. Глобицы;

- существующая и планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Новая Буря;

- существующая и планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Муховицы;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Воронино;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Верхние Рудицы;

- существующая многоквартирная и индивидуальная жилая застройка дер. Заостровье;

на расчетный срок:

- планируемая индивидуальная жилая застройка, планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемый дом культуры, планируемый фельдшерско-акушерский пункт дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Муховицы;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом дер. Глобицы;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Старые Мёдуши;

- существующая индивидуальная и многоквартирная жилая застройка дер. Горки.

Строительство сетей водоснабжения позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности населённых пунктов Лопухинского сельского поселения;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории поселения.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с таблицей 12.5 пункта 12.35 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3) в связи с размещением сетей водоснабжения необходима организация ремонтно-охранной полосы.

Требования к размещению

Подземные инженерные сети следует размещать в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах).

Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых и газовых сетей диаметром 500 – 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) – свыше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

Размещение объектов

Размещение сетей водоснабжения запланировано в пределах поперечных профилей планируемых улиц в жилой застройке в дер. Воронино, дер. Верхние Рудицы, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, дер. Старые Мёдуши (рисунки 57 – 66).

Рисунок 57. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 4,60 км в дер. Верхние Рудицы

Рисунок 58. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 4,80 км в дер. Воронино

Рисунок 59. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 2,80 км в дер. Глобицы

Рисунок 60. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 2,30 км в дер. Горки

Рисунок 61. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 8,04 км в дер. Заостровье

Рисунок 62. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 7,95 км в дер. Лопухинка

Рисунок 63. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения 5,60 км в дер. Лопухинка

Рисунок 64. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 5,60 км в дер. Муховицы

Рисунок 65. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 10,00 км в дер. Новая Буря

Рисунок 66. Выбранный вариант размещения сетей водоснабжения протяжённостью 3,60 км в дер. Старые Мёдуши

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов местного значения муниципального района запланировано на первую очередь и расчётный срок.

##### 7.3.5.2.5. Артезианские скважины

Назначение объектов

Размещение объектов предусмотрено для обеспечения потребителей существующей и планируемой жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры централизованным водоснабжением.

Строительство артезианских скважин позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности населённых пунктов Лопухинского сельского поселения;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории поселения.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо установление зон санитарной охраны источников водоснабжения. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Требования к размещению

Выбор места расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения имеет приоритетное значение в деле сохранения постоянства качества питьевой воды, предотвращения ее бактериального или химического загрязнения, предупреждения заболеваемости населения инфекциями, передающимися водным путем, а также профилактики возможных интоксикаций.

Выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцем с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащей территории.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с санитарными требованиями, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

Размещение объектов

Размещение артезианских скважин запланировано в дер. Лопухинка, дер. Муховицы и дер. Новая Буря (рисунки 67 – 69).

Рисунок 67. Выбранный вариант размещения артезианской скважины 5,60 км в дер. Лопухинка с размещением установки водоподготовки производительностью не менее 100 м3/ч в дер. Лопухинка (ул. Хвойная)

Рисунок 68. Выбранный вариант размещения артезианской скважины с размещением установки водоподготовки в дер. Муховицы производительностью не менее 10 м3/ч

Рисунок 69. Выбранный вариант размещения артезианской скважины с размещением установки водоподготовки в дер. Новая Буря производительностью не менее 16 м3/ч

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов местного значения муниципального района запланировано на первую очередь.

##### 7.3.5.2.6. Установки водоподготовки

Назначение объектов

Размещение объектов предусмотрено для обеспечения потребителей существующей и планируемой жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры централизованным водоснабжением.

Строительство установок водоподготовки позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности населённых пунктов Лопухинского сельского поселения;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории поселения.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо установление зон санитарной охраны источников водоснабжения. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Требования к размещению

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с санитарными требованиями, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать в соответствии с пунктом 12.4 СП 42.13330.2016.

Размещение объектов

Размещение установок водоподготовки запланировано вблизи действующих артезианских скважин в дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Горки, дер. Лопухинка (рисунки 70 – 72).

Рисунок 70. Выбранный вариант размещения установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Верхние Рудицы производительностью не менее 5 м3/ч

Рисунок 71. Выбранный вариант размещения установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Воронино производительностью не менее 5 м3/ч

Рисунок 72. Выбранный вариант размещения установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Горки производительностью не менее 5 м3/ч

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов местного значения муниципального района запланировано на первую очередь.

##### 7.3.5.2.7. Сети водоотведения

Назначение объектов

Размещение объектов предусмотрено для подключения планируемых объектов социальной инфраструктуры, существующей и планируемой жилой застройки Лопухинского сельского поселения к объектам инженерной инфраструктуры:

на первую очередь:

- существующие малоэтажные многоквартирные жилые дома дер. Заостровье;

- планируемый спортивный зал с бассейном, увеличение мощности дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка;

- планируемые спортивный зал и дошкольная образовательная организация дер. Муховицы;

- планируемый фельдшерско-акушерский пункт в дер. Глобицы;

на расчетный срок:

- существующие малоэтажные многоквартирные жилые дома дер. Горки;

- планируемый спортивный зал с бассейном, увеличение мощности дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы;

- планируемый фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры в дер. Муховицы.

Строительство сетей водоотведения позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности Лопухинского сельского поселения;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории Лопухинского сельского поселения.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с таблицей 12.5 пункта 12.35 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3) в связи с размещением сетей водоотведения необходима организация ремонтно-охранной полосы.

Требования к размещению

Подземные инженерные сети следует размещать в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах).

Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых и газовых сетей диаметром 500 – 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) – свыше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

Размещение объектов

Размещение сетей водоотведения запланировано в пределах поперечных профилей планируемых улиц в жилой застройке дер. Горки, дер. Глобицы, дер. Заостровье, дер. Лопухинка, дер. Муховицы (рисунки 73 – 75).

Рисунок 75. Выбранный вариант размещения сетей водоотведения протяжённостью 0,60 км в дер. Горки

Рисунок 74. Выбранный вариант размещения сетей водоотведения протяжённостью 0,30 км в дер. Заостровье

Рисунок 75. Выбранный вариант размещения сетей водоотведения протяжённостью 0,80 км в дер. Лопухинка

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории сетей водоотведения не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объектов местного значения муниципального района запланировано на первую очередь и расчётный срок.

##### 7.3.5.2.8. Локальные очистные сооружения

Назначение объектов

Размещение объектов предусмотрено для подключения планируемых объектов социальной инфраструктуры, существующей и планируемой жилой застройки Лопухинского сельского поселения к объектам инженерной инфраструктуры.

Строительство сетей водоотведения позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности Лопухинского сельского поселения;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории Лопухинского сельского поселения.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует принимать по таблице 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Требования к размещению

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.

Размещение объектов

Размещение сетей водоотведения запланировано в пределах поперечных профилей планируемых улиц в жилой застройке дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Муховицы (рисунки 76 – 78).

Рисунок 76. Выбранный вариант размещения локальных очистных сооружений в дер. Горки мощностью не менее 15 м3/сут

Рисунок 77. Выбранный вариант размещения локальных очистных сооружений в дер. Заостровье мощностью не менее 10 м3/сут

Рисунок 78. Выбранный вариант размещения локальных очистных сооружений в дер. Лопухинка мощностью не менее 100 м3/сут

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории сетей водоотведения не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объектов местного значения муниципального района запланировано на первую очередь и расчётный срок.

#### 7.3.5.3. Объекты местного значения поселения

##### 7.3.5.3.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом площадью 900 м2 с бассейном с площадью зеркала воды 300 м2 в дер. Лопухинка

Назначение объекта

Размещение объекта планируется в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Размещение объекта направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах физической культуры и спорта, а также на достижение основных целей по направлению здоровьесбережение (развитие физической культуры и спорта) в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Основные характеристики: спортивный зал площадью 900 м2, бассейн с площадью зеркала воды 300 м2.

Строительство ФОК позволит увеличить обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3) размер участка спортивных объектов и сооружений определяется по заданию на проектирование.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением ФОК не предусмотрено.

Требования к размещению

Земельный участок для объектов спорта размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни электромагнитных излучений, шума, вибрации, инфразвука, ионизирующего излучения, содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, установленных для территории жилой застройки. Почва на участке строительства объектов спорта должна соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека веществ в почве.

Радиус обслуживания населения сельских поселений спортивными залами и плавательными бассейнами составляет до 30 мин транспортной доступности.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К ФОК должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Потребность спортивного зала с бассейном в электрической энергии, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:

- электроснабжение – 150,0 кВ·А – от централизованных сетей электроснабжения;

- водоснабжение и водоотведение – ориентировочно 85,0 м3/сут;

- теплоснабжение – 1,079 Гкал/ч.

Размещение объекта

Для размещения объекта выбрана территория в границах земельного участка с кадастровым номером 47:14:0804011:70, расположенная в юго-восточной части дер. Лопухинка (рисунок 79).

Рисунок 79. Выбранный вариант размещения ФОК со спортивным залом площадью 900 м2 и бассейном с площадью зеркала воды 300 м2 в дер. Лопухинка

Подъезд к территории планируется осуществлять по планируемым улицам в жилой застройке. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории спортивного зала с бассейном не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объекта местного значения поселения запланировано на первую очередь.

##### 7.3.5.3.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом площадью 750 м2 с бассейном с площадью зеркала воды 150 м2 в дер. Лопухинка

Назначение объекта

Размещение объекта планируется в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Размещение объекта направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах физической культуры и спорта, а также на достижение основных целей по направлению здоровьесбережение (развитие физической культуры и спорта) в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Основные характеристики: спортивный зал площадью 1000 м2, бассейн с площадью зеркала воды 200 м2.

Строительство ФОК позволит увеличить обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3) размер участка спортивных объектов и сооружений определяется по заданию на проектирование.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением спортивного зала не предусмотрено.

Требования к размещению

Требования к размещению объектов спорта описаны в разделе 7.3.5.3.1.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К ФОК должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Потребность спортивного зала в электрической энергии, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:

- электроснабжение – 150 кВ·А – от централизованных сетей электроснабжения;

- водоснабжение и водоотведение – ориентировочно 60 м3/сут;

- теплоснабжение – 0,873 Гкал/ч.

Размещение объекта

Для размещения объекта выбрана территория, расположенная в западной части дер. Лопухинка (рисунок 80).

Рисунок 80. Выбранный вариант размещения ФОК со спортивным залом площадью 750 м2 и бассейном с площадью зеркала воды 150 м2 в дер. Лопухинка

Подъезд к территории планируется осуществлять по существующим и планируемым улицам в жилой застройке. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Размещение ФОК зала на выбранном земельном участке обеспечивает выполнение требований региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в части минимально допустимых радиусов обслуживания спортивных залов, составляющих 1500 м.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории ФОК не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объекта местного значения поселения запланировано на расчётный срок.

##### 7.3.5.3.3. Универсальная спортивная площадка площадью 2800 м2 в дер. Лопухинка

Назначение объекта

Размещение объекта планируется в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Размещение объектов направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах физической культуры и спорта, а также на достижение основных целей по направлению здоровьесбережение (развитие физической культуры и спорта) в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Строительство универсальной спортивной площадки позволит:

- увеличить обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта;

- создать рекреационную инфраструктуру, приспособленную для занятий физической культурой и спортом;

- обеспечить дер. Лопухинка современной рекреационной инфраструктурой для занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

Площадь территории универсальной спортивной площадки составляет 2800 м2.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением универсальной спортивной площадки не предусмотрено.

Требования к размещению

Земельный участок для объектов спорта размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни электромагнитных излучений, шума, вибрации, инфразвука, ионизирующего излучения, содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, установленных для территории жилой застройки. Почва на участке строительства объектов спорта должна соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека веществ в почве.

Вновь строящиеся открытые объекты спорта размещаются вблизи лесных, лесопарковых массивов на обособленных земельных участках, в местах отдыха населения, а также на территориях жилых микрорайонов и других, специально выделенных земельных участках.

Радиус обслуживания населения сельских поселений плоскостными спортивными сооружениями составляет 1500 м.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К плоскостным спортивным сооружениям должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Размещение объекта

Для размещения универсальной спортивной площадки выбрана территория в границах земельного участка с кадастровым номером 47:14:0804011:70, расположенная в юго-восточной части дер. Лопухинка (рисунок 81).

Рисунок 81. Выбранный вариант размещения универсальной спортивной площадки площадью 2800 м2 в дер. Лопухинка

Подъезд к территории планируется осуществлять по существующим и планируемым улицам в жилой застройке.

Размещение универсальной спортивной площадки на выбранном земельном участке обеспечивает выполнение требований Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в части минимально допустимых радиусов обслуживания плоскостных спортивных сооружений, составляющих 1500 м.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории универсальной спортивной площадки не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение универсальной спортивной площадки запланировано на первую очередь.

##### 7.3.5.3.4. Универсальная спортивная площадка площадью 1600 м2 в дер. Новая Буря

Назначение объекта

Размещение объекта планируется в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Размещение объектов направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах физической культуры и спорта, а также на достижение основных целей по направлению здоровьесбережение (развитие физической культуры и спорта) в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Строительство универсальной спортивной площадки позволит:

- увеличить обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта;

- создать рекреационную инфраструктуру, приспособленную для занятий физической культурой и спортом;

- обеспечить дер. Новая Буря современной рекреационной инфраструктурой для занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

Площадь территории универсальной спортивной площадки составляет 1600 м2.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением универсальной спортивной площадки не предусмотрено.

Требования к размещению

Требования к размещению плоскостных спортивных сооружений описаны в разделе 7.3.5.3.3.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К плоскостным спортивным сооружениям должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Размещение объекта

Для размещения универсальной спортивной площадки выбрана территория, расположенная в центральной части дер. Новая Буря (рисунок 82).

Рисунок 82. Выбранный вариант размещения универсальной спортивной площадки площадью 1600 м2 в дер. Новая Буря

Подъезд к территории планируется осуществлять по существующим и планируемым улицам в жилой застройке.

Размещение универсальной спортивной площадки на выбранном земельном участке обеспечивает выполнение требований Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в части минимально допустимых радиусов обслуживания плоскостных спортивных сооружений, составляющих 1500 м.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории универсальной спортивной площадки не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение универсальной спортивной площадки запланировано на первую очередь.

##### 7.3.5.3.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом площадью 500 м2 с бассейном с площадью зеркала воды 150 м2 в дер. Глобицы

Назначение объекта

Размещение объекта планируется в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Размещение объекта направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах физической культуры и спорта, а также на достижение основных целей по направлению здоровьесбережение (развитие физической культуры и спорта) в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Основные характеристики: спортивный зал площадью 500 м2, бассейн с площадью зеркала воды 150 м2.

Строительство ФОК позволит увеличить обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3) размер участка спортивных объектов и сооружений определяется по заданию на проектирование.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением ФОК не предусмотрено.

Требования к размещению

Требования к размещению объектов спорта описаны в разделе 6.3.5.3.1.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К спортивному ФОК должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Потребность ФОК в электрической энергии, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:

- электроснабжение – 100,0 кВ·А – от централизованных сетей электроснабжения;

- водоснабжение и водоотведение – ориентировочно 47,5 м3/сут;

- теплоснабжение – 0,688 Гкал/ч.

Размещение объекта

Для размещения объекта выбрана территория, расположенная в центральной части дер. Глобицы (рисунок 83).

Рисунок 83. Выбранный вариант размещения спортивного зала площадью 500 м2с бассейном с площадью зеркала воды 150 м2 в дер. Глобицы

Подъезд к территории планируется осуществлять по планируемым улицам в жилой застройке. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории ФОК не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объекта местного значения поселения запланировано на расчётный срок.

##### 7.3.5.3.6. Универсальная спортивная площадка площадью 750 м2 в дер. Муховицы

Назначение объекта

Размещение объекта планируется в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Размещение объектов направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах физической культуры и спорта, а также на достижение основных целей по направлению здоровьесбережение (развитие физической культуры и спорта) в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Строительство универсальной спортивной площадки позволит:

- увеличить обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта;

- создать рекреационную инфраструктуру, приспособленную для занятий физической культурой и спортом;

- обеспечить дер. Муховицы современной рекреационной инфраструктурой для занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

Площадь территории универсальной спортивной площадки составляет 750 м2.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением универсальной спортивной площадки не предусмотрено.

Требования к размещению

Требования к размещению плоскостных спортивных сооружений описаны в разделе 7.3.5.3.3.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К плоскостным спортивным сооружениям должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Размещение объекта

Для размещения универсальной спортивной площадки выбрана территория, расположенная в западной части дер. Муховицы (рисунок 84).

Рисунок 84. Выбранный вариант размещения универсальной спортивной площадки площадью 750 м2 в дер. Муховицы

Подъезд к территории планируется осуществлять по существующим и планируемым улицам в жилой застройке.

Размещение универсальной спортивной площадки на выбранном земельном участке обеспечивает выполнение требований Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в части минимально допустимых радиусов обслуживания плоскостных спортивных сооружений, составляющих 1500 м.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории универсальной спортивной площадки не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение универсальной спортивной площадки запланировано на расчётный срок.

##### 7.3.5.3.7. Дом культуры вместимостью 225 мест в дер. Лопухинка

Назначение объекта

Размещение объекта планируется в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Размещение объекта направлено на удовлетворения населения дер. Лопухинка в объектах культуры, а также на достижение основных целей по направлению «Развитие человеческого потенциала» в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2030 года.

Строительство учреждения клубного типа позволит:

- увеличить обеспеченность населения объектами культуры;

- создать условия и возможности для максимального вовлечения каждого человека в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности на территории дер. Лопухинка.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3) размер участка объектов культуры определяется по заданию на проектирование.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением учреждения клубного типа не предусмотрено.

Требования к размещению

Земельный участок для объектов культуры размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Максимально допустимые уровень территориальной доступности объектов культуры для сельских поселений 15 – 30 минут шаговой и транспортной доступности.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

К учреждению культуры должен быть обеспечен подъезд с автомобильных дорог общего пользования.

Потребность учреждения культуры в электрической энергии, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:

- электроснабжение – 126,5 кВт – от централизованных сетей электроснабжения;

- водоснабжение и водоотведение – ориентировочно 2,4 м3/сут;

- теплоснабжение – 0,372 Гкал/ч.

Размещение объекта

Для размещения объекта выбрана территория, расположенная в западной части дер. Лопухинка (рисунок 85).

Рисунок 85. Выбранный вариант размещения дома культуры вместимостью 225 мест в дер. Лопухинка

Подъезд к территории планируется осуществлять по существующим и планируемым улицам в жилой застройке. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение – централизованное.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории учреждения клубного типа не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объекта местного значения поселения запланировано на расчётный срок.

##### 7.3.5.3.8. Линии электропередачи 10 кВ и трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

Назначение объекта

Размещение объектов предусмотрено для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки и планируемых объектов социальной инфраструктуры Лопухинского сельского поселения к объектам инженерной инфраструктуры.

Строительство сетей электроснабжения позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности Лопухинского сельского поселения.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. Размер охранных зон для линий электропередачи 10 кВ составляет 10 м.

Требования к размещению

Линии электропередачи следует размещать вдоль улично-дорожной сети, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) – 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.

Размещение объекта

Размещение сетей электроснабжения запланировано в пределах поперечных профилей планируемых улиц в жилой застройке в дер. Глобицы, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, дер. Савольщина, дер. Флоревицы (рисунки 86 – 91).

Рисунок 86. Выбранный вариант размещения сетей электроснабжения протяжённостью 10 кВ 0,10 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 160 кВ·А в дер. Глобицы

Рисунок 87. Выбранный вариант размещения сетей электроснабжения 10 кВ длиной 0,20 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 160 кВ·А в дер. Лопухинка

Рисунок 88. Выбранный вариант размещения сетей электроснабжения 10 кВ длиной 0,1 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 250 кВ·А в дер. Муховицы

Рисунок 89. Выбранный вариант размещения сетей электроснабжения 10 кВ длиной 0,10 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 630 кВ·А в дер. Новая Буря

Рисунок 90. Выбранный вариант размещения сетей электроснабжения 10 кВ длиной 0,20 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 100 кВ·А в дер. Савольщина

Рисунок 91. Выбранный вариант размещения сетей электроснабжения 10 кВ длиной 4,20 км и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью не менее 100 кВ·А, 160 кВ·А и 1330 кВ·А в дер. Лопухинка

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов местного значения поселения запланировано на первую очередь и расчётный срок.

##### 7.3.5.3.9. Сети газоснабжения

Назначение объекта

Размещение объектов предусмотрено для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Никольское, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши, дер. Новая Буря, дер. Флоревицы.

Строительство сетей газоснабжения позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности населённых пунктов Лопухинского сельского поселения;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории Лопухинского сельского поселения.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 № «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» охранная зона газопроводов и систем газоснабжения составляет 3 м.

Требования к размещению

Подземные инженерные сети следует размещать в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах).

Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых и газовых сетей диаметром 500 – 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) – свыше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

Размещение объекта

Размещение сетей газоснабжения запланировано в пределах поперечных профилей планируемых улиц в жилой застройке дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Никольское, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши, дер. Новая Буря, дер. Флоревицы (Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 1:25000. Инв. № ГП.02-01.19).

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов местного значения поселения запланировано на первую очередь и расчётный срок.

##### 7.3.5.3.10. Блок модульная газовая котельная мощностью 2,6 Гкал/ч в дер. Лопухинка

Назначение объекта

Размещение объекта предусмотрено для подключения потребителей существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки и планируемых объектов социальной инфраструктуры дер. Лопухинка к объектам инженерной инфраструктуры.

Строительство блок модульной газовой котельной позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности дер. Лопухинка;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории дер. Лопухинка.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Площадь территории

В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3) размер участка для размещения объекта составит 0,7 га.

Зоны с особыми условиями использования территории

Установление зон с особыми условиями использования территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Требования к размещению

Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Выбор и отвод земельного участка для строительства котельной следует проводить в соответствии с проектами планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов, генеральными планами предприятий, схемами генеральных планов групп предприятий (промышленных зон) и схемами теплоснабжения этих объектов.

Территория котельной должна иметь ограждения.

Вне пределов территории котельной допускается располагать разгрузочные устройства топливоподачи, приемные устройства и резервуары СУГ и испарительных установок, топливные склады, мазутные хозяйства, станции сбора и перекачки конденсата, баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, насосные станции и резервуары противопожарного и питьевого водоснабжения, золошлакоотвалы с оформлением отводов земельных участков в установленном порядке.

Требование к транспортному и инженерному обеспечению

При размещении котельной должна быть обеспечена возможность подъезда автомобильного транспорта к зданиям и сооружениям котельных и оборудованию, устанавливаемому на открытых площадках.

Размещение объекта

Для размещения объекта выбрана территория площадью 0,7 га, расположенная в западной части дер. Лопухинка (рисунок 92).

Рисунок 92. Выбранный вариант размещения котельной мощностью 2,6 Гкал в дер. Лопухинка

Схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Таким образом, размещение на выбранной территории котельной не противоречит утвержденным документам территориального планирования.

Размещение объекта местного значения поселения запланировано на первую очередь.

##### 7.3.5.3.11. Сети теплоснабжения

Назначение объекта

Размещение объектов предусмотрено для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки и планируемых объектов социальной инфраструктуры дер. Глобицы и дер. Лопухинка к объектам инженерной инфраструктуры.

Строительство сетей водоснабжения позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности дер. Глобицы и дер. Лопухинка;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории дер. Глобицы и дер. Лопухинка.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранная зона тепловых сетей составляет 5 м.

Требования к размещению

Подземные инженерные сети следует размещать в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах).

Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых и газовых сетей диаметром 500 – 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) – свыше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

Размещение объекта

Размещение сетей теплоснабжения запланировано в пределах поперечных профилей планируемых улиц в жилой застройке в дер. Глобицы и дер. Лопухинка (Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 1:25000. Инв. № ГП.02-01.19).

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов местного значения поселения запланировано на первую очередь и расчётный срок.

##### 7.3.5.3.12. Улицы в жилой застройке

Назначение объектов

Размещение объекта предусмотрено для обеспечения транспортных и пешеходных связей на территории жилых районов (микрорайонов), выхода на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения, обеспечения непосредственного доступа к зданиям и земельным участкам.

Строительство улично-дорожной сети позволит:

- повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности дер. Верхние Рудицы, дер. Заостровье, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, дер. Флоревицы;

- создать привлекательные и безопасные условия проживания населения на территории дер. Верхние Рудицы, дер. Заостровье, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, дер. Флоревицы.

Основные характеристики объекта и требования к его размещению

Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением улично-дорожной сети не устанавливаются.

Требования к размещению

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Размещение объекта

Проектируемая улично-дорожная сеть представляет собой единую систему в увязке с планировочной структурой населённых пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Структура улично-дорожной сети обеспечивает возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям (Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 1:25000. Инв. № ГП.02-01.19).

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального и регионального значения в границах рассматриваемой территории не предусмотрено.

Размещение объекта местного значения поселения запланировано на расчётный срок.

## 7.4. Развитие коммунальной инфраструктуры

### 7.4.1. Развитие системы электроснабжения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями) и схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2022 – 2028 годы, утверждённой приказом Минэнерго России от 28.02.2022 № 146, запланированы:

- реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами),

- строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская №2,

- строительство КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 – Пулковская.

КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 – Пулковская в настоящее время построена.

По территории Лопухинского сельского поселения проходят слудующие ВЛ 330 кВ из планируемых к реконструкции: ВЛ 330 кВ ЛАЭС – ПС 330/110 № 1 Восточная, ВЛ 330 кВ ЛАЭС – ПС 330/110 № 9 Западная, ВЛ 330 кВ ЛАЭС – ПС 330/110 № 42 Гатчинская и ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 – ПС 330/110 № 42 Гатчинская. При этом согласно уточняющим данным инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36 (с изменениями от 27.12.2022), реконструкция ВЛ 330 кВ ЛАЭС – ПС 330/110 № 1 Восточная, ВЛ 330 кВ ЛАЭС – ПС 330/110 № 9 Западная, ВЛ 330 кВ ЛАЭС – ПС 330/110 № 42 Гатчинская запланирована вне границ Лопухинского сельского поселения.

Таким образом на территории Лопухинского сельского поселения запланированы строительство и реконструкция следубщих объектов федерального значения (таблица 7.4.1.1):

Таблица 7.4.1.1.

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Год окончания реализации | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская № 2 ( ориентировочной протяженностью 125 км) | 2030 | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области |
| 2 | Реконструкция ЛАЭС-2 – ПС 330/110 № 42 Гатчинская с заменой опор по техсостоянию (9 опор) | 2023 | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области. Замена опор планируется в связи с наличием дефектов по результатам комплексного обследования опор. |

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области энергетики, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381, на территории Лопухинского сельского поселения объекты регионального значения не планируются.

Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, утвержденной Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 № 507-рг, на территории Лопухинского сельского поселения объекты регионального значения не планируются.

Планируемый к строительству и реконструируемый объекты электроснабжения федерального значения отображены на карте функциональных зон.

В связи с запланированным жилищным строительством произведен расчет электрических нагрузок. Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, приложение 17 и РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (таблицы 2.1.5 и 2.2.1).

В расчетах принимается использование плит на сетевом природном газе на территориях планируемой жилой застройки дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Новая Буря и дер. Савольщина.

Использование электрических плит на территориях планируемой жилой застройки не планируется.

Расчет электрических нагрузок жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП в разрезе населенных пунктов Лопухинского сельского поселения представлен в таблице 7.4.1.2.

Таблица 7.4.1.2. Расчетная электрическая нагрузка жилой застройки

| Населенный пункт | Этажность | Дополнительно на первую очередь | Дополнительно на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельная нагрузка, Вт/м2 | жилая площадь, м2 | суммарная электрическая нагрузка | Удельная нагрузка, Вт/м2 | жилая площадь, м2 | суммарная электрическая нагрузка |
|  |  |  |  | активная, кВт | полная, кВ·А |  |  | активная, кВт | полная, кВ·А |
| дер. Лопухинка | 1 – 2 | 15 | 93615 | 1404,2 | 1462,7 | 15 | 188995 | 2834,9 | 2953,0 |
| дер. Муховицы | 1 – 2 | 15 | 13430 | 201,5 | 209,8 | 15 | 13430 | 201,5 | 209,8 |
| дер. Новая Буря | 1 – 2 | 15 | 34505 | 517,6 | 539,1 | 15 | 34506 | 517,6 | 539,1 |
| дер. Савольщина | 1 – 2 | 15 | 3540 | 53,1 | 55,3 | 15 | 3540 | 53,1 | 55,3 |
| Всего |  |  |  |  | 2267,0 |  |  |  | 3757,3 |

Электрические нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры рассчитаны на основе укрупненных удельных нагрузок по таблице 2.2.1. «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и по объектам аналогам (таблица 7.4.1.3).

Таблица 7.4.1.3. Электрические нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры

| № | Населенный пункт | Наименование объекта | Характеристика, единица измерения | Удельная нагрузка, кВт/единицу измерения | Электрическая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | активная, кВт | полная, кВ∙А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые на первую очередь |
| 1 | дер. Лопухинка | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном | 300 м2 зеркала воды, 900 м2 спортивный зал | аналог | 200,0 |
| 2 | дер. Лопухинка | Дошкольная образовательная организация | увеличение мощности на 20 мест | 0,46 кВт/место | 9,2 | 10,0 |
| 3 | дер. Глобицы | ФАП (20 посещений в смену) | 150 м2 | 0,054 кВт/м2 | 8,1 | 8,8 |
| 4 | дер. Лопухинка | Дошкольная образовательная организация | 100 мест | 0,46 кВт/место | 46,0 | 50,0 |
| Всего на первую очередь | 268,8 |
| Планируемые на расчетный срок |
| 5 | дер. Глобицы | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом | 150 м2 зеркала воды, 500 м2 спортивный зал | аналог | 100,0 |
| 6 | дер. Лопухинка | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном | 150 м2 зеркала воды, 750 м2 спортивный зал | аналог | 150,0 |
| 7 | дер. Лопухинка | Дом культуры | 225 мест | 0,46 кВт/место | 103,5 | 112,5 |
| 8 | дер. Глобицы | Дошкольная образовательная организация | увеличение мощности на 20 мест | 0,46 кВт/место | 9,2 | 10,0 |
| 9 | дер. Лопухинка | Центр врачебной практики (семейной медицины) (70 посещений в смену) | 300 м2 | 0,054 кВт/м2 | 16,2 | 17,6 |
| Всего на расчетный срок | 658,9 |

Электрические нагрузки должны уточняться при размещении конкретных объектов.

На территории Лопухинского сельского поселения созданы условия для формирования промышленных территорий, формируются производственные зоны вблизи дер. Глобицы и в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) общей площадью 21,34 га.

Электрическая нагрузка производственных предприятий определена из расчета средней нагрузки 150 кВ∙А на 1 га свободной промышленной территории (в соответствии с требованиями национального стандарта «Индустриальные парки. Требования» ГОСТ Р 56301-2014) и представлена в таблице 7.4.1.4.

Таблица 7.4.1.4. Электрическая нагрузка производственных предприятий

| Объекты электроснабжения | Площадь, га | Требуемая дополнительная электрическая нагрузка, МВ∙А | Центр питания |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленная территория (у южной границы дер. Глобицы) | 3,39 | 0,51 | ПС 35 кВ Лопухинка ПС 110 кВ № 257 Кронштадтская |
| Промышленная территория (дер. Лопухинка (ул. Хвойная)) | 17,95 | 2,69 |  |

Суммарная дополнительная электрическая нагрузка при реализации запланированного жилого строительства, строительства объектов социальной инфраструктуры и центры питания представлены в таблице 7.4.1.5.

Таблица 7.4.1.5. Полная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ

| Объекты электроснабжения | Электрическая нагрузка, МВ∙А |
| --- | --- |
|  | существующая | дополнительно на первую очередь | дополнительно на расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилая застройка |  | 2,27 | 1,49 |
| Общественные здания |  | 0,29 | 0,37 |
| Промышленные территории |  | 0,51 | 2,69 |
| Всего | 5,9 | 3,07 | 4,55 |
| Итого с учетом существующей нагрузки |  | 8,97 | 13,52 |
| Итого с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок, ky |  | 8,43 | 11,90 |

С учетом полученных значений планируемого роста электрической нагрузки, необходимой для реализации запланированного строительства, учитывая наличие объема свободной мощности на центрах питания ПС 35-110 кВ, планируемый на первую очередь рост электрической нагрузки будет обеспечен в полном объеме от ПС 110 кВ № 257 Кронштадтская и ПС 35 кВ Лопухинка. Для обеспечения роста электрической нагрузки в полном объеме на расчетный срок потребуется увеличение трансформаторной мощности ПС 35 кВ Лопухинка с 4,0 МВ∙А до 6,3 МВ∙А. Решение о реконструкции объекта регионального значения ПС 35 кВ Лопухинка с установкой трансформатора мощностью 6,3 МВ∙А относится к полномочиям Ленинградской области и должно быть отражено в схеме территориального планирования Ленинградской области в области энергетики.

Проектирование распределительных электрических сетей, трансформаторных подстанций, их местоположение и характеристики осуществляется на следующей стадии проектирования. Проектируемые электрические сети 10 кВ к ТП (РТП) на территориях многоквартирной жилой застройки, электрические сети 0,4 кВ к жилым многоквартирным домам и общественным зданиям выполняются кабельными линиями, прокладываемым в земляной траншее.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (таблица 2.4.4) составят: на первую очередь 12,61 млн кВт∙ч/год, на расчетный срок 17,14 млн кВт∙ч/год.

В сфере электроснабжения предлагается размещение следующих объектов местного значения:

на первую очередь:

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 0,10 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 630 кВ·А для обеспечения потребителей на территории планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Новая Буря;

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 0,20 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 160 кВ·А для обеспечения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка;

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 0,20 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 250 кВ·А для обеспечения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка;

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 0,8 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 100 кВ·А для обеспечения планируемой дошкольной образовательной организации дер. Лопухинка;

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 0,22 км трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВ·А для обеспечения потребителей на территории планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Савольщина;

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 2,0 км и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью не менее 1500 кВ·А для обеспечения потребителей на территории планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Лопухинка;

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 0,1 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 250 кВ·А для обеспечения потребителей на территории планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Муховицы;

на расчетный срок:

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 0,2 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 400 кВ·А для обеспечения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемого дома культуры дер. Лопухинка;

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 1,2 км и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью не менее 1500 кВ·А для обеспечения потребителей на территории планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Лопухинка;

- строительство линий электропередачи 10 кВ длиной 0,10 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью не менее 100 кВ·А для обеспечения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в дер. Глобицы.

### 7.4.2. Развитие системы газоснабжения

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области энергетики (за исключением электроэнергетики), утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 08.06.2021 № 356, на территории Лопухинского сельского поселения не запланированы мероприятия по размещению объектов регионального значения.

Постановление Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 г. N 438 "О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 - 2031 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2021 года N 864" утвержден план мероприятий (программ).

Мероприятием – программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021 – 2025 годов ПАО «Газпром» на территории Лопухинского сельского поселения планируется строительство:

- межпоселковый газопровод от дер. Лопухинка до дер. Муховицы и дер. Заостровье Ломоносовского муниципального района;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Горки с отводом до дер. Лопухинка (ул. Хвойная), дер. Верхние Рудицы и дер. Савольщина Ломоносовского муниципального района.

«Схемой газоснабжения и газификации Ломоносовского района Ленинградской области» на период до 2035 года на территории Лопухинского сельского поселения планируется строительство межпоселковых газопроводов:

- межпоселковый газопровод дер. Глобицы – дер. Воронино;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Заостровье – Муховицы;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Новая Буря;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Верхние Рудицы;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Лопухинка (ул. Хвойная) – дер. Извара – дер. Савольщина;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Старые Мёдуши – дер. Горки – дер. Никольское.

При этом схемой газоснабжения и газификации Ломоносовского района на период до 2035 года, откорректированной в 2018 году, предусмотрено строительство закольцовки сетей газоснабжения южнее дер. Лопухинка – межпоселковый газопровод от дер. Заостровье – дер. Муховицы – дер. Лопухинка, проходящий вдоль автомобильной дороги местного значения южнее дер. Новая Буря.

Помимо указанных выше населенных пунктов «Схемой газоснабжения и газификации Ломоносовского района Ленинградской области» запланирована газификация ряда коттеджных поселков, садовых некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств, что не относится к полномочиям администрации Лопухинского сельского поселения.

Также постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 г. N 438 утвержден пообъектный план-график догазификации. На 2022 год запланирована газификация 149 домовладений в дер. Лопухинка.

Генеральным планом учитываются указанные выше мероприятия и предлагается следующая очередность газоснабжения населенных пунктов в целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления:

- первая очередь: дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, дер. Верхние Рудицы, дер. Флоревицы, дер. Воронино, дер. Савольщина;

- расчетный срок: дер. Извара, дер. Старые Мёдуши, дер. Горки, дер. Никольское.

Объемы газопотребления на территории поселения определены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Показатель потребления сетевого природного газа принят:

- для индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах с газовой плитой, газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 338,4 м3/год на 1 человека;

- отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) 98,4 м3/год на 1 м2.

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 7.4.2.1.

Таблица 7.4.2.1. Расчет годового потребления природного газа населением

| Местоположение | Жилая застройка | Жилищный фонд, м2 | Численность населения в газифицированных домах, квартирах, человек | Потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пищеприготовление | Горячее водоснабжение | Отопление |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первая очередь |
| дер. Воронино | индивидуальные жилые дома | 4740 | 105** | 16,4 | 19,2 | 466,4 |
| дер. Верхние Рудицы | индивидуальные жилые дома | 3240 | 74 | 11,5 | 13,5 | 318,8 |
| дер. Глобицы | многоквартирные дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением, без природного газа | 1578 | 77 | 12,0 | 0,0* | 0,0* |
| дер. Глобицы | индивидуальные жилые дома | 3720 | 73 | 11,4 | 13,3 | 366,0 |
| дер. Заостровье | индивидуальные жилые дома и многоквартирные дома | 2760 | 104 | 16,2 | 19,0 | 271,6 |
| дер. Лопухинка | многоквартирные дома с центральным отоплением, без природного газа | 4864 | 233 | 36,3 | 42,5 | 0,0* |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | многоквартирные дома с центральным отоплением | 2843 | 100 | 15,6 | 18,2 | 0,0* |
| дер. Лопухинка | индивидуальные жилые дома | 12120 | 670 | 104,5 | 122,2 | 1192,6 |
| дер. Лопухинка | планируемые индивидуальные жилые дома | 93615 | 1690 | 263,6 | 308,3 | 9211,7 |
| дер. Савольщина | индивидуальные жилые дома | 4080 | 90** | 14,0 | 16,4 | 401,5 |
|  | планируемые индивидуальные жилые дома | 3540 | 76 | 11,9 | 13,9 | 348,3 |
| дер. Муховицы | индивидуальные жилые дома | 4560 | 101** | 15,8 | 18,4 | 448,7 |
|  | планируемые индивидуальные жилые дома | 6715 | 160 | 25,0 | 29,2 | 660,8 |
| дер. Новая Буря | индивидуальные жилые дома | 5940 | 131** | 20,4 | 23,9 | 584,5 |
|  | планируемые индивидуальные жилые дома | 34505 | 757 | 118,4 | 138,4 | 3395,4 |
| дер. Флоревицы | индивидуальные жилые дома | 1980 | 44** | 6,9 | 8,0 | 194,8 |
| Всего на первую очередь | 699,6 | 804,0 | 17861,1 |
| расчетный срок |
| дер. Муховицы | планируемые индивидуальные жилые дома | 6715 | 160 | 25,0 | 29,2 | 660,8 |
| дер. Лопухинка | планируемые индивидуальные жилые дома | 95380 | 1695 | 264,4 | 309,2 | 9385,4 |
| дер. Горки | индивидуальные жилые дома и многоквартирные дома | 3380 | 139 | 21,7 | 25,4 | 332,6 |
| дер. Извара | индивидуальные жилые дома | 1320 | 29** | 4,5 | 5,3 | 129,9 |
| дер. Никольское | индивидуальные жилые дома | 660 | 15** | 2,3 | 2,7 | 64,9 |
| дер. Старые Мёдуши | индивидуальные жилые дома | 3420 | 76** | 11,9 | 13,9 | 336,5 |
| Всего на расчетный срок | 1029,4 | 1189,6 | 28771,2 |

* расход природного газа учтен в расчете расходов природного газа котельными на отопление многоквартирной жилой застройки

** с учетом сезонного населения

Расчет расходов природного газа котельными на отопление и горячее водоснабжение многоквартирной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры произведен в разделе 7.4.3. Развитие системы теплоснабжения.

Таблица 7.4.2.2. Общий расход природного сетевого газа по Лопухинскому сельскому поселению

| Расход сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- |
| первая очередь | расчетный срок |
| населением | котельными | всего | населением | котельными | всего |
| 19612,1 | 2166,39 | 21778,5 | 31237,6 | 2491,23 | 33728,8 |

Расчет необходимых объемов природного газа для теплоснабжения коммерческих и прочих организаций должен быть выполнен на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (с изменениями), для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей генеральным планом предлагается размещение следующих объектов местного значения:

на первую очередь:

- строительство межпоселкового газопровода от дер. Лопухинка до дер. Муховицы и дер. Заостровье длиной 8,00 км;

- строительство межпоселкового газопровода дер. Лопухинка – дер. Горки с отводом до дер. Лопухинка (ул. Хвойная), дер. Верхние Рудицы и дер. Савольщина общей длиной 16,40 км;

- строительство межпоселкового газопровода дер. Лопухинка – дер. Новая Буря длиной 0,90 км;

- строительство межпоселкового газопровода дер. Глобицы – дер. Воронино длиной 5,60 км;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 10,50 км в дер. Лопухинка для обеспечения территорий многоквартирной и индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 6,1 км в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) для обеспечения территорий жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 4,40 км в дер. Глобицы для обеспечения территорий существующей многоквартирной и индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 9,60 км в дер. Новая Буря для обеспечения территорий существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 8,09 км в дер. Заостровье для обеспечения территорий существующей малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 4,30 км в дер. Муховицы для обеспечения территорий существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 3,70 км в дер. Верхние Рудицы для обеспечения территорий существующей индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 4,60 км в дер. Воронино для обеспечения территорий существующей индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 3,55 км в дер. Савольщина для обеспечения территорий существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

на расчетный срок:

- строительство межпоселкового газопровода дер. Горки – дер. Никольское длиной 1,00 км;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 4,40 км в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) для обеспечения территорий многоквартирной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,00 км в дер. Муховицы для обеспечения территорий планируемой индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,30 км в дер. Флоревицы для обеспечения территорий существующей индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,00 км в дер. Извара для обеспечения территорий существующей индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 2,20 км в дер. Старые Мёдуши для обеспечения территорий существующей индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 2,60 км в дер. Горки для обеспечения территорий существующей малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 0,80 км в дер. Никольское для обеспечения территорий существующей индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом.

### 7.4.3. Развитие системы теплоснабжения

Развитие жилых зон на территории Лопухинского сельского поселения планируется в параметрах индивидуальной жилой застройки.

В дер. Лопухинка и дер. Глобицы предлагается сохранение схемы централизованного теплоснабжения многоквартирной жилой застройки.

В связи с высоким износом оборудования существующей угольной котельной дер. Лопухинка (ул. Хвойная) и газоснабжением этой территории предлагается строительство газовой блок-модульной котельной и демонтаж существующей.

Развитие системы централизованного теплоснабжения также связано с подключением к системе централизованного отопления и горячего водоснабжения планируемых объектов социальной инфраструктуры:

на первую очередь:

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка;

- планируемая дошкольная образовательная организация дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемый фельдшерско-акушерский пункт в дер. Глобицы;

на расчетный срок:

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом в дер. Глобицы;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемый дом культуры в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемый центр врачебной практики (семейной медицины) в дер. Лопухинка (ул. Хвойная).

Теплоснабжение планируемых объектов социальной инфраструктуры в дер. Лопухинка и дер. Глобицы планируется обеспечить от существующих котельных.

С учетом газификации дер. Заостровье и дер. Горки генеральным планом предлагается отопление и горячее водоснабжение существующих малоэтажных многоквартирных жилых домов дер. Заостровье и дер. Горки от индивидуальных котлов на сетевом природном газе.

Расчет роста тепловых нагрузок и потребления сетевого природного газа выполнен по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади и объемов зданий и сооружений, согласно ТСН 23-356-2004 Ленинградской области (таблица 7.4.3.1).

Таблица 7.4.3.1. Расчет роста тепловых нагрузок

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Строительный объем, м3 | Тепловая нагрузка на проектируемые объекты, Гкал/ч | Расход газа в час, м3 | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС в максимальный час | Общая |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на первую очередь |
| 1 | дер. Лопухинка | Спортивный зал 900 м2 | 5000 | 0,082 | 0,057 | 0,323 | 0,462 | 61,6 | Котельная дер. Лопухинка (детский лагерь) |
|  |  | Бассейн 300 м2 | 6000 | 0,110 | 0,083 | 0,425 | 0,617 | 82,3 |  |
| 2 | дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | Дошкольная образовательная организация на 100 мест | 5600 | 0,108 | 0,030 | 0,206 | 0,343 | 45,7 | Планируемая газовая котельная дер. Лопухинка (ул. Хвойная) |
| 3 | дер. Глобицы | ФАП (20 посещений в смену, 150 м2) | 450 | 0,006 | 0,004 | 0,025 | 0,035 | 4,7 | Котельная дер. Глобицы |
| 4 | дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | Многоквартирная малоэтажная жилая застройка | 9000 | 0,174 | 0,000 | 0,345 | 0,520 | 69,3 | Планируемая газовая котельная дер. Лопухинка (ул. Хвойная) |
| Всего на первую очередь | 1,977 | 263,5 |  |
| на расчетный срок |
| 5 | дер. Глобицы | Спортивный зал 500 м2 | 3000 | 0,049 | 0,034 | 0,194 | 0,277 | 36,9 | Котельная дер. Глобицы |
|  |  | Бассейн 150 м2 | 4000 | 0,073 | 0,055 | 0,283 | 0,411 | 54,9 |  |
| 6 | дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | Спортивный зал 1000 м2 | 5000 | 0,082 | 0,057 | 0,323 | 0,462 | 61,6 | Планируемая газовая котельная дер. Лопухинка (ул. Хвойная) |
|  |  | Бассейн 200 м2 | 4000 | 0,073 | 0,055 | 0,283 | 0,411 | 54,9 |  |
| 7 |  | Центр врачебной практики (семейной медицины) 300 м2 | 900 | 0,012 | 0,009 | 0,050 | 0,071 | 9,4 |  |
| 8 |  | Дом культуры на 225 мест | 9000 | 0,144 | 0,100 | 0,060 | 0,304 | 40,6 |  |
| Всего на расчетный срок | 3,913 | 521,7 |  |

Расчетные тепловые нагрузки по котельным на расчетный срок составят:

- котельная дер. Лопухинка: 3,80 Гкал/ч;

- котельная дер. Лопухинка (детский лагерь): 1,71 Гкал/ч;

- котельная дер. Лопухинка (ул. Хвойная): 2,11 Гкал/ч;

- котельная дер. Глобицы: 4,10 Гкал/ч.

Мощности существующей котельной дер. Лопухинка будет достаточно для покрытия планируемых нагрузок. На территории дер. Лопухинка (ул. Хвойная) предлагается строительство газовой блок-модульной котельной мощностью не менее 2,6 Гкал/ч для теплоснабжения существующей многоквартирной малоэтажной жилой застройки и планируемых социальных объектов. Для теплоснабжения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка предлагается реконструкция котельной детского дома с повышением суммарной мощности котлов до 2,0 Гкал/ч. Котельную дер. Глобицы предлагается реконструировать с повышением суммарной мощности котлов до 4,5 Гкал/ч. Расчетная годовая выработка тепловой энергии котельными (таблица 7.4.3.2).

Таблица 7.4.3.2. Расчетная годовая выработка тепловой энергии котельными

| Котельная | Годовая выработка, тыс. Гкал | Расход сетевого природного газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |
| котельная дер. Лопухинка | 8,47 | 8,47 | 1015,10 | 1015,10 |
| котельная дер. Лопухинка (детский лагерь) | 2,79 | 2,79 | 345,69 | 345,69 |
| котельная дер. Глобицы | 5,61 | 6,51 | 677,00 | 796,74 |
| котельная дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | 0,97 | 2,51 | 128,60 | 333,70 |
| Всего | 17,84 | 20,28 | 2166,39 | 2491,23 |

Централизованное отопление и горячее водоснабжение территорий существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки на расчетный срок не планируется. Отопление населения индивидуальной жилой застройки предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе, а также за счет печного отопления.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей Лопухинского сельского поселения предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь:

- реконструкция газовой котельной дер. Лопухинка (детский лагерь) с повышением суммарной мощности котлов до 2,0 Гкал/ч;

- строительство 0,27 км сетей теплоснабжения для подключения планируемого спортивного зала с бассейном в дер. Лопухинка к сети централизованного теплоснабжения;

- строительство газовой блок-модульной котельной мощностью не менее 2,6 Гкал/ч для отопления существующей многоквартирной малоэтажной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 0,6 км сетей теплоснабжения для подключения планируемой дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) к сети централизованного теплоснабжения;

- строительство 0,1 км сетей теплоснабжения для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта в дер. Глобицы к сети централизованного теплоснабжения;

на расчетный срок:

- реконструкция газовой котельной дер. Глобицы с повышением суммарной мощности котлов до 4,5 Гкал/ч;

- строительство 0,1 км сетей теплоснабжения для подключения планируемого спортивного зала с бассейном в дер. Глобицы к сети централизованного теплоснабжения;

- строительство 0,3 км сетей теплоснабжения для подключения планируемых объектов социальных объектов в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) к сети централизованного теплоснабжения;

- реконструкция сетей теплоснабжения, отслуживших срок службы.

### 7.4.4. Развитие системы водоснабжения

В настоящее время по заказу АО «Концерна Росэнергоатом» выполняется подготовка проектной документации по созданию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города Сосновый Бор и Ленинградской АЭС-2 из подземного источника в районе дер. Карстолово Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области. Данный планируемый магистральный водовод учтен при подготовке генерального плана Лопухинского сельского поселения как объект местного значения (в соответствии с изменениями в схему территориального планирования Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 года № 592, из перечня планируемых объектов регионального значения исключен объект «Водовод для подачи питьевой воды от месторождения подземных вод «Карстолово» до города Сосновый Бор» в связи с отнесением его к объектам местного значения).

Указанный планируемый магистральный водовод пройдет вдоль западной границы Лопухинского сельского поселения, пересекая территорию поселения в северо-западной ее части, и не будет задействован в водоснабжении Лопухинского сельского поселения. Местоположение планируемого магистрального водовода отображено с учетом проектной документации по объекту «Комплекс объектов системы централизованного водоснабжения г. Сосновый Бор и Ленинградская АЭС-2 из защищенного подземного источника в районе дер. Карстолово Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Лопухинского сельского поселения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин. Существующую схему централизованного водоснабжения Лопухинского сельского поселения предлагается сохранить с учетом развития. При этом необходима реконструкция сетей централизованного водоснабжения, на участках существующей сети, отслуживших срок службы.

В части расширения зоны действия централизованного водоснабжения поселения предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения существующей и планируемой жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры:

на первую очередь:

- существующая индивидуальная жилая застройка, планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном дер. Лопухинка;

- планируемая индивидуальная жилая застройка, планируемая дошкольная образовательная организация дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- существующая индивидуальная жилая застройка, планируемый фельдшерско-акушерский пункт дер. Глобицы;

- существующая и планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Новая Буря;

- существующая и планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Муховицы;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Воронино;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Верхние Рудицы;

- существующая многоквартирная и индивидуальная жилая застройка дер. Заостровье;

на расчетный срок:

- планируемая индивидуальная жилая застройка, планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемый дом культуры, планируемый центр врачебной практики (семейной медицины) дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Муховицы;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом дер. Глобицы;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Старые Мёдуши;

- существующая индивидуальная и многоквартирная жилая застройка дер. Горки.

Объемы водоснабжения на территории Лопухинского сельского поселения определены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. Водопотребление принимается для обеспечиваемой централизованным водоснабжением жилой застройки – 200 л/сут на человека.

Водопотребление на расчетный срок на территориях существующей многоквартирной жилой застройки, обеспеченных централизованной системой водоснабжения, принимается на существующем уровне (таблицы 7.4.4.1 – 7.4.4.2).

Таблица 7.4.4.1. Объемы водопотребления обеспечиваемых централизованным водоснабжением территорий жилой застройки

| Местоположение | Потребитель | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление, л/сут | Максимальный расход | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первая очередь |
| дер. Лопухинка | индивидуальные жилые дома | 935 | 200 | 187,0 | 68,3 | Каптажный колодец дер. Лопухинка |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | планируемые индивидуальные жилые дома | 1690 | 200 | 338,0 | 123,4 | Артезианские скважины дер. Лопухинка (ул. Хвойная) |
| дер. Глобицы | индивидуальные жилые дома | 22 | 200 | 4,4 | 1,6 | Артезианские скважины дер. Глобицы |
| дер. Муховицы | индивидуальные жилые дома | 101** | 200 | 20,2 | 7,4 | Планируемая артезианская скважина дер. Муховицы |
|  | планируемые индивидуальные жилые дома | 160 | 200 | 32,0 | 11,7 |  |
| дер. Воронино | индивидуальные жилые дома | 105** | 200 | 21,0 | 7,7 | Артезианская скважина дер. Воронино |
| дер. Новая Буря | индивидуальные жилые дома | 131** | 200 | 26,2 | 9,6 | Планируемая артезианская скважина дер. Новая Буря |
|  | планируемые индивидуальные жилые дома | 757 | 200 | 151,4 | 55,3 |  |
| дер. Верхние Рудицы | индивидуальные жилые дома | 70 | 200 | 14,0 | 5,1 | Артезианская скважина дер. Верхние Рудицы |
| дер. Заостровье | индивидуальные жилые дома | 54 | 200 | 10,8 | 3,9 | Артезианская скважина дер. Заостровье |
|  | многоквартирные дома без ванн | 50 | 120 | 6,0 | 2,2 |  |
| Всего на первую очередь | 811,0 | 296,0 |  |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | планируемые индивидуальные жилые дома | 1695 | 200 | 339,0 | 123,7 | Артезианские скважины дер. Лопухинка (ул. Хвойная) |
| дер. Муховицы | планируемые индивидуальные жилые дома | 160 | 200 | 32,0 | 11,7 | Планируемая артезианская скважина дер. Муховицы |
| дер. Старые Мёдуши | индивидуальные жилые дома | 76** | 200 | 15,2 | 5,5 | Артезианская скважина дер. Старые Мёдуши |
| дер. Горки | индивидуальные жилые дома | 36 | 200 | 7,2 | 2,6 | Артезианская скважина дер. Горки |
| дер. Горки | многоквартирные дома без ванн | 100 | 120 | 12,0 | 4,4 | Артезианская скважина дер. Горки |
| Всего на расчетный срок | 1216,4 | 444,0 |  |

** с учетом сезонного населения

Таблица 7.4.4.2. Расчет потребности в водоснабжении планируемых объектов социальной инфраструктуры

| Населенный пункт | Объект | Единица измерения | Количество | Удельное водопотребление, л | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые на первую очередь |
| дер. Лопухинка | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном (900 м2 площадь пола; 300 м2 зеркала воды) | спортсмен спортзала | 200 | 50,0 | 10,0 | 3,7 |
|  |  | спортсмен бассейна | 150 | 100,0 | 15,0 | 5,5 |
|  |  | обновление воды в бассейне | 600 м3 | 10 % от объема | 60,0 | 21,9 |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | Дошкольная образовательная организация | мест | 100 | 21,5 | 2,2 | 0,8 |
| дер. Лопухинка | Дошкольная образовательная организация (увеличение мощности) | мест | 20 | 21,5 | 0,4 | 0,2 |
| дер. Глобицы | ФАП | посещений | 20 | 13 | 0,3 | 0,1 |
| Всего на первую очередь | 87,8 | 32,1 |
| Планируемые на расчетный срок |
| дер. Глобицы | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом (500 м2 площадь пола; 150 м2 зеркала воды) | спортсмен спортзала | 150 | 50,0 | 7,5 | 2,7 |
|  |  | спортсмен бассейна | 100 | 100,0 | 10,0 | 3,7 |
|  |  | обновление воды в бассейне | 300 м3 | 10 % от объема | 30,0 | 11,0 |
|  | Дошкольная образовательная организация (увеличение мощности) | мест | 20 | 21,5 | 0,4 | 0,2 |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном (750 м2 площадь пола; 150 м2 зеркала воды) | спортсмен спортзала | 200 | 50,0 | 10,0 | 3,7 |
|  |  | спортсмен бассейна | 100 | 100,0 | 10,0 | 3,7 |
|  |  | обновление воды в бассейне | 300 м3 | 10 % от объема | 30,0 | 11,0 |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | Дом культуры | мест | 225 | 8,6 | 1,9 | 0,7 |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | центр врачебной практики (семейной медицины) | посещений | 70 | 13,0 | 0,9 | 0,3 |
| Всего на расчетный срок | 188,6 | 68,8 |

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составят:

на первую очередь 1339,8 м3/сут или 489,0 тыс. м3/год;

на расчетный срок 1845,9 м3/сут или 673,8 тыс. м3/год, в том числе:

- водозаборы дер. Лопухинка: 552,4 м3/сут или 201,6 тыс. м3/год;

- водозаборы дер. Лопухинка (ул. Хвойная): 752,0 м3/сут или 274,5 тыс. м3/год;

- водозаборы дер. Глобицы: 147,8 м3/сут или 53,9 тыс. м3/год;

- водозабор дер. Муховицы: 90,8 м3/сут или 33,1 тыс. м3/год;

- водозабор дер. Воронино: 23,3 м3/сут или 8,5 тыс. м3/год;

- водозабор дер. Новая Буря: 177,6 м3/сут или 64,8 тыс. м3/год;

- водозабор дер. Верхние Рудицы: 22,2 м3/сут или 5,1 тыс. м3/год;

- водозабор дер. Заостровье: 23,3 м3/сут или 8,5 тыс. м3/год;

- водозабор дер. Старые Мёдуши: 28,3 м3/сут или 10,3 тыс. м3/год;

- водозабор дер. Горки: 28,2 м3/сут или 10,3 тыс. м3/год.

Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды из систем централизованного водоснабжения на одного человека в целом по поселению составит: на первую очередь – 230,6 л/сут, на расчетный срок 233,7 л/сут.

Для водоснабжения населения дер. Новая Буря планируется строительство артезианской скважины с размещением установки водоподготовки. Мощность насосов должна быть не менее 16 м3/ч.

Для водоснабжения населения и планируемых объектов социальной инфраструктуры дер. Лопухинка (ул. Хвойная) планируется строительство артезианских скважин с размещением установки водоподготовки. Общая мощность насосов должна быть не менее 100 м3/ч.

В связи со значительным ростом планируемого потребления воды в дер. Муховицы и износом оборудования существующей скважины предлагается строительство новой артезианской скважины с размещением установки водоподготовки. Мощность насосов должна быть не менее 10 м3/ч.

Производительность существующих источников водоснабжения (установленных насосов) достаточна для обеспечения населения Лопухинского сельского поселения питьевой водой в полном объеме. При этом помимо строительства новых участков сети водоснабжения необходимо:

- заменить участки существующей сети, находящиеся в ветхом состоянии,

- восстановить аварийные водонапорные башни,

- разместить установки водоподготовки на необорудованных источниках,

- разработать зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В сфере развития системы водоснабжения изменениями в генеральный план предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь:

- строительство 7,95 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки, планируемого физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка;

- строительство артезианских скважин с размещением установки водоподготовки производительностью не менее 100 м3/ч в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 3,0 км водопроводных сетей для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки, планируемой дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 2,70 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной жилой застройки, планируемого фельдшерско-акушерского пункта дер. Глобицы;

- строительство артезианской скважины с размещением установки водоподготовки в дер. Новая Буря производительностью не менее 16 м3/ч;

- строительство 10,00 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Новая Буря;

- строительство артезианской скважины с размещением установки водоподготовки в дер. Муховицы производительностью не менее 10 м3/ч;

- строительство 4,4 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Муховицы;

- строительство установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Воронино мощностью не менее 5 м3/ч;

- строительство 4,80 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной жилой застройки в дер. Воронино;

- строительство установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Верхние Рудицы производительностью не менее 5 м3/ч;

- строительство 4,60 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной жилой застройки в дер. Верхние Рудицы;

- строительство установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Горки мощностью не менее 5 м3/ч;

- строительство установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Старые Мёдуши мощностью не менее 5 м3/ч;

на расчетный срок:

- строительство 2,6 км водопроводных сетей для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки, планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемого дома культуры, планируемого центра врачебной практики (семейной медицины) в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 1,2 км водопроводных сетей для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Муховицы;

- строительство 8,04 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной и существующей многоквартирной жилой застройки дер. Заостровье;

- строительство 0,10 км водопроводных сетей для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в дер. Глобицы;

- строительство 3,60 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной жилой застройки в дер. Старые Мёдуши;

- строительство 2,30 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной и многоквартирной жилой застройки в дер. Горки.

### 7.4.5. Развитие системы водоотведения

Поскольку развитие жилых территорий на расчетный срок Лопухинского сельского поселения связано исключительно с индивидуальной жилой застройкой, развитие системы централизованного водоотведения определено подключением к системе централизованного водоотведения планируемых объектов социальной инфраструктуры и существующих необеспеченных многоквартирных жилых домов:

на первую очередь:

- существующие малоэтажные многоквартирные жилые дома дер. Заостровье;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном, увеличение мощности дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка;

- планируемая дошкольная образовательная организация в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемый фельдшерско-акушерский пункт дер. Глобицы;

на расчетный срок:

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемый дом культуры, планируемый центр врачебной практики (семейной медицины) дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- существующие малоэтажные многоквартирные жилые дома дер. Горки;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом, увеличение мощности дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы.

С целью сбора хозяйственно-бытовых стоков с территорий малоэтажной многоквартирной жилой застройки дер. Горки и дер. Заостровье планируется строительство сети водоотведения от жилых домов к планируемым в дер. Горки и дер. Заостровье очистным сооружениям закрытого типа. Сброс очищенных вод планируется в пониженные места, в дренажную систему. Производительность планируемых закрытых очистных сооружений должна быть не менее водопотребления на соответствующих территориях малоэтажной многоквартирной жилой застройки и составит: планируемые КОС дер. Горки 15 м3/сут, планируемые КОС дер. Заостровье 10 м3/сут.

В связи неудовлетворительным состоянием КОС дер. Лопухинка (ул. Хвойная) и значительным увеличением объемов сточных вод от малоэтажной многоквартирной жилой застройки и планируемых объектов социальной инфраструктуры предлагается реконструкция данных очистных сооружений с увеличением мощности до 100 м3/сут, реконструкция сети водоотведения. Сброс очищенных вод продолжить осуществлять в р. Воронка.

Хозяйственно-бытовые стоки от планируемых объектов социальной инфраструктуры в дер. Лопухинка и дер. Глобицы планируется направить через существующие сети водоотведения деревень на существующие канализационные очистные сооружения.

Проектная производительность существующих канализационных очистных сооружений дер. Лопухинка и дер. Глобицы достаточна для очистки планируемых стоков в полном объеме.

При этом помимо строительства новых участков сети водоотведения необходимо:

- заменить участки существующей сети, находящиеся в ветхом состоянии,

- восстановить оборудование канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций, вышедшее из строя.

Для прочих территорий существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки Лопухинского сельского поселения на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов.

Расчетные объемы сточных вод на первую очередь и расчетный срок приняты в соответствии с Региональными и местными нормативами градостроительного проектирования и "СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (ред. от 27.12.2021).

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Объемы водоотведения от существующих объектов принимается на прежнем уровне.

Таблица 7.4.5.1. Объемы стоков в систему централизованного водоотведения

| Населённый пункт | Объекты | Объемы стоков | Канализационные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчетный срок |  |
|  |  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Лопухинка | многоквартирная жилая застройка, объекты социальной инфраструктуры | 295,5 | 107,9 | 295,5 | 107,9 | КОС дер. Лопухинка |
| дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | малоэтажная многоквартирная жилая застройка, объекты социальной инфраструктуры | 22,2 | 8,1 | 75,0 | 27,4 | Реконструируемые КОС дер. Лопухинка (ул. Хвойная) |
| дер. Глобицы | многоквартирная жилая застройка, объекты социальной инфраструктуры | 67,1 | 24,5 | 115,0 | 42,0 | КОС дер. Глобицы |
| дер. Горки | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 4,4 | Планируемые локальные очистные сооружения дер. Горки |
| дер. Заостровье | малоэтажная многоквартирная жилая застройка и социальные объекты | 6,0 | 2,2 | 6,0 | 2,2 | Планируемые локальные очистные сооружения дер. Заостровье |
| Всего | 390,9 | 142,7 | 503,6 | 183,8 |  |

Водоотведение хозяйственно-бытовых и промышленных стоков с территорий промышленной территории должно осуществляться на собственные очистные сооружения. Возможность сброса стоков в систему централизованного водоотведения должна быть определена при размещении конкретных предприятий на следующих стадиях проектирования.

В сфере развития системы водоотведения проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения муниципального района:

на первую очередь:

- реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Лопухинка (ул. Хвойная) с увеличением мощности 100 м3/сут;

- реконструкция 1,2 км сети водоотведения дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 0,10 км сети водоотведения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка;

- строительство 0,6 км сети водоотведения для подключения планируемой дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство локальных очистных сооружений в дер. Заостровье мощностью не менее 10 м3/сут;

- строительство 0,30 км сети водоотведения для подключения существующих малоэтажных многоквартирных жилых домов в дер. Заостровье;

- строительство 0,1 км сети водоотведения для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта в дер. Глобицы;

- реконструкция сетей централизованного водоотведения, на участках существующей сети, отслуживших срок службы, в дер. Лопухинка и дер. Глобицы;

на расчетный срок:

- строительство локальных очистных сооружений в дер. Горки мощностью не менее 15 м3/сут;

- строительство 0,6 км сети водоотведения для подключения существующих малоэтажных многоквартирных жилых домов в дер. Горки;

- строительство 0,2 км сети водоотведения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемого дома культуры, планируемого фельдшерско-акушерского пункта дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 0,1 км сети водоотведения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом дер. Глобицы.

### 7.4.6. Размещение кладбищ

На территории Лопухинского сельского поселения расположены 3 кладбища: в дер. Верхние Рудицы, в дер. Савольщина и в дер. Старые Мёдуши общей площадью 4,99 га.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, нормативная площадь кладбищ составляет 0,24 га на 1000 жителей. Таким образом, для Лопухинского сельского поселения нормативная площадь на первую очередь – 1,5 га, на расчётный срок – 1,9 га.

Генеральным планом предусмотрено включение в границы дер. Верхние Рудицы 3,5 га земель сельскохозяйственного назначения для расширения кладбища, также предусмотрено расширение кладбища в дер. Старые Мёдуши на 1,94 га.

### 7.4.7. Размещение объектов по санитарной очистке территории

В сфере санитарной очистки территории поселения выявлен ряд проблем, основными из которых являются: отсутствие единой системы учета и контроля за потоками ТКО, отсутствие объективных данных об объемах и морфологии образующихся на территории поселения отходов потребления.

Также важной причиной проблем в сфере санитарной очистки территории Лопухинского сельского поселения является отсутствие предпринимаемых действий по повышению культуры населения в сфере природопользования. Таким действием может стать организация селективного сбора твердых коммунальных отходов с установкой контейнеров для сбора вторичных ресурсов (макулатуры, пластмассы, стекла и металла).

Сбор вторичного сырья позволит значительно уменьшить экологическую нагрузку при захоронении смешанных фракций отходов на полигоне ТКО и добыче природных ресурсов для производства первичного сырья. Для донесения информации о пользе сбора вторичных ресурсов до населения возможно проведение мероприятий в области экологического просвещения (субботников, открытых уроков по экологии и краеведению для школьников и их родителей).

Прогноз накопления твердых и жидких коммунальных отходов

Нормы накопления коммунальных отходов в соответствии с приказом Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 29.04.2020 № 2 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» представлены в таблице 7.4.7.1.

Таблица 7.4.7.1. Нормы накопления коммунальных отходов

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | м3/год | кг/м3 |
| 1 | Многоквартирные дома | 1 м2 общей площади жилого помещения | 13,118 (с учетом крупногабаритных отходов) | 0,0818 (с учетом крупногабаритных отходов) | 160 |
| 2 | Индивидуальное жилищное строительство | 1 человек | 240,097 (с учетом крупногабаритных отходов) | 1,533 (с учетом крупногабаритных отходов) | 157 |

Исходя из указанных нормативов, можно прогнозировать, что к 2030 году ежегодное количество образующихся ТКО от постоянного населения будет составлять 11,48 тыс. м3 в год, к 2043 году общее количество ежегодно образующихся ТКО составит 15,62 тыс. м3 в год (с учетом крупногабаритных отходов).

Расчет необходимого количества контейнеров (мусоросборников)

По каждому населённому пункту на 2030 и 2043 годы произведён расчёт необходимого количества контейнеров для ТКО (таблица 7.4.7.2). Данные расчёты учитывают только потребности постоянно проживающего населения.

Исходя из прогнозируемых объемов образования твердых бытовых отходов, рекомендуемых сроков их хранения (вывоз 7 раз в неделю) и коэффициента неравномерности накопления отходов 1,25, необходимое количество контейнеров для обслуживания населения с учетом общественных зданий составит не менее 55 штук к 2030 году и 74 штук к 2043 году.

Планируемая система сбора ТКО – контейнерная и бесконтейнерная: для дер. Глобицы, дер. Заостровье, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, дер. Савольщина, дер. Флоревицы – контейнерная с использованием не менее 104 несменяемых мусоросборников типа КК-0,75 (объёмом 0,75 м3 с металлической крышкой).

Генеральным планом предлагается рассмотреть вопрос о внедрении системы селективного сбора ТКО в районах новой жилой застройки, а также о переоборудовании существующих контейнерных площадок под площадки с селективным сбором ТКО.

Кроме того, на первую очередь предлагается оборудование площадок с установкой контейнеров в местах неорганизованного массового отдыха населения, в местах общего пользования: на территориях кладбищ и мест массового отдыха населения, скверов и парков.

Для сбора ТКО организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов. На первую очередь организации обязаны заключать договоры с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сбор и удаление отходов от населения требуется осуществлять в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами благоустройства населённых мест.

Таблица 7.4.7.2. Прогнозируемое количество ТКО на 2030 и 2043 годы

| № п/п | Населённый пункт | Количество ТКО, образующихся за год от жилфонда на 2030 год | Количество ТКО, образующихся за год от жилфонда на 2043 год | Необходимое количество контейнеров объёмом 0,75 м3 на 2030 год | Необходимое количество контейнеров объёмом 0,75 м3 на 2043 год | Необходимое количество контейнерных площадок к 2043 году, шт. | Рекомендуемая система сбора ТКО на 2043 год, с использованием контейнеров: да (тип) / нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | м3 | кг | м3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | дер. Верхние Рудицы | 17767 | 113 | 19208 | 123 | 1 | 1 | 0 | нет |
| 2 | дер. Воронино | 6243 | 40 | 7203 | 46 | 0 | 0 | 0 | нет |
| 3 | дер. Глобицы | 199144 | 1246 | 388340 | 2454 | 6 | 12 | 2 | да (КК-0,75) |
| 4 | дер. Горки | 37961 | 238 | 67013 | 424 | 1 | 2 | 0 | нет |
| 5 | дер. Заостровье | 29822 | 188 | 43267 | 274 | 1 | 1 | 0 | нет |
| 6 | дер. Извара | 1200 | 8 | 2401 | 15 | 0 | 0 | 0 | нет |
| 7 | дер. Лопухинка | 1223926 | 7765 | 1590074 | 10103 | 37 | 48 | 10 | да (КК-0,75) |
| 8 | дер. Муховицы | 51381 | 328 | 88836 | 567 | 2 | 3 | 1 | да (КК-0,75) |
| 9 | дер. Никольское | 10851 | 68 | 10851 | 68 | 0 | 0 | 0 | нет |
| 10 | дер. Новая Буря | 198806 | 1268 | 203608 | 1299 | 6 | 6 | 1 | да (КК-0,75) |
| 11 | дер. Савольщина | 21849 | 140 | 22809 | 146 | 1 | 1 | 0 | нет |
| 12 | дер. Старые Мёдуши | 9844 | 63 | 13445 | 86 | 0 | 0 | 0 | нет |
| 13 | дер. Флоревицы | 2401 | 15 | 2401 | 15 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | ИТОГО | 1811195 | 11480 | 2459456 | 15620 | 55 | 74 | 14 | Контейнерная и бесконтейнерная |

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- организовать места для сбора ТКО и КГО;

- обеспечить периодичность вывоза ТКО и КГО от населения;

- 100 % охват населения системой сбора и вывоза ТКО, КГО и ЖКО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- 100 % охват организаций и предприятий договорами на вывоз отходов;

- организация механизированной летней и зимней уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Использование контейнеров малого объёма позволит на расчётный срок перейти к селективному сбору ТКО, в том числе таких вторичных ресурсов как цветные и чёрные металлы, бумага, пластик и стекло. При использовании двух мусоровозов на расчётный срок рекомендуется организация раздельного сбора двух потоков (двух контейнеров):

- «сухих» вторичных ресурсов (изделия из стекла, пластика, бумаги или металлов) на промышленную переработку в специализированные закрытые контейнеры типа КК-0,75;

- «прочих» отходов (включая пищевые и упаковочные материалы) в имеющиеся контейнеры различного объёма.

Разделение отходов на большее количество потоков нецелесообразно. Так, любой компонент «сухих» отходов требует дополнительной профессиональной сортировки по сортам с одновременным удалением остаточных загрязняющих фракций, что делает бессмысленным их раздельный вывоз. Выделение потока «влажных» отходов на биологическую переработку не рекомендуется, в связи с активным использованием компостирования населением неблагоустроенного фонда.

На первую очередь (до 2030 года) мероприятия поселения в сфере санитарной очистки должны включать:

- создание новых контейнерных площадок в дер. Глобицы, дер. Лопухинка, дер. Новая Буря, дер. Савольщина;

- обеспечение необходимой уборочной техникой для выполнения работ по летней и зимней механизированной уборке населённых пунктов.

На расчётный срок (до 2043 года):

- создание контейнерных площадок в дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Флоревицы;

- организация (с привлечением предпринимателей) сбора потенциальных вторичных ресурсов на последующую переработку.

## 7.5. Функциональное зонирование территории

Основной задачей функционального зонирования территории является организация полноценной жилой среды, отвечающей современным требованиям эффективного использования территории и комфортного проживания на ней путём объединения отдельных планировочных образований по преимущественному виду их специализации в функциональные зоны.

Разработка функционального зонирования учитывает природную, экономгеографическую и планировочную специфику территории и сложившиеся особенности использования территории.

Изменениями в генеральный план определены следующее функциональные зоны и параметры их планируемого развития:

- Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки малоэтажными односемейными (индивидуальными) жилыми домами с приусадебными участками, малоэтажными многоквартирными жилыми домами, среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Ж1.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами (в границах особо охраняемых природных территорий);

Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами;

Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

- Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового и финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В многофункциональных зонах размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, культуры и другие объекты.

О1 – многофункциональная общественно-деловая зона.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны производственного использования предназначены для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, складского и коммунального назначения, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения: улично-дорожной сети, автомобильных дорог, объектов транспорта и транспортной и инженерной инфраструктуры. В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение объектов, связанных с обеспечением деятельности транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса, и инженерных объектов.

П1- производственная зона;

П2 – коммунально-складская зона;

И – зона инженерной инфраструктуры;

Т – зона транспортной инфраструктуры.

- Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для размещения спортивных объектов, объектов отдыха, туризма, садов, парков и скверов. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Р1 – зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

Р2 – зона отдыха.

6. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), размещения объектов сельскохозяйственного назначения, садоводческих, дачных и огороднических некоммерческих объединений граждан, крестьянско-фермерских хозяйств, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий;

Сх2 – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

Сх3 – зона садоводческих, огороднических объединений граждан;

Сх4 – иные зоны сельскохозяйственного назначения.

7. Зоны специального назначения

Сп1 – зона кладбищ.

8. Иные зоны:

Л – зона лесов;

ПЛ – иные зоны.

В таблице 7.5.1 представлены параметры функциональных зон Лопухинского сельского поселения.

Таблица 7.5.1. Параметры функциональных зон

| Обозначение | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| Ж1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | количество этажей, единиц | 1 – 3 |
|  |  | плотность застройки, м2/га | 1200 |
|  |  | коэффициент застройки | 0,3 |
|  |  | площадь, га | 721,55 |
| Ж1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами (в границах особо охраняемых природных территорий) | количество этажей, единиц | 1 – 3 |
|  |  | плотность застройки, м2/га | 1200 |
|  |  | коэффициент застройки | 0,3 |
|  |  | площадь, га | 1,67 |
| Ж2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | количество этажей, единиц | 1 – 4 |
|  |  | плотность застройки, м2/га | 1000 |
|  |  | коэффициент застройки | 0,4 |
|  |  | площадь, га | 15,06 |
| Ж3 | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | количество этажей, единиц | 5 – 8 |
|  |  | плотность застройки, м2/га | 1000 |
|  |  | коэффициент застройки | 0,4 |
|  |  | площадь, га | 5,19 |
| Общественно-деловые зоны |
| О1 | общественно-деловые зоны | этажность | 1 – 3 этажа |
|  |  | плотность застройки, м2/га | 30000 |
|  |  | коэффициент застройки | 0,5 |
|  |  | площадь, га | 72,30 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| П1 | производственная зона | коэффициент застройки | 0,8 |
|  |  | площадь, га | 25,69 |
|  |  | зоны с особыми условиями использования территории | установление санитарно-защитной зоны по границам участка (при необходимости) |
| П2 | коммунально-складская зона | коэффициент застройки | 0,8 |
|  |  | площадь, га | 47,24 |
|  |  | зоны с особыми условиями использования территории | установление санитарно-защитной зоны по границам участка (при необходимости) |
| И | зона инженерной инфраструктуры | коэффициент застройки | 0,8 |
|  |  | площадь, га | 18,28 |
| Т | зона транспортной инфраструктуры | коэффициент застройки | 0,8 |
|  |  | площадь, га | 119,81 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | коэффициент застройки | 0,1 |
|  |  | площадь, га | 50,34 |
| Р2 | зона отдыха | коэффициент застройки | 0,6 |
|  |  | площадь, га | 111,16 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| Сх1 | зона сельскохозяйственных угодий | коэффициент застройки | 0,0 |
|  |  | площадь, га | 2888,72 |
| Сх2 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | коэффициент застройки | 0,6 |
|  |  | площадь, га | 701,03 |
| Сх3 | зона садоводческих, огороднических объединений граждан | этажность | 1 - 3 этажа |
|  |  | коэффициент застройки | 0,5 |
|  |  | площадь, га | 1399,72 |
| Сх4 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | коэффициент застройки | 0,6 |
|  |  | площадь, га | 992,88 |
| Зоны специального назначения |
| Сп1 | зона кладбищ | максимальная площадь, га | 10 |
|  |  | площадь мест захоронения от общей площади кладбища, % | не менее 70 |
|  |  | площадь, га | 10,43 |
| Иные зоны |
| ПЛ | иные зоны | коэффициент застройки | 0 |
|  |  | площадь, га | 370,92 |
| Л | зона лесов | коэффициент застройки | 0,0 |
|  |  | площадь, га | 19481,07 |

В таблице 7.5.2 представлено описание формируемых на территории Лопухинского сельского поселения функциональных зон.

Таблица 7.5.2. Описание функциональных зон

| Обозначение функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Описание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны: |
| Ж1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | Предназначена для размещения индивидуальных жилых домов до 3 этажей включительно. Допускается размещение отдельно стоящих объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, стоянок автомобильного транспорта, объектов инженерной инфраструктуры, и иных объектов, связанных с проживанием граждан |
| Ж1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами (в границах особо охраняемых природных территорий) | Предназначена для размещения индивидуальных жилых домов до 3 этажей включительно. Допускается размещение отдельно стоящих объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, объектов инженерной инфраструктуры, и иных объектов, связанных с проживанием граждан. Режим использования территорий в границах особо охраняемых природных территорий устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Ж2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | Предназначена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов этажностью до 4 этажей включительно, а также блокированных жилых домов до 3 этажей включительно. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, объектов инженерной инфраструктуры, и иных объектов, связанных с проживанием граждан |
| Ж3 | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Предназначена для размещения среднеэтажных многоквартирных жилых домов этажностью до 8 этажей включительно. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, объектов инженерной инфраструктуры, и иных объектов, связанных с проживанием граждан |
| Общественно-деловые зоны: |
| О1 | многофункциональная общественно-деловая зона | Предназначена для размещения объектов общественно-деловой застройки, объектов здравоохранения, культуры, образования, культовых зданий, объектов социального обслуживания, физической культуры и спорта, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, связанных с обслуживанием данной зоны, и организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: |
| П1 | производственная зона | Предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов IV и V класса опасности, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и иных объектов, необходимых для обслуживания данной зоны, организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| П2 | коммунально-складская зона | Предназначена для размещения коммунальных, складских объектов IV и V класса опасности, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| И | зона инженерной инфраструктуры | Предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| Т | зона транспортной инфраструктуры | Предназначена для размещения автомобильных дорог, улично-дорожной сети, объектов хранения автотранспорта, дорожного сервиса, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны, и организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| Зоны рекреационного назначения: |  |
| Р1 | зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Предназначена для размещения объектов озеленения общего пользования (скверов, парков, бульваров), с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны |
| Р2 | зона отдыха | Предназначена для размещения объектов туризма и рекреации (баз отдыха, кемпингов, домов отдыха, гостиниц и иных средств размещения), с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, связанных с обслуживанием данной зоны |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| Сх1 | зона сельскохозяйственных угодий | Предназначена для сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) |
| Сх2 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Предназначена для размещения сельскохозяйственных предприятий IV и V класса опасности, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, связанных с обслуживанием данной зоны, и организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) в границах населённых пунктов |
| Сх3 | зона садоводческих, огороднических объединений граждан | Предназначена для ведения садоводств, размещения садовых домов, индивидуальных жилых домов с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, связанных с обслуживанием данной зоны |
| Сх4 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | Предназначена для размещения крестьянских (фермерских) хозяйств, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, связанных с обслуживанием данной зоны |
| Зоны специального назначения |
| Сп1 | зона кладбищ | Предназначена для размещения кладбищ и организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости). Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, связанных с обслуживанием данной зоны |
| Иные зоны |
| ПЛ | иные зоны | Предназначена для сохраняемого природного ландшафта |
| Л | зона лесов | Предназначена для лесов |

Функциональное зонирование Лопухинского сельского поселения показано на картах:

- Карта функциональных зон поселения. 1:25 000. Инв. № ГП.02-04-19.

- Карта функциональных зон поселения. 1:5 000. Инв. № ГП.02-05-19.

## 7.6. Охрана окружающей среды

При планировке и застройке территорий населенных пунктов следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

Градостроительная деятельность должна осуществляться с учетом требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях оценки и регулирования воздействия всех стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду, расположенных в пределах конкретных территорий и (или) акваторий для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей устанавливаются нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются по каждому виду воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и совокупному воздействию всех источников, находящихся на этих территориях и (или) акваториях.

### 7.6.1. Охрана воздушного бассейна

Основным источником выбросов загрязняющих веществ и шумового воздействия на расчётный срок останется автомобильный транспорт, что требует рационального распределения пассажиро- и грузопотоков. В связи с этим рекомендуется техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов Евро-6 по выбросам загрязняющих веществ.

При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и др.), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации или ориентировочные безопасные уровни воздействия для каждого из загрязняющих веществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – предельно допустимая концентрация атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории Лопухинского сельского поселения предлагается:

на первую очередь (до 2030 года):

- предотвращение незаконных поджогов и вырубок лесных массивов;

- ввод запрета на сжигание отходов и растительных остатков на территориях общего пользования;

на расчётный срок (до 2043 года):

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать в течение расчётного срока:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выбросов загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

### 7.6.2. Защита от шума

Наиболее значимым источником шума и загрязнения воздушного бассейна в пределах поселения является автомобильный транспорт, который оказывает прямое шумовое воздействие на жилую и общественную застройку. При расширении сети автомобильных дорог следует учитывать необходимость реконструкции жилого фонда, расположенного в непосредственной близости к потокам автотранспорта, включая усиленное остекление окон.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебной и рекреационной зон от производственной, коммунально-складской зон и основных транспортных коммуникаций и формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

- устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, автомобильными и другими пространственными источниками шума;

- трассировку магистральных дорог и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон);

- формирование системы зеленых насаждений;

- использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа. Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от дорог с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.

### 7.6.3. Охрана водных ресурсов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Оптимизация экологической ситуации в пределах территории поселения должна способствовать сохранению ценных водных объектов как важных ресурсов для развития природоориентированной экономики на данной территории. Необходим строгий контроль над соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, поддержание озеленения прибрежных защитных полос и водоохранных зон, а также следует разработать порядок предоставления гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования (в соответствии с частью 3 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации). Возможно создание системы общественного контроля водных объектов, в том числе и содействие работе добровольных рыбинспекторов. Также необходима регулярная очистка береговых полос водных объектов от возможного поступления отходов при неорганизованном отдыхе населения и естественном переносе паводковыми водами.

Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения. В связи с небольшим отбором подземных вод проблема их истощения в настоящее время не актуальна.

В качестве основных направлений по охране водных ресурсов необходимо:

на первую очередь (до 2030 года):

- организовать регулярный вывоз жидких бытовых отходов из частного сектора с их последующей утилизацией на очистных сооружениях;

- строгий контроль над соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, вынос в натуру их границ;

- установка индивидуальных герметичных септиков в неканализованных домохозяйствах, в том числе с использованием биофильтров (вблизи водоохранных и санитарно-защитных зон);

на расчётный срок (до 2043 года):

- при размещении новых предприятий или организаций предпочтение отдавать имеющим маловодные и безводные технологии;

- ввести ограничения на применение ядохимикатов и удобрений;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод.

### 7.6.4. Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, водоохранным зонам водоемов и водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

В почвах на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, в местах временного накопления промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяются в каждом конкретном случае по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Комплекс мероприятий по охране и рациональному использованию почв включает:

на первую очередь (до 2030 года):

- организация санитарной очистки территории и предупреждение возникновения несанкционированных свалок.

на расчётный срок (до 2043 года):

- организация системы мониторинга качества состояния почвенного покрова и инвентаризации нарушенных земель в пределах поселения;

- ограничение применения ядохимикатов и удобрений, решение проблемы утилизации навоза;

- соблюдение экологических требований при проведении строительных работ: снятие и складирование почвенного слоя с целью использования его для рекультивации нарушенных территорий после отработки месторождения и для использования при благоустройстве территории после окончания строительных работ.

### 7.6.5. Решения по охране объектов животного мира и среды их обитания, растительного мира

В соответствии со статьями 22, 28 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с последующими изменениями):

- При проектировании, строительстве объектов капитального строительства и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, отдыха и путей миграции.

- При осуществлении производственных процессов в лесном хозяйстве и промышленности, на производственных площадках с открыто размещённым оборудованием, в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, и магистралях автомобильного, транспорта, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи мощностью до 6 кВ и выше и линий проводной связи необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2008 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

В соответствии с частью 1 статьёй 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями) запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

## 7.7. Планируемые особо охраняемые природные территории

Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено на первую очередь и расчётный срок создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных частично на территории Лопухинского сельского поселения:

На первую очередь:

- «Копорский глинт» площадью: ориентировочно 4424 га (из них на территории Лопухинского сельского поселения – ориентировочно 1190,39 га).

На расчётный срок:

- «Озеро Лубенское» площадью: ориентировочно 7361 га (из них на территории Лопухинского сельского поселения – ориентировочно 1498,05 га).

## 7.8. Охрана и сохранение объектов культурного наследия

На территории Лопухинского сельского поселения находятся объекты культурного наследия федерального значения, регионального значения и выявленные объекты культурного наследия. Зоны охраны объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством не установлены.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Лопухинского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения их использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

- при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области;

- при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с рекомендациями департамента государственной охраны сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области по ограничения использования территории, прилегающей к объектам культурного наследия.

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в последней редакции) (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Статья 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяет меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

В соответствии с действующим законодательством необходимо выполнить:

- проектирование, согласование и утверждение границ и охранных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на проектируемой территории.

- после разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны необходимо определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность.

Выполнение планируемых мероприятий обеспечит сохранность объекта культурного наследия для будущих поколений.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объекта культурного наследия документы генерального плана подлежат корректировке с внесением изменений и дополнений.

Для сохранения объектов культурного наследия в течение расчетного срока необходимо проведение следующих мероприятий:

- определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного значения.

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.

- государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также в целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и определения границ защитной зоны объекта культурного наследия в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы.

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ объектами историко-культурной экспертизы являются:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;

- проекты зон охраны объекта культурного наследия;

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

Порядок проведения историко-культурной экспертизы объектов экспертизы, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, требования к определению физических и юридических лиц, которые могут привлекаться в качестве экспертов, перечень представляемых экспертам документов, порядок их рассмотрения, порядок проведения иных исследований в рамках данной экспертизы устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок проведения историко-культурной экспертизы на земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ и расположенных в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, путем археологической разведки определяется в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

## 7.9. Изменение границ земель различных категорий

Генеральным планом предусмотрено изменение границ земель различных категорий на территории Лопухинского сельского поселения. Баланс земель представлен в таблице 7.9.1.

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения

Площадь земель сельскохозяйственного назначения сокращается на 74,20 га:

- 8,22 га планируется включить в земли промышленности и иного специального назначения;

- 52,55 га планируется включить в границы населённых пунктов;

- 13,43 планируется включить в земли особо охраняемых территорий и объектов.

В таблице 7.9.2 представлен перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к переводу в земли иных категорий.

Изменение границ земель промышленности и иного специального назначения

Площадь земель промышленности и иного специального назначения увеличивается на 8,22 га за счёт перевода 8,22 га из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель промышленности и иного специального назначения уменьшается на 472,80 га за счёт перевода в земли населённых пунктов. Данные земельные участки переданы Министерством обороны Российской Федерации в ведение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. Администрацией Ломоносовского муниципального района принято решение о включении указанных земель в состав земель населённых пунктов. При отказе от включения в границы земель населённых пунктов данная территория будет переведена в состав лесного фонда.

Указанные земельные участки после включения в дер. Лопухинка будут использованы для реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (с последующими изменениями), а также территории, на которых планируется выделять земельные участки в рамках реализации областного закона от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (с последующими изменениями), а также для создания объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, для создания пломышленных зон.

Изменение границ земель населённых пунктов

Площадь земель населённых пунктов увеличивается на 52,55 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель населённых пунктов увеличивается на 472,80 га за счет земель промышленности и иного специального назначения.

Изменение границ земель лесного фонда

Изменение границ и площади земель лесного фонда в рамках изменений в генеральный план не предусмотрено.

Изменение границ земель особо охраняемых территорий и объектов

Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов увеличивается на 13,43 за счёт земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 7.9.1. Изменение площадей земель различных категорий Лопухинского сельского поселения

| Категория земель | Площадь земель существующая, га | Изменение за счет земель | Площадь земель на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Площадь земель промышленности и иного специального назначения | Населенных пунктов | Лесного фонда | Особо охраняемых территорий и объектов |  |
|  |  | увеличение, га | уменьшение, га | увеличение, га | уменьшение, га | увеличение, га | уменьшение, га | увеличение, га | уменьшение, га | увеличение, га | уменьшение, га |  |
| Сельскохозяйственного назначения | 5913,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 5839,77 |
| Площадь земель промышленности и иного специального назначения | 592,00 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,42 |
| Населенных пунктов | 970,02 | 52,55 | 0,00 | 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1495,37 |
| Лесного фонда | 19481,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19481,07 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 76,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,43 |
| ИТОГО | 27033,06 | 74,20 | 0,00 | 472,80 | 8,22 | 0,00 | 525,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 27033,06 |

Таблица 7.9.2. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к переводу в земли иных категорий

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Площадь, га | Вид собственности | Существующее положение | Планируемое использование | Отношение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков к среднерайонному, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Категория | Вид разрешённого использования | Категория | Функциональная зона, планируемый объект |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевод в земли населённых пунктов |
|  | дер. Муховицы |
| 1 | 47:14:0802001:42 | 43000,00 | 4,30 | частная | сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 2 | 47:14:0802001:43 | 43000,00 | 4,30 | частная | сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 3 | 47:14:0802001:221 | 43000,00 | 4,30 | частная | сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 4 | земельный участок не сформирован | 5300,00 | 0,53 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
|  | ИТОГО-1 | 134300,00 | 13,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | дер. Новая Буря |
| 5 | 47:14:0802002:22 | 28265,00 | 2,83 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 6 | 47:14:0802002:23 | 28265,00 | 2,83 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 7 | 47:14:0802002:24 | 28265,00 | 2,83 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 8 | 47:14:0802002:25 | 28265,00 | 2,83 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 9 | 47:14:0802002:28 | 25494,00 | 2,55 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 10 | 47:14:0802002:30 | 28265,00 | 2,83 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 11 | 47:14:0802002:31 | 28265,00 | 2,83 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 12 | 47:14:0802002:114 | 28265,00 | 2,83 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 13 | 47:14:0802002:104 | 28265,00 | 2,83 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
| 14 | земельный участок не сформирован | 13420,00 | 1,34 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1, сад | 8,14/7,96 |
| 15 | 47:14:0802002:1154 | 12660,00 | 1,27 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
|  | ИТОГО-2 | 277694,00 | 27,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | дер. Горки |
| 16 | 47:14:0802002:138 | 1 700,00 | 0,17 | частная | сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
|  | ИТОГО-3 | 1700,00 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | дер. Савольщина |
| 17 | 47:14:0803001:47 | 29700,00 | 2,97 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
|  | ИТОГО-4 | 29700,00 | 2,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | дер. Извара |
| 18 | земельный участок не сформирован | 8200 | 0,82 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
|  | ИТОГО-5 | 8200,00 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | дер. Лопухинка |
| 19 | земельный участок не сформирован | 39000 | 3,9 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, индивидуальные жилые дома | 8,14/7,96 |
|  | ИТОГО-6 | 39000 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | дер. Верхние Рудицы |
| 20 | земельный участок не сформирован | 35000 | 3,5 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | населённых пунктов | зона кладбищ Сп1, кладбище | 8,14/7,96 |
|  | ИТОГО-7 | 35000 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в земли населённых пунктов | 525594,00 | 52,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод в земли промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 47:14:0802002:1153 | 23165,00 | 2,32 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | промышленности и иного специального назначения | многофункциональная общественно-деловая зона О1, объекты придорожного сервиса, магазин | 8,14/7,96 |
| 22 | 47:14:0824001:8 | 8256,00 | 0,83 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для иных видов сельскохозяйственного использования | промышленности и иного специального назначения | производственная зона П1, размещение деревообрабатывающего предприятия | 8,14/7,96 |
| 23 | 47:14:0802002:1156 | 10216,00 | 1,02 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | промышленности и иного специального назначения | зона транспортной инфраструктуры Т, для размещения подъездной дороги к дер. Новая Буря | 8,14/7,96 |
| 24 | земельный участок не сформирован | 40600,00 | 4,06 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | промышленности и иного специального назначения | производственная зона П1 | 8,14/7,96 |
|  | ИТОГО-8 | 82237,00 | 8,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в земли промышленности | 82237,00 | 8,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | В земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 25 | 47:14:0803002:1276 | 3500,00 | 0,35 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 26 | 47:14:0803002:1129 | 101151,00 | 10,12 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 27 | 47:14:0803002:1215 | 1430,00 | 0,14 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 28 | 47:14:0803002:1216 | 1858,00 | 0,19 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 29 | 47:14:0803002:1217 | 1782,00 | 0,18 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 30 | 47:14:0803002:1218 | 1299,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 31 | 47:14:0803002:1219 | 1241,00 | 0,12 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 32 | 47:14:0803002:1220 | 1281,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 33 | 47:14:0803002:1221 | 1239,00 | 0,12 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 34 | 47:14:0803002:1222 | 1324,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 35 | 47:14:0803002:1175 | 1416,00 | 0,14 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 36 | 47:14:0803002:1176 | 1416,00 | 0,14 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 37 | 47:14:0803002:1177 | 1413,00 | 0,14 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 38 | 47:14:0803002:1178 | 1261,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 39 | 47:14:0803002:1132 | 1307,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 40 | 47:14:0803002:1133 | 1309,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 41 | 47:14:0803002:1134 | 1311,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 42 | 47:14:0803002:1187 | 1446,00 | 0,14 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 43 | 47:14:0803002:1188 | 1370,00 | 0,14 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 44 | 47:14:0803002:1189 | 1344,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 45 | 47:14:0803002:1190 | 1319,00 | 0,13 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 46 | 47:14:0803002:1191 | 2111,00 | 0,21 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
| 47 | 47:14:0803002:1229 | 1200,00 | 0,12 | частная | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | особо охраняемых территорий и объектов | зона отдыха Р2 | 380,11/7,96 |
|  | ИТОГО-9 | 134328,00 | 13,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в земли особо охраняемых территорий и объектов | 134328,00 | 13,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 742159,00 | 74,22 |  |  |  |  |  |  |

.

## 7.10. Изменение границ населённых пунктов Лопухинского сельского поселения

Изменениями в генеральный план предусмотрено увеличение площади земель населённых пунктов на 525,36 га за счёт включения в границы населённых пунктов земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 52,55 га и земель промышленного и иного специального назначения общей площадью 472,80 га (таблица 7.10.1).

Согласно постановлению мэра Ломоносовского района Ленинградской области от 14.07.1994 № 306/14 «Об отводе земельного участка Лопухинскому детскому дому» 3,90 га, включаемые в границы дер. Лопухинка, относятся к землям населенных пунктов и находятся в ведении органов местного самоуправления Ломоносовского муниципального района, однако, генеральным планом, утвержденным в 2012 году, данные земельные участки ошибочно были отнесены к землям сельскохозяйственного назначения.

Таблица 7.10.1. Увеличение площади населённых пунктов Лопухинского сельского поселения

| Населённый пункт | Площадь существующая, га | Площадь земель, включаемых в границу населенного пункта, га | Итого планируемая площадь населённого пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Верхние Рудицы | 76,60 | 3,50 | 80,10 |
| дер. Воронино | 85,91 | 0,00 | 85,91 |
| дер. Глобицы | 96,01 | 0,00 | 96,01 |
| дер. Горки | 30,11 | 0,17 | 30,28 |
| дер. Заостровье | 66,18 | 0,00 | 66,18 |
| дер. Извара | 11,46 | 0,82 | 12,28 |
| дер. Лопухинка | 214,11 | 476,70 | 690,81 |
| дер. Муховицы | 112,45 | 13,43 | 125,88 |
| дер. Никольское | 9,07 | 0,00 | 9,07 |
| дер. Новая Буря | 56,94 | 27,77 | 84,71 |
| дер. Савольщина | 49,12 | 2,97 | 52,09 |
| дер. Старые Мёдуши | 60,78 | 0,00 | 60,78 |
| дер. Флоревицы | 101,28 | 0,00 | 101,28 |
| ИТОГО | 970,02 | 525,36 | 1495,38 |

В таблице 7.10.2 представлен перечень земельных участков, включаемых в границы населённых пунктов Лопухинского сельского поселения, с указанием кадастровых номеров, площади, существующего и планируемого использования, а отношения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков к среднерайонному.

Таблица 7.10.2. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Площадь, га | Вид собственности | Существующее положение | Планируемое использование | Отношение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков к среднерайонному, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Категория | Вид разрешённого использования | Объекты, расположенные в границах участка |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Верхние Рудицы |
| 1 | земельный участок не сформирован | 35000 | 3,50 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона кладбищ Сп1 | 8,14/7,96 |
| Итого |  | 35000 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
| дер. Горки |
| 1 | 47:14:0802002:138 | 1700 | 0,17 | частная | сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | хозяйственные постройки | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| Итого |  | 1700 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
| дер. Извара |
| 1 | земельный участок не сформирован | 8200,00 | 0,820 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| Итого |  | 8200,00 | 0,820 |  |  |  |  |  |  |
| дер. Лопухинка |
| 1 | земельный участок не сформирован | 4728000,00 | 472,800 | государственная | земли промышленности и иного специального назначения | - | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, многофункциональная общественно-деловая зона О1, иные зоны ПЛ, производственная зона П, зона инженерной инфраструктуры И, зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1, зона отдыха Р2 | - |
| 2 | земельный участок не сформирован | 39000,00 | 3,900 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| Итого |  | 4767000,00 | 476,70 |  |  |  |  |  |  |
| дер. Муховицы |
| 1 | 47:14:0802001:42 | 43000,00 | 4,300 | частная | сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 2 | 47:14:0802001:43 | 43000,00 | 4,300 | частная | сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | строения отсутствуют | зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | 8,14/7,96 |
| 3 | 47:14:0802001:221 | 43000,00 | 4,300 | частная | сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 4 | земельный участок не сформирован | 5300,00 | 0,530 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| Итого |  | 134300,00 | 13,430 |  |  |  |  |  |  |
| дер. Новая Буря |
| 1 | 47:14:0802002:22 | 28265,00 | 2,827 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 2 | 47:14:0802002:23 | 28265,00 | 2,827 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 3 | 47:14:0802002:24 | 28265,00 | 2,827 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 4 | 47:14:0802002:25 | 28265,00 | 2,827 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 5 | 47:14:0802002:28 | 25494,00 | 2,549 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 6 | 47:14:0802002:30 | 28265,00 | 2,827 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 7 | 47:14:0802002:31 | 28265,00 | 2,827 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 8 | 47:14:0802002:114 | 28265,00 | 2,827 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 9 | 47:14:0802002:104 | 28265,00 | 2,827 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 10 | земельный участок не сформирован | 13420,00 | 1,342 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | 8,14/7,96 |
| 11 | 47:14:0802002:1154 | 12660,00 | 1,266 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| Итого |  | 277694,00 | 27,769 |  |  |  |  |  |  |
| дер. Савольщина |
| 1 | земельный участок не сформирован | 4700,00 | 0,470 | муниципальная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| 2 | 47:14:0803001:47 | 25000,00 | 2,500 | частная | сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | строения отсутствуют | зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | 8,14/7,96 |
| Итого |  | 29700,00 | 2,97 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 5253594,00 | 525,36 |  |  |  |  |  |  |

# 8. Предложения о внесении изменений в схему территориального планирования Ленинградской области

Генеральным планом предлагается внести изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области в части строительства центра врачебной практики (семейной медицины) в дер. Лопухинка (ул. Хвойная) на первую очередь.

Письмом от 15.03.2021 № 02и-1766/2021 администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области в Комитет градостроительной политики Ленинградской области направлены предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения в части изменения границ зоны преимущественного сельскогохозяйственного использования Ломоносовская.

Данные предложения отображены на Карте размещения планируемых объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района. 1:25000. Инв. № ГП.02-09.19. в составе материалов по обоснованию генерального плана.

# 9. Предложения о внесении изменений в Схему территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Генеральным планом даны предложения по внесению изменений в Схему территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в части размещения на территории Лопухинского сельского поселения объектов местного значения Ломоносовского муниципального района.

В частности, в целях увеличения обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры предлагается реконструкция существующих и строительство новых объектов образования:

на первую очередь (до 2030 года):

- реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка с увеличением мощности на 30 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3);

- реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы с увеличением мощности на 20 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2);

- строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест в дер. Лопухинка (многофункциональная общественно-деловая зона О1).

Для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки и планируемых объектов социальной инфраструктуры к объектам инженерной инфраструктуры даны предложения по строительству:

на первую очередь:

на первую очередь:

- строительство 7,95 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки, планируемого физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка;

- строительство артезианских скважин с размещением установки водоподготовки производительностью не менее 100 м3/ч в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 3,0 км водопроводных сетей для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки, планируемой дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 2,70 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной жилой застройки, планируемого фельдшерско-акушерского пункта дер. Глобицы;

- строительство артезианской скважины с размещением установки водоподготовки в дер. Новая Буря производительностью не менее 16 м3/ч;

- строительство 10,00 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Новая Буря;

- строительство артезианской скважины с размещением установки водоподготовки в дер. Муховицы производительностью не менее 10 м3/ч;

- строительство 4,4 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Муховицы;

- строительство установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Воронино мощностью не менее 5 м3/ч;

- строительство 4,80 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной жилой застройки в дер. Воронино;

- строительство установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Верхние Рудицы производительностью не менее 5 м3/ч;

- строительство 4,60 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной жилой застройки в дер. Верхние Рудицы;

- строительство установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Горки мощностью не менее 5 м3/ч;

- строительство установки водоподготовки вблизи артезианской скважины дер. Старые Мёдуши мощностью не менее 5 м3/ч;

на расчетный срок:

- строительство 2,6 км водопроводных сетей для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки, планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемого дома культуры, планируемого фельдшерско-акушерского пункта в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 1,2 км водопроводных сетей для подключения потребителей планируемой индивидуальной жилой застройки в дер. Муховицы;

- строительство 8,04 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной и существующей многоквартирной жилой застройки дер. Заостровье;

- строительство 0,10 км водопроводных сетей для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в дер. Глобицы;

- строительство 3,60 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной жилой застройки в дер. Старые Мёдуши;

- строительство 2,30 км водопроводных сетей для подключения потребителей существующей индивидуальной и многоквартирной жилой застройки в дер. Горки.

В сфере развития системы водоотведения проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения муниципального района:

на первую очередь:

- реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Лопухинка (ул. Хвойная) с увеличением мощности 100 м3/сут;

- реконструкция 1,2 км сети водоотведения дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 0,10 км сети водоотведения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка;

- строительство 0,6 км сети водоотведения для подключения планируемой дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство локальных очистных сооружений в дер. Заостровье мощностью не менее 10 м3/сут;

- строительство 0,30 км сети водоотведения для подключения существующих малоэтажных многоквартирных жилых домов в дер. Заостровье;

- строительство 0,1 км сети водоотведения для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта в дер. Глобицы;

- реконструкция сетей централизованного водоотведения, на участках существующей сети, отслуживших срок службы, в дер. Лопухинка и дер. Глобицы;

на расчетный срок:

- строительство локальных очистных сооружений в дер. Горки мощностью не менее 15 м3/сут;

- строительство 0,6 км сети водоотведения для подключения существующих малоэтажных многоквартирных жилых домов в дер. Горки;

- строительство 0,2 км сети водоотведения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемого дома культуры, планируемого фельдшерско-акушерского пункта дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- строительство 0,1 км сети водоотведения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом дер. Глобицы.

Данные предложения отображены на Карте размещения планируемых объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района. 1:25000. Инв. № ГП.02-09.19. в составе материалов по обоснованию генерального плана.

# 10. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2030 год | 2043 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселения | га | 27033,06 | 27033,06 | 27033,06 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенных пунктов, в том числе: | га | 970,02 | 1495,37 | 1495,37 |
| 1.1.1. | дер. Верхние Рудицы | га | 76,60 | 80,10 | 80,10 |
| 1.1.2. | дер. Воронино | га | 85,91 | 85,91 | 85,91 |
| 1.1.3. | дер. Глобицы | га | 96,01 | 96,01 | 96,01 |
| 1.1.4. | дер. Горки | га | 30,11 | 30,28 | 30,28 |
| 1.1.5. | дер. Заостровье | га | 66,18 | 66,18 | 66,18 |
| 1.1.6. | дер. Извара | га | 11,46 | 12,28 | 12,28 |
| 1.1.7. | дер. Лопухинка | га | 214,11 | 690,81 | 690,81 |
| 1.1.8. | дер. Муховицы | га | 112,45 | 125,87 | 125,87 |
| 1.1.9. | дер. Никольское | га | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| 1.1.10. | дер. Новая Буря | га | 56,94 | 84,71 | 84,71 |
| 1.1.11. | дер. Савольщина | га | 49,12 | 52,09 | 52,09 |
| 1.1.12. | дер. Старые Мёдуши | га | 60,78 | 60,78 | 60,78 |
| 1.1.13. | дер. Флоревицы | га | 101,28 | 101,28 | 101,28 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 5913,97 | 5839,77 | 5839,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | зона преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения Ломоносовская | га | 1952,14 | 1952,14 | 1952,14 |
| 1.3. | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га | 592,00 | 127,42 | 127,42 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | га | 19481,07 | 19481,07 | 19481,07 |
| 1.5. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 76,00 | 89,43 | 89,43 |
| 2. | Общая площадь функциональных зон в границах поселения | га | 27033,06 | 27033,06 | 27033,06 |
|  |  | % от общей площади территории поселения | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Жилые зоны | га | 523,56 | 743,25 | 743,25 |
|  |  | % | 1,94 | 2,77 | 2,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 503,31 | 721,33 | 721,33 |
|  |  | % | 1,86 | 2,67 | 2,67 |
| 2.1.2. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (в границах особо охраняемых природных территорий) Ж1.1 | га | 0,00 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | % | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.3. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | га | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.1.4. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 | га | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.2. | Зоны рекреационного назначения | га | 86,12 | 161,50 | 161,50 |
|  |  | % | 0,32 | 0,6 | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | га | 10,12 | 50,34 | 50,34 |
|  |  | % | 0,04 | 0,19 | 0,19 |
| 2.2.2. | Зона отдыха Р2 | га | 76,00 | 111,16 | 111,16 |
|  |  | % | 0,28 | 0,41 | 0,41 |
| 2.3. | Общественно-деловые зоны | га | 12,50 | 72,30 | 72,30 |
|  |  | % | 0,05 | 0,27 | 0,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Общественно-деловые зоны О1 | га | 12,72 | 72,52 | 72,52 |
|  |  | % | 0,05 | 0,27 | 0,27 |
| 2.4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 6067,58 | 5982,35 | 5982,35 |
|  |  | % | 22,49 | 22,18 | 22,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 3447,78 | 2888,72 | 2888,72 |
|  |  | % | 12,81 | 10,74 | 10,74 |
| 2.4.2. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2 | га | 370,86 | 701,03 | 701,03 |
|  |  | % | 1,37 | 2,59 | 2,59 |
| 2.4.3. | Зона садоводческих, огороднических объединений граждан Сх3 | га | 1279,26 | 1399,72 | 1399,72 |
|  |  | % | 4,73 | 5,17 | 5,17 |
| 2.4.4. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения Сх4 | га | 969,68 | 992,88 | 992,88 |
|  |  | % | 3,58 | 3,67 | 3,67 |
| 2.5. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 159,64 | 211,02 | 211,02 |
|  |  | % | 0,59 | 0,78 | 0,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Производственная зона П1 | га | 4,35 | 25,69 | 25,69 |
|  |  | % | 0,02 | 0,09 | 0,09 |
| 2.5.2. | Коммунально-складская зона П2 | га | 29,29 | 47,24 | 47,24 |
|  |  | % | 0,11 | 0,17 | 0,17 |
| 2.5.3. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 7,67 | 18,28 | 18,28 |
|  |  | % | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
| 2.5.4. | Зона транспортной инфраструктуры Т | га | 118,33 | 119,81 | 119,81 |
|  |  | % | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2.7. | Зоны специального назначения | га | 482,77 | 10,43 | 10,43 |
|  |  | % | 1,78 | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Зона кладбищ Сп1 | га | 4,99 | 10,43 | 10,43 |
|  |  | % | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 2.7.2. | Зона режимных территорий Сп2 | га | 477,78 | 0 | 0 |
|  |  | % | 1,77 | 0 | 0 |
| 2.8. | Зона лесов ЗЛ | га | 19481,07 | 19481,07 | 19481,07 |
|  |  | % | 72,02 | 72,02 | 72,02 |
| 2.9. | Иные зоны ПЛ | га | 219,6 | 370,92 | 370,92 |
|  |  | % | 0,81 | 1,35 | 1,35 |
| 2. | Общая площадь функциональных зон в границах населённых пунктов | га | 970,02 | 1490,5 | 1490,5 |
|  |  | % от общей площади территории поселения | 3,59 | 5,51 | 5,51 |
| 2.1. | Жилые зоны | га | 523,78 | 745,02 | 745,02 |
|  |  | % | 1,94 | 2,77 | 2,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 503,53 | 723,1 | 723,1 |
|  |  | % | 1,86 | 2,67 | 2,67 |
| 2.1.2. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (в границах особо охраняемых природных территорий) Ж1.1 | га | 0,00 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | % | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.3. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | га | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.1.4. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 | га | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.2. | Зоны рекреационного назначения | га | 10,12 | 72,07 | 72,07 |
|  |  | % | 0,04 | 0,27 | 0,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | га | 10,12 | 50,34 | 50,34 |
|  |  | % | 0,04 | 0,19 | 0,19 |
| 2.2.2. | Зона отдыха Р2 | га | 0 | 21,73 | 21,73 |
|  |  | % | 0 | 0,08 | 0,08 |
| 2.3. | Общественно-деловые зоны | га | 12,5 | 72,3 | 72,3 |
|  |  | % | 0,05 | 0,27 | 0,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Общественно-деловые зоны О1 | га | 12,5 | 72,3 | 72,3 |
|  |  | % | 0,05 | 0,27 | 0,27 |
| 2.4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 197,61 | 136,87 | 136,87 |
|  |  | % | 0,73 | 0,51 | 0,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 130,39 | 62,67 | 62,67 |
|  |  | % | 0,48 | 0,23 | 0,23 |
| 2.4.2. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2 | га | 0,98 | 7,96 | 7,96 |
|  |  | % | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 2.4.3. | Зона садоводческих, огороднических объединений граждан Сх3 | га | 59,09 | 59,09 | 59,09 |
|  |  | % | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2.4.5. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения Сх4 | га | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.5. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 40,44 | 84,44 | 84,44 |
|  |  | % | 0,15 | 0,31 | 0,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Производственная зона П1 | га | 4,35 | 22,3 | 22,3 |
|  |  | % | 0,02 | 0,08 | 0,08 |
| 2.5.2. | Коммунально-складская зона П2 | га | 29,29 | 47,24 | 47,24 |
|  |  | % | 0,11 | 0,17 | 0,17 |
| 2.5.3. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 4,61 | 12,71 | 12,71 |
|  |  | % | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 2.5.4. | Зона транспортной инфраструктуры Т | га | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.7. | Зоны специального назначения | га | 9,97 | 10,43 | 10,43 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Зона кладбищ Сп1 | га | 4,99 | 10,43 | 10,43 |
|  |  | % | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 2.7.2. | Зона режимных территорий Сп2 | га | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,02 | 0 | 0 |
| 2.8. | Зона лесов ЗЛ | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Иные зоны ПЛ | га | 175,60 | 370,92 | 370,92 |
|  |  | % | 0,65 | 1,35 | 1,35 |
| Функциональное зонирование территории населённых пунктов |
| 3. | Площадь территории дер. Верхние Рудицы | га | 76,60 | 80,10 | 80,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилые зоны | га | 35,17 | 33,26 | 33,26 |
|  |  | % от общей площади территории населённого пункта | 45,9 | 41,5 | 41,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 35,17 | 33,26 | 33,26 |
|  |  | % | 45,9 | 41,5 | 41,5 |
| 3.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,11 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | % | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 0,11 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | % | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 3.3. | Зоны специального назначения | га | 2,01 | 5,51 | 5,51 |
|  |  | % | 2,6 | 6,9 | 6,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Зона кладбищ Сп1 | га | 2,01 | 5,51 | 5,51 |
|  |  | % | 2,6 | 6,9 | 6,9 |
| 3.4. | Иные зоны | га | 39,31 | 40,98 | 40,98 |
|  |  | % | 51,3 | 51,2 | 51,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3..1. | Иные зоны ПЛ | га | 39,31 | 40,98 | 40,98 |
|  |  | % | 51,3 | 51,2 | 51,2 |
| 4. | Площадь территории дер. Воронино | га | 85,91 | 85,91 | 85,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилые зоны | га | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
|  |  | % | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
|  |  | % | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 4.2. | Зоны рекреационного назначения | га | 0,00 | 5,90 | 5,90 |
|  |  | % | 0,0 | 6,9 | 6,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Зона отдыха Р2 | га | 0,00 | 5,90 | 5,90 |
|  |  | % | 0,0 | 6,9 | 6,9 |
| 4.3. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 13,05 | 7,15 | 7,15 |
|  |  | % | 15,2 | 8,3 | 8,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 5,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения Сх4 | га | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  |  | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 4.4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.5. | Иные зоны | га | 26,32 | 26,32 | 26,32 |
|  |  | % | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Иные зоны ПЛ | га | 26,32 | 26,32 | 26,32 |
|  |  | % | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 5. | Площадь территории дер. Глобицы | га | 96,01 | 96,01 | 96,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилые зоны | га | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
|  |  | % | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 44,45 | 44,45 | 44,45 |
|  |  | % | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
| 5.1.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | га | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
|  |  | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 5.2. | Общественно-деловые зоны | га | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  |  | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Общественно-деловые зоны О1 | га | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  |  | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.3. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 29,60 | 29,60 | 29,60 |
|  |  | % | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Зона садоводческих, огороднических объединений граждан Сх3 | га | 29,60 | 29,60 | 29,60 |
|  |  | % | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 5.4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
|  |  | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Коммунально-складская зона П2 | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | % | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5.4.2. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  |  | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 5.5. | Иные зоны | га | 8,81 | 8,81 | 8,81 |
|  |  | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Иные зоны ПЛ | га | 8,81 | 8,81 | 8,81 |
|  |  | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 6. | Площадь территории дер. Горки | га | 30,11 | 30,28 | 30,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилые зоны | га | 20,85 | 21,02 | 21,02 |
|  |  | % | 69,2 | 69,4 | 69,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 19,48 | 19,65 | 19,65 |
|  |  | % | 64,7 | 64,9 | 64,9 |
| 6.1.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | га | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 6.2. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
|  |  | % | 29,2 | 29,0 | 29,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 6,98 | 0 | 0 |
|  |  | % | 23,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2 | га | 0,51 | 7,49 | 7,49 |
|  |  | % | 1,7 | 24,7 | 24,7 |
| 6.2.3. | Зона садоводческих, огороднических объединений граждан Сх3 | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 6.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  |  | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  |  | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 7. | Площадь территории дер. Заостровье | га | 66,18 | 66,18 | 66,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1. | Жилые зоны | га | 59,71 | 59,71 | 59,71 |
|  |  | % | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
|  |  | % | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 7.1.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | га | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 7.2. | Зоны рекреационного назначения | га | 0,00 | 4,87 | 4,87 |
|  |  | % | 0,0 | 7,4 | 7,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | га | 0,00 | 4,87 | 4,87 |
|  |  | % | 0,0 | 7,4 | 7,4 |
| 7.3. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Зона садоводческих, огороднических объединений граждан Сх3 | га | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 7.4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.5. | Иные зоны | га | 4,87 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Иные зоны ПЛ | га | 4,87 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Площадь территории дер. Извара | га | 11,46 | 12,28 | 12,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | Жилые зоны | га | 11,46 | 12,28 | 12,28 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 11,46 | 12,28 | 12,28 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Площадь территории дер. Лопухинка | га | 214,11 | 690,81 | 690,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.1. | Жилые зоны | га | 116,90 | 260,53 | 260,53 |
|  |  | % | 54,6 | 37,7 | 37,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 104,22 | 247,85 | 247,85 |
|  |  | % | 48,7 | 35,9 | 35,9 |
| 9.1.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | га | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
|  |  | % | 3,5 | 1,1 | 1,1 |
| 9.1.3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 | га | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  |  | % | 2,4 | 0,8 | 0,8 |
| 9.2. | Зоны рекреационного назначения | га | 2,74 | 54,13 | 54,13 |
|  |  | % | 1,3 | 7,8 | 7,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | га | 2,74 | 38,30 | 38,30 |
|  |  | % | 1,3 | 5,5 | 5,5 |
| 9.2.2. | Зона отдыха Р2 | га | 0,00 | 15,83 | 15,83 |
|  |  | % | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| 9.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 31,61 | 74,88 | 74,88 |
|  |  | % | 14,8 | 10,8 | 10,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Производственная зона П1 | га | 4,35 | 22,30 | 22,30 |
|  |  | % | 2,0 | 3,2 | 3,2 |
| 9.3.2. | Коммунально-складская зона П2 | га | 25,79 | 43,74 | 43,74 |
|  |  | % | 12,0 | 6,3 | 6,3 |
| 9.3.3. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 1,35 | 8,72 | 8,72 |
|  |  | % | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| 9.3.4. | Зона транспортной инфраструктуры Т | га | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | % | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4. | Общественно-деловые зоны | га | 10,48 | 70,03 | 70,03 |
|  |  | % | 4,9 | 10,1 | 10,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Многофункциональная общественно-деловая зона О1 | га | 10,48 | 70,03 | 70,03 |
|  |  | % | 4,9 | 10,1 | 10,1 |
| 9.5. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 29,57 | 24,57 | 24,57 |
|  |  | % | 13,8 | 3,6 | 3,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9.5.2. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2 | га | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  |  | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 9.5.3. | Зона садоводческих, огороднических объединений граждан Сх3 | га | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
|  |  | % | 11,3 | 3,5 | 3,5 |
| 9.6. | Зоны специального назначения | га | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Зоны режимных территорий Сп2 | га | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9.7. | Иные зоны | га | 17,83 | 206,67 | 206,67 |
|  |  | % | 8,3 | 29,9 | 29,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.7.1. | Иные зоны ПЛ | га | 17,83 | 206,67 | 206,67 |
|  |  | % | 8,3 | 29,9 | 29,9 |
| 10. | Площадь территории дер. Муховицы | га | 112,45 | 125,87 | 125,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10.1. | Жилые зоны | га | 46,51 | 60,90 | 60,90 |
|  |  | % | 41,4 | 48,4 | 48,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 46,51 | 60,90 | 60,90 |
|  |  | % | 41,4 | 48,4 | 48,4 |
| 10.2. | Общественно-деловые зоны | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Общественно-деловые зоны О1 | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10.3. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 43,62 | 25,57 | 25,57 |
|  |  | % | 38,8 | 20,3 | 20,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10.3.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 43,62 | 25,57 | 25,57 |
|  |  | % | 38,8 | 20,3 | 20,3 |
| 10.4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | % | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10.4.1. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | % | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| 10.5. | Зоны рекреационного назначения | га | 0,00 | 3,46 | 3,46 |
|  |  | % | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10.5.1. | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | га | 0,00 | 3,46 | 3,46 |
|  |  | % | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| 10.6. | Иные зоны | га | 22,22 | 35,35 | 35,35 |
|  |  | % | 19,8 | 28,1 | 28,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10.6. | Иные зоны ПЛ | га | 22,22 | 35,35 | 35,35 |
|  |  | % | 19,8 | 28,1 | 28,1 |
| 11. | Площадь территории дер. Никольское | га | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11.1. | Жилые зоны | га | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Площадь территории дер. Новая Буря | га | 56,94 | 84,71 | 84,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 12.1. | Жилые зоны | га | 51,11 | 81,44 | 81,44 |
|  |  | % | 89,8 | 96,1 | 96,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 51,11 | 81,44 | 81,44 |
|  |  | % | 89,8 | 96,1 | 96,1 |
| 12.2. | Зоны рекреационного назначения | га | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | % | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 12.2.1. | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | га | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | % | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| 12.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
|  |  | % | 3,6 | 2,4 | 2,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 12.3.1. | Зона транспортной инфраструктуры Т | га | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
|  |  | % | 3,6 | 2,4 | 2,4 |
| 7.2. | Иные зоны | га | 3,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Иные зоны ПЛ | га | 3,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Площадь территории дер. Савольщина | га | 49,12 | 52,09 | 52,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 13.1. | Жилые зоны | га | 31,11 | 49,75 | 49,75 |
|  |  | % | 63,3 | 95,5 | 95,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 31,11 | 49,75 | 49,75 |
|  |  | % | 63,3 | 95,5 | 95,5 |
| 13.2. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 15,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 31,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 15,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 31,9 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3. | Зоны специального назначения | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 13.3.1. | Зона кладбищ Сп1 | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13.4. | Иные зоны | га | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  |  | % | 4,6 | 4,3 | 4,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 13.4.1. | Иные зоны ПЛ | га | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  |  | % | 4,6 | 4,3 | 4,3 |
| 14. | Площадь территории дер. Старые Мёдуши | га | 60,78 | 60,78 | 60,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 14.1. | Жилые зоны | га | 29,00 | 44,18 | 44,18 |
|  |  | % от общей площади территории населённого пункта | 47,7 | 72,7 | 72,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 14.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 29,00 | 44,18 | 44,18 |
|  |  | % | 47,7 | 72,7 | 72,7 |
| 14.2. | Общественно-деловые зоны | га | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | % | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 14.2.1. | Общественно-деловые зоны О1 | га | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | % | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| 14.3. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 17,96 | 1,84 | 1,84 |
|  |  | % | 29,5 | 3,0 | 3,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 14.3.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 17,96 | 1,84 | 1,84 |
|  |  | % | 29,5 | 3,0 | 3,0 |
| 14.4. | Зоны рекреационного назначения | га | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 14.4.1. | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 | га | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 14.5. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 14.5.1. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.6. | Зоны специального назначения | га | 2,88 | 4,82 | 4,82 |
|  |  | % | 4,7 | 7,9 | 7,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 14.6.1. | Зона кладбищ Сп1 | га | 2,88 | 4,82 | 4,82 |
|  |  | % | 4,7 | 7,9 | 7,9 |
| 14.7. | Иные зоны | га | 3,55 | 2,30 | 2,30 |
|  |  | % | 5,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 14.7.1. | Иные зоны ПЛ | га | 3,55 | 2,30 | 2,30 |
|  |  | % | 5,8 | 3,8 | 3,8 |
| 15. | Площадь территории дер. Флоревицы | га | 101,28 | 101,28 | 101,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 15.1. | Жилые зоны | га | 16,74 | 16,74 | 16,74 |
|  |  | % | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 16,74 | 15,07 | 15,07 |
|  |  | % | 16,5 | 14,9 | 14,9 |
| 15.1.2. | зона застройки индивидуальными жилыми домами (в границах особо охраняемых природных территорий) Ж1.1 | га | 0 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | % | 0 | 10 | 10 |
| 15.2. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 37,85 | 37,85 | 37,85 |
|  |  | % | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 15.2.1. | Зона сельскохозяйственных угодий Сх1 | га | 35,26 | 35,26 | 35,26 |
|  |  | % | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 15.2.3. | Зона садоводческих, огороднических объединений граждан Сх3 | га | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  |  | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 15.3. | Иные зоны | га | 46,69 | 46,69 | 46,69 |
|  |  | % | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 15.3.1. | Иные зоны ПЛ | га | 46,69 | 46,69 | 46,69 |
|  |  | % | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 3088 | 6130 | 7900 |
|  |  | % от численности постоянного населения поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. | дер. Верхние Рудицы | чел. | 73 | 74 | 80 |
|  |  | % | 2,4 | 1,2 | 1,0 |
| 1.2. | дер. Воронино | чел. | 26 | 26 | 30 |
|  |  | % | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| 1.3. | дер. Глобицы | чел. | 730 | 752 | 910 |
|  |  | % | 23,6 | 12,3 | 11,5 |
| 1.4. | дер. Горки | чел. | 136 | 139 | 160 |
|  |  | % | 4,4 | 2,3 | 2,0 |
| 1.5. | дер. Заостровье | чел. | 102 | 104 | 110 |
|  |  | % | 3,3 | 1,7 | 1,4 |
| 1.6. | дер. Извара | чел. | 3 | 5 | 10 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.7. | дер. Лопухинка | чел. | 1862 | 3872 | 5247 |
|  |  | % | 60,3 | 63,2 | 66,4 |
| 1.8. | дер. Муховицы | чел. | 54 | 214 | 370 |
|  |  | % | 1,7 | 3,5 | 4,7 |
| 1.9. | дер. Никольское | чел. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | дер. Новая Буря | чел. | 45 | 802 | 822 |
|  |  | % | 1,5 | 13,1 | 10,4 |
| 1.11. | дер. Савольщина | чел. | 15 | 91 | 95 |
|  |  | % | 0,5 | 1,5 | 1,2 |
| 1.12. | дер. Старые Мёдуши | чел. | 37 | 41 | 56 |
|  |  | % | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
| 1.13. | дер. Флоревицы | чел. | 5 | 10 | 10 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 2. | Плотность населения | чел. на га | 3,18 | 4,10 | 5,28 |
| 2.1. | дер. Верхние Рудицы | чел. на га | 0,95 | 0,92 | 1,00 |
| 2.2. | дер. Воронино | чел. на га | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
| 2.3. | дер. Глобицы | чел. на га | 7,60 | 7,83 | 9,48 |
| 2.4. | дер. Горки | чел. на га | 4,52 | 4,59 | 5,28 |
| 2.5. | дер. Заостровье | чел. на га | 1,54 | 1,57 | 1,66 |
| 2.6. | дер. Извара | чел. на га | 0,26 | 0,41 | 0,81 |
| 2.7. | дер. Лопухинка | чел. на га | 8,70 | 5,61 | 7,60 |
| 2.8. | дер. Муховицы | чел. на га | 0,48 | 1,70 | 2,94 |
| 2.9. | дер. Никольское | чел. на га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | дер. Новая Буря | чел. на га | 0,79 | 9,47 | 9,70 |
| 2.11. | дер. Савольщина | чел. на га | 0,31 | 1,75 | 1,82 |
| 2.12. | дер. Старые Мёдуши | чел. на га | 0,61 | 0,67 | 0,92 |
| 2.13. | дер. Флоревицы | чел. на га | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Трудовая структура населения | чел. | 3088 | 6130 | 7900 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 409 | 1080 | 1580 |
|  |  | % | 13,2 | 17,6 | 20,0 |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 1822 | 3910 | 4820 |
|  |  | % | 59,0 | 63,8 | 61,0 |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 857 | 1140 | 1500 |
|  |  | % | 27,8 | 18,6 | 19,0 |
| 4. | Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 8,0 | 9,0 | 9,6 |
| 5. | Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 13,7 | 9,0 | 8,3 |
| 6. | Коэффициент естественного прироста | чел./1000 жителей | -5,7 | 0,0 | 1,3 |
| 7. | Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 74,2 | 50,0 | 24,0 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 29,6 | 38,6 | 42,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 | 91,33 | 236,42 | 331,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 49,74 | 194,83 | 290,21 |
| 2.2. | Малоэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| 2.3. | Среднеэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 22,57 | 22,57 | 22,57 |
| 3. | Жилищный фонд по населённым пунктам | тыс. м2 | 91,33 | 236,42 | 339,47 |
| 3.1. | дер. Верхние Рудицы | тыс. м2 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 3.1.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 3.2. | дер. Воронино | тыс. м2 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 3.2.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 3.3. | дер. Глобицы | тыс. м2 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| 3.3.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 3.3.2. | Малоэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| 3.4. | дер. Горки | тыс. м2 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 3.4.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.4.2. | Малоэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 3.5. | дер. Заостровье | тыс. м2 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 3.5.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 3.5.2. | Малоэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 3.6. | дер. Извара | тыс. м2 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 3.6.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 3.7. | дер. Лопухинка | тыс. м2 | 37,30 | 130,91 | 226,29 |
| 3.7.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 12,12 | 105,74 | 201,12 |
| 3.7.2. | Малоэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 3.7.3 | Среднеэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 22,57 | 22,57 | 22,57 |
| 3.8. | дер. Муховицы | тыс. м2 | 4,56 | 17,99 | 17,99 |
| 3.8.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 4,56 | 17,99 | 17,99 |
| 3.9. | дер. Никольское | тыс. м2 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3.9.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3.10. | дер. Новая Буря | тыс. м2 | 5,94 | 40,45 | 40,45 |
| 3.10.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 5,94 | 40,45 | 40,45 |
| 3.11. | дер. Савольщина | тыс. м2 | 4,08 | 7,62 | 7,62 |
| 3.11.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 4,08 | 7,62 | 7,62 |
| 3.12. | дер. Старые Мёдуши | тыс. м2 | 3,42 | 3,42 | 11,09 |
| 3.12.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 3,42 | 3,42 | 11,09 |
| 3.13. | дер. Флоревицы | тыс. м2 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 3.13.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 4. | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 0,00 | 145,09 | 95,38 |
|  |  | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 0,00 | 145,09 | 95,38 |
|  |  | % | - | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Малоэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | - | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Среднеэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | - | - | - |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 1.1. | Дошкольные образовательные организации | мест | 183 | 383 | 458 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | дер. Глобицы | мест | 23 | 43 | 43 |
| 1.1.2. | дер. Лопухинка | мест | 160 | 340 | 340 |
| 1.1.3. | дер. Муховицы | мест | 0 | 0 | 75 |
| 1.2. | Общеобразовательные организации | мест | 770 | 770 | 770 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | дер. Глобицы | мест | 130 | 130 | 130 |
| 1.2.2. | дер. Лопухинка | мест | 640 | 640 | 640 |
| 2. | Объекты здравоохранения |
| 2.1. | Поликлиники/амбулатории | пос./смену | 50 | 50 | 50 |
|  |  | коек | 10 | 10 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | дер. Лопухинка | пос./смену | 50 | 50 | 50 |
|  |  | коек | 10 | 10 | 10 |
| 2.2. | ФАП | пос./смену | 20 | 20 | 20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | дер. Глобицы | пос./смену | 20 | 20 | 20 |
| 2.3. | Центр врачебной практики (семейной медицины | ед. | 0 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | дер. Лопухинка | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2.4. | Скорая медицинская помощь (станции, подстанции, отделения) | автомобилей | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.4.1. | дер. Лопухинка | автомобилей | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 3.1. | Спортивные залы | м2 | 612 | 1512 | 2762 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | дер. Глобицы | м2 | 324 | 324 | 824 |
| 3.1.2. | дер. Лопухинка | м2 | 288 | 1188 | 1938 |
| 3.2. | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 6370 | 14420 | 18070 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | дер. Глобицы | м2 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 3.2.2. | дер. Лопухинка | м2 | 970 | 7420 | 10320 |
| 3.2.3. | дер. Муховицы | м2 | 0 | 0 | 750 |
| 3.2.4. | дер. Новая Буря | м2 | 0 | 1600 | 1600 |
| 3.3. | Бассейны | м2 | 0 | 300 | 600 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | дер. Лопухинка | м2 | 0 | 300 | 450 |
| 3.3.2. | дер. Глобицы | м2 | 0 | 0 | 150 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.1. | Учреждения культуры клубного типа | мест | 370 | 370 | 595 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | дер. Глобицы | мест | 120 | 120 | 120 |
| 4.1.2. | дер. Лопухинка | мест | 250 | 250 | 475 |
| 4.2. | Учреждения по работе с молодёжью | м2 | 500 | 500 | 500 |
| 4.3. | Общедоступные библиотеки | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | дер. Глобицы | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.3.2. | дер. Лопухинка | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Объекты торгового назначения | м2 | 2083,6 | 2484 | 3202,0 |
| 5.1. | по продаже продовольственных товаров | м2 | 1722 | 758 | 977,0 |
| 5.2. | по продаже непродовольственных товаров | м2 | 361,6 | 1726 | 2225,0 |
| 6. | Объекты общественного питания | мест | 380 | 380 | 380 |
| 7. | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | 8 | 25 | 32 |
| 8. | Кладбища | га | 4,99 | 10,43 | 10,43 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 70,53 | 70,53 | 70,53 |
| 1.2. | регионального значения | км | 56,32 | 56,32 | 56,32 |
| 1.3. | местного значения | км | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| 2. | Протяженность улично-дорожной сети по населённым пунктам | км | 47,61 | 70,84 | 81,41 |
| 2.1. | дер. Верхние Рудицы | км | 4,43 | 6,80 | 6,80 |
| 2.2. | дер. Воронино | км | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| 2.3. | дер. Глобицы | км | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 2.4. | дер. Горки | км | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2.5. | дер. Заостровье | км | 4,45 | 4,45 | 5,95 |
| 2.6. | дер. Извара | км | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 2.7. | дер. Лопухинка | км | 8,56 | 22,06 | 29,06 |
| 2.8. | дер. Муховицы | км | 3,78 | 5,78 | 5,78 |
| 2.9. | дер. Никольское | км | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2.10. | дер. Новая Буря | км | 3,75 | 9,11 | 9,11 |
| 2.11. | дер. Савольщина | км | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2.12. | дер. Старые Мёдуши | км | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2.13. | дер. Флоревицы | км | 1,30 | 1,30 | 3,37 |
| 3. | Плотность автомобильных дорог | км/га | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 4. | Плотность улично-дорожной сети |
| 4.1. | дер. Верхние Рудицы | км/га | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 4.2. | дер. Воронино | км/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4.3. | дер. Глобицы | км/га | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4.4. | дер. Горки | км/га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4.5. | дер. Заостровье | км/га | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 4.6. | дер. Извара | км/га | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4.7. | дер. Лопухинка | км/га | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| 4.8. | дер. Муховицы | км/га | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 4.9. | дер. Никольское | км/га | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4.10. | дер. Новая Буря | км/га | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
| 4.11. | дер. Савольщина | км/га | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 4.12. | дер. Старые Мёдуши | км/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4.13. | дер. Флоревицы | км/га | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1. | Водоснабжение |
| 6.1.1. | расходы воды среднесуточные – всего | м3/сут | 156,2 | 1339,8 | 1845,9 |
| 6.1.2. | среднесуточное водопотребление на человека: | л/сут | 127,2 | 230,6 | 233,7 |
| 6.1.3. | протяженность сетей | км | 14,8 | 60,6 | 78,4 |
| 6.2. | Канализация |
| 6.2.1. | объем водоотведения среднесуточный – всего | м3/сут | 101,1 | 390,9 | 503,6 |
| 6.2.2. | производительность очистных сооружений | м3/сут | 700 + 400 | 700 + 400 + 100 | 700 + 400 + 100 |
| 6.2.3. | протяженность сетей | км | 11,5 | 12,3 | 13,2 |
| 6.3. | Электроснабжение |
| 6.3.1. | потребность населения в электроэнергии | млн. кВт·ч/год | 6,45 | 12,61 | 17,14 |
| 6.3.2. | Суммарная электрическая нагрузка | МВ∙А | 5,9 | 8,43 | 11,9 |
| 6.3.3. | Источники питания, мощность | МВ∙А | ПС 110 кВ № 257 Кронштадтская 1x6,3 МВ∙А, | ПС 110 кВ № 257 Кронштадтская 1x6,3 МВ∙А, | ПС 110 кВ № 257 Кронштадтская 1x6,3 МВ∙А, |
|  |  |  | ПС 35 кВ Лопухинка 1x4,0 МВ∙А | ПС 35 кВ Лопухинка 1x4,0 МВ∙А | ПС 35 кВ Лопухинка 1x6,3 МВ∙А |
| 6.4. | Теплоснабжение |
| 6.4.1. | производительность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 6,45+0,6+3,44 | 6,45+2,0+3,44+2,6 | 6,45+2,0+4,5+2,6 |
| 6.4.2. | Выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал/год | 15,46 | 17,84 | 20,28 |
| 6.4.3. | протяженность сетей теплоснабжения | км | 4,5 | 5,5 | 5,9 |
| 6.5. | Газоснабжение |
| 6.5.1. | потребление природного сетевого газа, в том числе: | тыс. м3/год | 2097,1 | 21778,5 | 33728,8 |
| 6.5.1.1. | котельными | тыс. м3/год | 1849,7 | 2166,39 | 2491,23 |
| 6.5.1.2. | населением | тыс. м3/год | 247,36 | 19612,1 | 31237,6 |
| 6.5.2. | протяженность межпоселкового газопровода | км | 13,8 | 44,8 | 45,8 |
| 6.5.3. | протяженность распределительных газопроводов | км | 2,4 | 56,6 | 69,9 |

# Footnotes

Источник: официальный сайт Института геоэкологии Российской академии наук (http://hge.spbu.ru/mapgis/subekt/spb/spb.html).

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (http://nature.lenobl.ru/deiatelnost/nedropolzovanie/).

По состоянию на 01.01.2021. Источник данных: Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (http://www.gks.ru).

Раздел подготовлен с использованием статьи «Усадьба и водолечебница в дер. Лопухинка», размещённой на официальном туристском портале Ленинградской области (https://www.lentravel.ru/districts/lomonosovskij/dostoprimechatelnosti/usad-ba-lopuhinka.html).

Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (http://www.gks.ru/).

Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.03.2017 № 330-р/17 «О реорганизации Муниципального образовательного учреждения «Лопухинский образовательный центр» и Муниципального образовательного учреждения «Глобицкая общеобразовательная школа» реорганизованы Муниципальное образовательное учреждение «Лопухинский образовательный центр» и Муниципальное образовательное учреждение «Глобицкая общеобразовательная школа» путём присоединения Муниципального образовательного учреждения «Глобицкая общеобразовательная школа» к Муниципальному образовательному учреждению «Лопухинский образовательный центр».

Не является объектом местного значения поселения.

Береговая линия не является зоной с особыми условиями использования территории в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации, относится к планировочным ограничениям.

Отчет Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области «Материалы к государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2018 году».

М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 год.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Создание технопарка запланировано Стратегическим планом социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года. В целях приведения терминологии в соответтсвие действующему законодательству далее в генеральном плане применяется термин «кластер».

Рациональные нормы соответствуют «Нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» (МР 2.3.1.2432-08) и представляют собой усредненную величину необходимого поступления пищевых и биологически активных веществ, обеспечивающих оптимальную реализацию физико-биохимических процессов в организме человека.

Статистический бюллетень Агропромышленный комплекс Ленинградской области и Санкт-Петербурга в 2021 году.

Мощность объекта определяется на последующих стадиях проектирования.

Типовые проекты представлены на сайте Минстроя России по адресу (http://www.minstroyrf.ru/docs/1482/).